УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов
                                                                                        Бокситогорского городского поселения

21.05.2014 № 327

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2014-2030 годы

г. Бокситогорск

2014 г.

Содержание:

Том 1. Программный документ	7

1 Паспорт Программы	7

2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	9

2.1 Система электроснабжения	9

2.1.1 Характеристика системы и институциональная структура	9

2.1.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	15

2.1.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	16

2.1.4 Состояние учёта	16

2.1.5 Воздействие на окружающую среду	17

2.1.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	18

2.1.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения	19

2.2 Система теплоснабжения	20

2.2.1 Характеристика системы и институциональная структура	20

2.2.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	22

2.2.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	39

2.2.4 Состояние учёта	40

2.2.5 Воздействие на окружающую среду	40

2.2.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	41

2.2.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения	41

2.3 Система водоснабжения	42

2.3.1 Характеристика системы и институциональная структура	42

2.3.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	51

2.3.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	58

2.3.4 Состояние учёта	59

2.3.5 Воздействие на окружающую среду	59

2.3.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	59

2.3.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения	61

2.4 Система водоотведения	62

2.4.1 Характеристика системы и институциональная структура	62

2.4.2 Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы	70

2.4.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	71

2.4.4 Состояние учёта	72

2.4.5 Воздействие на окружающую среду	72

2.4.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	77

2.4.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения	78

2.5 Система газоснабжения	79

2.5.1 Характеристика системы и институциональная структура	79

2.5.2 Балансы, резервы и дефициты системы	80

2.5.3 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги	81

2.5.4 Имеющиеся проблемы и направления их решения:	81

2.6 Система утилизации (захоронения) ТБО	83

2.6.1 Характеристика системы и институциональная структура	83

2.6.2 Балансы, резервы и дефициты системы	87

2.6.3 Безопасность и надежность системы	90

2.6.4 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги	90

2.6.5 Имеющиеся проблемы и направления их решения	91

2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учёта и энерго- и ресурсосбережения потребителей	92

3 Перспективы развития Бокситогорского городского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	98

3.1 Перспективные показатели развития Бокситогорского городского поселения	98

3.1.1 Характеристика Бокситогорского городского поселения	98

3.1.2 Прогноз численности и состава населения	100

3.1.3 Прогноз развития промышленности	104

3.1.4 Прогноз развития застройки объектов социального значения	109

3.1.5 Прогноз изменения доходов населения	120

3.1.6 Технико-экономические показатели Генплана	124

3.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	131

4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	137

5 Программа инвестиционных проектов, обиспечивающих достижение целевых показателей	142

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	145

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	147

5.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	150

5.4 Программа инвестиционных проектов в водоотведении	152

5.5 Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов	154

5.6 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	156

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	158

6.1 Краткое описание форм организации проектов	158

6.2 Источники и объемы инвестиций по проектам	161

6.3 Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы	163

6.4 Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	169

7 Управление программой	175

7.1 Ответственные за реализацию Программы	175

7.2 План-график работ по реализации Программы	175

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	175

7.4 Порядок и сроки корректировки Программы	176

Приложение 1 к Программному документу	177

Приложение 2 к Программному документу	186

Приложение 3 к Программному документу	195

Приложение 4 к Программному документу	200

Приложение 5 к Программному документу	204

Приложение 6 к Программному документу	208

Приложение 7 к Программному документу	210

Том 2. Обосновывающие материалы	213

1 Перспективные показатели развития Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области для разработки Программы	213

1.1 Характеристика Бокситогорского городского поселения	213

1.2 Прогноз численности и состава населения	215

1.3 Прогноз развития промышленности	220

1.4  Прогноз развития застройки объектов социального значения	224

1.5 Прогноз изменения доходов населения	235

1.6 Технико-экономические показатели Генплана	239

2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	246

3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	252

3.1 Система электроснабжения	252

3.1.1 Характеристика системы и институциональная структура	252

3.1.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	258

3.1.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	259

3.1.4 Состояние учёта	259

3.1.5 Воздействие на окружающую среду	260

3.1.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	261

3.1.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения	262

3.2 Система теплоснабжения	263

3.2.1 Характеристика системы и институциональная структура	263

3.2.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	265

3.2.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	282

3.2.4 Состояние учёта	283

3.2.5 Воздействие на окружающую среду	283

3.2.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	284

3.2.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения	284

3.3 Система водоснабжения	285

3.3.1 Характеристика системы и институциональная структура	285

3.3.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	294

3.3.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	301

3.3.4 Состояние учёта	302

3.3.5 Воздействие на окружающую среду	302

3.3.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	303

3.3.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения	304

3.4 Система водоотведения	305

3.4.1 Характеристика системы и институциональная структура	305

3.4.2 Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы	313

3.4.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	314

3.4.4 Состояние учёта	314

3.4.5 Воздействие на окружающую среду	315

3.4.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	320

3.4.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения	321

3.5 Система газоснабжения	322

3.5.1 Характеристика системы и институциональная структура	322

3.5.2 Балансы, резервы и дефициты системы	323

3.5.3 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги	324

3.5.4 Имеющиеся проблемы и направления их решения:	324

3.6 Система утилизации (захоронения) ТБО	326

3.6.1 Характеристика системы и институциональная структура	326

3.6.2 Балансы, резервы и дефициты системы	330

3.6.3 Безопасность  и надежность системы	333

3.6.4 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги	333

3.6.5 Имеющиеся проблемы и направления их решения	334

4 Характеристика состояния и проблеми в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета сбора информации	336

5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	342

6 Перспективная схема электроснабжения	347

6.1 Обосновывающие материалы перспективного развития	347

6.2 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	350

7 Перспективная схема теплоснабжения	353

7.1 Обосновывающие материалы перспективного развития	353

7.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	366

8 Перспективная схема водоснабжения	370

8.1 Обосновывающие материалы перспективного развития	370

8.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	386

9 Перспективная схема водоотведения	388

9.1 Обосновывающие материалы перспективного развития	388

9.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении	393

10 Перспективная схема обращения с отходами	396

10.1 Обосновывающие материалы перспективного развития	396

10.2 Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов	401

11 Перспективная схема газоснабжения	403

11.1 Обосновывающие материалы перспективного развития	403

11.2 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	405

12 Общая программа проектов	407

13 Финансовая потребность для реализации программы	411

14 Организация реализации проектов	413

15 Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединении)	416

16 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы	422

17 Модель для расчета Программы	427

Том 1. Программный документ

1 Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2014 – 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Генеральный план Бокситогорского городского поселения. |
| Заказчик Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН – ЭНЕРГИЯ», г. Санкт-Петербург |
| Цель Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Бокситогорского городского поселения на 2014 - 2030 годы |
| Задачи Программы | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевые показатели представлены в Приложении 1. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2014 – 2030 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2014 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 3 095 288 тыс. руб., из них: 1 этап – 2 256 723 тыс. руб. 2 этап – 838 565 тыс. руб. По источникам финансирования: федеральный бюджет – 14 000 тыс. руб. областной бюджет – 496 139 тыс. руб. бюджет МО – 358 726 тыс. руб. внебюджетные источники – 2 226 423 тыс. руб. |

2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Наиболее детальный анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры представлен в разделе 3 и 4  «Обосновывающих материалов».

2.1 Система электроснабжения

2.1.1 Характеристика системы и институциональная структура

Основные технические данные:

- Количество ПС – 2 ед. (ПС 110/35/6 кВ № 32, ПС 35/6 кВ «Губская»);

- Количество и суммарная мощность силовых трансформаторов, установленных в ПС:

- ПС 110/35/6 кВ № 32  – 2х25 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Губская» - 3,2 МВт.

- Прием  электрической энергии в сеть –  данные отсутствуют;

- Потери электрической энергии – данные отсутствуют;

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100 %;

- Полезный отпуск электрической энергии – 139,85 млн кВт*ч.

г. Бокситогорск:

- Общая протяжённость сетей - 276,6 км;

- Износ ЛЭП – 56,6 %;

- Количество ТП  – 44 ед.;

- Силовых трансформаторов, установленных в ТП – 60 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП – 
20,125 МВА (по ОАО «ЛОЭСК»).

Сельские населённые пункты:

- Общая протяжённость сетей - 18,37 км;

- Износ ЛЭП – 86,6 %.

- Количество ТП  – 10 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП – 
1,33 МВА.

Основной источник электроснабжения Бокситогорского городского поселения БТЭЦ – 3 и распределительные электрические сети ОАО «Ленэнерго». Непосредственно  электроснабжение  коммунально-бытовых  и  промышленных потребителей Бокситогорского городского поселения	 осуществляется от  ПС 110/35/6 кВ № 32 и от ПС 35/6 кВ «Губская», принадлежащие ОАО «Ленэнерго» и ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск» соответственно.

На территории города Бокситогорск большинство ТП, относящихся к ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания» и имеют срок эксплуатации более 5 лет. По территории города проходят кабельные линии КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ, а также воздушные линии ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ, которые так же находятся в эксплуатации ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания». Эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства в сельских населённых пунктов занимается филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети». К данным объектам относятся  ТП-10/0,4  кВ и ВЛ-0,4 кВ, расположенные непосредственно вблизи и в самих сельских населённых пунктах. Запитаны объекты от  ВЛ – 6 кВ и ВЛ – 10 кВ, проходящих как по территории Бокситогорского городского поселения, так и за её пределами.

Гарантирующими поставщиками электроэнергии на территории Бокситогорского городского поселения являются ООО «РСК-энерго», ОАО «Петербургская сбытовая компания». Доля электрической энергии отпускаемой по приборам учета составляет 96,5%.

Генерирующая  станция  БТЭЦ-3,  является  частной  собственностью  ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск». Установленная мощность электроподстанции – 30 МВт, располагаемая мощность – 29 МВт. Число часов использования установленной среднегодовой электрической мощности составляет 5590 ч. Потребление электроэнергии в основном происходит на технологические нужды ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск».

Основными потребителями подстанции ПС № 32 110/35/6 кВ являются коммунально-бытовые и  производственные потребители. Присоединенная нагрузка подстанции составляет около 37% от проектной мощности. Мощность трансформаторов составляет 2х25 МВА. Подстанция получает электрическую мощность от сети ОАО «Ленэнерго».

Для обеспечения надежности электроснабжения фидера подстанций имеют резервные перемычки между собой.

Потребители получают электроэнергию непосредственно от квартальных ТП (6/0,4кВ), РП (6/0,4кВ), которых в черте города насчитывается 44 шт. Основная часть оборудования ТП физически и морально устарела.

Таблица 1 Наименование и расположение ТП в г. Бокситогорск

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция-29 47,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов (во дворе д.3) | 01.01.1974 |
| 2 | Трансформаторная подстанция-30 55,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория ПТУ | 01.01.1976 |
| 3 | Трансформаторная подстанция-31 55,6 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория ПТУ | 01.01.1976 |
| 4 | Трансформаторная подстанция-32 52,9 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория РСУ | 01.01.1971 |
| 5 | Трансформаторная подстанция-33 50,7 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория ПАТП | 01.01.1948 |
| 6 | Трансформаторная подстанция-34 33,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория СЭС | 01.01.1976 |
| 7 | Трансформаторная подстанция-36 41,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Металлургов (во дворе д.1) | 01.01.1981 |
| 8 | Трансформаторная подстанция-37 51,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов (во дворе д.10) | 01.01.1984 |
| 9 | Трансформаторная подстанция-38 32,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Павлова (во дворе д.7) | 01.01.1986 |
| 10 | Трансформаторная подстанция-40 60,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Жукова | 01.01.1990 |
| 11 | Трансформаторная подстанция-41 30,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория Могатинского водовода | 01.01.1993 |
| 12 | Трансформаторная подстанция-1 54,8 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (рядом со школой №3) | 01.01.1974 |
| 13 | Распределительный пунк-1 69,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (во дворе д.№1) | 01.01.1951 |
| 14 | Распределительный пунк-2 64,8 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул. Дымское шоссе (во дворе д.№2) | 01.01.1951 |
| 15 | Распределительный пунк-3 126,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Металлургов | 01.01.1991 |
| 16 | Распределительный пунк-4 147,9 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория Могатинского водовода | 01.01.1993 |
| 17 | Распределительный пунк-5 119,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория рудника | 01.01.1998 |
| 18 | Трансформаторная подстанция-2 29,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (во дворе д.11) | 01.01.1951 |
| 19 | Трансформаторная подстанция-3 28,6 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (во дворе д.12) | 01.01.1952 |
| 20 | Трансформаторная подстанция-4 29,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Садовая (рядом с Дворцом культуры) | 01.01.1958 |
| 21 | Трансформаторная подстанция-5 52,7 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Школьная (во дворе д.11) | 01.01.1952 |
| 22 | Трансформаторная подстанция-6 50,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, тер. школы№1 (рядом ДСЮШ) | 01.01.1982 |
| 23 | Трансформаторная подстанция-7 28,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Вишнякова (во дворе д.25) | 01.01.1967 |
| 24 | Трансформаторная подстанция-8 28,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Школьная (во дворе д.17) | 01.01.1954 |
| 25 | Трансформаторная подстанция-9 28,7 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Вишнякова (во дворе д.22) | 01.01.1955 |
| 26 | Трансформаторная подстанция-10 39,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, (рядом с гинекологическим отделением, территория больницы) | 01.01.1971 |
| 27 | Трансформаторная подстанция-11 42,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов (во дворе д.4) | 01.01.1978 |
| 28 | Трансформаторная подстанция-28 35,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул. Заводская (территория газовой службы) | 01.01.1982 |
| 29 | Трансформаторная подстанция-27 55,1 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Южная (во дворе д.15) | 01.01.1973 |
| 30 | Трансформаторная подстанция-26 30,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (рядом с д.17) | 01.01.1972 |
| 31 | Трансформаторная подстанция-25 108,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Южная (рядом с ПТУ-27) | 01.01.1953 |
| 32 | Трансформаторная подстанция-24 30,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Павлова (рядом со 2 школой) | 01.01.1974 |
| 33 | Трансформаторная подстанция-22 50,7 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, молокозавод | 01.01.1988 |
| 34 | Трансформаторная подстанция-20 43,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Южная (рядом с д.11) | 01.01.1974 |
| 35 | Трансформаторная подстанция-19 51,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Горняков (рядом с д.11) | 01.01.1981 |
| 36 | Трансформаторная подстанция-18 28,1 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, пер. Красноармейский | 01.01.1956 |
| 37 | Трансформаторная подстанция-17 27,9 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, пер. Первомайский (рядом с д.68) | 01.01.1956 |
| 38 | Трансформаторная подстанция-16 64,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Павлова (во дворе д.8) | 01.01.1990 |
| 39 | Трансформаторная подстанция-15 60,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория очистных | 01.01.1952 |
| 40 | Трансформаторная подстанция-14 29,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул. Заводская (рядом с ОВД) | 01.01.1972 |
| 41 | Трансформаторная подстанция-13 44,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул. Заводская (во дворе д.6) | 01.01.1956 |
| 42 | Трансформаторная подстанция-12 46,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Павлова (во дворе д.25) | 01.01.1974 |
| 43 | КТПН-21, стадион 20,2 кв.м | г.Бокситогорск, территория стадиона | 01.01.1976 |
| 44 | КТПН-43, каток "Зеркальный" | г.Бокситогорск, территория парка | 01.01.1976 |

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение и, по данным ОАО «ЛОЭСК» находятся в удовлетворительном состоянии, часть сетей требует замены.

Таблица 2 Состояние ЛЭП в г. Бокситогорск

|  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-0,4кВ | КЛ-6кВ | КЛ-0,4кВ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность ЛЭП, исчерпавших ресурс | - | 94,9 | 36,3 | 25,3 | 156,5 |
| Протяженность ЛЭП, эксплуатируемых в пределах нормативного срока | - | 71,6 | 24,2 | 14,9 | 110,7 |
| Общая протяженность, км | 9,4 | 166,5 | 60,5 | 40,2 | 276,6 |
| Процент протяженности ЛЭП, исчерпавших ресурс, % | - | 57 | 60 | 63 | 56,6 |

Объекты электросетевого хозяйства и их состояние в сельских населённых пунктах по данным филиала ОАО «Ленэнерго» «ТхЭС» представлены ниже:

| Место расположения объектов | Характеристика установленных ТП | Характеристика ЛЭП |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование ТП, год выпуска | Тип используемых трансформаторов, год выпуска | Износ ТП, % | Протяжённость ВЛ – 0,4 кВ, км | Износ ВЛ – 0,4 кВ, % |
| д. Батьково | КТПВР-100 №249-1-02, 1994г. | ТМ – 100 кВА, 1997г. | 93,8 | 1,3 | 100 |
| д. Горка | КТП-63 №13-9-07, 1980г. | ТМ – 30 кВА, 1958г. | 100 | 1,8 | 100 |
| д. Симаново | КТП-63 №249-1-05, 1988г. | ТМ – 40 кВА, 1982 г. | 100 | 1,2 | 78,5 |
| д. Известковая |  |  |  | 0,93 | 78,5 |
| д. Кондратово | КТП-160 №25-02, 1993г.* | ТМ – 100 кВА, 1995г. | 100 | 1,4 | 100 |
| д. Усадище |  |  |  | 1,47 |  |
| д. Новое | КТП-63 №25-03, 1984г. * | ТМ – 20 кВА, 1984г. | 100 | 1,84 | 69,8 |
|  | КТПП-630 №25-04, 1983г. * | ТМ – 250 кВА,1980 г. | 100 | 1,15 | 89,7 |
|  | КТПП-630 №25-05, 1983 г. * | ТМ – 400 кВА,1980г. | 100 | 1,15 | 89,7 |
| д. Нижница | КТП-100 №249-1-04, 1996г. | ТМ – 100 кВА, 1994г. | 99,3 | 1,5 | 100 |
| д. Сёгла | ЗТП №13-9-03, 1973г. | ТМ – 250 кВА, 1973г. | 100 | 2,85 | 73,8 |
| д. Сенно | КТП-63 №249-1-03, 1990г. | ТМ – 40 кВА, 1981г. | 100 | 1,78 | 73,8 |

* - трансформаторные подстанции запитаны по ВЛ-6 кВ с ТП №25 «Южная». Остальные перечисленные КТП и ЗТП запитаны по ВЛ-10 кВ Л13-09.

2.1.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Баланс распределения нагрузок и потребление электрической энергии за базовый год представлен в таблице 3. Потребление электрической энергии по всем потребителям на основании предоставленных данных за отчётный период составило 139,74 млн. кВт*ч, причём основная доля потребления приходится на ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск» - 83%, источником которого является БТЭЦ-3. Величина потребления ресурса населением за отчётный период составила 9,39 млн. кВт*ч.

Исходя из сведений по присоединенной мощности потребителей, можно сделать выводы об имеющихся резервах мощности оборудования ПС 110/35/6 кВ № 32. Следует учесть, что дальнейшее увеличение потребителей согласно показателям развития возможно лишь в случаи модернизации и развитии опорных пунктов и сетей электроснабжения в целом.

Таблица 3 Электрические нагрузки и потребление по потребителям за 2012г.

| № п/п | Потребители | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная нагрузка, МВт |
| 1 | Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора | 2,3 |
| 2 | Присоединенная нагрузка промышленного сектора | 34,2 |
|  | Итого | 36,5 |
|  |  | Потребление, млн. кВт*ч |
| 1 | население | 9,39 |
| 2 | бюджетные организации | 3,51 |
| 3 | прочие потребители | 11,12 |
| 4 | ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" от собственного источника (ТЭЦ) | 115,83 |
|  | Итого | 139,74 |

2.1.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии, процент износа на сегодняшний день составляет около 60%. Протяженность сетей ЛЭП нуждающихся в замене составляет 153,9 км – 56,6 % от общей протяжённости. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг на сегодняшний день составляет 23,9 час/день. В целях обеспечения надежности электроснабжения составляются планы капитального ремонта, замены сетей и оборудования.

Имеющиеся на сегодняшний день в Бокситогорском городском поселении проблемы с электроснабжением связаны с тем, что в сельских населённых пунктах не решены вопросы по проведению процедур по признанию бесхозяйными электрических сетей и электросетевых объектов в установленном порядке, с дальнейшим заключением договоров на их техническое обслуживание. В результате отсутствия технического обслуживания на сетях происходят частые отключения, а электросетевые организации не имеют юридического основания осуществлять их техническое обслуживание и ремонт, а многие участки сетей уличного освещения в сельских населённых пунктах просто не функционируют и требуют реконструкции.

В результате аварийных отключений существенных недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО «Ленэнерго» соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей  работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

2.1.4 Состояние учёта

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2013 год общее число МКД, на которые распространяется требование по обязательному оборудованию вводов общедомовыми приборами учёта электрической энергии, составляет 168. Число оборудованных вводов общедомовыми приборами учёта составляет 140, доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета составляет 16,7 %.

2.1.5 Воздействие на окружающую среду

Существующие источники электрической энергии, функционирующие на территории поселения, работают на природном газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, золы, пыли неорганической, твердых частиц.

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на ТЭЦ  ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» имеется. Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ниже предельно допустимых значений. Дополнительной очистки отводящих дымовых газов не требуется.

Таблица 4 Выбросы загрязняющих веществ ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» ТЭЦ за 2012 г.

| Показатели | Выбрасывается без очистки | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ всего | Из поступивших на очистку – уловлено и обезврежено | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | Установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе от организованных источников загрязнения |  | Всего | Из них утилизировано |  | ПДВ | факт |
| Всего | 171,347 | 171,347 | - | - | - | 171,347 |  |  |
| В том числе твердые | 0,002 | 0,002 | - | - | - | 0,002 |  |  |
| Газообразные и жидкие | 171,345 | 171,345 | - | - | - | 171,345 |  |  |
| Из них: диоксид серы | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |  |  |
| Оксид углерода | 0,305 | 0,305 | - | - | - | 0,305 |  |  |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 171,040 | 171,040 | - | - | - | 171,040 |  |  |
| Углеводороды без ЛОС | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |  |  |
| Летучие органические соединения (ЛОС) | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |  |  |
| Прочие газообразные | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |  |  |

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

2.1.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Приказом комитета по тарифам и ценовой политика от 09 декабря 2011г. № 176-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2012 год» установлены следующие тарифы:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами – 2,58 (2,74 с 01.07.2012) руб./кВт·ч, темп роста 2012/2010 гг. – 109,7 %;

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, – 1,81 (1,92 с 01.07.2012) руб./кВт·ч, темп роста 2012/2010 гг. – 109,7 %;

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 1,81 (1,92 с 01.07.2012) руб./кВт·ч, темп роста 2012/2010 гг. – 109,7 %.

2.1.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения

Имеющиеся на сегодняшний день в Бокситогорском городском поселении проблемы с электроснабжением связаны с тем, что не решены вопросы по проведению процедур по признанию бесхозяйными электрических сетей и электросетевых объектов уличного освещения в установленном порядке, с дальнейшим заключением договоров на их техническое обслуживание. В результате отсутствия технического обслуживания на сетях происходят частые отключения, а электросетевые организации не имеют юридического основания осуществлять их техническое обслуживание и ремонт, а многие участки сетей уличного освещения в сельских населённых пунктах просто не функционируют и требуют реконструкции.

В целом по муниципальному образованию наблюдается высокий износ объектов электросетевого хозяйства, в особенности это относится к сельским населённым пунктам.

Дальнейшее развитие системы электроснабжения должно быть запланированным в соответствии с перспективными планами размещения объектов нового строительства. Организация, осуществляющая присоединение новых объектов к электросетевым установкам, должна располагать информацией на более долгую перспективу о возможных прироста потребителей в той или иной зоне. Это заведомо позволит наиболее рационально производить строительство объектов электросетевого хозяйства, так и сократить сроки присоединения новых потребителей к электросетям.

В ближайшей перспективе рекомендуется произвести замену существующего уличного освещения г. Бокситогорск на светодиодное оборудование. Для нормального функционирования светодиодного осветительного оборудования и повышения надёжности системы в целом рекомендуется провести замену существующей ВЛ-0,4 кВ, исчерпавших свой ресурс, на провод СИП.

2.2 Система теплоснабжения

Описание системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения выполнено в соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения Бокситогорского городского поселения, а так же фактических данных за 2012-2013 гг., не содержащихся в разработанной схеме теплоснабжения. Расчетный срок схемы теплоснабжения - 2028 год с выделением пятилетних этапов перспективной застройки. Основной задачей схемы теплоснабжения является обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения, ее развития с подключением новых перспективных потребителей и повышения энергетической эффективности.

В дальнейшем необходимо провести актуализации (корректировку) разработанной схемы в соответствии с требованиями Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2.2.1 Характеристика системы и институциональная структура

В состав Бокситогорского городского поселения входит город Бокситогорск и 10 деревень: д. Сёгла, д. Батьково, д. Симоново, д. Сенно, д. Нижница, д. Горка, д. Усадище, д. Новое, д. Известковая, д. Кондратово. В городе Бокситогорске и деревне Сегла действует централизованная система теплоснабжения. В остальных населённых пунктах -  индивидуальные отопительные системы.

- Источники теплоснабжения  и их установленная мощность:

  - г.Бокситогорск – 206 Гкал/ч (ТЭЦ);

  - д.Сёгла – 2 котла по 0,32 МВт (блочно-модульная котельная)

- Присоединенная нагрузка:

  - г.Бокситогорск – 67,2 Гкал/час;

  - д.Сёгла – 0,4 Гкал/час.

- Основной вид  топлива – Природный газ, резервное – мазут.

- Схема теплоснабжения – открытая.

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении:

  - г.Бокситогорск – 28,8 км;

  - д.Сёгла – 392 м.

- Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

  - г.Бокситогорск – 73%

  - д.Сёгла – 76%

- Доля протяжённость трубопроводов нуждающихся в замене:

  - г.Бокситогорск – 73%

  - д.Сёгла – 76%

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией в г. Бокситогорск и д. Сегла является с декабря 2012 года ООО «Петербургтеплоэнерго». Организацией, производящей тепловую энергию на ТЭЦ и транспортирующую ее от ТЭЦ до ТК-1, является ОАО «РУСАЛ Бокситогорск».

Источники теплоснабжения и тепловые сети

г.Бокситогорск

Теплоснабжение всего жилищно-коммунального сектора и промышленности г.Бокситогорск осуществляется от ТЭЦ ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», установленной электрической мощностью 30 МВт.

На ТЭЦ установлено 6 паровых котлов номинальным давлением пара 3,9 МПа, производительностью по 75 т/ч. Установленной тепловой мощностью 300 Гкал/час (максимально возможный отпуск тепла в город - 110 Гкал/час). Основным топливом для котлов служит природный газ, резервным – мазут.

Регулирование отпуска тепла от ТЭЦ — качественное по температурному графику 95º-70ºС.

Суммарный расчетный расход тепла (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) жилищно-коммунальным сектором г. Бокситогорск составляет 67,2 Гкал/ч. Количество зданий (потребителей тепла) 236. Перечень потребителей тепла и их расчетные (договорные) тепловые нагрузки по видам потребления приведен в таблице 5.

Транспорт тепла от ТЭЦ до потребителей осуществляется по водяным двухтрубным тепловым сетям. Протяженность  магистральных тепловых сетей от ТЭЦ до города (ТК-1) в двухтрубном исчислении составляет 3,8 км, распределительных (от ТК-1) — около 25 км (см. рис.1). Способ прокладки тепловых сетей, в основном, подземный в непроходных каналах. Максимальный диаметр труб тепловых сетей 500 мм.

На городских тепловых сетях имеется 3 подкачивающие насосные станции (на подающих трубопроводах).

Рисунок 1 Часть тепловых сетей в г. Бокситогорске

д. Сёгла

В д. Сёгла централизованное теплоснабжение имеют один двухэтажный дом и два трёхэтажных дома. Источником теплоснабжения с 2012 года является новая водогрейная блочно-модульная котельная установленной мощностью 0,55 Гкал/ч. (2 котла по 0,32 МВт).

Расчетная тепловая нагрузка (отопление, горячее водоснабжение) — 0,4 Гкал/ч. Перечень потребителей тепла и их  расчетные (договорные) тепловые нагрузки по видам потребления приведен в таблице 5.

Основное топливо - природный газ (резервное-дизельное топливо).  Система теплоснабжения открытая. Регулирование отпуска тепла потребителям — качественное. Расчетный график температур сетевой воды 95º-70ºС.

Транспорт тепла от котельной к потребителям осуществляется по существующим двухтрубным тепловым сетям.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 392 м. Диаметры труб от 100мм до 50мм.

Теплоснабжающей организацией является ООО «Петербургтеплоэнерго».

2.2.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

В таблице 5 представлен перечень потребителей тепловой энергии по Бокситогорскому городскому поселению с распределением нагрузок по системе отопления и ГВС.

Баланс мощностей и потребления приведён в таблице 6. Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012г. отпуск тепловой энергии потребителям составил  182 873 Гкал (г. Бокситогорск); 954,7 Гкал (д. Сёгла).

Удельные показатели, характеризующие ресурсную эффективность теплоснабжения, в 2012г.  следующие:

- удельный расход электроэнергии– 15,6 кВт*ч/Гкал.

Исходя из, суммарной присоединённой нагрузки потребителей и установленной нагрузки тепловых источников можно сделать вывод об имеющихся резервах производственных мощностей порядка 20%.

Таблица 5 Перечень потребителей тепла и их  расчетные тепловые нагрузки по видам потребления

| № по плану | Наименование абонента | Адрес абонента | Расчетные расходы тепла, Гкал/ч | Расчетные расходы сетевой воды, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | итого | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г.Бокситогорск |
| 1 | МКД | Комсомольская ул., 10 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 2 | МКД | Комсомольская ул., 3 | 0,1220 | 0,0250 | 0,1470 | 4,88 | 0,42 | 5,30 |
| 3 | МКД | Комсомольская ул., 5 | 0,4943 | 0,0946 | 0,5889 | 19,77 | 1,58 | 21,35 |
| 4 | МКД | Комсомольская ул., 6 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 5 | МКД | Комсомольская ул., 20 | 0,0980 | 0,0170 | 0,1150 | 3,92 | 0,28 | 4,20 |
| 6 | МКД (магазин) | Комсомольская ул., 8 | 0,0416 | 0,0270 | 0,0686 | 1,66 | 0,45 | 2,11 |
| 7 | МКД (нотар.конт.) | Комсомольская ул., 12 | 0,1508 | 0,0444 | 0,1952 | 6,03 | 0,74 | 6,77 |
| 8 | МКД | Комсомольская ул., 13/20 | 0,1170 | 0,0210 | 0,1380 | 4,68 | 0,35 | 5,03 |
| 9 | МКД | Комсомольская ул., 14 | 0,1800 | 0,0450 | 0,2250 | 7,20 | 0,75 | 7,95 |
| 10 | МКД | Комсомольская ул., 15 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 11 | МКД | Комсомольская ул., 16 | 0.1400 | 0,0350 | 0,1750 | 5,60 | 0,58 | 6,18 |
| 12 | МКД | Комсомольская ул., 17 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,63 | 0,33 | 4,96 |
| 13 | МКД | Комсомольская ул., 18/18 | 0,1390 | 0,0260 | 0,1650 | 5,56 | 0,43 | 5,99 |
| 14 | МКД | Комсомольская ул., 7 | 0,5128 | 0,1065 | 0,6193 | 20,51 | 1,78 | 22,29 |
| 15 | МКД | Комсомольская ул., 24 | 0,0980 | 0,0170 | 0,1150 | 3,92 | 0,28 | 4,20 |
| 16 | МКД | Комсомольская ул., 19/13 | 0,1570 | 0,0230 | 0,1800 | 6,28 | 0,38 | 6,66 |
| 17 | МКД | Комсомольская ул., 26/11 | 0,1860 | 0,0394 | 0,2254 | 7,44 | 0,66 | 8,10 |
| 18 | МУЗ "БЦРБ" | Комсомольская ул., 28а | 0,2932 | 0,0456 | 0,3388 | 11,73 | 0,76 | 12,49 |
| 19 | Ясли | Комсомольская ул., 3а | 0.0763 | 0,0805 | 0,1568 | 3,05 | 1,34 | 4,39 |
| 20 | МБОУ ДОД БЦДОД | Комсомольская ул. | 0,0017 | - | 0,0017 | 0,07 | - | 0,07 |
| 21 | МБОУ ДОД БДШИ | Комсомольская ул., 22 | 0,0510 | 0,0033 | 0,0543 | 2,04 | 0,06 | 2,10 |
| 22 | МУЗ Бокситогорская ЦРБ | Комсомольская ул., 28 | 0,3622 | 1,0199 | 1,3821 | 14,49 | 17,00 | 31,49 |
| 23 | МБУ "Боксит. культ-досуг. Центр" | Комсомольская ул., 5а | 0,2950 | 0,0130 | 0,3080 | 11,80 | 0,22 | 12,02 |
| 24 | Военкомат | Комсомольская ул., 23 | 0,0599 | 0,0044 | 0,0643 | 2,40 | 0,07 | 2,47 |
| 25 | Магазин "Дикси" | Комсомольская ул., 21 | 0,0988 | 0,0087 | 0,1075 | 3,95 | 0,15 | 4,10 |
| 26 | ИП Мельникова Е.В. | Комсомольская ул., 24а | 0,0148 | 0,0022 | 0,0170 | 0,59 | 0,04 | 0,63 |
| 27 | ФЛ Анисимов Ю.Н. | Комсомольская ул., 9 | 0,0542 | 0,0381 | 0,0923 | 2,17 | 0,64 | 2,81 |
| 28 | МКД | Садовая ул., 20 | 0,1570 | 0,0230 | 0,1800 | 6,28 | 0,38 | 6,66 |
| 29 | МКД | Садовая ул., 20а | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 30 | МКД | Садовая ул., 22 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 31 | МКД | Садовая ул., 22а | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 32 | МКД | Садовая ул., 14 | 0,1870 | 0,0160 | 0,2030 | 7,48 | 0,27 | 7,75 |
| 33 | МКД | Садовая ул., 16 | 0,1600 | 0,0400 | 0,2000 | 6,40 | 0,67 | 7,07 |
| 34 | МКД | Садовая ул., 15 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0065 | 0,17 | 0,04 | 0,21 |
| 35 | МКД | Садовая ул., 3 | 0,1730 | 0,1622 | 0,3352 | 6,92 | 2,70 | 9,62 |
| 36 | МКД | Садовая ул., 5 | 0,1426 | 0,0522 | 0,1948 | 5,70 | 0,87 | 6,57 |
| 37 | МКД | Садовая ул., 7 | 0,1916 | 0,0500 | 0,2416 | 7,66 | 0,83 | 8,49 |
| 38 | МКД | Садовая ул., 11 | 0,1700 | 0,1600 | 0,3300 | 6,80 | 2,67 | 9,47 |
| 39 | МКД | Садовая ул., 12 | 0,3370 | 0,2640 | 0,6010 | 13,48 | 4,40 | 17,88 |
| 40 | МКД | Садовая ул., 13 | 0,4231 | 0,2000 | 0,6231 | 16,92 | 3,33 | 20,25 |
| 41 | МКД | Садовая ул., 5а | 0,4347 | 0,3964 | 0,8311 | 17,34 | 6,61 | 23,95 |
| 42 | МКД | Садовая ул., 9 | 0,1741 | 0,1622 | 0,3363 | 6,96 | 2,70 | 9,66 |
| 43 | МБДОУ д/с №7 | Садовая ул., 3а | 0,0765 | 0,0478 | 0,1243 | 3,06 | 0,80 | 3,86 |
| 44 | ИП Смирнов А.В. | Садовая ул. | - | 0,0022 | 0,0022 | - | 0,04 | 0,04 |
| 45 | МКД | Металлургов ул., 4 | 0,2340 | 0,2040 | 0,4380 | 9,36 | 3,40 | 12,76 |
| 46 | МКД | Металлургов ул., 5 | 0,2710 | 0,3000 | 0,5710 | 10,84 | 5,00 | 15,84 |
| 47 | МКД | Металлургов ул., 7 | 0,3213 | 0,3064 | 0,6277 | 12,85 | 5,11 | 17,96 |
| 48 | МКД | Металлургов ул., 3 | 0,2710 | 0,3000 | 0,5710 | 10,84 | 5,00 | 15,84 |
| 49 | МКД | Металлургов ул., 1/31 | 0,5923 | 0,3800 | 0,9723 | 23,69 | 6,33 | 30,02 |
| 50 | МКД | Металлургов ул., 2 | 0,4763 | 0,3040 | 0,7803 | 19,05 | 5,06 | 24,11 |
| 51 | МБДОУ д/с №5 | Металлургов ул., 10 | 0,1984 | 0,2029 | 0,4013 | 7,94 | 3,38 | 11,32 |
| 52 | МКД | Кр. Следопытов ул.,12 | 0,3800 | 0,1100 | 0,4900 | 15,20 | 1,83 | 17,03 |
| 53 | МКД | Кр. Следопытов ул., 1 | 0,2417 | 0,2084 | 0,4501 | 9,67 | 3,47 | 13,14 |
| 54 | МКД | Кр. Следопытов ул., 3 | 0,4168 | 0,3072 | 0,7240 | 16,67 | 5,12 | 21,79 |
| 55 | МКД | Кр. Следопытов ул., 4 | 0,4190 | 0,4500 | 0,8690 | 16,76 | 7,50 | 24,26 |
| 56 | МКД | Кр. Следопытов ул., 5 | 0,4950 | 0,4600 | 0,9550 | 19,80 | 7,67 | 27,47 |
| 57 | МКД | Кр. Следопытов ул., 6 | 0,4510 | 0,5000 | 0,9510 | 18,04 | 8,33 | 26,37 |
| 58 | МКД | Кр. Следопытов ул., 7 | 0,4526 | 0,5066 | 0,9592 | 18,10 | 8,43 | 26,53 |
| 59 | МКД | Кр. Следопытов ул.,10 | 0,5609 | 0,1422 | 0,7031 | 22,44 | 2,37 | 24,81 |
| 60 | МКД | Кр. Следопытов ул.,14 | 0,5600 | 0,1400 | 0,7000 | 22,40 | 2,33 | 24,73 |
| 61 | МКД | Кр. Следопытов ул., 8 | 0,4490 | 0,5000 | 0,9490 | 17,96 | 8,33 | 26,29 |
| 62 | ООО Торговый дом "Лидия" | Кр. Следопытов ул., 3а | 0,0228 | - | 0,0228 | 0,91 | - | 0,91 |
| 63 | МКД | Южная ул., 15 | 0,3587 | 0,3159 | 0,6746 | 14,35 | 5,26 | 19,61 |
| 64 | МКД | Южная ул., 5а | 0,3706 | 0,1304 | 0, 5010 | 14,82 | 2,17 | 16,99 |
| 65 | МКД | Южная ул., 7 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 66 | МКД | Южная ул., 13 | 0,3273 | 0,3100 | 0,6373 | 13,09 | 5,17 | 18,26 |
| 67 | МКД | Южная ул., 15/1 | 0,2390 | 0,2270 | 0,4660 | 9,56 | 3,78 | 13,34 |
| 68 | МКД | Южная ул., 17 | 0,3690 | 0,3320 | 0,7010 | 14,76 | 5,53 | 20,29 |
| 69 | МКД | Южная ул., 19 | 0,3500 | 0,3000 | 0,6500 | 14,00 | 5,00 | 19,00 |
| 70 | МКД | Южная ул., 25 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 71 | МКД | Южная ул., 13/1 | 0,3296 | 0,2043 | 0,5339 | 13,18 | 3,40 | 16,58 |
| 72 | Агролицей №45 (Общежитие) | Южная ул., 23 корп.1 | 0,0332 | 0,0030 | 0,0362 | 1,33 | 0,05 | 1,38 |
| 73 | Агролицей №45 (Учебный корпус) | Южная ул., 23/1 | 0,4803 | 0,1201 | 0,6004 | 19,21 | 2,00 | 21,21 |
| 74 | ФЛ Петрова Н.А. | Южная ул., 23/2 | 0,2298 | 0,0020 | 0,2318 | 9,19 | 0,03 | 9,22 |
| 75 | Православный приход | Южная ул., 3 | 0,0138 | - | 0,0138 | 0,55 | - | 0,55 |
| 76 | МКД | Заводская ул., 7 | 0,2625 | 0,0632 | 0,3257 | 10,50 | 1,05 | 11,55 |
| 77 | МКД | Заводская ул., 11/2 | 0,2098 | 0,0837 | 0,2935 | 8,39 | 1,39 | 9,78 |
| 78 | МКД | Заводская ул., 13/1 | 0,4200 | 0,1501 | 0,5701 | 16,80 | 2,50 | 19,30 |
| 79 | МКД | Заводская ул., 5 | 0,2500 | 0,1500 | 0,4000 | 10,00 | 2,50 | 12,50 |
| 80 | МКД | Заводская ул., 6а | 0,2016 | 0,0566 | 0,2582 | 8,06 | 0,94 | 9,00 |
| 81 | МКД | Заводская ул., 6 | 0,1469 | 0,1558 | 0,3027 | 5,88 | 2,60 | 8,48 |
| 82 | МКД | Заводская ул., 4 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 83 | Администрат. здание | Заводская ул., 8 | 0,1598 | 0,0287 | 0,1885 | 6,39 | 0,48 | 6,87 |
| 84 | ОМВД РФ | Заводская ул., 8а | 0,1200 | 0,0197 | 0,1397 | 4,80 | 0,33 | 5,13 |
| 85 | Пожарная часть | Заводская ул., 16 | 0,0605 | 0,0043 | 0,0648 | 2,42 | 0,07 | 2,49 |
| 86 | МУП "Благоустройство" (городская баня) | Заводская ул., 20 | 0,0848 | 0,0739 | 0,1587 | 3,39 | 1,23 | 4,62 |
| 87 | ООО "Бокситогорская типография" | Заводская ул., 22 | 0,0620 | 0,0065 | 0,0685 | 2,48 | 0,11 | 2,59 |
| 88 | ООО "Надежда" | Заводская ул., 18 | 0,0275 | 0,0196 | 0,0471 | 1,10 | 0,33 | 1,43 |
| 89 | ЗАО ТФ "Бокситогорск" | Заводская ул., 8б | 0,0070 | - | 0,0070 | 0,28 | - | 0,28 |
| 90 | ИП Волчков | Заводская ул. | 0,0292 | 0,0043 | 0,0335 | 1,17 | 0,07 | 1,24 |
| 91 | ИП Косов С.А. | Заводская ул., 6а | 0,0067 | - | 0,0067 | 0,27 | - | 0,27 |
| 92 | МКД | Воронина ул., 7 | 0,0800 | 0,0330 | 0,1130 | 3,2 | 0,55 | 3,75 |
| 93 | МКД | Воронина ул., 9 | 0,1434 | 0,0282 | 0,1716 | 5,74 | 0,47 | 6,21 |
| 94 | ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» | Воронина ул., 2 | 0,0573 | 0,0020 | 0,0593 | 2,29 | 0,03 | 2,32 |
| 95 | Магазин | Заводская ул. | 0,1030 | 0,0120 | 0,1150 | 4,12 | 0,20 | 4,32 |
| 96 | Институт ИВЭСЭП | Воронина ул., 3 | 0,0779 | 0,0087 | 0, 0866 | 3,12 | 0,14 | 3,26 |
| 97 | Административное здание | Воронина ул., 4 | 0,0851 | 0,0120 | 0,0971 | 3,40 | 0,20 | 3,60 |
| 98 | Гаражи | Воронина ул., 9 | 0,0033 | - | 0,0033 | 0,13 | - | 0,13 |
| 99 | МКД | Спортивная, 2 | 0,1713 | 0,1722 | 0,3435 | 6,85 | 2,87 | 9,72 |
| 100 | МКД | Спортивная, 4 | 0,1700 | 0,1700 | 0,3400 | 6,80 | 2,83 | 9,63 |
| 101 | МКД | Спортивная, 6 | 0,1700 | 0,1700 | 0,3400 | 6,80 | 2,83 | 9,63 |
| 102 | МКД | Спортивная, 8 | 0,1700 | 0,1700 | 0,3400 | 6,80 | 2,83 | 9,63 |
| 103 | МКД | Спортивная, 10 | 0,2600 | 0,2600 | 0,5200 | 10,40 | 4,33 | 14,73 |
| 104 | МКД | Спортивная, 12 | 0,3068 | 0,3130 | 0,6198 | 12,27 | 5,22 | 17,49 |
| 105 | МКД | Спортивная, 14 | 0,2600 | 0,2635 | 0,5235 | 10,40 | 4,39 | 14,79 |
| 106 | МФСУ "Боксит. спорт. комплекс" | Спортивная, 1 | 0,1298 | 0,0152 | 0,1450 | 5,19 | 0,25 | 5,44 |
| 107 | МКД | Нагорная ул. 1 | 0,3690 | 0,3000 | 0,6690 | 14,76 | 5,00 | 19,76 |
| 108 | МКД | Нагорная ул. 2 | 0,2460 | 0,2000 | 0,4460 | 9,84 | 3,33 | 13,17 |
| 109 | МКД | Школьная ул., 20 | 0,0370 | 0,0240 | 0,0610 | 1,48 | 0,40 | 1,88 |
| 110 | МКД | Школьная ул., 5 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 111 | МКД | Школьная ул., 7 | 0,0400 | 0,0220 | 0,0620 | 1,60 | 0,37 | 1,97 |
| 112 | МКД | Школьная ул., 8 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 113 | МКД | Школьная ул., 9 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 114 | МКД | Школьная ул., 10 | 0,1240 | 0,0200 | 0,1440 | 4,96 | 0,33 | 5,29 |
| 115 | МКД | Школьная ул., 12 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 116 | МКД | Школьная ул., 14 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 117 | МКД | Школьная ул., 17 | 0,1390 | 0,0260 | 0,1650 | 5,56 | 0,43 | 5,99 |
| 118 | МКД | Школьная ул., 21 | 0,1390 | 0,0260 | 0,1650 | 5,56 | 0,43 | 5,99 |
| 119 | МКД | Школьная ул., 23 | 0,1461 | 0,0300 | 0,1761 | 5,84 | 0,50 | 6,34 |
| 120 | МКД | Школьная ул., 24 | 0,1800 | 0,0350 | 0,2150 | 7,20 | 0,58 | 7,78 |
| 121 | МКД | Школьная ул., 26 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 122 | МКД | Школьная ул., 28 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 123 | МКД | Школьная ул., 30 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 124 | МКД | Школьная ул., 16/6 | 0,1673 | 0,0360 | 0,2033 | 6,69 | 0,60 | 7,29 |
| 125 | МБОУ "БСОШ №1" | Школьная ул., 13 | 0,3229 | 0,3425 | 0,6654 | 12,92 | 5,71 | 18,63 |
| 126 | ИП Петров А.В. | Школьная ул., 19а | 0,0058 | 0,0022 | 0,0080 | 0,23 | 0,04 | 0,27 |
| 127 | ИП Павлюченко Г.М. | Школьная ул., 22/9 | 0,0238 | 0,0022 | 0,0260 | 0,95 | 0,04 | 0,99 |
| 128 | ИП Петров Н.А. | Школьная ул., 19 | 0,0450 | 0,0109 | 0,0559 | 1,80 | 0,18 | 1,98 |
| 129 | МКД (магазин) | Школьная ул., 11 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0042 | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
| 130 | МКД | Городская ул., 3 | 0,2720 | 0,1200 | 0,3920 | 10,88 | 2,00 | 12,88 |
| 131 | МКД | Городская ул., 1 | 0,2720 | 0,1200 | 0,3920 | 10,88 | 2,00 | 12,88 |
| 132 | МКД | Городская ул., 4 | 0,2720 | 0,1200 | 0,3920 | 10,88 | 2,00 | 12,88 |
| 133 | УПРФ в Бокситогорском р-не ЛО | Городская ул., 11 | 0,1178 | 0,0131 | 0,1309 | 4,71 | 0,22 | 4,93 |
| 134 | МКД | Социалистическая ул., 19 | 0,1600 | 0,0600 | 0,2200 | 6,40 | 1,00 | 7,40 |
| 135 | МКД | Социалистич. ул., 19/2 | 0,1904 | 0,0622 | 0,2526 | 7,62 | 1,04 | 8,66 |
| 136 | МКД | Социалистическая ул., 20 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 137 | МКД | Социалистическая ул., 24 | 0,1800 | 0,0400 | 0,2200 | 7,20 | 0,67 | 7,87 |
| 138 | МКД | Социалистическая ул., 28 | 0,5000 | 0,1000 | 0,6000 | 20,00 | 1,67 | 21,67 |
| 139 | МКД | Социалистич. ул., 30/7 | 0,4500 | 0,4700 | 0,9200 | 18,00 | 7,83 | 25,83 |
| 140 | МКД | Социалистическая ул., 18 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 141 | МКД | Социалистическая ул., 17 | 0,1500 | 0,0500 | 0,2000 | 6,00 | 0,83 | 6,83 |
| 142 | МКД | Социалистическая ул., 32 | 0,6400 | 0,4000 | 1,0400 | 25,60 | 6,66 | 32,26 |
| 143 | МКД | Социалистическая ул., 6 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 144 | МКД | Социалистическая ул., 1 | 0,3281 | 0,0422 | 0,3703 | 13,12 | 0,70 | 13,82 |
| 145 | МКД | Социалистическая ул., 2 | 0,2456 | 0,0508 | 0,2964 | 9,82 | 0,85 | 10,67 |
| 146 | МКД | Социалистическая ул., 3 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 147 | МКД | Социалистическая ул., 5 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 148 | МКД | Социалистическая ул., 26 | 0,1930 | 0,0443 | 0,2373 | 7,72 | 0,74 | 8,46 |
| 149 | МКД | Социалистическая ул., 7 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 150 | МКД | Социалистическая ул., 8 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 151 | МКД | Социалистическая ул., 10 | 0,1440 | 0,0500 | 0,1940 | 5,76 | 0,83 | 6,59 |
| 152 | МКД | Социалистическая ул., 11 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 153 | МКД | Социалистическая ул., 12 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 154 | МКД | Социалистическая ул., 13 | 0,1240 | 0,0300 | 0,1540 | 4,96 | 0,50 | 5,46 |
| 155 | МКД | Социалистическая ул., 15 | 0,1500 | 0,0500 | 0,2000 | 6,00 | 0,83 | 6,83 |
| 156 | МКД | Социалистич. ул., 16/1 | 0,1440 | 0,0500 | 0,1940 | 5,76 | 0,83 | 6,59 |
| 157 | МКД | Социалистическая ул., 4 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 158 | МКД | Социалистич. ул., 22/1 | 0,1700 | 0,1600 | 0,3300 | 6,80 | 2,67 | 9,47 |
| 159 | Административное здание | Социалистическая ул., 9 | 0,3097 | 0,0326 | 0,3423 | 12,39 | 0,54 | 12,93 |
| 160 | Гараж | Социалистическая ул., 9а | 0,0012 | 0,0043 | 0,0055 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
| 161 | МБОУ "БСОШ №3" | Социалистическая ул.,28а | 0,2160 | 0,0457 | 0,2617 | 8,64 | 0,76 | 9,40 |
| 162 | Административное здание | Социалистическая ул., 32 | 0,0397 | 0,0217 | 0,0614 | 1,59 | 0,36 | 1,95 |
| 163 | Магазин | Социалистическая ул.,26а | 0,0213 | 0,0022 | 0,0235 | 0,85 | 0,04 | 0,89 |
| 164 | Гаражи администрации Бокситогорского МР | Социалистическая ул. | 0,0036 | - | 0,0036 | 0,14 | - | 0,14 |
| 165 | МКД | Советская ул. 9 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 166 | МКД | Советская ул. 4 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 167 | МКД | Советская ул. 8 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 168 | МКД | Советская ул. 10 | 0,1800 | 0,1260 | 0,3060 | 7,20 | 2,10 | 9,30 |
| 169 | МКД | Советская ул. 11 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 170 | МКД | Советская ул. 15/11 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 171 | Административное здание | Советская ул. 12 | 0,0950 | 0,0066 | 0,1016 | 3,80 | 0,11 | 3,91 |
| 172 | МБДОУ д/с № 1 | Советская ул. 19 | 0,1355 | 0,0652 | 0,2007 | 5,42 | 1,09 | 6,51 |
| 173 | МБДОУ д/с № 4 | Советская ул. 7 | 0,0827 | 0,0565 | 0,1392 | 3,31 | 0,94 | 4,25 |
| 174 | МУП "Благоустройство" | Советская ул. 6 | 0,0467 | 0,0924 | 0,1391 | 1,87 | 1,54 | 3,41 |
| 175 | Бокситогорское РАЙПО | Советская ул. 3а | 0,2768 | 0,0065 | 0,2833 | 11,08 | 0,11 | 11,19 |
| 176 | МКД | Новогородская ул., 4 | 0,1020 | 0,0320 | 0,1340 | 4,08 | 0,53 | 4,61 |
| 177 | МКД | Новогородская ул., 6 | 0,1000 | 0,0300 | 0,1300 | 4,00 | 0,50 | 4,50 |
| 178 | МКД | Новогородская ул., 8 | 0,0700 | 0,0300 | 0,1000 | 2,80 | 0,50 | 3,30 |
| 179 | МКД | Новогородская ул., 12 | 0,1200 | 0,0500 | 0,1700 | 4,80 | 0,83 | 5,63 |
| 180 | МКД | Новогородская ул., 14 | 0,1200 | 0,0500 | 0,1700 | 4,80 | 0,83 | 5,63 |
| 181 | Гараж МОВО по Тихвинскому району | Новогородская ул. | 0,0060 | - | 0,0060 | 0,24 | - | 0,24 |
| 182 | МБОУ ДОД ЦИТ | Новогородская ул., 16 | 0,0214 | 0,0043 | 0,0257 | 0,86 | 0,07 | 0,93 |
| 183 | МКД | Павлова ул., 25 | 0,5607 | 0,4990 | 1,0597 | 22,43 | 8,32 | 30,75 |
| 184 | МКД | Павлова ул., 8 | 0,6113 | 0,4814 | 1,0927 | 24,45 | 8,02 | 32,47 |
| 185 | МКД | Павлова ул., 9а | 0,1038 | 0,0922 | 0,1960 | 4,15 | 1,54 | 5,69 |
| 186 | ФЛ Березкин Е.А. | Павлова ул., 9 | 0,0518 | 0,0109 | 0,0627 | 2,07 | 0,18 | 2,25 |
| 187 | МКД | Павлова ул., 15 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 188 | МКД | Павлова ул., 16 | 0,4189 | 0,2568 | 0,6757 | 16,76 | 4,28 | 21,04 |
| 189 | МКД | Павлова ул., 17 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 190 | МКД | Павлова ул., 18 | 0,3500 | 0,2500 | 0,6000 | 14,00 | 4,17 | 18,17 |
| 191 | МКД | Павлова ул., 18а | 0,0950 | - | 0,0950 | 3,80 | - | 3,80 |
| 192 | МКД | Павлова ул., 19 | 0,1570 | 0,0230 | 0,1800 | 6,28 | 0,38 | 6,66 |
| 193 | МКД | Павлова ул., 7 | 0,2992 | 0,2022 | 0,5014 | 11,97 | 3,37 | 15,34 |
| 194 | МКД | Павлова ул., 23 | 0,3026 | 0,1894 | 0,4920 | 12,10 | 3,16 | 15,26 |
| 195 | МКД | Павлова ул., 33 | 0,6900 | 0,7600 | 1,4500 | 27,60 | 12,67 | 40,27 |
| 196 | МКД | Павлова ул., 27/2 | 0,6910 | 0,4400 | 1,1310 | 27,64 | 7,33 | 34,97 |
| 197 | МКД | Павлова ул., 29 | 0,2300 | 0,1200 | 0,3500 | 9,20 | 2,00 | 11,20 |
| 198 | МКД | Павлова ул., 37 | 0,3330 | 0,4780 | 0,8110 | 13,32 | 7,97 | 21,29 |
| 199 | МКД | Павлова ул., 4 | 0,2340 | 0,2040 | 0,4380 | 9,36 | 3,40 | 12,76 |
| 200 | МКД | Павлова ул., 39 | 0,2340 | 0,2040 | 0,4380 | 9,36 | 3,40 | 12,76 |
| 201 | МБОУ д/с №8 | Павлова ул., 17а | 0,1098 | 0,1033 | 0,2131 | 4,39 | 1,72 | 6,11 |
| 202 | МБОУ "БСОШ №2" | Павлова ул., 20 | 0,2366 | 0,0826 | 0,3192 | 9,46 | 1,37 | 10,83 |
| 203 | ООО "Пассажиртранс" | Павлова ул. | 0,0197 | - | 0,0197 | 0,79 | - | 0,79 |
| 204 | МКД | Павлова ул., 21 | 0,3848 | 0,2749 | 0,6597 | 15,39 | 4,58 | 19,97 |
| 205 | ИП Тараканова Н.М. | Павлова ул., 10а | 0,0161 | 0,0022 | 0,0183 | 0,64 | 0,04 | 0,68 |
| 206 | МКД | Красная ул., 1 | 0,2340 | 0,2040 | 0,4380 | 9,36 | 3,40 | 12,76 |
| 207 | МКД | Дымское шоссе, 2/1 | 0,2168 | 0,0465 | 0,2633 | 8,67 | 0,77 | 9,44 |
| 208 | МКД | Дымское шоссе, 3 | 0,1707 | 0,0465 | 0,2172 | 6,83 | 0,77 | 7,60 |
| 209 | МКД | Дымское шоссе, 4 | 0,1722 | 0,0446 | 0,2168 | 6,89 | 0,74 | 7,63 |
| 210 | Гаражи | Дымское шоссе | 0,0094 | - | 0,0094 | 0,38 | - | 0,38 |
| 211 | МКД | Вишнякова ул., 19 | 0,2220 | 0,2290 | 0,4510 | 8,88 | 3,81 | 12,69 |
| 212 | МКД | Вишнякова ул., 1/2 | 0,2400 | 0,1022 | 0,3422 | 9,60 | 1,70 | 11,30 |
| 213 | МКД | Вишнякова ул., 14 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 214 | МКД | Вишнякова ул., 21 | 0,2950 | 0,3100 | 0,6050 | 11,80 | 5,17 | 16,97 |
| 215 | МКД | Вишнякова ул., 29 | 0,4403 | 0,1522 | 0,5925 | 17,61 | 2,53 | 20,14 |
| 216 | МКД | Вишнякова ул., 32 | 0,2950 | 0,3100 | 0,6050 | 11,80 | 5,17 | 16,97 |
| 217 | МКД | Вишнякова ул., 12 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 218 | МКД | Вишнякова ул., 30 | 0,2950 | 0,3100 | 0,6050 | 11,80 | 5,17 | 16,97 |
| 219 | МКД | Вишнякова ул., 23 | 0,1620 | 0,1580 | 0,3200 | 6,48 | 2,63 | 9,11 |
| 220 | МКД | Вишнякова ул., 27 | 0,3738 | 0,3363 | 0,7101 | 14,95 | 5,61 | 20,56 |
| 221 | МКД | Вишнякова ул., 26 | 0,1500 | 0,0500 | 0,2000 | 6,00 | 0,83 | 6,83 |
| 222 | МКД | Вишнякова ул., 25 | 0,1660 | 0,1580 | 0,3240 | 6,64 | 2,63 | 9,27 |
| 223 | МКД | Вишнякова ул., 24 | 0,1570 | 0,0230 | 0,1800 | 6,28 | 0,38 | 6,66 |
| 224 | ЛГУ им. Пушкина (учебный корпус) | Вишнякова ул., 22 | 0,1600 | 0,0200 | 0,1800 | 6,40 | 0,33 | 6,73 |
| 225 | ЛГУ им. Пушкина (гараж) | Вишнякова ул., 20 | 0,0061 | 0,0005 | 0,0066 | 0,23 | 0,01 | 0,24 |
| 226 | МБОУ ДОД ДЮСШ | Вишнякова ул., 9а | 0,1699 | 0,0326 | 0,2025 | 6,80 | 0,54 | 7,34 |
| 227 | МБОУ ДОД БЦДОД | Вишнякова ул.34 | 0,1901 | 0,0565 | 0,2466 | 7,60 | 0,94 | 8,54 |
| 228 | Комитет соц. защиты населения | Вишнякова ул., 6 | 0,0761 | 0,0190 | 0,0951 | 3,04 | 0,32 | 3,36 |
| 229 | ООО "Комиссионные товары" | Вишнякова ул., 28а | 0,0112 | 0,0022 | 0,0134 | 0,45 | 0,04 | 0,49 |
| 230 | Мастерская | Вишнякова ул., 20а | 0,0125 | 0,0022 | 0,0147 | 0,50 | 0,04 | 0,54 |
| 231 | Гаражи | Вишнякова ул. | 0,0072 | - | 0,0072 | 0,29 | - | 0,29 |
| 232 | ОАО "ЛОЭСК" | Жукова ул. | 0,1361 | 0,0087 | 0,1448 | 5,44 | 0,15 | 5,59 |
| 233 | Гараж | Жукова ул. | 0,0006 | - | 0,0006 | 0,02 | - | 0,02 |
| 234 | Отделение полиции | Жукова ул. | 0,0300 | - | 0,0300 | 1,20 | - | 1,20 |
| 235 | Гараж | Советская ул.,17 | 0,0003 | - | 0,0003 | 0,01 | - | 0,01 |
| 236 | ОАО Ростелеком | Павлова ул. | 0,0121 | 0,0022 | 0,0143 | 0,48 | 0,04 | 0,52 |
| Итого по существующей застройке на уровне 2013г. | 42,2976 | 24,8811 | 67,1787 | 1691,34 | 414,74 | 2106,08 |
| д.Сёгла |  |
| 1 | МКД №7 | 0,11604 | 0,03528 | 0,15132 | 4,64 | 0,59 | 5,23 |
| 2 | МКД №6 | 0,11604 | 0,03528 | 0,15132 | 4,64 | 0,59 | 5,23 |
| 3 | МКД №3 | 0,07225 | 0,02205 | 0,09430 | 2,89 | 0,37 | 3,26 |
| Итого по существующей застройке на уровне 2013г. | 0,30433 | 0,09261 | 0,39694 | 12,17 | 1,55 | 13,72 |

Таблица 6 Сводная таблица по тепловым характеристикам

| Наименование расчетных показателей | Размерность | Существующее положение 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| г.Бокситогорск |
| Расчетные часовые расходы тепла на отопление | Гкал/ч | 42,2976 |
| Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 24,8811 |
| Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/ч | 67,1787 |
| Расчетный расход сетевой воды на отопление | Температурный график 95º-70ºС | т/ч | 1691,34 |
| Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение | т/ч | 382,62 |
| Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение | Температурный график 95º-70ºС | т/ч | 2073,96 |
| Среднечасовая нормативная величина утечек за год | Температурный график 95º-70ºС | м³/ч | 3,16 |
| Отпущено тепловой энергии в город Бокситогорск, из них: | Температурный график 95º-70ºС | тыс.Гкал/год | 181606 |
| Суммарные потери тепла с утечками и через изоляцию | Температурный график 95º-70ºС | Гкал/год | 43830 |
| Население | Температурный график 95º-70ºС | Гкал/год | 107366 |
| бюджетным потребителям | Температурный график 95º-70ºС | Гкал/год | 20121 |
| прочим потребителям | Температурный график 95º-70ºС | Гкал/год | 10289 |
| Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный срок | Температурный график 95º-70ºС | м² | 2727,06 |
| Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей | Температурный график 95º-70ºС | мм | 217 |
| Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя | Температурный график 95º-70ºС | тыс. кВт*ч/год | 4618,1 |
| д. Сёгла |
| Расчетные часовые расходы тепла на отопление | Гкал/ч | 0,39694 |
| Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение | Гкал/ч | - |
| Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,39694 |
| Расчетный расход сетевой воды на отопление | т/ч | 13,72 |
| Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение | т/ч | - |
| Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение | т/ч | 13,72 |
| Среднечасовая нормативная величина утечек за год | м³/ч | 0,00835 |
| Отпущенно тепловой энергии в д.Сёгла, из них: | Гкал/год | 1059 |
| Суммарные потери тепла с утечками и через изоляцию | Гкал/год | 104 |
| Население | Гкал/год | 955 |
| Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный срок | м² | 26,42 |
| Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей | отопления | мм | 67 |
|  | горячего водоснабжения |  | - |
| Расход металла труб на строительство новых тепловых сетей горячего водоснабжения | т | - |
| Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя | тыс. квт*ч/год | 6,79 |

2.2.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении  их  характеристик  должно  быть  обеспечено  увеличение  уровня  безопасности теплоснабжения  в соответствии  с  утвержденной  органами  местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения города.

г.Бокситогорск

Источник теплоснабжения города — ТЭЦ имеет резерв теплопроизводительности, позволяющий при выходе из строя любого энергетического котла обеспечить бесперебойное теплоснабжение города даже в режиме максимального теплопотребления.

Транспорт тепла от ТЭЦ до города (магистральные тепловые сети) осуществляется по двум выводам - Павловская и Жуковская линии, что обеспечивает надежность этой транспортной системы в случае аварии на любой из линий.

Основные распределительные тепловые сети связаны между собой перемычками, которые можно использовать в качестве резервных при аварийных ситуациях.

Таким образом, схема действующих тепловых сетей от ТЭЦ в целом соответствует требованиям надежности.

Согласно представленных теплоснабжающей организацией данных из общей протяженности тепловых сетей 11,6 км (46,4%) имеют 100% износ. Аварийность тепловых сетей за 2006-2009 годы составляет 482 аварии.

С точки зрения технического состояния надежность тепловых сетей на большом количестве участков низкая. Необходим их капитальный ремонт.

д. Сёгла.

Теплоисточником является новая котельная с резервным топливом. При выходе из строя одного котла, второй котел, оставшийся в работе, обеспечит покрытие нагрузки в режиме наиболее холодного месяца. Исходя из этого, надежность теплоисточника можно считать высокой.

Износ тепловых сетей по данным теплоснабжающей организации составляет 80%, т. е. надежность системы транспорта тепла низкая.

2.2.4 Состояние учёта

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2013 год общее число МКД, на которые распространяется требование по обязательному оборудованию вводов общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, составляет 139. Число оборудованных вводов общедомовыми приборами учёта составляет 116, доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета составляет 16,7 %.

2.2.5 Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ из отходящих дымовых газов: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, пыли неорганической, твердых частиц.

Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ниже предельно допустимых значений. Дополнительной очистки отводящих дымовых газов не требуется.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической катастрофы необходимо уменьшить количество и состав вредных выбросов котельных установок. Это достигается путем своевременной проверки и отладки, как самих котельных агрегатов, так и вспомогательного котельного оборудования. Только при условии полной исправности оборудования, его своевременного ремонта и регулярного профилактического осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

2.2.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям коммунального комплекса Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:

| Теплоснабжающая организация | Решения об установлении тарифов за тепловую энергию за последние 2 года, руб. | Вид тарифа за тепловую энергию, (одноставочный, двуставочный) | Наличие платы за подключение к тепловым сетям (кем установлена, №, дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 2012 | на 2013 |  |  |
| ОАО «Леноблтеплоэнерго» | 979,90 | 1052,81 | Одноставочный | нет |

До 2013г. теплоснабжающей организаций Бокситогорского городского поселения являлась ОАО «Леноблтеплоэнерго». На сегодняшний день функции теплоснабжающей организации возложены на ООО «Петербургтеплоэнерго».

2.2.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время в Бокситогорском городском поселении наблюдается высокий износ тепловых сетей, на определённых участках данный износ достигает 80%. С точки зрения технического состояния надежность тепловых сетей на большом количестве участков низкая, что делает необходимым проведения капитального ремонта.

На текущее состояние система теплоснабжения г. Бокситогорске наблюдается разбалансировка по параметрам теплоносителя на потребителях, в связи с тем, что система теплоснабжения открытая, а здания потребителей не оборудованы системами регулирования температуры теплоносителя на нужды отопления и ГВС. Температура теплоносителя в прямом трубопроводе при определённых интервалах температур наружного воздуха не соответствуют нормам. В связи с этим следует рассмотреть возможные варианты модернизации сетей с переходом на закрытую систему теплоснабжения.

Так же, согласно ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О теплоснабжении":

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В связи с выше изложенным необходимо повысить рабочий температурный график системы теплоснабжения, провести модернизацию наружных и внутридомовых сетей ГВС с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения для всех существующих потребителей.

В д. Сёгла так же рекомендуется перейти на закрытую систему ГВС.

2.3 Система водоснабжения

2.3.1 Характеристика системы и институциональная структура

- Водозабор – 10 скважин

- Установленная мощность водопровода -  8,554 тыс. м3/сут.

- Протяженность водопроводной сети – 43 км

- Подъем воды – 1630,93 тыс. м3

- Полезный отпуск воды – 801,18 тыс. м3

- Потери – 666,63 тыс. м3

В 2013 году холодным водоснабжением на территории Бокситогорского городского поселения на основе договора хозяйственного ведения занималась организация МУП «Благоустройство». С 01.02.2014 ООО «ОблСпецСтрой» наделена статусом гарантирующего поставщика холодного водоснабжения.

Источником снабжения горячей воды на территории города Бокситогорск является ТЭЦ, принадлежащая ОАО «РУСАЛ Бокситогорск». Организация, наделенная статусом гарантирующего поставщика горячего водоснабжения на территории Бокситогорского городского поселения, является ООО «Петербургтеплоэнерго». Система горячего водоснабжения в городе Бокситогорск и в деревне Сегла осуществляется непосредственно из системы теплоснабжения. В некоторых многоквартирных домах имеются элеваторные узлы.

Водоснабжение осуществляется только в технологических зонах города Бокситогорска и деревни Сегла. Данные приведены в таблице 7. Оба населенных пункта с 01.02.2014 года находятся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ОблСпецСтрой». Отсутствие централизованного водоснабжения в 9 населенных пунктах можно объяснить тем, что численность населения в технологических зонах с децентрализованным водоснабжением очень низкая.

Таблица 7 Характеристика централизованного водоснабжения Бокситогорского городского поселения

| Наименование поселения | Холодное водоснабжение (воды питьевого качества) | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| город Бокситогорск | + | + |
| деревня Батьково | - | - |
| деревня Горка | - | - |
| деревня Известковая | - | - |
| деревня Кондратово | - | - |
| деревня Нижница | - | - |
| деревня Новое | - | - |
| деревня Сегла | + | + |
| деревня Сенно | - | - |
| деревня Симоново | - | - |
| деревня Усадище | - | - |
| «+» – обозначены технологические зон с централизованным водоснабжением «-» – обозначены технологические зоны с децентрализованным водоснабжением |

г. Бокситогорск

Централизованное водоснабжение города Бокситогорск обеспечивается от водозабора пресных подземных вод «Бубровец» включает в себя 9 артезианских скважин, из которых 8 эксплуатируется (№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Скважины находятся в лесном массиве. Подъем воды из скважин обеспечивается электрическими насосами.

Рисунок 2 Схема расположения объектов водоснабжения в городе Бокситогорск

Общая максимальная производительность водоочистных сооружений города Бокситогорск  составляет 8558,4 м3/сут. Очистка поднимаемой воды осуществляется в зданиях ВОС,  расположенных  в лесополосе в 2,8 км от города Бокситогорска. В состав водоочистных сооружений входят: водозаборный узел, станция обезжелезивания, хлораторная, накопительные резервуары, водонапорная башня. В настоящее время станция обезжелезивания не используется в связи с тем, что содержания железа в воде соответствует норме.

Горячее водоснабжение в городе Бокситогорск осуществляется из открытой системы теплоснабжения. Источником теплоснабжения города является ТЭЦ, принадлежащая ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» установленной электрической мощностью 30 МВт. ТЭЦ оборудована шестью паровыми котлами, номинальное давление пара 3,9 МПа и производительностью 75 тонн пара в час. Основным видом топлива является природный газ. ТЭЦ обладает собственным поверхностным  источником водоснабжения, который используется только на собственные нужды ТЭЦ.

д. Сёгла

В деревне Сегла источником водоснабжения являются 2 артезианские скважины. В связи с низкими объемами затрат воды абонентами централизованной системы водоснабжения деревни Сегла (8,9 м3/сут.) скважины используются поочередно. Данные процедуры проводятся для сохранения функциональной работоспособности обеих скважин, так как простаивание  источников может привести к их зарастанию, в результате которого скважины становится непригодной для использования. Ниже приведена схема подъема и передачи воды питьевого качества деревни Сегла.

Горячее водоснабжение деревни Сегла осуществляется из открытой системы теплоснабжения. Источник теплоснабжения располагается в самой деревне и является абонентом системы холодного водоснабжения деревни Сегла. Котельная находится в эксплуатации ООО «Петербургтеплоэнерго». Установленная мощность котельной составляет 0,55 Гкал/ч, в котельной функционируют 2 водогрейных котла. Основным видом топлива является природный газ.

Рисунок 3 Схема расположения объектов водоснабжения в деревне Сегла

Согласно документации о передачи права хозяйственного ведения общая протяженность сетей  водоснабжения составляет  43 км, из них 64 % имеет износ более 75%. Ниже приведена характеристика сетей водоснабжения:

Таблица 8 Сети водопровода Бокситогорского городского поселения

| Протяженность сетей в километрах по годам ввода в эксплуатацию |
| --- |
| Периоды ввода в эксплуатацию | до 1970 | 1970-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2013 | ИТОГО |
| Протяженность сетей | 17,554 | 8,821 | 1,282 | 14,807 | 0,536 | 43 |
| Износ сетей | Более 100% | Более 100% | 76-100% | 43,3-76% | 0-43,3% | - |

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения Бокситогорского городского поселения является артезианские скважины (подземный источник «Бубровец» в городе Бокситогорск, деревня Сегла 2 артезианские скважины), расположенные к юго-востоку от города Бокситогорск и в северной части деревни Сегла. На скважинах установлено следующее насосное оборудование:

Таблица 9 Основное оборудование водозаборных сооружений

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД, % | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Город Бокситогорск |
| 1 | Скважинный насос №9 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 40 | 57 | 90 | 2003 | 100 |
| 2 | Скважинный насос №13 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 36 | 57 | 90 | 2004 | 99 |
| 3 | Скважинный насос №11 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 36 | 57 | 90 | 2004 | 99 |
| 4 | Скважинный насос №6 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 54 | 54 | 60 | 2013 | 15 |
| 5 | Скважинный насос №14 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 21,6 | 54 | 60 | 2003 | 99 |
| 6 | Скважинный насос №10 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 60,1 | 54 | 60 | 2011 | 99 |
| 7 | Скважинный насос №12 | ЭЦВ 8-40-120 | 22 | 7,72 | 60 | 120 | 2012 | 23 |
| 8 | Скважинный насос №7 | ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 36 | 58 | 110 | 2001 | 99 |
| 9 | Подстанция комплектная | КТП-М-100/6/0,4 | 100 | - | - | - | 2011 | 8 |
| 10 | Подстанция комплектная | КТП-М-63/6/0,4 | 63 | - | - | - | 1993 | 80 |
| 11 | Подстанция комплектная | КТП-М-63/6/0,4 | 63 | - | - | - | 1993 | 80 |
| Деревня Сегла |
| 12 | Скважинный насос | GRUNFOS SQ2-115 | 2,5 | 3 | 48 | 150 | 2012 | 4 |
| 13 | Скважинный насос | GRUNFOS SQ2-115 | 2,5 | 3 | 48 | 150 | 2012 | 4 |

Оборудование системы водоснабжения города Бокситогорск на состояние 2013 года имеет большой физический и моральный износ. В перспективе до 2016 года планируется произвести модернизацию существующего источника водоснабжения с полной заменой старых насосных агрегатов.

Описание сооружений очистки и подготовки воды

Очистка воды до питьевого качества осуществляется следующим способом. Вода из артезианских скважин насосами подается в магистральный трубопровод и самотеком подается на станцию обезжелезивания. Процесс обезжелезивания и фторирования в настоящее время не производится, т.к. качество воды по химическому составу соответствует санитарным нормам. Водоподготовка заключается в обработке воды жидким хлором. Хлорированная вода подается в накопительные резервуары, откуда осуществляется водозабор потребителям. Характеристика электрооборудования здания ВОС представлена в таблице ниже.

Таблица 10 Характеристика электрооборудования ВОС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эл.двигатель приточный в хлоратоной | АИРМ 63 В2 У2 | 0,55 | 2013 | 0% |
| 2 | Эл.двигатель вытяжной в хлораторной | АИРМ 63 В2 У2 | 0,55 | 2013 | 0% |
| 3 | Эл.двигатель подкачки воды в хлоратор | АИР 63 В2 | 5,5 | - | - |
| 4 | Эл.двигатель консольного насоса | ASI-200L4 | 30 | 1993 | 99% |
| 5 | Эл.двигатель консольного насоса | ASI-200L4 | 30 | 1993 | 99% |

По данным таблицы видно, что электрооборудование высокой мощности имеет высокий износ (более 90%). Это может приводить  к повышенным затратам электроэнергии на очистку воды.

Таблица 11 Анализ питьевой воды  после очистки на ВОС централизованная система водоснабжения г. Бокситогорск

| Санитарно-гигиенические исследования |
| --- |
| Определяемые показатели | Результаты Исследований | Доступные уровни | НД на методы исследований |
| Запахи при 20 С | 0б | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запахи при 60 С | 0б | не более 2 |  |
| Цветность | 26,5±5,3 град. | не более 20 град | ГОСТ Р52769-2007 |
| Мутность | менее 0,1 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| Водопроводный показатель (рН) | 7,24±0,01 ед. рН | 6,0-9,0 ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Окисляемость перманганатная | 5,38±1,61 мг/л | не более 5 мг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| Железо общее | 0,33±0,08 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |

Таблица 12 Анализ питьевой воды скважина д. Сегла

| Санитарно-гигиенические исследования |
| --- |
| Определяемые показатели | Результаты Исследований | Доступные уровни | НД на методы исследований |
| Запахи при 20 С | 1б | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запахи при 60 С | 2б | не более 2 |  |
| Цветность | 25,0±5,0 град. | не более 20 град | ГОСТ Р52769-2007 |
| Мутность | 1,42±0,28 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| Водопроводный показатель (рН) | 7,56±0,02 ед. рН | 6,0-9,0 ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Окисляемость перманганатная | 0,88±0,26 мг/л | не более 5 мг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| Железо общее | 1,0±0,3 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |

Исходя из заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе» исследуемая проба по санитарно-бактериологическим показателям соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По санитарно-гигиеническим показателям, а именно по содержанию железа согласно того же документа и Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» вода не соответствует требованиям только в деревне Сегла.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

По состоянию на 2013 год в Бокситогорском городском поселении в системе водоснабжения отсутствуют насосные станции. Напор в сетях водоснабжения г. Бокситогорск создается географической особенностью рельефа и глубиной прокладки труб. В деревне Сегла установлена водонапорная башня и используются самотечные системы.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

По состоянию на 2013 год протяженность сетей водоснабжения неизвестна. Суммарный процент физического износа сетей составил 64%. На протяжении 2012 года произошло более 50 аварий в сетях водоснабжения. Все аварии были устранены в необходимые сроки. Ниже приведена общая характеристика сетей исходя из данных МУП «Благоустройство»:

Таблица 13 Характеристика сетей водоснабжения по городу Бокситогорск

| Характеристика сетей водоснабжения |
| --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода | Протяженность км | Физический износ | Диаметр |
| Ед. изм. | - | - | - | км | % | мм |
| 1 | Водопровод | Бокситогорск, ул.Больничная | 1960 | 1,85 | 100 | 100 |
| 2 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул.Дымское шоссе | I960 | 0,63 | 100 | 100 |
| 3 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,01 | 43.43 | 80 |
| 4 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул. Новостроительная | 1960 | 0,37 | 100 | 100 |
| 5 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул. Первомайская | I960 | 0,83 | 100 | 100 |
| 6 | Водопроводные сети сталь. | г.Бокситогорск | 1993 | 1,1 | 61,11 | н/д |
| 7 | Водопроводные сети сталь | г.Бокситогорск | 2000 | 0,536 | 23,77 | н/д |
| 8 | Водопроводные сети чугунные | г.Бокситогорск | 1993 | 8,3 | 21,08 | н/д |
| 9 | Наружные сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая. дом 19/2 | 1977 | 0,1 | 46,97 | 100 |
| 10 | Наружные сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 21 | 1967 | 0,1 | 64,01 | 100 |
| 11 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 29 | 1979 | 0,1 | 43,56 | 100 |
| 12 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 9 | 1963 | 0,1 | 70.86 | 50 |
| 13 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом 25 | 1968 | 0,11 | 62,28 | 50,100 |
| 14 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 14 | 1970 | 0,12 | 58,87 | 100,300 |
| 15 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 19 | 1970 | 0,17 | 55.88 | 150,100 |
| 16 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1975 | 0,175 | 50,38 | 150,100 |
| 17 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 29 | 1983 | 0,177 | 36,75 | 150,50 |
| 18 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, дом 28 | 1977 | 0,189 | 46,98 | 150 |
| 19 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 10 | 1969 | 0,194 | 60,58 | 300,50 |
| 20 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 17 | 1973 | 0,197 | 53,78 | 100 |
| 21 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 13 | 1974 | 0,202 | 52,07 | 100 |
| 22 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 25 | 1970 | 0,207 | 58,87 | 150,100 |
| 23 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, Заводской пер, дома 4,6,10 | 1967 | 0,21 | 64,02 | - |
| 24 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 6 | 1956 | 0,06 | 82,79 | 50 |
| 25 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 15 | 1958 | 0,75 | 79,34 | 150,100,50 |
| 26 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1959 | 0,081 | 77,66 | 50 |
| 27 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1971 | 0,093 | 57,18 | 100 |
| 28 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, Больничный городок | 1939 |  | 100 | 100,50 |
| 29 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, каток "Зеркальный" | 1953 |  | 88,27 | 50,32 |
| 30 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 10 | 1939 | 0,18 | 100 | н/д |
| 31 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 11 | 1957 | 0,286 | 81,29 | н/д |
| 32 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 12 | 1956 | 0,241 | 79,32 | н/д |
| 33 | 11аружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 13 | 1955 | 0,551 | 84,83 | н/д |
| 34 | Наружный сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 14 | 1957 | 0,337 | 81,53 | н/д |
| 35 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 1-а | 1950 | 0,664 | 89,7 | н/д |
| 36 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, квартал 1-6 | 1950 | 0.879 | 93,35 | н/д |
| 37 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 2 | 1954 | 0.632 | 86,45 | н/д |
| 38 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 20 | 1952 | 0,953 | 89,93 | н/д |
| 39 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 21 | 1964 | 0,47 | 69,46 | н/д |
| 40 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, квартал 29 | 1970 | 0,067 | 59,97 | 0,1 |
| 41 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 32/27 | 1971 | 0,03 | 56,75 | 50 |
| 42 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 29/26 | 1973 | 0,112 | 47,98 | 150,50 |
| 43 | Наружные сети водопров. реконстр | г.Бокситогорск, квартал 29 | 1975 | 0,328 | 49,89 | н/д |
| 44 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Садовая, дома 21 -22 | 1967 | 0,04 | 65,78 | 100,50 |
| 45 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 24, квартал 29 | 1972 | 0,15 | 56,12 | 300,150 |
| 46 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 3 | 1954 | 0,49 | 86,43 | н/д |
| 47 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 4 | 1953 | 0,862 | 83,68 | н/д |
| 48 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 5 | 1958 | 1,63 | 79,64 | н/д |
| 49 | Наружные сети зодопров. | г.Бокситогорск, квартал 6 | 1952 | 0,516 | 89.85 | н/д |
| 50 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 7 | 1956 | 0,728 | 83,11 | н/д |
| 51 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 8 | 1956 | 0,666 | 83,15 | н/д |
| 52 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 9 | 1939 | 0,603 | 100 | н/д |
| 53 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,1 | 49,63 | 150,100 |
| 54 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,25 | 29.82 | 150,100 |
| 55 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Новогородская, дом 12 | 1987 | 0,768 | 31,14 | - |
| 56 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Новостроительная | 1964 | 0,54 | 69,45 | 100 |
| 57 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 | 0,05 | 50,26 | 65 |
| 58 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 37 | 1993 | 0,415 | 45,74 | 100 |
| 59 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 39 | 1994 | 0.01 | 39,18 | 50 |
| 60 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, паровозное депо | 1954 | 0,678 | 76,47 | н/д |
| 61 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 15 | 1966 | 0,063 | 67,19 | 50 |
| 62 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,03 | 75,69 | 50 |
| 63 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,934 | 56,42 | 100,300 |
| 64 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, стадион "Металлург" | 1958 | 0,9 | 79,63 | 150,100,50 |
| 65 | Наружным сети водопров. | г.Бокситогорск, центральная площадь | 1956 | 0,739 | 82,99 | н/д |
| 66 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, гимназия | 1955 | 0,062 | 84,83 | 50 |
| 67 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Школьная, дом 20 | 1954 | 0,04 | 86,22 | 50 |
| 68 | Сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 2 | 1992 | 0,587 | 65,32 | н/д |
| 69 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1978 | 0,947 | 100 | н/д |
| 70 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1979 | 1,1 | 100 | н/д |
| 71 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1985 | 0,087 | 43,46 | н/д |
| 72 | Внеплощадочные сети водопровода | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 | 1,27 | 30,19 | н/д |
|  |  |  |  |  |  | н/д |
| 73 | Водопроводные сети | дер.Сегла | 1973 | 3,5 | 55,4 | н/д |
| 74 | Трубопроводы | Бокситогорск. | 1993 | 3,075 | 49,24 | н/д |
| Итого | 43 | 64 | - |

Общая протяженность сетей составила 43 километра, средний физический износ по состоянию на 2013 год составил 64 %. Исходя из этого, можно сказать, что большая часть сетей нуждается в реконструкции. Сети водоснабжения выполнены из трех материалов: сталь, чугун (наиболее старые сети) и современные пластиковые трубы.

Реальные протяженности сетей централизованного водоснабжения Бокситогорского городского поселения по состоянию на 2013 года неизвестны. Согласно разработанной модели  водоснабжения приближенная протяженность сетей водоснабжения в городе Бокситогорск составляет 56,227 км, в деревни Сёгла – 0,732 км.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

В Бокситогорском городском поселении территории с вечномерзлыми грунтами отсутствуют. Это объясняется географическим месторасположением муниципального образования.

2.3.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

С первого января 2010 года организация ООО «ТеплоСервис» осуществляла регулируемый вид деятельности в сфере горячего и холодного водоснабжения на территории города Бокситогорск и деревни Сегла. Затем с 9 сентября 2012 года полномочия по холодному водоснабжению были переданы МУП «Благоустройство», а услугами по теплоснабжению стала заниматься организация ООО «Петербургтеплоэнерго». Согласно данным МУП «Благоустройство» и ООО «ТеплоСервис» количество поднятой холодной воды в Бокситогорском городском поселении в 2012 году составило 1630,93 тыс. м3. Из них было затрачено:

Таблица 14 Баланс передаваемого ресурса в 2012 и  2013 годах

| Наименование затрат | Единица измерения | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 1630,93 | 1570,45 |
| На собственные нужды | тыс. м3 | 163,12 | 156,96 |
| Отпущено в сеть | тыс. м3 | 1467,81 | 1413,385 |
| На потери в сетях при передаче | тыс. м3 | 666,63 | 691,3 |

Рисунок 4 Структура затрат поднятой воды

Из рисунка видно, что более 40 % поднятой воды уходит на потерю в сетях. Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Отсюда видно, что потери по сравнению с отпущенной водой достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия по замене старых сетей и запорной арматуры в системе холодного водоснабжения города Бокситогорск и деревни Сегла.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории Бокситогорского городского поселения распределение затрат потребленной воды происходит следующим образом:

Таблица 15 Распределение затрат горячей воды за 2012 год

| Наименование территории с централизованным горячим водоснабжением | Единица измерения | 2013 | Минимальное потребление в сутки | Максимальное потребление в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Бокситогорск | Тыс. м3 | 373,8 | 0,716 | 1,33 |
| Деревня Сегла | Тыс. м3 | 4,89 | 0,0094 | 0,0174 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 378,7 | 0,725 | 1,348 |

В связи с тем, что система горячего водоснабжения на территории муниципального образования открытого типа, фактический учет расхода горячей воды по всем потребителям отсутствует. Поэтому в таблице ниже приведены значения фактических расходов из электронных паспортов зданий города Бокситогорск и деревни Сегла.

Таблица 16 Распределение затрат воды питьевого качества за 2012 год

| Наименование территории с централизованным водоснабжением | Единица измерения | 2013 | Минимальное потребление в сутки | Максимальное потребление в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Бокситогорск | Тыс. м3 | 718,131 | 0,5 | 2,55 |
| Деревня Сегла | Тыс. м3 | 3,859 | 0,0001 | 0,014 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 721,99 | 0,5 | 2,56 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества в Бокситогорского городского поселения происходит следующим способом:

Таблица 17 Баланс водопотребления по группам в период 2010-2012 год

| Наименование потребителей | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 833,4 | 714,6 | 704,2 | 637,15 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 57,6 | 51,9 | 51,9 | 44,71 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 51,7 | 45,1 | 45,1 | 40,1 |
| Итого | тыс. м3 | 942,7 | 866,8 | 801,2 | 721,99 |

Исходя из таблицы можно проследить динамику снижения затрат воды населением, это может быть связано с установкой приборов учета воды населением и уменьшение затрат в целях экономии денежных средств, в связи с постоянным ростом тарифа.

Рисунок 5 Структура водопотребления по группам потребителей

По  данным рисунка видно, что большая часть затрат воды от полезного отпуска приходится на потребителей. Это порядка 87,9% от общего количества потребленной воды.

Согласно расчетным значениям, полученным на основе СП 31.13330.2012 затраты холодной воды на полив территорий в год составляет 25,73 тыс. м3 за год. В среднем за год затраты на пожаротушение составляют 430 м3.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25 (ред. от 28.06.2013) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" и в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для многоквартирных жилых домов, 4-6 этажей, с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованных раковинами, мойками, ваннами длинной 1500-1550 мм с душем:

- горячее водоснабжение 4,61 м3 на 1 человека в месяц

- холодное водоснабжение 4,9 м3 на 1 человека в месяц

Из этого следует, что действующий норматив для жителей Ленинградской области на 2013 год  составляет  317 литров (горячая и холодная вода) на 1 человека в сутки. На холодную воду норматив составил 163 л/сут(ч, а на горячую воду 154 л/сут(ч.  Фактический расход холодной воды жителей Бокситогорского городского поселения по годам  составил:

2012 год – 118,22 л/сут(ч

2013 год – 106,83 л/сут(ч

Норматив потребления воды на общедомовые нужды составляет:

- горячее водоснабжение  0,09 м3 на человека в месяц

- холодное водоснабжение 0,09 м3 на человека в месяц

Это составляет  3 литра воды на человека в сутки.

Оценка удельного водопотребления выполнена на основании фактического потребления.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В связи с тем, что данные по нормативам потребления воды населением изменились, а генеральный план Бокситогорского городского поселения был разработан в 2009 году, все значения по суточным затратам воды были пересчитаны по состоянию на 2013 год согласно СП 30.13330.2012 от 2013.01.01. На основе произведенных расчетов были получены следующие данные:

Таблица 18 Среднесуточные затраты воды потребителями города Бокситогорск и деревни Сегла

| Наименование поселения | ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения города Бокситогорск | м3/сут. | 4040,0 | 4053,0 | 4963,5 | 5025,0 | 5044,0 | 5063,0 | 5082,0 | 5101,0 | 5170,7 | 5240,3 | 5310,0 |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения деревня Сегла | м3/сут. | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| полив территории | м3/сут. | 404,00 | 408,50 | 413,63 | 418,75 | 420,33 | 421,92 | 423,50 | 680,13 | 689,42 | 698,71 | 708,00 |
| неучтенные расходы и промышленность | м3/сут. | 888,8 | 892,3 | 1075,425 | 1088,75 | 1092,867 | 1096,983 | 1101,1 | 1156,227 | 1172,018 | 1187,809 | 1203,6 |
| Итого по г Бокситогорск | м3/сут. | 5332,80 | 5353,80 | 6452,55 | 6532,50 | 6557,20 | 6581,90 | 6606,60 | 6937,36 | 7032,11 | 7126,85 | 7221,60 |
| ИТОГО по МО | м3/сут. | 5362,55 | 5386,30 | 6485,30 | 6565,50 | 6590,36 | 6615,23 | 6640,09 | 6971,02 | 7065,93 | 7161,51 | 7257,08 |

Исходя из среднесуточных значений определим максимальное отклонение от среднесуточных норм потребления:

Таблица 19 Оценка необходимых максимальных  объемов воды по технологическим зонам муниципального образования

| Наименование поселения | ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Бокситогорск |
| в макс сутки | м3/сут. | 6932,64 | 6959,94 | 8388,32 | 8492,25 | 8524,36 | 8556,47 | 8588,58 | 9018,57 | 9141,74 | 9264,91 | 9388,08 |
| в макс час | м3/ч | 462,18 | 464,00 | 559,22 | 566,15 | 568,29 | 570,43 | 572,57 | 601,24 | 609,45 | 617,66 | 625,87 |
| д. Сегла |
| в макс сутки | м3/сут. | 38,68 | 42,25 | 42,58 | 42,90 | 43,11 | 43,33 | 43,54 | 43,76 | 43,97 | 45,05 | 46,13 |
| в макс час | м3/ч | 2,58 | 2,82 | 2,84 | 2,86 | 2,87 | 2,89 | 2,90 | 2,92 | 2,93 | 3,00 | 3,08 |

Согласно данным МУП «Благоустройство» максимальная производительность оборудования водозабора и очистных сооружений по состоянию на 2013 год составляет 8554 м3/сут. В перспективе планируется увеличение максимальной производительности до 10000 м3/сут.  Ниже приведен график оценки резервов и дефицитов системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения.

Рисунок 6 Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей в городе Бокситогорск  в перспективе до 2030 года

Согласно представленному графику видно, что в перспективе до 2018 года в городе Бокситогорск необходимо увеличение производственных мощностей оборудования водозабора и очистных сооружений до 10000 м3/сут. Данное увеличение необходимых объемов холодной воды связано с переводом системы горячего водоснабжения на систему закрытого типа. В связи с этим источником теплоносителя на нужды горячего водоснабжения будет использоваться источник холодного водоснабжения.

Рисунок 7 Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей в деревне Сегла  в перспективе до 2030 года

В перспективе до 2030 года дефицитов производственных мощностей в деревне Сегла не предвидится, поскольку на данный момент в деревне функционируют  2 скважины суммарной производительностью 144 м3/сут. Исходя из динамики роста населения в данном населенном пункте к 2030 году будет наблюдаться резерв производительности оборудования 67,9 %. Исходя из максимальных часовых расходов воды до 2025 года для обеспечения водой всего населения д. Сегла достаточно производительности одной скважины.

2.3.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения удовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ 64%. На обслуживании есть сети со сроком службы более 30 лет. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год. Сети выполнены из таких материалов как чугун и сталь. Аварийность на данный момент 0,5 аварии на 1 км сетей.

Часть сети водоснабжения закольцована, что является гарантом бесперебойности водоснабжения.

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушение которых выявляется в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100%.

Таблица 20 Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установ-ленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установ-ленному нормативу |

2.3.4 Состояние учёта

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2013 год общее число МКД, на которые распространяется требование по обязательному оборудованию вводов общедомовыми приборами учёта холодной воды, составляет 168. Число оборудованных вводов общедомовыми приборами учёта составляет 140, доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета составляет 16,7 %.

2.3.5 Воздействие на окружающую среду

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Водоочистные сооружения города Бокситогорск располагаются в 3 км до ЗСО первого пояса подземного источника «Бубровец» в связи с этим промывные воды здания ВОС не воздействуют на подземный источник.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, сигнализация утечки хлора, система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

2.3.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения осуществляет Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом:

Таблица 21 Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 811,040 | 3257,61 | 3585,25 |
| 2 | Материалы | тыс. руб. | - | 256,6 | 268,3 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 93,850 | 171,37 | 171,37 |
| 4 | Ремонт | тыс. руб. | 490,740 | 1559 | 1680 |
| 5 | ФОТ | тыс. руб. | 831,020 | 868,4 | 985 |
| 6 | Отчисления | тыс. руб. | 251,800 | 263,1 | 298,5 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 134,150 | 2624,81 | 2209,3 |
| 8 | Покупная вода | тыс. руб. | - | - | - |
| 9 | Общеэксплуатационные | тыс. руб. | 511,120 | 1704 | 1801 |
| 10 | Прочие | тыс. руб. | - | 1511,8 | 2435,47 |
|  | Полная себестоимость | тыс. руб. | 3123,720 | 12216,7 | 13434,2 |
|  | Себестоимость (1 м3) | руб./м3 | 9,240 | 14,58 | 16,81 |
|  | Рентабельность | % | -5,700 | -3,8 | 8,3 |
|  | Выручка | тыс. руб. | 2946,030 | 11752,5 | 14082,7 |
|  | Валовая прибыль | тыс. руб. | -177,680 | -464,17 | 1112,67 |
|  | Средний тариф (1 м3) | руб./м3 | 8,710 | 14,03 | 16,81 |

Основными статьями затрат в 2012 г. являются:

- расходы на электроэнергию – 26 %;

- ремонт – 15,7 %;

- расходы на оплату труда – 26,6 %;

- общеэксплуатационные расходы – 16,4 %.

Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2012 N 217-п установлены тарифы на товары (услуги) муниципального унитарного предприятия "Благоустройство", реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения потребителям Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2012-2013 гг.:

| N п/п | Наименование товара (услуги) | Период с 19.11.2012 по 31.12.2012 | Период с 01.01.2013 по 30.06.2013 | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> |
| 1. | Питьевая вода | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 14,53 | 14,53 |
| 2. | Водоотведение | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 10,41 | 10,41 |

<*> тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения

Город Бокситогорск

Основной проблемой в системе водоснабжения является повышенный износ сетей (более 50%). Данная проблема связана с тем, что необходимо заменить большое количество сетей, порядка 64%.

Второй по величине проблемой является моральный и физический износ основного электрооборудования более  30 % от всего электрического  оборудования скважин  нуждаются в замене.   С текущей проблемой могут быть связаны повышенные затраты на производство 1 куб. метра воды.

Отсутствуют резервные источники водоснабжения в городе Бокситогорск. Все скважины в сетях города Бокситогорск поднимают воду из одного подземного источника. В случае аварийной ситуации город может остаться без централизованной системы холодного водоснабжения.

Деревня Сегла

Вода, забираемая из скважин, не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим показателям, а именно по содержанию железа согласно Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

2.4 Система водоотведения

2.4.1 Характеристика системы и институциональная структура

- Протяженность канализационных сетей – 25,6 км.

- Канализационные насосные станции – 1 шт.

- Канализационные очистные сооружения – 1 шт.

- Проектная производительность системы водоотведения –   10 тыс. м3/сут.

- Износ оборудования – более 90%.

- Объем принятых сточных вод за год –  2646,23 тыс. м3

Согласно данным администрации Бокситогорского муниципального района и информации предоставленной организацией МУП «Благоустройство», которое занималось отведением стоков на территории муниципального образования, водоотведение и очистка стоков осуществляется только на территории города Бокситогорск. В городе Бокситогорск производится перекачка и очистка ливневых и хозяйственно бытовых стоков. В городской системе водоотведения присутствуют следующие этапы очистки стоков:

- Сточные воды городской канализации по самотечному коллектору попадают в приемную камеру канализационно-очистных сооружений, откуда на насосную станцию, где производится очистка сточных вод на решетках от крупных механических примесей.

- Насосной станцией поток сточных вод подается на две горизонтальные песколовки диаметром 6 метров с круговым движением воды. Сточные воды в песколовках очищаются от крупных минеральных примесей.

- Из песколовок сточные воды поступают в блок технологических емкостей, в котором происходит биологическая очистка.

- Потоки биологически и механически очищенной и осветленной воды собираются периферийными лотками и направляются в два контактных резервуара, где происходит обеззараживание очищенных сточных вод жидким хлором, подаваемым по трубе из хлораторной перед сбросом их в реку.

- Сброс очищенных стоков в водоем.

По информации эксплуатирующей организации на территории города Бокситогорска осуществляется отведение ливневых стоков. Все ливневые стоки проходят очистку в зданиях КОС.

Суммарная производительность системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков города Бокситогорск составляет 10 тыс. м3/сут. Протяженность сетей водоотведения по состоянию на 2013 год составляет:

- 14,00 км внутриквартальных и внутридворовых сетей;

- 6,6 км уличной сети;

- 5 км магистральных коллекторов.

Система водоотведения города Бокситогорск состоит из следующих объектов:

- здание Песковых бункеров;

- здание узла хранения извести;

- здание цеха доочистки;

- комплекс очистных сооружений;

- песколовка;

- песколовка горизонтальная;

- площадка иловая;

- здание очистных решеток;

- здание производственного корпуса;

- здание базисного склада жидкого хлора;

- здание склада расходного хлора;

- здание станции насосной перекачки;

- здание станции насосной с приемными камерами;

- здание хлораторной;

- здание цеха доочистки сточных вод;

- здание цеха механического обезвоживания.

В зданиях насосных станций города Бокситогорск установлено следующее насосное оборудование:

Таблица 22 Характеристика насосного оборудования КНС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД,% | Напор,м | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование перекачки (транспортировки) стоков |
| 1 | Центробежный сточно-массный насос | СМ 250-200-400/6 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 2 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 450-22,5 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 3 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 450-22,5 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 4 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |
| 5 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |
| 6 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |

В состав КОС города Бокситогорск входит следующее электрооборудование:

Таблица 23 Характеристика электрооборудования оборудования КОС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД,% | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование очистки стоков |
| 1 | Турбовоздуходувка | ТВ-80-1,4-01 | 110 | 6000 | - | - | 2011 | - |
| 2 | Турбовоздуходувка | ТВ-80-1,4-01 | 110 | 6000 | - | - | 1985 | 99% |

Технология очистки стоков происходит следующим способом. Сточные воды городской канализации по самотечному коллектору попадают в приемную камеру канализационно-очистных сооружений, откуда на насосную станцию, где производится очистка сточных вод на решетках от крупных механических примесей. Насосной станцией поток сточных вод подается на две горизонтальные песколовки диаметром 6 метров с круговым движением воды. Сточные воды в песколовках очищаются от крупных минеральных примесей. Песок, выпавший на дно песколовки, удаляется с помощью гидроэлеватора. Пульпа подается на песковую площадку. Из песколовок сточные воды поступают в блок технологических емкостей, в котором происходит биологическая очистка. В состав блока технологических емкостей входят следующие сооружения по очистке сточных вод: первичные отстойники радиального типа, два двухкоридорных аэротенка, вторичные отстойники, минерализаторы и илоперегниватели.

Первичные отстойники предназначены для выделения из сточных вод грубодисперстных органических примесей способом отстаивания. Сырой осадок из конусов первичных отстойников удаляется эрлифтами и направляется в илоперегниватели. Очищенная от минеральных и органических примесей сточная вода периферийными лотками отводится от первичных отстойников и направляется в аэротенки.

Аэротенки предназначены для биологической очистки бытовых сточных вод от органических примесей в среде искусственно культивируемых микроорганизмов. Аэрация иловой смеси предусматривается подаваемым воздуходувками кислородом, проходящим через фильтросные пластины, расход воздуха 1,4 м3/сек.

Из аэротенков иловая смесь дюкерами подается в центральную часть вторичных отстойников радиального типа для отделения очищенной воды от активного ила. Активный ил, выпавший в конусной части вторичных отстойников удаляется эрлифтами и направляется частично в аэротенки (циркулирующий) и частично (избыточный) в аэробные минерализаторы.

В аэробных минерализаторах минерализация ила осуществляется с помощью кислорода, подаваемого воздуходувками, расход воздуха составляет 1,4 м3/сек.

В процессе работы канализационно-очистных сооружений емкости, предназначенные для илоперегневателей, используются как обычные приемные резервуары осадка, поступающего из первичных отстойников.

Потоки биологически и механически очищенной и осветленной воды собираются периферийными лотками и направляются в два контактных резервуара, где происходит обеззараживание очищенных сточных вод жидким хлором, подаваемым по трубе из хлораторной перед сбросом их в реку. Для более интенсивного перемешивания обрабатываемой воды предусмотрена придонная подача в емкости сжатого воздуха через перфорированные трубы.

Обеззараженные сточные воды по самотечно-напорному трубопроводу сбрасываются в приемник сточных вод – реку  Пярдомля.

На основе данных МУП «Благоустройство» была получена информация по сетям водоотведения, вся характеристика сетей водоотведения представлена в таблице ниже:

Таблица 24 Магистрали системы водоотведения

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Год постройки | Протяженность, км | Износ, % | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канализационные сети асбоцементные | г.Бокситогорск | 1993 | 0,77 | 50,14 | 300 |
| 2 | Канализационные сети керамические | г.Бокситогорск | 1993 | 0,27 | 34,15 | 300 |
| 3 | Канализационные сети стальные | г.Бокситогорск | 1993 | 0,103 | 54,63 | 300 |
| 4 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 21 | 1967 | 0,2 | 76,99 | 150 |
| 5 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск. ул.Вишнякова, дом 25 | 1968 | 0,223 | 74,99 | 150 |
| 6 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 29 | 1979 | 0,2 | 51,43 | 150 |
| 7 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 15 | 1958 | 0,148 | 94,69 | 150 |
| 8 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Комсомольская, дом 6 | 1956 | 0,122 | 98,43 | 150 |
| 9 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,12 | 56,53 | 150 |
| 10 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,216 | 35,09 | 150 |
| 11 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Новогородская, дом 12 | 1987 | н/д | 37,06 | 150 |
| 12 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1959 | 0,162 | 92,76 | 150 |
| 13 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1983 | 0,216 | 43,32 | 150 |
| 14 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Садовая, дом 15 | 1966 | 0,071 | 78,84 | 150 |
| 15 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск. ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,056 | 88,97 | 150 |
| 16 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 9 | 1963 | 0,202 | 84,9 | 150 |
| 17 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дом 19/2 | 1977 | 0,201 | 55,32 | 150 |
| 18 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дом 28 | 1977 | 0,398 | 55,33 | 50 |
| 19 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 10 | 1969 | 0,465 | 73,01 | 150 |
| 20 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,089 | 66,6 | 150 |
| 21 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 14 | 1970 | 0,262 | 70,99 | 250 |
| 22 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Школьная, дом 20 | 1954 | 0,073 | 100,0 0 | 150 |
| 23 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 13 | 1973 ' | 0,418 | 63,33 | 250 |
| 24 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15 | 1971 | 0,185 | 67,4 | 250 |
| 25 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1975 | 0,95 | 59,36 | 150 |
| 26 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 17 | 1973 | 0,201 | 62,37 | 150 |
| 27 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 19 | 1972 | 0,299 | 65,38 | 150 |
| 28 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 25 | 1970 | 0,362 | 69,37 | 150 |
| 29 | Сети дождевой канализации | Бокситогорск,ул. Павлова,кв.29 | 1973 | 0,655 | 100,0 0 | н/д |
| 30 | Сети хоз. фекальн. канализ. | Бокситогорск,ул. Вишнякова | 1950 | 0,46 | 100,0 0 | 300 |
| 32 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ПТУ | 1975 | 0,6 | 100,0 0 | 150 |
| 33 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дома 25-30 | 1970 | 0,257 | 81,07 | 200,150 |
| 34 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 11 | 1957 | 0,16 | 100,0 0 | 150 |
| 35 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 12 | 1955 | н/д | 100,0 0 | 150 |
| 36 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 13 | 1957 | 0,45 | 100,0 0 | 300,150 |
| 37 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 15 | 1956 | 0,388 | 100,0 0 | 300,150 |
| 38 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 16 | 1958 | 0,05 | 100,0 0 | 150 |
| 39 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 18 | 1958 | 1,6 | 100,0 0 | 150 |
| 40 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 1-а | 1950 | 0,466 | 100,0 0 | 200 |
| 41 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 1-6 | 1953 | 1.564 | 100,0 0 | 200,150 |
| 42 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 2 | 1953 | 0,566 | 100,0 0 | 150 |
| 43 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 20 | 1956 | 1 | 100,0 0 | 250 |
| 44 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 21 | 1964 | 0,756 | 92,16 | 250,150 |
| 45 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 26-28 | 1985 | 0,131 | 45,99 | 300,250,150 |
| 46 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Вишнякова, дом 32 | 1971 | 0,107 | 81,29 | 150 |
| 47 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул. Вишнякова, дома 21 -22 | 1967 | 0,127 | 86,96 | 300,150 |
| 48 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Павлова, дома 21-24 | 1972 | 0,083 | 78,05 | 150 |
| 49 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Павлова, дома 23-26 | 1973 | 0,121 | 100,0 0 | 150 |
| 50 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29,ул.Павлова, дом 25 | 1974 | 0,181 | 100,0 0 | 150 |
| 51 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 3 | 1954 | 0,309 | 100,0 0 | 150 |
| 52 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 |  | 60,07 | 150 |
| 53 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 4 | 1954 | 0.494 | 100,0 0 | 300,150 |
| 54 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск. квартал 5 | 2001 | 0.255 | 22,53 | 150 |
| 55 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 5 | 1958 | 1,068 | 100,0 0 | 200 |
| 56 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 6 | 1953 | 0,186 | 100,0 0 | 200,150 |
| 57 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 7 | 1938 | 0,22 | 100,0 0 | 150 |
| 58 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 8 | 1956 | 0,565 | 100,0 0 | 150 |
| 59 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 2 | 1992 | 0,082 | 43,44 | 250 |
| 60 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от гостиницы до ЖДЦ | 1950 |  | 100,0 0 | 300 |
| 61 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от Депо до здания бывшей загот. конторы | 1954 | 0,566 | 100,0 0 | 250,150 |
| 62 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ЖДЦ до КОС | 1951 | 0,6 | 100,0 0 | 500 |
| 63 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ЖДЦ до ул.Заводской, дом 30 | 1959 | 0,55 | 100,0 0 | 300 |
| 64 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 16 до ул.Заводской, дом 11 | 1957 | 0,603 | 100,0 0 | 300 |
| 65 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 5 до ул.Заводской, дом 7/2 | 1952 | 0,79 | 100,0 0 | 200,150 |
| 66 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 7, до ул.Воронина, дом 3 | 1956 | 0,554 | 100,0 0 | 150 |
| 67 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул.Социалистической дом 20 до ул.Заводской, дом 10 (бывшее здание ателье) | 1952 | 0,725 | 100,0 0 | 200 |
| 68 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул.Школьной, дом 11 до ул.Заводской, дом 30 | 1957 | 0,35 | 100,0 0 | 150 |
| 69 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 |  | 55,14 | 300,150 |
| 70 | Сети хоз. фекальн. канализ. | Бокситогорск,ул. Павлова,37 | 1993 | 0,162 | 50,77 | 150 |
| 71 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Садовая | 1964 | 0,294 | 89,03 | 250 |
| 72 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дома 1-19 | 1950 | 0,655 | 100,0 0 | 200 |
| 73 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, стадион | 1958 | н/д | 100,0 0 | 150 |
| 74 | Сети хоз.бытовой канализ. | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,092 | 21,39 | 250 |
| 75 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС | 1984 | н/д | 57,82 | 500 |
| 76 | Сеть канализационная /сооружения для очистки пром. сточн. вод/ | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | 0,28 | 36.81 | 500 |
| 77 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | 0,106 | 36,96 | 500 |
| 78 | Трубопровод сточных вод /технологические трубопроводы на площадке/ | г.Бокситогорск, КОС | 1984 | н/д | 100,0 0 | 500 |
| 79 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС, цех механического обезвоживания | 1988 | 0,068 | 54,74 | 500 |
| 80 | Дренаж | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 23, дом 26 | 1973 | 0,18 | 93,32 | 250 |
| 81 | Дренаж | г.Бокситогорск, дом 5 в квартале 21 | 1964 | 0,135 | 100,0 0 | 150 |
| 82 | Дренаж | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Красных Следопытов | 1975 | 0,26 | 89,9 | 150 |
| 83 | Дренаж | г.Бокситогорск квартал29, ул.Павлова, дом 21 | 1972 | 0,225 | 99,62 | 250 |
| 84 | Дренаж | г.Бокситогорск квартал29, ул.Садовая, дом 13 | 1967 | 0,266 | 93,7 | 300 |
| 85 | Ливневая канализация | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | н/д | 74,63 | 500 |
| 86 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 | н/д | 62,92 | 400 |
| 87 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 2 | 1994 | 0,105 | 45,01 | 500,250 |
| 88 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 | 0,04 | 45,4 | 400 |
| 89 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 37 | 1993' | 0,131 | 42,06 | 200 |
| 90 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 39 | 1994 | 0,232 | 47,09 | 400 |
| 91 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, квартал 29 | 1975 | 0,184 | 100 | 600,300,150 |
| 92 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,29 | 81,81 | 400,300 |
| 93 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,084 | 31,95 | 300 |
| 94 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,186 | 49,3 | 300 |
| 95 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 15 | 1966 | 0,042 | 79,15 | 300,250 |
| 96 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,045 | 88,9 | 300,250 |
| 97 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,082 | 66,48 | 125 |
| 98 | Коллектор внеплощадочный ливневой | г.Бокситогорск, ул.Павлова, район школы № 2, квартал 26-28 | 1978 | н/д | 77,77 | 500 |
| 99 | Канализационные сети | дер.Сегла | 1973 | 1,5 км. | 100 | 150 |
| 100 | Коллектор внеплощадочный | г.Бокситогорск, квартал 26-28 | 1978 | 1,085 | 100 | 300 |
| 101 | Коллектор х/ф | г.Бокситогорск, ул.Заводская | 1947 | 0,39 | 100 | 500 |
| Итого | 27,927 | 43,6 | - |

Исходя информации представленной в таблице, можно сделать вывод, что моральный и физический износ 28,8% от всех сетей, эксплуатирующихся в данный, момент имеет износ 100%.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В состав технологических зон централизованного водоотведения Бокситогорского городского поселения входит только город Бокситогорск, во всех остальных населенных пунктах используются выгребные ямы. На территории города Бокситогорск к централизованной системе водоотведения подключено 97,4 % зданий.

В городе Бокситогорск действует неполная раздельная система канализации. В сеть хозяйственно-бытовой канализации поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки, административных и общественных зданий и предприятий.

Системой централизованной канализации охвачен почти весь город. По уличным самотечным сетям стоки направляются на городские сооружения полной биологической очистки. В городе имеется канализационная насосная станция, обслуживающая один жилой дом. Проектная производительность КНС составляет 8 м3/сут., фактическая – 5 м3/сут. Протяженность канализационных сетей города 25,6 км. Фактический износ сетей достигает 60-70%.

На территории города Бокситогорск отводиться объём стоков равный 12,5 тыс. м3/сут. Суммарный объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 11,23 тыс. м3/сут.

Канализационные очистные сооружения (КОС) расположены на северо- западе в 1 км от города Бокситогорск. КОС состоят из двух технологических ниток. Первая очередь была введена в 1954 году и имеет 100% износ зданий, сооружений, оборудования и не отвечает требованиям к очистке стоков. Вторая очередь была запущена в 1985 г, производительностью 10,0 тыс. м3/сут. (максимальной производительностью в период дожей до 13 тыс. м3/сут). Здания и сооружения нуждаются в реконструкции и модернизации, оборудование имеет 100% износ. КОС включают в себя приемный колодец, песколовки, блок аэротенков, вторичный отстойник, фильтры доочистки, илосборник, склад жидкого хлора, контактный резервуар. Осадок сбраживается и выпускается на иловые карты. После обезвоживания и обеззараживания осадок вывозится на свалку (каждые 5 лет).

Степень очистки стоков на сооружениях недостаточна и составляет 63%.

После очистки на КОС стоки сбрасываются в р. Пярдомля. Сброс осуществляется по трубе диаметром 1000 мм (на территории КОС), затем в мелиоративный канал протяженностью 500 м (за территорией КОС), сообщающийся с рекой. Место выпуска находится вне черты города в северо-западном направлении под углом 45 градусов на расстоянии 3,4 км от устья р. Пярдомля.

ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём» имеет на своем балансе канализационные очистные сооружения механической очистки. Очистные сооружения предназначены для очистки производственных стоков завода в количестве 19,8 тыс. м3/сут. Сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки. В составе очищенных сточных вод превышены такие показатели, как ХПК, взвешенные вещества, азот аммонийный, нефтепродукты, алюминий.

Хозяйственно-бытовые стоки от завода, расходом 1,6 тыс. м3/сут поступают в сети городской канализации.

2.4.2 Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В 2012 году отведением сточных вод на территории Бокситогорского городского поселения занималось две организации. В период с 01.01.12 по 08.09.12 водоотведением в муниципальном образовании занималась организация ООО «Теплосервис», начиная с 09.09.12 отведением сточных вод в муниципальном образовании Бокситогорского городского поселения, занимается МУП «Благоустройство». Согласно представленным данным этими организациями была получена следующая информация:

Таблица 25.1 Водоотведение по группам потребителей в городе Бокситогорск в 2012-2013 году

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 (по Данным ООО «ТеплоСервис» | 2012 (по Данным МУП «Благоустройство») | Итого за 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем стоков принятых на КОС, в т.ч.: | тыс.м3/год | 1472,48 | 607,414 | 2079,89 | 2646,23 |
| 2 | от населения | тыс.м3/год | 939,49 | 364,400 | 1303,89 | 1707,4 |
|  |  | % | 63,8 | 60 | 62,69 | 64,5 |
| 3 | от бюджето-финансируемых организаций | тыс. м3/год | 82,239 | 22,700 | 104,94 | 91,68 |
|  |  | % | 5,59 | 3,7 | 5,05 | 3,46 |
| 4 | от прочих потребителей | тыс.м3/год | 450,76 | 220,300 | 671,06 | 847,15 |
|  |  | % | 30,61 | 36,3 | 32,26 | 32,01 |

Рисунок 8 Разбивка общего количества полученных стоков по группам потребителей

Большая часть хозяйственно-бытовых стоков приходит от населения, это 65 % от общего количества принятых стоков. Второй группой потребителей по величине сбрасываемых стоков является прочие потребители  порядка 32 %. Оставшаяся доля сбрасываемых стоков приходится на бюджетные организации.

На территории города Бокситогорск имеется одна насосная станция максимальной производительностью 5 м3/сут, эта насосная станция обслуживает один жилой дом. Все остальные сточные воды самотеком поступают в сооружения КОС. Проектная мощность КОС составляет 10 тыс. м3/сут. Исходя из балансов водоотведения резерв мощности за 2013 г. составил 27,5 %.

Таблица 25.2 Резерв мощности КОС

| Наименование | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический среднегодовой объем стоков в сутки | Тыс. м3 | 5,75 | 5,70 | 5,70 | 7,25 |
| Максимальная производительность КОС | Тыс. м3 | 10 | 10 | 10 | 10 |

2.4.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

По состоянию на 2013 год большая часть сетей водоотведения города Бокситогорск находится в крайне критическом состоянии. Во время повышенной нагрузки на ливневые стоки здания очистных сооружений не справляются с объемами сточных вод. Все насосное оборудование здания насосной станции и очистных сооружений имеет физический и моральный износ более 90 %. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности системы водоотведения в целом. Поскольку такой износ оборудования во время повышенных нагрузок на систему водоотведения и очистки стоков может привести к большему количеству аварий в системе в целом.

По данным МУП «Благоустройство» все сточные воды, которые проходят очистку в здании КОС сбрасываются в реку Пярдомля. Согласно полученным результатам анализа все показатели соответствую СанПиН 2.1.5 980-00.

2.4.4 Состояние учёта

Согласно предоставленной информации приборы учёта канализационных стоков отсутствуют. Учёт принятых сточных вод ведётся расчётным методом.

2.4.5 Воздействие на окружающую среду

Согласно данным МУП «Благоустройство» химический анализ воды, поступающий в здания КОС, выглядит следующим образом:

Таблица 26 Химический анализ воды поступающей на очистку

| Определяемые Показатели | Результаты исследований |
| --- | --- |
| Прозрачность натуральная | 4,0 см |
| Прозрачность после отстоя | 5,5 см |
| Температура | 6.0 °С |
| Взвешенные вещества | 72,6+18,2 мг/л |
| Водородный показатель (рН) | 7,28 ±0,01 ед.рН |
| БПК-5 | 93,43 + 23,36 мг02/л |
| Растворённый кислород | менее 1,0 мг02/л |
| ХПК | 163,2 ±32,6 мЮ2/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 16.4+4,1 мг/л |
| Нитриты (по N02) | менее 0,02 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 1,3 + 0,2 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 609,0 + 60.9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | 34,7 + 5,2 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 22,0 ±2,2 мг/л |
| Железо общее | 1,15 ±0,29 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л |
| Фосфаты | 0,5 ± 0,2 мг/л |

При прохождении сточных вод через систему очистки стоков согласно выше указанным технологиям значения показателей изменяются и выглядят следующим образом:

Таблица 27 Химический анализ воды на выходе из зданий КОС

| Определяемые Показатели | Результаты исследований |
| --- | --- |
| БПК-5 | 2,31 ± 0,69 мг02/л |
| ХПК | 51,0+12,8 мг02/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 3,6 ± 1,1 мг/л |
| Нитриты (по N02) | 0,12 + 0,03 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 15,5+2,3 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 349,0 + 34,9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | 30,1 +4,5 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 17,0+ 1,7 мг/л |
| Железо общее | 0,11 +0,03 мг/л |
| Нефтепродукты | менее 0,05 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л |
| Общий фосфор | 0,43+0,15 мг/л |
| Фосфаты | 0,38+0,13 мг/л |

Таблица 28 Нормы согласно СанПиН 2.1.5.980-00

| № | Показатели | Категории водопользования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взвешенные вещества* | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на |
|  |  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  |  | Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5 %. |
|  |  | Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются |
| 2 | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |
| 3 | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике |
|  |  | 20 см | 10 см |
| 4 | Запахи | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью |
|  |  | более 2 баллов, обнаруживаемые: |
|  |  | непосредственно или при последующем хлорировании или других способах обработки | непосредственно |
| 5 | Температура | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет |
| 6 | Водородный показатель (рН) | Не должен выходить за пределы 6,5—8,5 |
| 7 | Минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3, в т. Ч.: |
|  |  | хлоридов – 350; |
|  |  | сульфатов – 500 мг/дм3 |
| 8 | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, |
|  |  | в пробе, отобранной до 12 часов дня. |
| 9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Не должно превышать при температуре 20 °С |
|  |  | 2 мг О2/дм3 | 4 мг О2/дм3 |
| 10 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК |  |
|  |  | Не должно превышать: |
|  |  | 15 мг О2/дм3 | 30 мгО2/дм3 |
| 11 | Химические вещества | Не должны содержаться в воде водных объектов |
|  |  | в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | Вода не должна содержать возбудителей |
|  |  | кишечных инфекций |
| 13 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизне-способные цисты патогенных кишечных простейших |  |
|  |  | Не должны содержаться в 25 л воды |
| 14 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не более | Не более |
|  |  | 100 КОЕ/100 мл | 100 КОЕ/100 мл |
| 15 | Общие колиформные бактерии | Не более |
|  |  | 1000 КОЕ/100 мл | 500 КОЕ/100 мл |
| 16 | Колифаги | Не более |
|  |  | 10 БОЕ/100 мл | 10 БОЕ/100 мл |

По данным МУП «Благоустройство» все сточные воды, которые проходят очистку в здании КОС сбрасываются в реку Пярдомля. На протяженности реки проводятся ежемесячные заборы воды для анализа. Согласно полученным результатам анализа все показатели соответствую СанПиН 2.1.5 980-00. Все результаты анализов представлены в таблице ниже.

Таблица 29 Химический анализ воды за 2013 год

| Определяемые показатели | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м |
| Прозрачность натуральная | 25,0 см | 23,0 см | 25,0 см | 8,0 см | 11,0 см | 20,0 см | 16,0 см | 15,4 см | 12,0 см | 17,0 см |
| Прозрачность после отстоя | 28,0 см | 26,0 см | 27,0 см | 10,0 см | 15,0 см | 23,5 см | 17,0 см | 17,0 см | 16,0 см | 19,0 см |
| Температура | 10°С | 1ГС | 11,0°С | 12,0 °С | 14,0 °С | 12,0 °С | 10,0°С | 12,0 °С | 11,0 °С | 10,0 °С |
| Взвешенные вещества | 22,4 ± 5,6 мг/л | 26,8 ± 6,7 мг/л | 19,8 + 4,9 мг/л | 46,6 + 11,6 мг/л | 24,8 ± 6,2 мг/л | 1,2 + 0,4 мг/л | 0,8 + 0,3 мг/л | 2,4 + 0,7 мг/л | 9,0 ± 2,7 мг/л | 32,4 ±8,1 мг/л |
| Водородный показатель (рН) | 8,05 ± 0,02 ед. рН | 7,74 ± 0,02 ед. рН | 8,06 + 0,02 ед.рН | 7,71 + 0,02 ед.рН | 7,38 + 0,01 ед.рН | 7,50 ±0,01 ед.рН | 8,07 + 0,02 ед.рН | 7,58 ± 0,02 ед.рН | 7,37 + 0,01 ед.рН | 7,25 ±0,01 ед.рН |
| БПК-5 | 0,40 ±0,14 мЮ2/л | 2,27 + 0,68 мг02/л | 3,00 ± 0,9 мЮ2/л | 5,10 ± 1,53 мг02/л | 5,24+1,57 мЮ2/л | 2,39 ± 0,72 мг02/л | 1,24 +0,37 мЮ2/л | 3,37 ± 1,01 мЮ2/л | 2,20 ± 0,70 мЮ2/л | 4,06 ± 1,22 мЮ2/л |
| Растворённый кислород | 8,47 + 2,54 мЮ2/л | 7,98 ±2,39 мЮ2/л | 7,12 + 2,14 мг02/л | 3,72+ 1,12 мг02/л | 4,18+1,25 мЮ2/л | 6,36+ 1,91 мЮ2/л | 7,79 ± 2,34 мЮ2/л | 13,05 + 3,26 мЮ2/л | 8,07 + 2,40 мг02/л | 9.44 ±2,83 мг02/л |
| ХПК | 10,0 + 3,0 мЮ2/л | 10,0 + 3,0 мЮ2/л | 9,7 + 2,9 мг02/л | 38,8 + 9,7 мЮ2/л | 28,2 ±7,1 мЮ2/л | 28,2 + 7,1 мг02/л | 8,4 + 2,5 мЮ2/л | 25,2 ± 6,3 мЮ2/л | 10,2+2,6 мЮ2/л | 30,6 ± 7,7 мЮ2/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 0,18 ±0,06 мг/л | 2,7 + 0,8 мг/л | 1,67 + 0,5 мг/л | 4,9+ 1,5 мг/л | 3,1 ±0,9 мг/л | 1,98+ 0,59 мг/л | 0,82 + 0,29 мг/л | 1,9 + 0,6 мг/л | 4,6 + 1,4 мг/л | 2,6 ± 0,8 мг/л |
| Нитриты (по N02) | менее 0,02 мг/л | 0,02 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л | 0,04 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | 0,04 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 1,6 ±0,2 мг/л | 1,25+0,19 мг/л | 0,55 + 0,08 мг/л | 1,05 + 0,16 мг/л | 0,55 ± 0,08 мг/л | 0,50 + 0,08 мг/л | 8,1 + 1,2 мг/л | 2,85 + 0,43 мг/л | 3,15 ±0,47 мг/л | 0,40 ± 0,06 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 209,0 ± 20,9 мг/л | 239,0 ± 23,9 мг/л | 287,0 + 28,7 мг/л | 399,0 + 39,9 мг/л | 244,0 ± 24,4 мг/л | 227,0 + 22,7 мг/л | 248,0 + 24,8 мг/л | 494,0 + 49,4 мг/л | 319,0 + 31,9 мг/л | 269,0 ± 26,9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | менее 10,0 мг/дм' | менее 10,0 мг/дм3 | менее 10,0 мг/л | 24,8 + 3,7 мг/л | 17,0 ±2,6 мг/л | менее 10,0 мг/л | менее 10,0 мг/л | 101,0+ 15,2 мг/л | 26,2+ 3,9 мг/л | менее 10,0 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 14,0 ± 1,4 мг/л | 17,7+ 1,8 мг/л | 21,0 + 2,1 мг/л | 17,0+1,7 мг/л | 14,8 ± 1,5 мг/л | 10,5 + 1,1 мг/л | менее 10,0 мг/л | 16,2+ 1,6 мг/л | 23,0 + 2,3 мг/л | 11,8+ 1,2 мг/л |
| Железо общее | 0,57 ±0,14 мг/л | 0,53+0,13 мг/л | 0,19 + 0,05 мг/л | 0,39 + 0,1 мг/л | 0,18 ±0,05 мг/л | 0,19 + 0,05 мг/л | 0,14 + 0,04 мг/л | 0,13 ±0,03 мг/л | 0,26 + 0,07 мг/л | 0,19 ±0,05 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л |
| Нефтепродукты | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л |
| Общий фосфор | менее 0.04 мг/л | 0,10 + 0,04 мг/л | 0,12 + 0,04 мг/л | 0,54+ 0,19 мг/л | 0,23 ± 0,08 мг/л | менее 0,04 мг/л | 0,07 + 0,03 мг/л | 0,51+0,18 мг/л | 0,20 + 0,07 мг/л | 0,5 + 0,2 мг/л |
| Фосфаты | менее 0,016 мг/л | 0,08 + 0,03 мг/л | 0,03 + 0,01 мг/л | 0,43 + 0,15 мг/л | 0,18 ±0,06 мг/л | менее 0,016 мг/л | 0,05 + 0,15 мг/л | 0,46 + 0.16 мг/л | 0,13 + 0,05 мг/л | 0,38 ±0,13 мг/л |

2.4.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоотведение, оказываемые МУП «Благоустройство», осуществляет Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом:

Таблица 30 Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1128,930 | 6337,890 | 8205,250 |
| 2 | Материалы | тыс. руб. | - | 674,500 | 705,000 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 231,240 | 439,810 | 426,380 |
| 4 | Ремонт | тыс. руб. | 261,510 | 2819,900 | 3018,700 |
| 5 | ФОТ | тыс. руб. | 1086,100 | 2966,100 | 3150,000 |
| 6 | Отчисления | тыс. руб. | 329,090 | 898,700 | 954,450 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 304,640 | 254,800 | 0,000 |
| 9 | Общеэксплуатационные | тыс. руб. | 511,120 | 2555,700 | 2701,800 |
| 10 | Прочие | тыс. руб. | - | 1828,600 | 2253,920 |
|  | Полная себестоимость | тыс. руб. | 3852,630 | 18776,000 | 21415,500 |
|  | Себестоимость (1 м3) | руб./м3 | 6,340 | 9,560 | 10,900 |
|  | Рентабельность | % | 30,700 | 10,600 | 11,990 |
|  | Выручка | тыс. руб. | 5233,990 | 19724,000 | 23557,000 |
|  | Валовая прибыль | тыс. руб. | 1181,360 | 948,650 | 2142,000 |
|  | Средний тариф (1 м3) | руб./м3 | 8,610 | 10,040 | 10,000 |

Основными статьями затрат в 2012 г. являются:

- расходы на электроэнергию – 29 %;

- расходы на оплату труда – 28,2 %;

- общеэксплуатационные расходы – 13,3 %.

Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2012 N 217-п установлены тарифы на товары (услуги) муниципального унитарного предприятия "Благоустройство", реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения потребителям Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2012-2013 гг.:

| N п/п | Наименование товара (услуги) | Период с 19.11.2012 по 31.12.2012 | Период с 01.01.2013 по 30.06.2013 | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> |
| 1. | Питьевая вода | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 14,53 | 14,53 |
| 2. | Водоотведение | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 10,41 | 10,41 |

<*> тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

2.4.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения

Основной проблемой в системе водоотведения Бокситогорского городского поселения является  повышенный физический и моральный износ сетей водоотведения. Большая часть сетей изношена на 100%, это является причиной повышенного количества аварий в сетях водоотведения и в системе в целом.

В деревне Сегла отсутствуют очистные сооружения, все стоки сбрасываются на рельеф без очистки. Требуется установка локальных очистных сооружений.

Большая часть насосного оборудования изношена более чем на 90%. В связи с этим на перекачку стоков затрачивается большое количество электроэнергии.

В сточных водах встречается песок и ветошь, что приводит к засорению оборудования и систем водоотведения.

В городе Бокситогорск 7 точек сброса ливневых стоков. Все ливневые стоки сбрасываются на рельеф. Необходимо строительство локальных очистных сооружений для ливневой канализационной системы города Бокситогорск.

2.5 Система газоснабжения

2.5.1 Характеристика системы и институциональная структура

Газоснабжение потребителей Бокситогорского городского поселения осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа в баллонах.

По территории Бокситогорского городского поселения проходит многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец-Ленинград 1» (см. таб. ниже).

Таблица 31 Технические характеристики газопроводов-отводов

| Наименование газопроводов-отводов | Км подключения | Протяженность, км | Dн., мм | Тст., мм | Рпр., Мпа | Производительность, млн. м³/год | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект | Факт |  |
| Магистральный газопровод Грязовец-Ленинград I |
| г.Бокситогорск | 412,3 | 13,5 | 426 | 8 | 5,5 | 1226,4 | 318,6 | 1994 |

Из населенных пунктов, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения газифицирован только г. Бокситогорск, дер. Сёгла. Природный газ поступает по магистральному газопроводу через ГРС Бокситогорск, расположенную в 1,5 км. на севере города.

Таблица 32 Технические характеристики газораспределительных станций

| Наименование ГРС | Год ввода | Рпроект., Мпа | Ррабочее, Мпа | Q проект., тыс. м³/час | Q факт. макс., тыс. м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Бокситогорск | 1994 | 5,5 | 0,3/0,6 | 4,7 | 0,3/0,6 | 140 | 42,4 |

На ГРС Бокситогорск имеется 2 выходных коллектора:

- ВК1 – проектное выходное давление 3 кгс/см2, проектная производительность 10 тыс. куб. м/ч. (на город);

- ВК2 – проектное выходное давление 6 кгс/см2, проектная производительность 130 тыс. куб. м/ч. (на БТЭЦ-3).

Газораспределительные сети находятся в эксплуатации ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Поставщиком природного газа является ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург».

Система газоснабжение природным газом – двухступенчатая. От ГРС газ среднего давления по газопроводам  подается к ГРПШ, где происходит снижение давления со среднего на низкое. И далее газ низкого давления поступает непосредственно к потребителям. Основными потребителем природного газа является БТЭЦ-3. Потребители жилищно-коммунального сектора используют природный газ для пищеприготовления.

Газовая сеть среднего давления – тупиковая.

Газовая сеть низкого давления – смешанная.

Суммарная протяженность системы газораспределительных сетей среднего давления составляет 4,2 км.

Система  газоснабжения  находится  в  удовлетворительном  состоянии. Протяжённость сетей по муниципальному образованию приблизительно составляет 38,9 км, износ - 30%. Дефектных и исчерпавших срок службы газопроводов не существует. Периодично производится диагностика сетей, сетей подлежащих замене - нет. Характеристика газорегуляторного оборудования представлена в таблице ниже.

Таблица 33 Перечень газорегуляторных шкафных пунктов г. Бокситогорск

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Год строительства | Пропускная способность, м3/час | Износ оборудования | Присоединенная нагрузка м3/час | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ-07-241 | ул. Вишнякова, д. 2 | 1996 | 1800 | 65 | 749 | Жилой фонд |
| 2 | ГРПШ-07-241 | ул. Красных следопытов, д.3 | 1996 | 1800 | 65 | 749 | Жилой фонд |
| 3 | ГРПШ | ул. Заводская, д. 1а Бокситогорская служба газоснабжения | 2003 | 90 | 30 | 18,6 | Бокситогорская служба газоснабжения |

2.5.2 Балансы, резервы и дефициты системы

Основными потребителями природного газа являются БТЭЦ-3, коммунальный сектор, отопительная котельная.

На сегодняшний день количество газифицированного (природным газом) населения составляет 16 068 чел., что составляет примерно 97% от общего числа населения. Все МКД на территории Бокситогорского городского поселения газифицированы.

В частном секторе сосредоточено 656 домов, причём около 300 являются жилыми  домами. Основная часть частного сектора на сегодняшний день снабжаются сжиженным газом в баллонах.

Потребление природного газа – 114,101 млн. м3 в год, в том числе:

−  промышленные, коммунальные и прочие потребители – 108,321 млн. м3 в год;

−  население 2,073 млн. м3 в год.

Сжиженный газ потребляется в основном населением и организациями. Потребление сжиженного газа в болонах на 2012 г. составило 2,22 тонны.

Таблица 34 Сводная таблица расходов природного газа за 2012г.

| Наименование | Существующее положение Расход газа |
| --- | --- |
|  | Среднегодовая нагрузка, м3/час | Потребление млн. м3/год |
| Промышленные и коммунальные предприятия | 12364 | 108,307 |
| Коммунально-бытовые нужды, в том числе: | 1226,4 | 5,793 |
| население | 568 | 2,073 |
| прочие потребители | 1019 | 3,720 |
| ИТОГО | 13951 | 114,101 |

На сегодняшний день загрузка ГРС Бокситогорск составляет чуть более 30 %, что говорит о возможности подключения новых потребителей. Имеющиеся выходные коллекторы, так же располагают резервами для возможного подключения новых потребителей. Проектная производительность ВК1 (распределительный газопровод среднего давления) располагает возможностью подключение населения и различного рода небольших предприятий, в то время как ВК2 (распределительный коллектор высокого давления) обладает необходимым ресурсом для подключения объектов коммунальной инфраструктуры.

2.5.3 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область»:

Таблица 35 Розничные цены на природный газ на 2012г.

| № п/п | Наименование услуги | с 01 января по 30 июня 2012 года | с 01 июля по 31 декабря 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. за 1000 куб. м. |
| 1. | На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 4056,76 | 4537,06 |
| 2. | На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 3946,08 | 4420,15 |

2.5.4 Имеющиеся проблемы и направления их решения:

1) На сегодняшний день актуальным вопросом развития централизованного газоснабжения в Бокситогорском городском поселении является составление электронной модели сетей газоснабжения с гидравлическим анализом системы, описанием возможных участков нового подключения и предложениями по реконструкции и модернизации системы в целом. Стоимость приведённой работы может составить 1000 тыс. руб.

2) Централизованным газоснабжением охвачена большая часть Бокситогорского городского поселения. Уровень обеспеченности населения природным газом на сегодняшний день составляет примерно 97,1%. В долгосрочной перспективе может ожидаться подключение 700 домов частного сектора, из которых примерно 300 домов являются жилыми. Для возможности подключения новых потребителей необходима прокладка около 17 км газопровода среднего давления. Затраты на строительно-монтажные работы можно определить только после проведения проектных работ. Полная стоимость проекта оценивается до 20 000 тыс. руб.

3) В ближайшей перспективе произойдёт подключение к сетям следующих объектов нового строительства:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном (г. Бокситогорск, в районе улицы спортивной; проектная нагрузка 451100 куб. м/год): по предварительным данным газопровод среднего давления будет подключён на  пересечении ул. Вишнякова и ул. Садовая; протяжённость требуемой прокладки до ФОК составит 800 м. Затраты на строительно-монтажные работы определяются на основании проекта, затраты на проектные работы могут составить 2 500 тыс. руб.

- Аптека (г. Бокситогорск, ул. Садовая, во дворе  дома 15; проектная нагрузка 8000 куб. м/год).

- Малоэтажный многоквартирный дом (г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 3; проектная нагрузка 10000 куб. м/год).

- Котельная мощностью 97,16 МВт (г.Бокситогорск, ул. Заводская, оценочная проектная максимальная нагрузка 11,5 тыс.куб.м/час). Исходя из часовой максимальной нагрузки подключение данной котельной к распределительному газопроводу среднего давления (ВК1) не возможно. Существует два варианта подвода газопровода:

- от распределительного газопровода высокого давления ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" (ВК2), точка возможного подключения удалена от объекта на расстояние не более 100 метров.

- от ГРС Бокситогорск с прокладкой газопроводных сетей на 4,5 км.

Затраты на проведение данного мероприятия возможно оценить только разработанному проекту. Стоимость всех проектных и строительно-монтажных работ заложены в мероприятии строительства газовой котельной мощностью 97,16 МВт по ул. Заводская.

Износ существующих сетей газоснабжения составляет приблизительно 30%, износ оборудования достигает 65%. Периодично производится диагностика сетей, сетей подлежащих замене – нет.

2.6 Система утилизации (захоронения) ТБО

2.6.1 Характеристика системы и институциональная структура

Постановлением администрации Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 24 мая 2010 года № 207 утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Сбор, транспортировка твёрдых бытовых отходов (ТБО) и крупногаборитных отходов (КГО) от населения и от производства Бокситогорского городского поселения осуществляется организациями, имеющими право на данный вид деятельности, а именно ООО «Бокситогорская городская жилищная управляющая организация» (ООО «БГЖУО») и ООО "Районная жилищная управляющая компания"  (ООО «РЖУК») - обслуживание оборудованных площадок сбора ТБО и КГО; МУП «Благоустройство» - ликвидация несанкционированных свалок (таб. ниже) и смет с территорий улиц города и сбор ТБО от прочих потребителей.

На территории Бокситогорского городского поселения используется способ обезвреживания ТБО путем захоронения. Утилизацию твердых бытовых  и промышленных отходов на полигоне г.Бокситогорска осуществляет ООО «Благоустройство».  В данное время ТБО вывозятся на территорию полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский  муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, в районе северной границы г. Бокситогорска, вдоль подъездной дороги «а/д Бокситогорск – Батьково -  Радынский  карьер». Отходы регулярно уплотняются экскаватором.

Характеристика полигона:

- площадь полигона – 4,5 га:

- расчётный срок эксплуатации – 15 лет;

- расчётный объём складируемых отходов (при γ = 200 кг/куб. м)  за время эксплуатации – 880 000 куб. м;

- расчётный ежегодный объём принимаемых отходов – 60 000 куб. м

В Бокситогорском городском поселении пункты приема вторичного сырья отсутствуют.

Структура сбора и утилизации ТБО и КГО за 2012г. представлена ниже:

Таблица 36 Сведения о фактических объёмах ТБО и КГО в 2012г.

| Сбор, м3 | Утилизация, м3 |
| --- | --- |
| Несанкционированные свалки | ТБО и КГО |  |
| 1990 | 30122 | 32112 |

Система сбора и удаления ТБО от населения

Применяется контейнерная система сбора. Частный сектор не охвачен организованной системой сбора.

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, не оборудованных мусоропроводом, выносят бытовые отходы в железные контейнеры, которые отгружаются ежедневно специализированным транспортом, включая выходные. Размещение сборочных контейнеров производит ООО «БГЖУО» и ООО «РЖУК».

Таблица 37 Система сбора ТБО

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |
| --- | --- |
|  | Контейнерная |
| Жилищный сектор благоустроенный | 100 |
| Жилищный сектор частный | Не охвачен системой сбора ТБО |
| Организации и учреждения | Нет данных |

Таблица 38 Характеристика установленных контейнеров для сбора ТБО

| № п/п | Адрес | Контейнеры для сбора ТБО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м3 | Количество, шт. |
| 1 | г. Бокситогорск | 0,75 | 232 |
| 2 | дер. Сегла | 0,75 | 2 |

Таблица 39 Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО от населения

| № п/п | Адрес | Суточное накопление отходов, м3. | Количество установленных контейнеров, шт. | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждений | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Бокситогорск |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Заводская, дом 6 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 2 | ул.Социалистическая, дом 8 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 3 | ул.Школьная, дом 10 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 4 | ул.Комсомольская, дом 6 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 5 | ул.Вишнякова, дом 2/1 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 6 | ул.Воронина, дом 9 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 7 | ул.Павлова, дом 8 | 3,75 | 5 | - | - | 1 раз в сутки |
| 8 | ул.Павлова, дом 16 | 3,75 | 5 | - | - | 1 раз в сутки |
| 9 | ул.Садовая, дом 3 | 4,5 | 7 | - | - | 1 раз в сутки |
| 10 | ул.Южная, дом 13 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 11 | ул.Южная, дом 15 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 12 | ул.Южная, дом 15/2 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 13 | ул.Южная, дом 19 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 14 | ул.Южная, дом 23 | 0,75 | 1 | - | - | 1 раз в сутки |
| 15 | ул.Южная, 13/1 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 16 | ул. Нагорная, дом 1 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 17 | ул. Дымское шоссе, дом 2 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 18 | ул.Дымское шоссе, дом 4 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 19 | ул.Городская, дом 13 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 20 | ул.Новогородская, дом 8 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 21 | ул.Новогородская, дом 14 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 22 | ул. Комсомольская, дом 5 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 23 | ул.Школьная, дом 21 | 6 | 8 | - | - | 1 раз в сутки |
| 24 | ул.Школьная, дом 15 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 25 | ул.Комсомольская, дом 18 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 26 | ул.Комсомольская, дом 7 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 27 | ул.Павлова, дом 25 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 28 | ул.Кр.Следопытов, дом 4 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 29 | ул.Кр.Следопытов, дом 6 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 30 | ул.Металлургов, дом 3 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 31 | ул.Металлургов, дом 5 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 32 | ул.Металлургов, дом 7 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 33 | ул.Социалистическая, дом 19 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 34 | ул.Социалистическая, дом 16 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 35 | ул.Спортивная, дом14 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 36 | ул.Спортивная, дом 10 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 37 | ул.Спортивная, дом 6 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 38 | ул.Социалистическая, дом 1 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 39 | ул.Социалистическая, дом 5 | 1, | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 40 | ул.Социалистическая, дом 7 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 41 | ул.Социалистическая, дом 2 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 42 | ул.Заводская, дом 11/2 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 43 | ул.Заводская, дом 13/1 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 44 | ул.Советская, дом 17 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 45 | ул.Советская, дом 12 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 46 | ул.Комсомольская, дом 15 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 47 | ул.Садовая, дом 22 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 48 | ул.Садовая, дом 9 | 4,5 | 6 | - | - | 1 раз в сутки |
| 49 | ул.Павлова, дом 21 | 4,5 | 6 | - | - | 1 раз в сутки |
| 50 | ул.Вишнякова, дом 25 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 51 | ул.Вишнякова, дом 29 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 52 | ул.Павлова, дом 39 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 53 | ул.Металлургов,дом 2 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 54 | ул.Металлургов, дом 4 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 55 | ул.Металлургов, дом 1/31 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 56 | ул.Красных Следопытов, дом 5 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 57 | ул.Кр. Следопытов, дом 7 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 58 | ул.Кр. Следопытов, дом 10 | 3,75 | 5 | - | - | 1 раз в сутки |
| 59 | ул.Кр. Следопытов, дом 12 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 60 | ул.Кр. Следопытов, дом 14 | 2,25 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 61 | ул.Социалистическая, дом 28 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
|  | дер. Сегла | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| ВСЕГО: | 234 |  |  |  |

Количество контейнеров на контейнерных площадках не превышает допустимое санитарно-гигиеническими нормами. Но контейнерный парк значительно устарел, требуется замена старых мусоросборников на новые.

Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО и вывозятся транспортом для вывоза коммунальных отходов. Контейнеров для сбора КГО нет. Периодичность вывоза КГО и ТБО составляет 1 раз в сутки.

Оборудование контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Нет ограждений. В большинстве случаев контейнеры стоят на открытом грунте без водонепроницаемого покрытия.

Несанкционированные свалки на территории Бокситогорского городского поселения носят не регулярный характер. Периодически МУП «Благоустройство» производит их ликвидацию.

Таблица 40 Несанкционированные свалки (носят не регулярный характер) по населенным пунктам Бокситогорского городского поселения

| Адрес | Объем, м3 |
| --- | --- |
| г. Бокситогорск |  |
| ул.Спортивная (стоянка) | 15 |
| ул.Нагорная (частный сектор) | 10 |
| ул.Нагорная, дом1 | 10 |
| Развилка на дер. Кондратово | 5 |
| ул.Южная (за зданием Статистики) | 5 |
| Магазин «Кострома» | 5 |
| ул.Вишнякова, дом 13/11 | 7 |
| ул.Заводская, дом 8 | 4 |
| ул.Красных Следопытов, дом 1 | 8 |
| ул.Южная, дом 13 | 5 |
| ул.Железнодорожная, дом 28 | - |
| ул.Газа, дом 34 | - |
| ул.Труда | - |
| ул Железнодорожная, дом 2 | - |
| Въезд в город со стороны дер. Кондратово | - |
| ул.Первомайская, дом 2 | - |
| ул.Запрудная со стороны ул.Газовой | - |
| ул.Горняков, дом 51 | - |
| ул.Новостроительная. дом 21 | - |
| ул.Комсомольская, дом 44 | - |
| Дер.Сегла | - |
| Итого: | 74 |

Значение норм накопления твердых бытовых отходов не является постоянным, а изменяется с течением времени. Количество образующихся отходов на территории поселения зависит от многих факторов: уровня благосостояния населения, культуры, торговли, уровня развития промышленности и др. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой, за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что так же ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной превышения установленных норм накопления отходов, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение его по утвержденным методикам. Используемые нормы накопления отходов для населения утверждены решением совета депутатов Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2007 № 199:

Таблица 41 Нормы накопления твердых бытовых отходов для города Бокситогорск

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя |
| --- | --- |
|  | м3 |
| Жилой фонд благоустроенный/неблагоустроенный | 1,53 |

2.6.2 Балансы, резервы и дефициты системы

Учитывая, что крупногабаритные отходы составляют 10 – 30% от объема ТБО и при использовании среднего значения 20%, норма накопления КГО для Бокситогорского городского поселения составляет 0,306 м3/год на 1 человека.

Нормы накопления объектов общественного назначения и торговых предприятий в Бокситогорском городском поселении не разрабатывались и официально не утверждались.

Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки Бокситогорского городского поселения, у которых норма накопления не определена,  и уточнение общих объемов образования отходов.

Далее приведен расчет объемов образующихся твердых бытовых отходов на территории Бокситогорского городского поселения в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Таблица 42 Расчетно-нормативный объем образования ТБО в Бокситогорского городском поселении, рассчитанный в показателях 2010 год

| Объект | Ед. измерения | Кол. ед. изм. | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения м3/год | Объем образования ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилой фонд | 308346 |
| благоустроенный; | человек | 16713 | 1,53 | 25571 |
| частный сектор. | человек | 87 | 1,53 | 133 |
| КГО жилого фонда. | человек | 16800 | 0,306 | 5140 |
| 2. Предприятия торговли | 13 356,96 |
| промышленными товарами; | м2 торговой площади | 3100 | 0,8 | 2 480,00 |
| продовольственными товарами; | м2 торговой площади | 4531 | 1,56 | 7 068,36 |
| ларьки, палатки; | м2 торговой площади | 110 | 2,0 | 220,00 |
| складские помещения. | м2 площади | 5981 | 0,6 | 3 588,60 |
| 3. Учреждения здравоохранения | 946,81 |
| поликлиники, амбулатории; | посещение в год | 42536 | 0,015 | 638,04 |
| стационары всех типов; | место | 162 | 1,4 | 226,80 |
| аптеки, аптечные киоски. | М2 площади | 356,4 | 0,23 | 81,97 |
| 4. Учреждения временного проживания населения | 84,94 |
| гостиницы. | место | 31 | 2,74 | 84,94 |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | 135,07 |
| административные учреждения; | сотрудник | Нет данных | - | - |
| банки; | сотрудник | 29 | 1,6 | 46,40 |
| юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 48 | 0,51 | 24,48 |
| отделения связи. | сотрудник | 49 | 1,31 | 64,19 |
| 6. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования | 1 365,03 |
| детские сады; | место | 666 | 0,49 | 326,34 |
| школы; | учащийся | 1598 | 0,49 | 783,02 |
| училища; | учащийся | 231 | 0,49 | 113,19 |
| высшие учебные заведения. | учащийся | 1096 | 0,13 | 142,48 |
| 7. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения | 811,23 |
| кинотеатры, театры; | место | 700 | 0,12 | 84,00 |
| библиотеки; | посещений в год | 10800 | 0,0003 | 3,24 |
| спортивные залы, бассейны; | посещений в год | 4374 | 0,14 | 612,36 |
| залы игровых автоматов, казино, клубы; | кв. м площади | 356,4 | 0,006 | 2,14 |
| музеи, галереи; | кв. м площади | 448,3 | 0,006 | 2,69 |
| церкви. | кв. м площади | 890 | 0,12 | 106,80 |
| 8. Предприятия бытового обслуживания | 861,89 |
| ремонт бытовой техники; | кв. м площади | 380,38 | 0,05 | 19,02 |
| химчистки, прачечные; | кв. м площади | 110,97 | 0,1 | 1,10 |
| бани; | кв. м площади | 708,1 | 0,82 | 580,64 |
| косметические и парикмахерские салоны; | место | 21 | 0,19 | 3,99 |
| ателье по пошиву и ремонту одежды; | сотрудник | 21 | 0,34 | 7,14 |
| предприятия общественного питания. | место | 160 | 1,5 | 240,00 |
| 9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | 3 329,18 |
| кладбища; | кв. м площади | 356200 | 0,0089 | 3 170,18 |
| городские парки. | кв. м площади | 530000 | 0,0003 | 159,00 |
| 10. Предприятия пассажирского транспорта | 0,60 |
| автовокзалы. | пассажиров в год | 816 | 0,00074 | 0,60 |
| ИТОГО: |  |  |  | 52127,58 |
| в том числе |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 31235,87 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 20 891,71 |

Расчетно-нормативный объем образования ТБО (52127,58 куб. м/год) в Бокситогорском городском поселении является завышенным по сравнению с фактическими объёмами образования ТБО за 2012 год (таб. 36 – 32112 куб. м/год), тем не менее проектной мощности полигона (60000 куб. м/год) должно в полной мере хватит на весь период его эксплуатации.

2.6.3 Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой контейнерной системе сбора отходов выделяют сменяемые контейнеры. Выбор между сменной или несменной контейнерной системой определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зоны, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

2.6.4 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Таблица 43 Размер платы за жилищные услуги (в том числе за утилизацию ТБО) с 1 июля 2013г.

| Статьи затрат | Тариф с 1июля 2013 года (руб. м2) |
| --- | --- |
| 1. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | 1,09 |
| 2. Услуги по содержанию общего имущества | 5,24 |
| а) Уборка и озеленение придомовой территории | 2,21 |
| б) Уборка лестничных клеток | 0,86 |
| в) Вывоз мусора | 1,41 |
| г) Освещение МОП | 0,76 |
| 3. Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества | 8,89 |
| а) содержание и текущий ремонт общестроительного и электрического общего имущества и благоустройство придомовой территории | 4,3 |
| б) содержание и текущий ремонт внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения | 4,59 |
| 4. Обслуживание ВДГО | 0,07 |
| 5. Капитальный ремонт | 5,00 |
| ИТОГО плата за жилое помещение | 20,29 |

2.6.5 Имеющиеся проблемы и направления их решения

- Отсутствует единая система учета и контроля за потоками твердых бытовых отходов.

- Отсутствуют утверждённые нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов социального значения.

Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям по ряду пунктов:

- на территории домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;

- контейнерный парк для сбора ТБО значительно устарел;

- обустройство контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

- часть предприятий и организаций не охвачены договорами на вывоз отходов и используют для накопления отходов контейнеры жилищного фонда или места, не предназначенные для хранения ТБО.

- отсутствует система снижения объема отходов, поступающих на захоронение.

Необходимо проведение работ по определению морфологического состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов, а также сепарации ТБО на всех стадиях движения отходов.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья для Бокситогорского городского поселения рекомендуется организация системы раздельного сбора компонентов ТБО. Конкретный вид системы (пункты приема вторсырья, мусоросортировочная станция и т.д.) и ее характеристики будут определены на этапе разработки комплексной схемы санитарной очистки территории Бокситогорского городского поселения.

Необходимо определение норм накопления твердых бытовых отходов для предприятий и организаций социальной сферы.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- пересмотр политики в системе учета и контроля объектов санитарной очистки и образуемых объемов отходов;

- выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка;

- обоснование необходимых мощностей спецавтохозяйства по удалению твердых бытовых отходов и уборке территории;

- заключение договоров на вывоз ТБО от организаций и населения;

- организация контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО.

2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учёта и энерго- и ресурсосбережения потребителей

На сегодняшний день в Бокситогорском городском поселении разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бокситогорского поселения на 2010-2015 годы». Мероприятия по энергосбережению так же включены в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года».

Из-за недостаточного финансирования проведение политики в области энергосбережения осуществляется не в соответствии с план-графиком разработанных программ. Запланированные мероприятия были выполнены частично, либо вообще не производились.

На начало 2014 г. одной из нерешённых актуальных задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности является замена существующего уличного освещения на светодиодные аналоги. Обоснование целесообразности проведения данного мероприятия представлено ниже:

Эффективность замены существующего уличного освещения на светодиодные аналоги

Система наружного освещения  г. Бокситогорска насчитывает 1042 светильника, в том числе светильников ДРЛ-250 – 841 штука, ДНАТ-250 – 201 штука (табл. ниже).

Таблица 44 Характеристика уличного освещения

| № п/п | Адрес объекта | Тип светильников | Кол-во всего, штук | Суммарная мощность системы, КВт | Схему подключения линий; тип, марка, характеристики, место установки узла учета | Среднегодовое число часов работы | Среднегодовое количество выбывающих светильников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ | ДНАТ |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Жукова | 10 |  | 10 | 2,5 | Схема включения трёхкаскадная, счётчик ЦЭ 2727,прямого включения установлен в подстанции | Согласно графика включения УО утверждённого администрацией Бокситогорского городского поселения | 35 светильников |
| 2 | пер.Заводской | 2 |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| 3 | ул.Социалистическая | 20 | 8 | 28 | 6,2 |  |  |  |
| 4 | ул.Заводская | 12 | 2 | 14 | 3,3 |  |  |  |
| 5 | Тротуар на завод ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" | 26 | 3 | 29 | 6,95 |  |  |  |
| 6 | ул.Комсомольская | 27 | 10 | 37 | 8,25 |  |  |  |
| 7 | ул.Новогородская | 10 | 9 | 19 | 3,85 |  |  |  |
| 8 | ул.Городская | 12 |  | 12 | 3 |  |  |  |
| 9 | ул.Школьная | 18 | 9 | 27 | 5,85 |  |  |  |
| 10 | ул.Павлова | 24 | 15 | 39 | 8,25 |  |  |  |
| 11 | ул.Вишнякова | 13 | 7 | 20 | 4,3 |  |  |  |
| 12 | ул.Воронина | 14 | 1 | 15 | 3,65 |  |  |  |
| 13 | ул.Труда | 4 | 1 | 5 | 1,15 |  |  |  |
| 14 | ул.Привокзальная | 2 |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| 15 | пер.Привокзальный | 3 |  | 3 | 0,75 |  |  |  |
| 16 | пер.Полевой | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 17 | ул.Набережная | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 18 | ул.Рабочая | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 19 | ул.Запрудная | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 20 | ул.Комсомольская | 12 | 2 | 14 | 3,3 |  |  |  |
| 21 | ул.Садовая | 11 | 10 | 21 | 4,25 |  |  |  |
| 22 | ул.Театральная | 8 |  | 8 | 2 |  |  |  |
| 23 | Площадь Ленина, сквер вдоль ул. Садовая | 70 |  | 70 | 17,5 |  |  |  |
| 24 | ул.Вишнякова | 27 | 10 | 37 | 8,25 |  |  |  |
| 25 | ул.Красных Следопытов | 9 | 3 | 12 | 2,7 |  |  |  |
| 26 | ул.Заводская | 16 | 3 | 19 | 4,45 |  |  |  |
| 27 | ул.Дымское шоссе | 9 | 20 | 29 | 5,25 |  |  |  |
| 28 | ул.Октябрьская | 30 | 1 | 31 | 7,65 |  |  |  |
| 29 | пер. Первомайский | 9 | 1 | 10 | 2,4 |  |  |  |
| 30 | ул.Пионерская | 14 | 2 | 16 | 3,8 |  |  |  |
| 31 | ул.Полевая | 20 | 4 | 24 | 5,6 |  |  |  |
| 32 | ул.Железнодорожная | 12 |  | 12 | 3 |  |  |  |
| 33 | ул.Образцовая | 8 |  | 8 | 2 |  |  |  |
| 34 | ул.Первомайская | 19 | 2 | 21 | 5,05 |  |  |  |
| 35 | ул.Красноармейская | 3 | 1 | 4 | 0,9 |  |  |  |
| 36 | ул.Газа | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 37 | пер.Красноармейский | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 38 | пер.Газа 1 | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 39 | пер.Газа 2 | 2 |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| 40 | пер.Заручевский | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 41 | пер.Октябрьский | 3 |  | 3 | 0,75 |  |  |  |
| 42 | ул.Горняков | 19 |  | 19 | 4,75 |  |  |  |
| 43 | пер.Горняков | 8 |  | 8 | 2 |  |  |  |
| 44 | ул.Саперная | 1 |  | 1 | 0,25 |  |  |  |
| 45 | ул.Луговая | 2 |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| 46 | ул.Партизанская | 3 |  | 3 | 0,75 |  |  |  |
| 47 | ул.Новостроительная | 16 |  | 16 | 4 |  |  |  |
| 48 | ул.Рудников | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 49 | пер.Рудников | 1 |  | 1 | 0,25 |  |  |  |
| 50 | ул.Фестивальная | 1 |  | 1 | 0,25 |  |  |  |
| 51 | ул.Красная | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  |
| 52 | ул.Спортивная | 29 |  | 29 | 7,25 |  |  |  |
| 53 | ул.Спортивная (двор) | 18 |  | 18 | 4,5 |  |  |  |
| 54 | Дорога к катку | 15 |  | 15 | 3,75 |  |  |  |
| 55 | ул.Южная | 23 |  | 23 | 5,75 |  |  |  |
| 56 | ул.Южная | 40 | 9 | 49 | 11,35 |  |  |  |
| 57 | ул.Безымянная | 10 |  | 10 | 2,5 |  |  |  |
| 58 | ул.Парковая | 9 |  | 9 | 2,25 |  |  |  |
| 59 | ул.Нагорная | 14 |  | 14 | 3,5 |  |  |  |
| 60 | ул.Советская | 12 |  | 12 | 3 |  |  |  |
| 61 | пер.Крутицкий | 6 |  | 6 | 1,5 |  |  |  |
| 62 | ул.Металлургов | 27 | 7 | 34 | 7,8 |  |  |  |
| 63 | ул.Школьная (дворы) |  | 10 | 10 | 1,5 |  |  |  |
| 64 | МОУ «Бокситогорская гимназия» | 11 |  | 11 | 2,75 |  |  |  |
| 65 | МОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 66 | ул.Комсомольская (дворы) |  | 9 | 9 | 1,35 |  |  |  |
| 67 | ул.Павлова (дворы) |  | 26 | 26 | 3,9 |  |  |  |
| 68 | Больничный городок | 22 |  | 22 | 5,5 |  |  |  |
| 69 | ул.Больничная | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 70 | пер.Средний | 6 |  | 6 | 1,5 |  |  |  |
| 71 | ул.Комсомольская, дом 26 (дворы) |  | 16 | 16 | 2,4 |  |  |  |
|  | итого по улицам | 841 | 201 | 1042 | 240,4 |  |  |  |

Ниже приведены сведения об основных типах ламп, используемых в  настоящее время в системах наружного освещения и их светодиодных аналогов.

Таблица 45 Сравнительная характеристика осветительных приборов

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-250 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 250 | 150 | 70 |
| Срок службы, часов | 12 тыс. | 10 тыс. | до 100 тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие  начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно  добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё  время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими  технологиями.

Преимущества светодиодных ламп:

- низкое энергопотребление;

- долгий срок службы - до 100 000 часов;

- высокий ресурс прочности - ударная и вибрационная устойчивость;

- чистота и разнообразие цветов, направленность излучения;

- регулируемая интенсивность;

- низкое рабочее напряжение;

- экологическая и противопожарная безопасность. Они не содержат в своем составе ртути и почти не нагреваются.

Годовая экономия электроэнергии при замене существующих ламп на более энергоэффективные ∆Wгод-ис определяется по формуле:

∆Wгод-ис = ∆Р * Тгод * kс = (рДРЛ – рСДЛ) * N * Тгод * kи,

где:

- ∆Р – снижение установленной мощности источников света;

- Тгод – годовое число часов работы осветительной установки (3650 ч.);

- kи – коэффициент использования (1);

- рДРЛ – средняя единичная мощность ДРЛ и ДНАТ (231 Вт);

- рСДЛ – средняя единичная мощность СДЛ (70 Вт);

- N – количество ламп подлежащих замене (1042).

Годовое число часов работы осветительной установки определяется по формуле:

Тгод = Tср * Nрд

где:

- Tср – среднее количество часов работы осветительной установки в день (10 часов);

- Nрд – количество дней (365 дня).

В результате вычислений получены значения годовой экономии электроэнергии при замене ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы:

∆Wгод-ис = 612 331  кВт*ч;

Годовая экономия финансовых затрат определяется по формуле:

Эгод = ∆Wгод-ис * ц,

где:

- ц – тариф на электроэнергию (средний за базовый год) (2,7 руб./кВт*ч).

В результате вычислений получены значения годовой экономии финансовых затрат при замене существующих ламп на более энергоэффективные:

Эгод = 1678 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятия, без учета эксплуатационных затрат на замену ЛН:

Ток = З / Эгод.

где:

- З – затраты на внедрение мероприятия, без учета эксплуатационных затрат на замену

ДРЛ-250 и ДНАТ-250 (12 000 руб./шт.); З = 12 504 тыс. руб.

В результате вычислений получены значения срока окупаемости мероприятия, без учета эксплуатационных затрат при замене существующих ламп на более энергоэффективные:

Ток = 7,4 лет

В таблице ниже указаны результаты расчета по данному мероприятию, направленному на повышение эффективности использования энергоресурса.

Таблица 46 Результаты расчета эффективности от замены уличного освещения

| № п/п | Расчетные величины | Результаты расчета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Затраты на внедрение мероприятия, тыс. руб. | 12 504 |
| 2. | Годовая экономия от внедрения мероприятия, кВт*ч в год | 612 331 |
| 3. | Годовая экономия от внедрения мероприятия, тыс. руб | 1678 |
| 4. | Срок окупаемости | 7,4 года |

Срок окупаемости для данного мероприятия составляет 7,4 года. По факту срок окупаемости может быть меньше, т.к. при расчёте нами не были учтены дополнительные затраты, которые неизбежны при эксплуатации ДРЛ и ДНАТ, ведь их срок использования намного меньше чем у СДЛ. Обращаем внимание, что стоимость демонтажных и монтажных работ сюда не включена.

Приборы учёта

Ещё одной из частично решённых задач является установка приборов учёта. Отметим, что установка приборов учёта в соответствии требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведена в:

- Бюджетных организациях - в полном объёме;

- МКД - частично:

Таблица 47 Обеспеченность многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов на факт 2013г.

| Показатель | Число МКД, требующих к оснащению | Число МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета | Доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 168 | 140 | 16,7% |
| Электрическая энергия | 168 | 140 | 16,7% |
| Тепловая энергия | 139 | 116 | 16,5% |

Сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета для различных групп потребителей энергетических ресурсов определены федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Одной из схем реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ) ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений.

Рассматриваемые мероприятия включены в Программу инвестиционных проектов Бокситогорского городского поселения и представлены в составе мероприятий по различным коммунальным инфраструктурам в Приложении 2-7.

3 Перспективы развития Бокситогорского городского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективные показатели развития Бокситогорского городского поселения

3.1.1 Характеристика Бокситогорского городского поселения

Бокситогорское городское поселение находится в восточной части Ленинградской области, в 240 км от г. Санкт-Петербурга, входит в состав Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, граничит с Пикалевским городским поселением, Большедворским, Самойловским, Анисимовским и Борским сельскими поселениями.

Бокситогорское городское поселение занимает площадь 21337 га. В его состав входят 11 населенных пунктов: город Бокситогорск – административный центр Бокситогорского городского поселения и одноименного муниципального района Ленинградской области и 10 деревень: Батьково, Горка, Известковая, Кондратово, Нижница, Новое, Сегла, Сенно, Симоново, Усадище. Помимо земель населенных пунктов, в черте городского поселения расположены земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда.

Бокситогорское городское поселение имеет богатый природно-экологический потенциал. На его территории располагается множество водоемов, как естественного, так и искусственного происхождения. Естественные водоемы: озера Колпино, Кудомля, Сухологи, Спасское, Игнашово, Бубровец, Утячье и др., реки Пярдомля, Воложба, Дымка, Рокша, Нижница, Радынь, Мережа, Пчелинка, Лудомка. Искусственные водоемы представляют собой отработанные карьеры, затопленные водой. Всего 12 водоемов, 8 из которых – в пределах города.

В городе Бокситогорске проживает 16,34 тыс. человек, сельское население насчитывает около 0,231 тыс. человек. Самый крупный сельский населенный пункт – д. Сегла.

Районный центр имеет автобусное сообщение со всеми частями района. Через Бокситогорск проходит региональная автомобильная дорога «Дыми – Бор – Колбеки – Бочево». В 11 км к северу от города проходит автомобильная дорога А 114 «Вологда – Новая Ладога». От станции Большой Двор железной дороги «Санкт-Петербург – Вологда» к Бокситогорску подходит тупиковая ветка, пассажирские перевозки по которой не осуществляются.

Бокситогорск относится к числу промышленных центров Ленинградской области. Градообразующее предприятие ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" – первый глиноземный завод страны, является одним из ведущих предприятий Бокситогорского района, входит в состав одной из крупнейших компаний мира.

Климат района умеренно-континентальный, климатические параметры близки к климатическим параметрам г.Тихвин:

Таблица 48 Климатические параметры

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -51 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -37 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -34 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -33 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -29 |
| Продолжительность отопительного периода, ≤ 8 °С | дней | 223 |
| Средняя температура за отопительный период | °С | -2,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 86 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 257 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | Ю |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 38 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 25 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 21 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 22,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 76 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 462 |
| Суточный максимум осадков | мм | 75 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | З |

Климатические условия благоприятны для проживания на территории поселения, организации различных видов хозяйственной и экономической деятельности. В холодный период с ноября по март преобладают юго-восточные ветры (19%), однако повторяемость ветров юго-западной четверти (западные, юго-западные и южные) в сумме составляют 48%. В теплый период наблюдается увеличение повторяемости ветров западного (19%), северо-западного (16%) и северного (10%) направлений.

В холодное время года вследствие больших горизонтальных градиентов давления ветры наиболее устойчивы по направлению и наибольшие по скорости. В теплый период градиенты незначительны, поэтому ветры у земли ослабевают и становятся неустойчивыми по направлению. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. Среднемесячная скорость в течение года изменяется от 2,6 м/с в августе до 3,5 м/с в ноябре-декабре.

На рассматриваемой территории довольно часто явление - туманы. В среднем за год наблюдается 34 дня с туманом. Осенью и в первой половине зимы число дней с туманом несколько больше (3-5 дней в месяц), в остальное время наблюдается в среднем 1-2 дня в месяц. Метели на территории Бокситогорского городского поселения при прохождении циклонов с запада и юго-запада. В среднем за зиму наблюдается 27 дней с метелью. Наиболее сильно метелевая деятельность развита в феврале-марте.

В таблице 49 приведены параметры уровня социально-экономического развития Бокситогорского городского поселения, которые определены следующими критериями:

- демографический потенциал территории;

- потенциал развития экономики;

- развитость социальной инфраструктуры;

- основные ресурсы территории.

Таблица 49 Уровень социально-экономического развития за 2013 год

| № п/п | Муниципальный образование | Численность населения, чел. | Основные отрасли | Развитость социальной инфраструктуры | Основные ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 16571 | Цветная металлургия, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, пищевая и легкая промышленность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство электрооборудования, сельское хозяйство, торговля, общественное питание, строительство | В поселении расположено 3 общеобразовательные школы, учреждение начального профессионального образования и 2 учреждения высшего образования, центральная районная больница и стоматологическая поликлиника | Месторождения известняков, доломитов, бокситов, глины и песка, лесные и водные ресурсы |

В Бокситогорском городском поселении имеется Генеральный план, разработанный в 2009 году. Проектом реализации Генерального плана муниципального образования с подведомственной территорией предусмотрены мероприятия по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания до 2030г.

Основные этапы Генерального плана:

−  I очередь – 2015 г.;

−  Расчетный срок – 2030 г.

На основании Генерального плана и актуализированных данных в текущем разделе произведена оценка перспективы социально-экономического развития Бокситогорского городского поселения.

3.1.2 Прогноз численности и состава населения

Согласно Генеральному плану прогнозируется увеличение численности населения Бокситогорского городского поселения к 2015 году до 17,0 тыс. человек, к 2030 году – до 18,0 тыс. человек. Предполагается увеличение как городского, так и сельского населения, чему будет способствовать строительство на селе объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Таблица 50 Прогноз численности населения Бокситогорского городского поселения

| Наименование | 2013г. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения – всего, в том числе: | 16,571 | 17,0 | 18,0 |
| городское население | 16,371 | 16,75 | 17,7 |
| сельское население | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

На I этапе реализации генерального плана (до 2015 г.) прогнозируется:

- постепенное снижение естественной убыли населения за счет улучшения демографической обстановки, развития системы здравоохранения;

- снижение миграционной убыли и переход показателя в миграционный прирост за счет создания благоприятных условий как для жителей городского поселения (снижение числа выбывших из городского поселения), так и для привлечения мигрантов (наличие широких возможностей для устройства на работу с достойным заработком, возможность приобретения жилья в рассрочку, доступность получения образовательных услуг и т. д).

На II этапе (2015 – 2030 гг.) предполагается:

- снижение естественной убыли населения и постепенный переход показателя в естественный прирост за счет стабильной демографической обстановки, мероприятий по улучшению качества жизни;

- стабилизация показателя миграционного прироста.

Основную роль в формировании проектной численности населения Бокситогорского городского поселения будет играть потребность в трудовых ресурсах существующих и предполагаемых к размещению в перспективе предприятий, представляющих различные виды экономической деятельности.

Стабильность функционирования социально-экономической сферы городского поселения обеспечат следующие мероприятия:

− возрождение существовавших в городе Бокситогорске производств (завод

ЖБИ, хлебозавод, биохимзавод);

− формирование местной строительной индустрии (на базе завода ЖБИ);

− эффективное развитие малого и среднего предпринимательства.

Анализ существующих и предполагаемых источников формирования численности населения показывает необходимость значительного миграционного притока населения (в основном трудоспособного, детородного возраста) в течение всего расчетного срока.

Таким образом, при оптимистическом варианте развития проектная численность населения Бокситогорского городского поселения на I очередь предположительно составит 17,0 тыс. человек, на расчетный срок – 18,0 тыс. человек.

Прогноз возрастной структуры населения

На основе анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения Бокситогорского городского поселения на проектный период.

Таблица 51 Прогноз возрастной структуры населения Бокситогорского городского поселения

| Наименование | 2013 г. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность постоянного населения – всего, в том числе: | 16,57 | 100 | 17 | 100 | 18 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 2,37 | 14,3 | 2,5 | 14,5 | 2,6 | 14,5 |
| трудоспособного возраста | 10,06 | 60,7 | 10,3 | 60,5 | 11 | 61 |
| старше трудоспособного возраста | 4,14 | 25 | 4,2 | 25 | 4,4 | 24,5 |

Настоящим проектом предполагается, что наметившийся в последние годы подъем рождаемости – долговременное явление. Этому будет способствовать изменение показателя среднего возраста матери при рождении ребенка. Сдвиг этого показателя (на 3-4 года) в сторону старших возрастов, наблюдающийся не только в развитых странах, а также наметившийся в России, позволяет прогнозировать увеличение рождаемости.

Принятый настоящим проектом оптимистический вариант развития городского поселения предполагает значительные вложения в социальную сферу, позволяющие рассчитывать в ближайшие годы на возврат к тенденции роста продолжительности жизни, снижение смертности.

Ожидается продолжение процесса старения населения, который активизируется после 2010 г., когда из трудоспособного возраста будут выходить многочисленные поколения, появившиеся на свет в период пика рождаемости 50-х годов ХХ века.

Увеличение численности трудоспособного населения в абсолютных показателях прогнозируется к расчетному сроку на 0,8 тыс. чел. в основном за счет миграции.

Таким образом, в возрастной структуре на расчетный период прогнозируется:

- стабилизация удельного веса младших возрастов (на уровне 14,5%) за счет улучшения демографической ситуации и миграционных процессов в городском поселении;

- стабилизация доли старших возрастов на уровне 25% с тенденцией к снижению за счет мероприятий по улучшению качества жизни населения;

- увеличение доли трудоспособного населения в возрастной структуре с 60,7 до 61% за счет развития экономической базы городского поселения и миграционных процессов.

Изменение структуры занятости

Изменение структуры занятости населения Бокситогорского городского поселения будет определено основными факторами:

- с одной стороны, увеличением численности трудовых ресурсов за счет миграционных процессов и вовлечения незанятого населения в экономику городского поселения;

- с другой стороны, принципиальными неизбежными изменениями, вызванными продолжающейся структурной перестройкой экономики – перераспределением занятых из сферы производства товаров в сферу услуг, с целью придания городскому поселению имиджа развитого как в промышленном отношении, так и в части, касающейся сферы услуг.

Ниже в таблице приводится предположительная трудовая структура населения Бокситогорского городского поселения на проектный период.

Таблица 52 Трудовая структура населения Бокситогорского городского поселения на период расчетного срока генерального плана

| Показатели | Современное положение (01.01.2013 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | % | тыс. чел | % | тыс. чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая численность населения в том числе: | 16,57 | 100 | 17 | 100 | 18 | 100 |
| Самодеятельное население в том числе: | 6,13 | 37 | 6,5 | 38 | 7,5 | 42 |
| Лица в трудоспособном возрасте | 5,30 | 32 | 5,7 | 33,5 | 6,7 | 37,5 |
| Работающие пенсионеры | 0,83 | 5,0 | 0,8 | 4,5 | 0,8 | 4,5 |
| Из общей численности занятых в экономике: | 6,13 | 37 | 6,5 | 38 | 7,5 | 42 |
| - крупные и средние предприятия | 5,05 | 30,5 | 5,3 | 31 | 5,8 | 32 |
| - малое предпринимательство | 1,08 | 6,5 | 1,2 | 7,0 | 1,7 | 10 |
| Несамодеятельное население: из них: | 10,44 | 63 | 10,5 | 62 | 10,5 | 58 |
| Дети до 16 лет | 2,37 | 14,3 | 2,5 | 14,5 | 2,6 | 14,5 |
| Учащиеся и студенты в трудоспособном возрасте (дневное отделение) | 0,89 | 5,4 | 0,9 | 5,5 | 1,0 | 5,5 |
| Неработающие лица трудоспособного возраста | 3,86 | 23,3 | 3,7 | 21,5 | 3,№ | 18 |
| Неработающие пенсионеры | 3,31 | 20 | 3,4 | 20,5 | 3,6 | 20 |

Доля занятых в экономике городского поселения (самодеятельного населения) увеличится к расчетному сроку проекта с 37 до 42 % от общей численности населения или в абсолютных значениях – с 6,13 до 7,5 тыс. человек, в основном, за счет развития крупных и средних предприятий, малого предпринимательства, а также реализации потенциала положения городского поселения.

Росту численности самодеятельного населения в трудовой структуре будет способствовать:

− увеличение доли лиц трудоспособного возраста, занятых в экономике городского поселения (как за счет миграции – привлечения молодых специалистов, промышленных, научных кадров и др., так и за счет вовлечения в трудовую деятельность неработающих лиц трудоспособного возраста, а также молодежи).

− возможное увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, которые желают быть вовлеченными в активную деятельность.

Удельный вес населения, занятого на крупных и средних предприятиях городского поселения, увеличится с 30,5 до 32 %, в малом предпринимательстве с 6,5 до 10 %.

Доля незанятых в экономике городского поселения (несамодеятельного населения) снизится к расчетному сроку с 63 до 58 % от общей численности населения, в абсолютных значениях стабилизируется на уровне 10,44 – 10,5 тыс. человек, что обусловлено по большей части демографическими процессами (прогнозируемым увеличением доли лиц моложе трудоспособного возраста в возрастной структуре населения).

Предполагаемое развитие экономики городского поселения обуславливает увеличение численности занятых:

- в производственной сфере с 3,4 до 4,3 тыс. человек, причем наибольшее увеличение произойдет в промышленности (с 2,4 до 2,8 тыс. человек) и строительстве (с 0,1 до 0,4 тыс. человек);

- в непроизводственной сфере с 2,8 до 3,2 тыс. человек, в большей степени в сфере торговли и общественного питания. Увеличение произойдет также в сферах образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, что связано с общим улучшением социально-экономической обстановки в городском поселении и строительством объектов социальной инфраструктуры.

3.1.3 Прогноз развития промышленности

Промышленность является ведущей отраслью хозяйства Бокситогорского городского поселения и основой его экономического потенциала. В настоящее время численность занятых в промышленности городского поселения составляет порядка 2,4 тыс. человек, т.е. около 39% от общего числа занятых в экономике города.

Преобладающими  видами  деятельности,  определяющими  экономическую структуру городского поселения, в настоящее время является цветная металлургия машиностроение и пищевая промышленность. Ниже приводится характеристика основных отраслей промышленности.

Цветная металлургия

Градообразующее предприятие ОАО "РУСАЛ Бокситогорский глинозем" является ведущим предприятием Бокситогорского района,  с 2005 г. входит в состав одной из крупнейших компаний мира РУСАЛ. В настоящее время на предприятии работает около 1900 человек.

Современные технологии, использующиеся на предприятии, обеспечивают стабильный выпуск гидроксида алюминия, металлургического глинозема, глинозема специальных марок, огнеупорных материалов и абразивов различной зернистости из белого электрокорунда. Благодаря применению метода спекания здесь перерабатываются высококремнистые бокситы различных месторождений, не используемых на других заводах.

Объем отгруженных товаров за 2010 г. составил 2578,9 млн. руб.

Потребности  ОАО "РУСАЛ Бокситогорский глинозем" в электро и теплоэнергии полностью обеспечивает за счёт собственной ТЭЦ.

С вхождением в Компанию РУСАЛ "Бокситогорский глинозем" получил возможность осуществлять широкомасштабную модернизацию и реконструкцию основного производства, проводить программу по снижению издержек производства, наращивать объемы выпуска продукции.  Успехи предприятия связаны не только со стабилизацией ситуации с поставкой сырья, но и с кардинальными сдвигами в организации производства, новыми методами управления рабочими процессами. Перспектива развития предприятия связана с наращиванием объемов производства по всей номенклатуре продукции.

Машиностроение и металлообработка

Вторым по значимости крупным предприятием городского поселения является ООО "Бокситогорское электромеханическое предприятие". История предприятия ведется с 1970 года. На протяжении многих лет предприятие являлось одним из ведущих производителей электрощитового оборудования в Ленинградской области. В 2003 г. на базе Бокситогорского электромеханического завода образовано «Балтийское электромеханическое предприятие» (сокращенно «БЭМП»).

Балтийское электромеханическое предприятие поставляет оборудование для многих крупных промышленных организаций Российской Федерации. В настоящее время управляющая компания ООО «БЭМП» находится в г. Санкт-Петербург (осуществляется общее руководство предприятием, проектирование  и производство электротехнического оборудования), филиал управляющей компании – в г. Москва (монтажные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание), а производственный центр – в г. Бокситогорск.

Производство строительных материалов

Бокситогорский завод ЖБИ, входящий в состав крупного строительного холдинга  ОАО "Ленстройдеталь", в настоящее время закрыт из-за финансовых трудностей, связанных с экономическим кризисом. Тем не менее, сохраняется возможность восстановления деятельности завода при наличии спроса на железобетонные изделия. Однако, на сегодняшний день строительство в городском поселении ведется с использованием железобетонных изделий других заводов области, в частности Лодейнопольского завода.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлена двумя предприятиями: ООО «ФАСС» и ООО «Леспром», занимающимися лесозаготовками, производством мебели, оптовой и розничной торговлей лесоматериалами.

Экономическая стратегия развития Бокситогорского городского поселения направлена на максимальное эффективное использование ресурсов развития, расширение отраслевой структуры производственного комплекса, усиление сотрудничества с Санкт-Петербургом и городскими поселениями Ленинградской области.

Будущую отраслевую структуру хозяйственного комплекса городского поселения необходимо сделать более эластичной и менее уязвимой в условиях конъюнктуры мирового рынка, без резких диспропорций. Она должна трансформироваться, в первую очередь, с учетом интересов самого городского поселения.

Основное направление развития экономической базы городского поселения: повышение устойчивости экономического положения действующих предприятий путем технического перевооружения и модернизации производств, возрождение закрытых предприятий (в особенности в пищевой промышленности и стройиндустрии), расширение отраслевой структуры производственного комплекса поселения.

Масштабы развития предприятий городского поселения зависят от проведения эффективной инвестиционной политики на уровне городской администрации, а также на уровне самих предприятий, направленной на использование собственного ресурсного потенциала.

Развитие промышленности, являющейся основой экономического потенциала Бокситогорского городского поселения, в первую очередь связывается со стабильным функционированием градообразующего предприятия ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем». Повышению экономической устойчивости предприятия будет способствовать модернизация и реконструкция основного производства, применение новых эффективных методов организации производства и управления рабочими процессами, что позволит в перспективе наращивать объемы производства по всей номенклатуре продукции. То же самое можно сказать и о втором по значимости предприятии городского поселения – ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие».

Для размещения новых промышленных предприятий настоящим проектом зарезервированы территории (97 га), обладающие удобной транспортной доступностью и наличием необходимых ресурсов для организации производства (водные ресурсы, инженерные коммуникации).

Развитие пищевой промышленности в Бокситогорском городском поселении предполагает сохранение и устойчивое развитие существующих предприятий этой отрасли.

Кроме того, настоящим проектом учитывается возможность организации предприятия по производству питьевой воды, мощность которого должна быть определена в соответствии со спросом и заинтересованностью инвесторов. Площадка под развитие данного производства предусматривается настоящим проектом на территории (1,5 га) рядом с ООО «ТЕХНОСНАБ».

Предприятия пищевой промышленности, отличающиеся ускоренным движением денежных средств, имеют благоприятные перспективы для своего развития при условии модернизации активной части основных фондов.

В строительной отрасли Бокситогорского городского поселения должны использоваться все имеющиеся возможности и предпосылки для эффективного функционирования. Развитие собственной опорной строительной базы является необходимым условием для реализации жилищно-гражданского, промышленного и других видов строительства. Настоящим проектом предусматривается восстановление и наращивание мощностей производства строительных материалов нефункционирующего в настоящее время завода ЖБИ. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции и её разнообразие (в частности, выпуск универсального сборного железобетонного каркаса для многоуровневых автомобильных стоянок и многоэтажных торговых зданий - УНКОН) возможно при организации цементного производства, размещение которого на площадке завода ЖБИ может быть осуществлено при соблюдении санитарных нормативных требований и градоэкологических условий. Весьма перспективным направлением может быть каркасное домостроение, ориентированное на экономичные строительные технологии. В условиях высокой конкуренции и высокой стоимости жилья каркасное строительство при условии применения современных стройматериалов и технологий наименее затратно. В итоге, при использовании имеющихся возможностей и предпосылок развития к 2030 году численность кадров, занятых в строительной отрасли Бокситогорского городского поселения, должна увеличиться с 0,1 до 0,4 тыс. Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности связано с организацией коммерческо-производственных зон на базе ООО «Леспром» и существующей промышленной зоны в юго-западной части Бокситогорска.

Созданию устойчивого экономического положения и увеличению занятости будет способствовать дальнейшее эффективное развитие малого предпринимательства, где рост выпуска товаров и услуг будет соотноситься с намечаемой тенденцией в развитии экономики городского поселения. Приоритетными направлениями в развитии малого бизнеса будут являться:

- создание правовых, экономических и организационных условий для роста деловой активности населения, раскрытия потенциала малого бизнеса;

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, создание равных условий для конкуренции;

- активизация поддержки малого предпринимательства за счет использования новых эффективных механизмов финансовой поддержки, в частности, создание обществ взаимного кредитования (бизнес-инкубаторов) и совместных программ с органами исполнительной власти;

- создание программ по продвижению товаров и услуг и подготовке кадров для малого предпринимательства;

- формирование позитивного отношения различных слоев и групп населения к предпринимательской деятельности.

Реализация вышеперечисленных направлений развития малого предпринимательства позволит, помимо существующих сфер деятельности (торговля, общепит, сбыт, строительство, недвижимость), привлечь малый и средний бизнес в такие отрасли производства как пищевая, лесная, деревообрабатывающая, легкая промышленность, стройиндустрия и промышленность строительных материалов, также ремонт и обслуживание автотранспорта и др. Проектом прогнозируется широкая дифференциация предприятий малого бизнеса по видам деятельности. Так, на период первой очереди могут появиться предприятия, предлагающие платные услуги в медицине, в сфере туризма, страховании, финансовых и юридических услугах, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Генеральным планом предусматривается организация на территории Бокситогорского городского поселения производственно-коммерческих зон для размещения предприятий малого бизнеса: территория 5,7 га в северо-восточной части Бокситогорска, в районе бывшего рудника №13, - для размещения деревообрабатывающих предприятий; территория 5,4 га в юго-западной части города, в районе промышленной зоны – для размещения малых промышленных предприятий, в частности предприятия по производству пластиковых труб, предприятия стройиндустрии.

Благоприятные эколого-биологические условия и ландшафтная привлекательность искусственных водоемов с рекультивированной прибрежной полосой (бывших карьеров) располагают к развитию предприятий рыбного хозяйства и зон рекреации (производство прудовой рыбы в рекреационных целях, спортивная рыбалка). Проектом предлагается организация рыбных хозяйств по выращиванию товарной форели, а также зон рекреации на обводненных карьерах бывших рудников №12 и 13 (предполагаемый инвестор – ООО «Волна»). Уже в настоящее время на карьере бывшего рудника №13 создан инкубатор лоткового типа для разведения форели (построено 400 кв. м полезной площади садков размера 5*5), жилое помещение для сотрудников. В первые годы эксплуатации планируется выращивание форели в однолетнем режиме, при котором зарыбление садков крупным посадочным материалом производится весной, а полная реализация товарной рыбы – в ноябре-декабре. В дальнейшем – переход на двухлетний цикл выращивания, а именно – подращивание мелкого посадочного материала в летне-осенний период и его зимовку, а также выход на полный цикл производства и получение собственного посадочного материала. Планируемый объем годового производства товарной рыбы – до 50 тонн товарной форели и до 10 тонн сиговых из своего посадочного материала.

Предполагаемое назначение проектируемых зон рекреации на обводненных карьерах бывших рудников №12 и 13 – развитие любительского и спортивного рыболовства, организация отдыха населения. Проектом предлагается обустройство мест отдыха населения (благоустройство прибрежной полосы, организация пляжей, строительство гостевых домиков и т.д.).

В части развития сельского хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения проектом предусматриваются территории для организации личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств в районе дер. Сегла – Сегольский комплекс. В составе данного комплекса учитывается возможность организации коне- и птицеферм, для чего предусмотрены территории в размере 9 га. На базе Сегольского комплекса возможно развитие агротуризма.

Эффективному развитию экономики Бокситогорского городского поселения будет способствовать развитие транспортной инфраструктуры (совершенствование и расширение ремонтно-эксплуатационной базы автотранспорта, увеличение объемов дорожного строительства и повышение требований к содержанию дорог и др.).

Перспективным является решение вопроса об организации товарно-транзитного терминала, создание которого позволит координировать и распределять грузовые потоки и обеспечивать комплексное решение задач транспортировки грузов с применением современных логистических технологий. Территория для данного объекта зарезервирована в районе д. Батьково (54 га).

Развитие производственных отраслей Бокситогорского городского поселения, тем не менее, не повлияет на объективную необходимость в увеличении значимости отраслей экономики в нематериальной сфере производства. Это обусловлено, в первую очередь, административно-деловым значением городского поселения в общей системе района и области. В рассматриваемом настоящим проектом периоде, Бокситогорское городское поселение не только сохраняет, но и усиливает свою роль административного районного центра Ленинградской области. В связи с этим, более значительное развитие получат сферы деятельности, связанные с формированием рыночных инфраструктур: банковское дело, операции с ценными бумагами, страхование, различные виды финансовых и консультативных услуг.

Предлагаемые меры будут способствовать усилению экономической базы Бокситогорского городского поселения, дадут преимущества для дальнейшего развития и инфраструктурного обустройства территории. Предусматриваемые генеральным планом мероприятия позволят создать порядка 1,0 тыс. дополнительных рабочих мест. Общая численность занятых в экономике городского поселения к концу расчетного периода должна составить 7,5 тыс. чел.

3.1.4 Прогноз развития застройки объектов социального значения

Одной из важнейших задач в развитии Бокситогорского городского поселения является повышение качества жизни населения, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, состоянием здоровья, уровнем образования и т.д., но и жилищными условиями.

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в Бокситогорском городском поселении свидетельствует о необходимости преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает городское поселение для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах городского поселения.

Наиболее перспективный путь размещения нового жилищного строительства в рассматриваемый настоящим проектом период состоит в следующем:

- завершение застройки жилых кварталов начатых или намеченных, в соответствии с разработанной градостроительной документацией, к строительству многоэтажными домами;

- проведение реконструкции жилых территорий, сопровождающееся сносом ветхого жилья, реконструкцией и модернизацией существующего капитального жилого фонда;

- увеличение объёмов малоэтажного и индивидуального строительства;

- вовлечение в процесс градостроительного развития неэффективно используемых  территорий;

- освоение неиспользуемых территорий.

В настоящем проекте определена потребность в жилищном строительстве и территориях, необходимых для поэтапного размещения расчетных объёмов жилой застройки, согласованная администрацией Бокситогорского городского поселения (письмо №01-757/09-0-1 от 22.07.2009 г.)

Настоящим проектом средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений на 1 человека принимается:

- на I очередь строительства (2015 г.) – 26,5 м2/чел.

- на расчетный срок проекта (2030 г.) – 30 м2/чел.

Исходя из принимаемой проектом численности населения городского поселения на I очередь – 17,0 тыс. чел., на расчетный срок – 18,0 тыс. чел. и вышеуказанной нормы жилищной обеспеченности, объем жилищного фонда должен составить: на I очередь – 450 тыс. м2, на расчетный срок – 540 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд Бокситогорского городского поселения на 01.01.2014  составляет 871 дом, общей площадью 438,003 тыс.м2 , из них:

1) 215 МКД площадью 407,703 тыс. м2, из них:

- 180 многоэтажных МКД площадью 405,092 тыс.м2, в том числе 9 МКД признаны аварийными и ЖКУ не предоставляются;

- 35 одноэтажных МКД площадью 2,611 тыс.м2, ЖКУ не предоставляются.

2) индивидуально - определенные жилые здания по городу Бокситогорску, 656 домов площадью 30,3 тыс.м2.

Из общей убыли жилищного фонда городского поселения, предусмотренной проектом – 14,8 тыс. м2 (ветхий фонд), убыль на I очередь составит около 10,6 тыс. м2  (~ 70% ветхого жилищного фонда городского поселения) или в среднем около 1,8 тыс.кв.м./год. По улице Городская снесены 2-х этажные деревянные аварийные многоквартирные дома. Четыре аварийных многоквартирных дома по улице Школьная 15/10,18; Воронина 5, Вишнякова 3 планируется снести до конца 2014 года. До конца 2016 года планируется снести 4  аварийных 3-х этажных блочных многоквартирных дома по улице Южная.

Кроме того, на перспективу предусматривается вынос индивидуальной жилой застройки из санитарно-защитных зон ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» и городских очистных сооружений.

Структура и объемы нового жилищного строительства за рассматриваемый период (до 2030 г.) в сводном виде будут характеризоваться следующими показателями:

Таблица 53 Структура и объемы нового жилищного строительства на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

| Наименование показателей | Существующий жилищный фонд (на 01.01.2014 г.) | Убыль | Сохраняемый жилищный фонд (2030 г.) | Новое жилищное строительство, всего/в т.ч. на I очередь (2015 г.) | Итого к расчетному сроку (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд к концу периода, в т.ч.: | 438,0 | 14,8 | 423,2 | 116,8/21,8 | 540,0 |
| – многоквартирный | 407,7 | 14,8 | 399,6 | 66,8/13,3 | 466,4 |
| – индивидуальный | 30,3 | – | 30,3 | 43,3/2,2 | 73,6 |

Распределение нового жилищного фонда по типам застройки, а также территории для его размещения приведены в следующей таблице.

Таблица 54 Потребные территории для нового жилищного строительства на период расчетного срока (га)

| Тип застройки | Объем нового жилищного строительства, тыс. м2 /% | Расчетная плотность нового жилищного строительства, м2 /га | Потребные территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего на конец периода, в т.ч.: | 116,8/100 | – | 55,0 (60,0)* |
| – малоэтажная многоквартирная застройка 2-3 эт. | 16,8/14 | – | Реконструируемые территории |
| – среднеэтажная многоквартирная застройка 4-5-эт. | 50,0/43 | 3500 | 15,0 (20,0)* |
| - индивидуальная застройка 1-2 эт. домами с участками до 12 соток | 50,0/43 | 1200 | 40,0 |

*с учетом территорий объектов культурно-бытового обслуживания повседневного пользования

Основные показатели движения жилищного фонда Бокситогорского городского поселения за проектные периоды (до 2030 г.) в сводном виде представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 55 Движение жилищного фонда Бокситогорского городского поселения, тыс. м2

| Наименование показателей | Существующее положение | I очередь (2015 г.) | за период (2015-2030 г.) | Итого к расчетному сроку (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население, тыс. чел | 16,57 | 17,0 | – | 18,0 |
| Средняя норма жилищной обеспеченности (кв.м. общей площади на 1 чел.) | 26,4 | 26,5 | 28,0 | 30,0 |
| Движение жилищного фонда (тыс. кв. м общей площади) |
| Существующий жилищный фонд | 438,0 | – | – | – |
| Убыль | – | 10,6 | 5,0 | 15,6 |
| Сохраняемый жилищный фонд к концу периода | – | 428,2 | 445,0 | – |
| Новое жилищное строительство, всего | – | 21,8 | 100% | 95,0 | 100% | 116,8 | 100% |
| в том числе по этажности*: |  |  |  |  |  |  |  |
| в индивидуальной застройке (коттеджи с участками) | – | 8,5 | 40 | 41,5 | 43 | 50,0 | 43 |
| в малоэтажной застройке (секционные 2-3 эт.) | – | 5,8 | 25 | 11,0 | 12 | 16,8 | 14 |
| в среднеэтажной застройке (4-5 эт.) | – | 7,5 | 35 | 42,5 | 45 | 50,0 | 43 |
| Весь жилищный фонд к концу периода | – | 450 | 540 | 540 |

Применение малоэтажной застройки (2-3-этажа) предусматривается на реконструируемой территории, т.к. соответствует характеру жилой застройки, сложившейся в старой части г. Бокситогорска, и способствует созданию гармоничной городской среды.

Строительство экономичных 4-5-этажных домов отвечает спросу на жилье, доступное  для  широких  слоев  населения,  и  позволит  сформировать  жилищный фонд для переселения жителей из сносимых домов.

Размещение индивидуальных жилых домов в усадебной застройке также соответствует спросу со стороны определенных слоев населения.

Уровень доходов населения, который позволит выйти на среднемировой (по современным представлениям) показатель обеспеченности жильём (35 м² общей площади на человека) предполагается достигнуть к 2035 году.

Реализация  предусмотренных настоящим проектом объемов ввода жилья, особенно на период первой очереди строительства, будет возможна при условии выполнения целевых программ, основными их которых являются:

- адресная муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и непригодного для проживания муниципального жилищного фонда на период 2008-2013 гг.»;

- адресная региональная программа «Приобретение жилья для бюджетников».

Решение перспективных задач жилищного строительства тесно связано с развитием собственной строительной базы городского поселения, поиском новых, оптимальных технологий строительства, требующих минимума затрат за счет использования местного сырья и рабочей силы, и позволяющих удешевлять себестоимость строительства одновременно с улучшением качества и комфортности жилья.

Прогноз изменения динамики развития жилищного фонда Бокситогорского городского поселения представлен в таблице 13.

Уровень и качество жизни населения Бокситогорского городского поселения в значительной мере зависят от развитости социальной инфраструктуры, которая включает в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом экономического потенциала и масштаба развития Бокситогорского городского поселения. Учитывая, что город Бокситогорск является административным и организационно-хозяйственным центром одноименного района, состав предлагаемых к строительству и размещению объектов многообразнее стандартного набора учреждений культурно-бытового обслуживания и включает в себя объекты и комплексы для обслуживания не только своего населения, но и жителей района, а также туристов и гостей городского поселения.

Потребность в некоторых видах учреждений обслуживания (гостиницах, досуговых, развлекательных объектах и др.) обусловлены увеличением мобильности населения, а также предполагаемым увеличением численности городского поселения.

Настоящий проект предлагает развивать и совершенствовать современную социальную инфраструктуру в соответствии с нормативными требованиями, пространственной концепцией города Бокситогорска и Бокситогорского городского поселения, обеспечивающую доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным (потребность в них рассчитывается в соответствии с установленными нормативами): сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

- Виды обслуживания, перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования.  Важнейшим  ограничителем  их  развития  является  платежеспособный спрос населения.

Ниже приводятся расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания и перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, предусмотренный к размещению в Бокситогорском городском поселении на расчетный срок.

Таблица 56 Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативы (на 1 тыс. чел) | Требуется по расчету на 18 тыс. чел. | в том числе в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНиП 2.07.01-89* | Принятые Правительством РФ в 1996 г. | Принятые проектом |  | Сущ. сохр. | Новое строительство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | требуется | размещается |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учебно-воспитательные учреждения |
| 1. | Общеобразовательные школы | место | Устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения | 1101) | 1980 | 23752) | – | 500 (п.3 табл.15) |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | место |  | 601) | 1080 | 5702) | 510 | 510 (п.1, 2 табл.15) |
| Учреждения здравоохранения |
| 3. | Больницы | койка | по заданию на проектирование | 13,47 | 13,47 | 270 3) | 156 4) | 114 | 140 (п. 8 табл.15) |
| 4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 35 | 18,15 | 18,15 | 365 3) | 4884) | – | – |
| 5. | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 1 на 10 тыс. чел. | – | 1 на 10 тыс. чел. | 2 | 2 | – | – |
| 6. | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | 1 на 10 тыс. человек | 1 на 10 тыс. человек | 2 | 6 | – | 3 (п. 12 табл.15) |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 6. | Спортивные сооружения (стадионы и спортивные площадки) | га | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,8 | 14,4 | 17,9 | – | – |
| 7. | Спортивные залы | м² пола | 60-80 | 35 | 80 | 1440 | 1150 | 250 | 1200 (п. 13, 14 табл.15) |
| 8. | Бассейны | м² зеркала воды | 20-25 | – | 25 | 450 | – | 450 | 450 (п. 14 табл. 15) |
| Учреждения культуры и искусства |
| 9. | Клубы и учреждения клубного типа | зрит. место | 80 | 50 | 50 | 900 | 750 | 150 | 150 (п. 6 табл. 15) |
| 10. | Кинотеатры | место | 25-35 | 12 | 12 | 216 | – | 216 | 220 (п. 5 табл. 15) |
| 11. | Детские школы искусств, школы эстетического воспитания | место | 10% от общего числа учащихся | 12% учащихся 1-8 классов | 10% от общего числа учащихся | 450 | 450 | – | 300 (п. 7 табл. 15) |
| 12. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4-4,5 | – | 4,5 | 81 | 158 | – | – |
| 13. | Выставочные залы, музей | объект | 1 на адм. район | 1 на адм. район | 1 на адм. район | 1 | 1 | – | 1 (п. 5 табл. 15) |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 14. | Магазины | м² торг. площади | 280 | – | 280 | 5040 | 9250 | – | 500 (п. 22 табл. 15) |
| 15. | Предприятия общественного питания | посад. место | 40 | – | 40 | 720 | 430 | 290 | 300 (п. 22 табл. 15) |
| 16. | Рынки | м² торг. площади | 24-40 | – | 24-70 | 500 | – | 500 | 1000 (п. 20 табл. 15) |
| Учреждения и предприятия коммунального хозяйства |
| 17. | Гостиницы | место | 6 | – | 6 | 108 | 31 | 77 | 100 (п. 15, 23, 24 табл. 15) |
| 18. | Бани | место | 5 | – | 5 | 90 | 80 | 10 | 50 (п. 14 табл. 15) |
| 20. | Прачечная | кг белья в смену | 120 | – | 120 | 2160 | – | 2160 | 2200 (п. 23 табл. 15) |
| 21. | Химчистка | кг белья в смену | 11,4 | – | 11,4 | 205 | – | 205 | 210 (п. 23 табл. 15) |
| 22. | Пожарное депо | а/м | 1 а/м на 5-10 тыс. чел | – | 1 а/м на 5 тыс. чел | 4 | 5 | – | 4 (п. 26 табл. 15) |
| 23 | Городское кладбище | га | 0,24 | – | 0,24 | 4,3 | 2,0 5) | 2,3 | 10 (п. 27 табл. 15) |

1) в соответствии с перспективной демографической структурой Бокситогорского городского поселения

2) проектная вместимость

3) с учетом обслуживания населения 20,0 тыс. чел. (Бокситогорского городского поселения и прилегающих сельских поселений)

4) при условии проведения капитальной реконструкции ветхих лечебно-профилактических учреждений

5) с учетом сельского действующего кладбища

Таблица 57 Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, предусмотренный к размещению в Бокситогорском городском поселении на расчетный срок

| № п/п | № на проектном плане | Наименование показателей | Единица измерения | Ёмкость на 1 объект | Новое строительство | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Размещение | Очередность строительства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учебно-воспитательные учреждения |
| 1 | 3 | Детские дошкольные учреждения | объект мест | 3 130 | г. Бокситогорск | 1 объект (130 мест) – I очередь 2 объекта – расч. срок | 3*0,5 |
| 2 | 3 | Начальная школа-детский сад | объект мест | 1 120 | Д. Сегла | I очередь | 0,4 |
| 3 | 2 | Общеобразовательное учреждение | объект мест | 1 500 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 3,0 |
| Административно-деловые учреждения |
| 4 | 1 | Общественно-деловой центр, включающий коммерческо-офисные объекты | объект | 1 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,3 |
| Культурно-просветительские и культурно-развлекательные учреждения |
| 5 | 6 | Многофункциональный развлекательный комплекс в составе: - кинозалы (мультиплекс) - ресторан, кафе - интернет-кафе - бильярд - выставочный зал | объект мест мест мест мест м² | 1 220 200 50 50 200 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 1,0 |
| 6 | 5 | Досуговый центр в составе: - клубные помещения - танцзал (дискотека) - кафе | объект мест мест мест | 1 150 200 50 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,3 |
| 7 | 4 | Детский центр творчества в составе: - музыкальная школа (на 100 мест) - кружки декоративно-прикладного искус-ства и народного творчества и др. | объект мест | 1 300 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,5 |
| 8 | 9 | Диагностическо-клинический комплекс с реабилитационным центром | объект коек | 1 140 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 2,0 |
| 9 |  | Детская поликлиника (реконструкция) | объект посещ./см | 1 108 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,3 |
| 10 |  | Родильное отделение (реконструкция) | объект коек | 1 32 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,15 |
| 11 |  | Инфекционное отделение (реконструкция) | объект коек | 1 34 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,15 |
| 12 |  | Аптеки | объект | 4 | В составе п. 7,8,9,10 | 3 объекта - I очередь 1 объект - Расчетный срок | В составе п. 8-11 |
| Физкультурно-спортивные, спортивно-развлекательные и оздоровительные учреждения |
| 13 | 19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект м² пола | 1 600 | г. Бокситогорск | I очередь | 1,3 |
| 14 | 18 | Спортивно-оздоровительный центр в со- ставе: - спортивные и тренажерные залы - бассейн - баня и сауна - кафе, фитнес-бар | объект м² пола м² зеркала воды мест посадочных мест | 1 600 450 50 50 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,6 |
| 15 | 17 | Экскурсионно-туристический комплекс (паркинг, кафе, отделение связи и др.), в том числе: - гостиница | объект мест | 1 50 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,6 |
| 16 | 7,8 | Спортивно-развлекательный парк (спортивные площадки, аттракционы, лодочная станция, пляж, кафе, бистро) | объект | 1 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 2,0 |
| 17 |  | Реконструкция городского парка | объект | 1 | г. Бокситогорск | I очередь | 49,6 |
| Предприятия торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| 18 | 11 | Торгово-бытовой центр в составе: - учреждения бытового обслуживания (ре- монтные мастерские, парикмахерская и т.д.) -магазины - кафе, бистро - отделение связи, сбербанка | объект рабочих мест м² торговой площади м² торговой площади мест рабочих мест | 1 50 300 300 50 10 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,3 |
| 19 | 12 | Торгово-бытовой комплекс в составе: - учреждения бытового обслуживания -магазины | объект рабочих мест м² торговой площади | 1 10 100 | д.Сегла | Расчетный срок | 0,05 |
| 20 | 10 | Торгово-ярмарочный комплекс (рынок для производственных и промышленных товаров) | м² торговой площади | 1000 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 1,0 |
| 21 | 21 | Торгово-выставочный комплекс с испытательными площадками | объект | 1 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 8,0 |
| 22 | - | Встроено-пристроенные учреждения торговли и общественного питания | м² торговой площадь мест | 500 300 | г. Бокситогорск | I очередь/Расчетный срок | В составе жилых и общественно- деловых зданий |
| 23 | 14 | Комплекс коммунального обслуживания в составе: - прачечная - химчистка | кг белья в смену кг белья в смену | 2200 210 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,5 |
| 24 | 13 | Гостиница | мест | 30 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,7 |
| 25 | 16 | Автотуристический сервисный комплекс (обслуживающие, ремонтные мастерские, автомойка, кафе, магазины, паркинг), в том числе: - мотель | объект мест | 1 20 | На въезде в г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,7 |
| 26 | - | Пожарное депо | а/м | 4 | д. Батьково | Расчетный срок | 1,0 |
| 27 | - | Городское кладбище (3 очереди) | га | 10 | в юго-западной части г. Бокситогорска, в районе бывш..аэродрома | I очередь/Расчетный срок | 10,0 |

Уже в ближайшей перспективе на территории Бокситогорского городского поселения запланировано строительство и ввод следующих объектов:

Таблица 58 Информация по объектам нового строительства социального значения до 2015 г.

| № | Наименование объекта | Адрес | Проектные нагрузки | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/Э, КВт | Т/Э, Гкал/ч | ХВС, куб. м/сут | ГВС, куб. м/сут. | Стоки, куб. м/сут. | Газ, куб. м/год |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном. | г. Бокситогорск, в районе улицы спортивной | 293,09 | – | 161,42 | – | 145,98 | 451100 | 3 кв, 2014 |
|  | Изолятор временного содержания ОМВД России по Бокситогорскому району | г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8а | 100 | 0,26 | 5,655 | – | 5,655 | – | декабрь, 2014 |
|  | Аптека | г. Бокситогорск, ул. Садовая, во дворе дома 15 | 15 | – | 0,32 | – | 0,32 | 8000 | 3 кв., 2014 |
|  | Малоэтажный многоквартирный дом | г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 3 | 33,6 | 0,1694 | 14,04 | 9,36 | 23,4 | 10000 | август, 2014 |
|  | Детский сад на 12 групп (220 мест) | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 3 | 255,85 | 0,603 | 33,6 | 6,6 | 17,6 | – | 2015 |

3.1.5 Прогноз изменения доходов населения

В настоящее время доля трудоспособного населения Бокситогорского городского поселения составляет около 61% от общей численности населения (10,2 тыс. человек), из них в экономике занято 36,6% (6,07 тыс. человек). В производственной сфере занято 66% от общей численности работающих, причем 85% работников производственной сферы заняты в промышленности и производстве и распределении электроэнергии.

Распределение численности работающих по сферам деятельности приведено в следующей таблице.

Таблица 59 Структура занятых в отраслях экономики Бокситогорского городского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 10,2 |
| в том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | – |
| 2. Численность занятых в экономике - всего | тыс. чел. | 6,07 |
| в том числе в бюджетной сфере | тыс. чел. | 2,07 |
| 3. Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях по формам собственности: |  | 6,07 |
| государственной собственности | тыс. чел. | 0,79 |
| муниципальной собственности | тыс. чел. | 2,1 |
| собственности общественных и религиозных организаций (объединений) | тыс. чел. | 0,02 |
| смешанной российской формы собственности | тыс. чел. | 0,1 |
| иностранной, совместной российской и иностранной собственности | тыс. чел. | 1,27 |
| частного сектора - всего, | тыс. чел. | 1,79 |
| в том числе: |  |  |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. чел. | 1,79 |
| на частных предприятиях | тыс. чел. | – |
| лица, занятые индивидуальным трудом и работающие по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашних хозяйствах производством товаров и услуг для реализации (включая ЛПХ) | тыс. чел. | – |
| 4. Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях: |  | – |
| крупных и средних | тыс. чел. | 4,65 |
| малых | тыс. чел. | 1,42 |
| 5. Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности - всего | тыс. чел. | 6,07 |
| в том числе: |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. чел. | 0,17 |
| добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,04 |
| обрабатывающие производства | тыс. чел. | 1,63 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс.чел. | 0,35 |
| строительство | тыс. чел. | 0,19 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 0,38 |
| гостиницы и рестораны | тыс. чел. | 0,03 |
| транспорт и связь | тыс. чел. | 0,13 |
| финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. чел. | 0,49 |
| в том числе научные исследования и разработки | тыс. чел. | – |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | тыс. чел. | 0,61 |
| образование | тыс. чел. | 0,65 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 1,1 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе: | тыс. чел. | 0,3 |
| удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | тыс. чел. | 0,09 |
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | тыс. чел. | 0,171 |
| 6. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 10,05 |
| 6.1. Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 1,28 |
| 6.2. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 129 |
| 6.2.1. В том числе зарегистрированных безработных инвалидов | чел. | 20 |
| 6.3. Количество свободных рабочих мест (вакансий), заявленных работодателями в службу занятости | ед. | 31 |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по поселению в расчете на одного работника в 2012 году составила 21883,1 руб., что на 17 % выше уровня предыдущего года. Данный показатель ниже среднего показателя по Ленинградской области (26947 руб.), что косвенно может способствовать оттоку населения за пределы городского поселения в поисках более выгодных условий.

Прогноз долгосрочного социально – экономического развития

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, следуют следующие положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во всех существующих вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры и научно-исследовательского персонала (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы указанных категорий работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах.

В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы.

В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.

За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012-2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012-2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

За период 2012-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015-2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012-2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012-2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно.

Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей – на 4,1 процента.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годы новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Социальная структура общества (инновационный вариант)

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот, размывание среднего класса можно воспринимать как символ неудачи социально-экономических преобразований.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

В рамках инновационного и форсированного сценариев доля среднего класса повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов.

Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого экономического развития, поскольку предполагают формирование человеческого капитала более высокого качества, рост производительности труда. Создание полноценного среднего класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.

3.1.6 Технико-экономические показатели Генплана

Полная картина развития Бокситогорского городского поселения согласно генеральному плану по основным показателям приведена в таблице ниже. В предыдущих главах значения некоторых показателей были скорректированы в соответствии с отчётным периодом.

Таблица 60 Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2009 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах в том числе территории: | га | 21337,0 | 21337,0 | 21337,0 |
| 1.1.1. | жилых зон | га | 351,0 | 375,0 | 415,0 |
|  | из них: | -"- |  |  |  |
|  | − многоквартирная застройка | -"- | 100,0 | 105,0 | 120,0 |
|  | − индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 251,0 | 270,0 | 295,0 |
|  | садоводства | -"- | 154,6 | 154,6 | 160,7 |
| 1.1.3. | общественно-деловых зон | -"- | 31,0 | 35,0 | 53,5 |
| 1.1.4. | производственных зон | -"- | 437,9 | 445,0 | 493,3 |
| 1.1.5. | зон инженерной и транспорт- ной инфраструктур | -"- | 272,5 | 280,0 | 311,3 |
| 1.1.6. | рекреационных территорий | -"- | 13865,9 | 13865,9 | 14327,2 |
| 1.1.7. | зон сельскохозяйственного использования, | -"- | 3290,5 | 3300,0 | 3420,0 |
| 1.1.8. | зон специального назначения | -"- | 40,9 | 47,0 | 47,0 |
| 1.1.9. | водные пространства | -"- | 246,0 | 246,0 | 246,0 |
| 1.1.10. | иных зон | -"- | 1591,7 | 1568,5 | 1448,0 |
| 1.1.11. | Из общей площади земель городского поселения неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 1045,0 | 900,0 | 0,0 |
| 1.1.12. | озеленение санитарно- защитных зон, технических коридоров и др. (нарушенных) территорий | -"- | - | 20,0 | 150,0 |
| 1.1.13. | территории резерва для развития поселения, в том числе: | га | - | - | 250,0 |
|  | резерв жилой застройки | -"- | - | - | 80,0 |
|  | резерв общественно-деловой застройки | -"- | - | - | 10,0 |
|  | резерв производственной за- стройки | -"- | - | - | 160,0 |
| 1.1.14. | Из общего количества земель городского поселения: | -"- | 21337,0 | 21337,0 | 21337,0 |
|  | - земли федеральной собственности, | -"- | 15935,0 | 15935,0 | 15935,0 |
|  | в т.ч. в пределах гор. черты | -"- | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | - земли муниципальной собственности, | -"- | 5134,0 | 5134,0 | 4902,0 |
|  | в т.ч. в пределах гор. черты | -"- | 2699,0 | 2699,0 | 2590,0 |
|  | - земли частной собственности, | -"- | 268,0 | 268,0 | 500,0 |
|  | в т.ч. в пределах гор. черты | -"- | 166,0 | 166,0 | 275,0 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения городского поселения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 16,8 | 17,0 | 18,0 |
|  | - городское население | -"- | 16,6 | 16,75 | 17,7 |
|  | - сельское население | -"- | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения/ в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | -"- | - | - | +0,02 |
|  | убыль | -"- | -0,3 | -0,07 | 0 |
| 2.3. | Показатели миграции населения/в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | -"- | +0,1 | +0,1 | +0,05 |
|  | убыль | -"- | - | - |  |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 16,8/100 | 17,0/100 | 18,0/100 |
|  | − дети до 15 лет | -"- | 2,4/14,3 | 2,5/14,5 | 2,6/14,5 |
|  | − население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 10,2/60,7 | 10,3/60,5 | 11,0/61 |
|  | − население старше трудоспособного возраста | -"- | 4,2/25 | 4,2/25 | 4,4/24,5 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 6,2/100 | 6,6/100 | 7,5/100 |
|  | из них - в производственной сфере в том числе: | тыс. чел./% численности занятого населения | 3,4/55,0 | 3,7/56,0 | 4,3/57,0 |
|  | промышленность | -"- | 2,4/39,3 | 2,6/39,4 | 2,8/37,5 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -"- | 0,4/6,1 | 0,4/6,1 | 0,45/6,9 |
|  | сельское и лесное хозяйство | -"- | 0,3/5,2 | 0,3/4,5 | 0,35/4,1 |
|  | строительство | -"- | 0,1/1,0 | 0,2/3,0 | 0,4/5,5 |
|  | транспорт и связь | -"- | 0,2/3,1 | 0,2/3,0 | 0,3/4,1 |
|  | - в непроизводственной сфере | -"- | 2,8/45,0 | 2,9/44,0 | 3,2/43,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 438,8 | 450,0 | 540,0 |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 88,0/20 | 83,0/18,5 | 81,0/15 |
|  | частной собственности | -"- | 350,8/80 | 367,0/82 | 459,0/85 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в среднеэтажных 4 - 5 этажных домах | -"- | 287,7/65,6 | 295,2/65,6 | 337,7/62,5 |
|  | в малоэтажных 2-3 этажных домах | -"- | 127,5/29 | 122,7/27,3 | 128,7/23,8 |
|  | в индивидуальных жилых до- мах с приусадебными земельными участками | -"- | 23,6/5,4 | 32,1/7,1 | 73,6/13,7 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир/% к существующему | - | 10,6 | 15,6 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 438,8 | 428,2 | 423,2 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 1,3/год | 21,8 | 116,8 |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | - | 10,6/49 | 40,8/35 |
|  | за счет средств населения | -"- | - | 11,2/51 | 76,0/65 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства по этажности В том числе: |  |  |  |  |
|  | Среднеэтажное 4-5 эт. | тыс. м2 общей площади квартир/% -"- | - | 7,5/35 | 50,0/43 |
|  | Малоэтажное 2-3 эт. | -"- | - | 5,8/25 | 16,8/14 |
|  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 8,5/40 | 50,0/50 |
| 3.7 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 26,2 | 26,5 | 30,0 |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 97,4 | 98,0 | 100,0 |
|  | канализацией | -"- | 97,4 | 98,0 | 100,0 |
|  | отоплением | -"- | 97,4 | 98,0 | 100,0 |
|  | газом (сетевым, сжиженным) | -"- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | напольными электрическими плитами | -"- | Нет данных | - | - |
|  | горячей водой | -"- | 97,4 | 98,0 | 100,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 570/34 | 700/41 | 1080/60 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 2375/141 | 2375/141 | 2875/160 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | тыс. учащихся | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | тыс. студентов | 0,7 | 0,7 | 0,75 |
| 4.5. | Больницы (муниципальные) - всего/1000 чел. | коек | 90/5,4 | 185/10,9 | 325/18,1 |
| 4.6. | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 380/22,6 | 490/28,8 | 640/35,6 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта г. Бокситогорска: |  |  |  |  |
|  | Автобус | км | 9,3 | 12,9 | 15,8 |
| 5.2. | Протяженность магистральных улиц г. Бокситогорска | км | 12,4 | 21,7 | 25,6 |
| 5.3. | Общая протяженность улично-дорожной сети г. Бокситогорска | -"- | 49,0 | 60,0 | 72,0 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 25,0 | 48,0 | 72,0 |
| 5.4. | Общая протяженность улично- дорожной сети Бокситогорского городского поселения | -"- | 60,1 | 71,1 | 83,1 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 25,0 | 57,0 | 83,1 |
| 5.5. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  |  |  |
|  | г. Бокситогорска | -"- | 51 | 80 | 0 |
|  | всего поселения | -"- | 42 | 80 | 0 |
| 5.6. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта г. Бокситогорска | км/км2 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| 5.7. | Обеспеченность населения Бокситогорского городского поселения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 270 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 2,7 | 5,7 | 7,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 2,3 | 3,3 | 4,3 |
|  | на производственные нужды | -"- | 0,4 | 2,4 | 3,1 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 5,6 | 5,7 | 7,4 |
|  | В том числе водозаборов под- земных вод | -"- | 5,6 | 5,7 | 7,4 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут на чел. | 160 | 335 | 410 |
|  | В том числе на хозяйственно- питьевые нужды | -"- | 140 | 195 | 240 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 43 | 53 | 63 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | 3 тыс. м /сут | 11,2 | 5,5 | 6,7 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 2,3 | 2,7 | 3,6 |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | 2,8 | 3,1 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 12,0 | 5,5 | 6,7 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 25,6 | 35 | 45 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт·ч/год | 211,6 | 234,41 | 260,19 |
|  | на производственные нужды | -"- | 191,18 | 197,89 | 218,85 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 20,5 | 36,52 | 41,34 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 | 1450 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электро- нагрузок | МВт | БТЭЦ; мини ТЭЦ, |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, | тыс. Гкал/год | 930,59 | 850,06 | 1041,18 |
|  | В том числе на коммунально- бытовые нужды | -"- | 380,32 | 326,65 | 462,39 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников тепло- снабжения, в том числе ТЭЦ - всего | Гкал/ч | 300 | 325 | 330 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа/угольного топлива: | млн. м3/тыс. тонн/ год | 95,77 | 94,24 | 107,0 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 43,77 | 49,46 | 54,70 |
|  | на производственные нужды | -"- | 52,0 | 44,78 | 52,3 |
| 6.5.2. | Источники подачи газа | -"- | ГРС «Бокситогорск» |  |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 95 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000жителей | 150 | 250 | 300 |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 5,5 | 5,6 | 5,9 |
|  | В том числе твердых бытовых отходов | -"- | 5,5 | 5,6 | 5,9 |
| 6.7.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1/4,5 | 1/4,5 | 1/4,5 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 26,1 | 31,1 | 36,9 |

На основе Генплана были определены направления развития коммунального комплекса, разработаны перспективные схемы ресурсо и энергоснабжения, обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры.

3.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Бокситогорскому городскому поселению Бокситогорского муниципального района Ленинградской области произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2012 г. – 16,571 тыс. чел., в 2030 г. – 18 тыс. чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии с схемами энерго- и ресурсоснабжения и технико-экономическими показателями реализации Генерального плана.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям в 2015 г. должен составить 182,41 млн кВт·ч, темп роста 2015/2012 гг. составит 1,3 	раза, а в 2030г. - 1,36 раза. Основной рост потребления будет обеспечен увеличением общей присоединенной  нагрузки бюджетных и прочих организаций. Основным потребителем на протяжении расчётного срока будет являться ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" (129,73 млн. кВт*ч – собственная ТЭЦ). Перспективное потребление для данной организации определить затруднительно, в расчёт прогнозируемого потребления взяты фактические данные за 2013 год.

Теплоснабжение

Объем отпуска тепловой энергии потребителям к 2015 г. уменьшится в связи с предполагаемым уменьшением тепловых потерь при передачи теплоносителя. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения к 2030 г. является увеличение присоединённой нагрузки (потребителей) в соответствии с  положением Генерального плана и схемой теплоснабжения, а так же возможного увеличения износа инженерных сетей.

Значительным потребителем на протяжении расчётного срока будет являться ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" (170713 Гкал – собственная ТЭЦ). Перспективное потребление для данной организации определить затруднительно, в расчёт прогнозируемого потребления взяты фактические данные за 2013 год.

Водоснабжение

Объем реализации воды потребителями к 2015 г. увеличится в 2,1 раза  и составит 1685,21 тыс. м3 в год, связано это с планируемым переходом на закрытую систему ГВС. К 2030 г. увеличение произойдёт ещё на 9% от уровня отчётного года. Такой рост должен быть обеспечен ростом численности населения, который является основным потребителем. Так же стоит отметить, что к расчётному сроку будет наблюдаться тенденция снижения потерь в сетях.

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2015 г. объем принятых сточных вод от потребителей составит 2439,80 тыс. м3, что на 17 % больше уровня 2012 г., а к 2030 г. должно наблюдаться увеличение ещё на 5% и составит 2531,61 тыс. куб. м. Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен увеличением численности населения, который является основным источником стоков, и ростом отведенных стоков от прочих потребителей.

Газоснабжение

Объем отпуска природного газа потребителям в 2015 г. должен составить 118,197 млн. куб. м., общий рост по отношению к базовому году составит 7 % и примерно сохраниться до 2030 года. Основной рост потребления придётся на промышленные и коммунальные предприятия, в 2015 г. в г.Бокситогорск планируется ввод новой газовой котельной мощностью 97,11 МВт.

Утилизация (захоронение) ТБО

Общий объем ТБО (с учётом КГО) от всех потребителей к 2015 г. увеличиться приблизительно на 14% и составит 36,7 тыс. м3. К 2030 г. увеличение потребления планируется на 37% от базового года и будет составлять уже 44,1 тыс. м3. Основной причиной увеличения общего объема ТБО является увеличение численности населения, а так же увеличение средней нормы образование на одного человека.

Таблица 61 Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов Бокситогорского городского поселения до 2030 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап | 2 этап | 2015/ 2012 | 2030/ 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Система электроснабжения |
| Потребление электрической энергии, в том числе: | млн. кВт*ч | 139,86 | 163,25 | 172,83 | 182,41 | 183,01 | 183,61 | 184,20 | 184,80 | 185,50 | 186,20 | 189,70 | 1,30 | 1,36 |
| население |  | 9,41 | 9,42 | 9,55 | 9,67 | 9,71 | 9,74 | 9,78 | 9,82 | 9,95 | 10,10 | 10,24 | 1,03 | 1,09 |
| бюджетные организации |  | 3,51 | 5,78 | 8,05 | 10,32 | 10,45 | 10,59 | 10,72 | 10,86 | 10,99 | 11,13 | 11,93 | 2,94 | 3,40 |
| прочие потребители |  | 11,12 | 18,31 | 25,50 | 32,69 | 33,12 | 33,54 | 33,97 | 34,39 | 34,82 | 35,25 | 37,80 | 2,94 | 3,40 |
| ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" от собственного источника |  | 115,83 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 1,12 | 1,12 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, по всем потребителям | МВт | 36,53 | 38,37 | 40,21 | 42,05 | 42,47 | 42,89 | 43,31 | 43,72 | 44,14 | 44,56 | 47,07 | 1,15 | 1,29 |
| присоединенная нагрузка жилищнокоммунального сектора |  | 2,33 | 3,84 | 5,34 | 6,85 | 6,94 | 7,03 | 7,12 | 7,21 | 7,30 | 7,39 | 7,92 | 2,94 | 3,40 |
| присоединенная нагрузка промышленного сектора |  | 34,20 | 34,53 | 34,87 | 35,20 | 35,53 | 35,86 | 36,19 | 36,52 | 36,85 | 37,18 | 39,15 | 1,03 | 1,14 |
| Система теплоснабжения |
| Объём потребления тепловой энергии ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" | Гкал | 163158 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 1,05 | 1,05 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе: |  | 183828 | 182873 | 183454 | 170277 | 162939 | 155600 | 156595 | 156595 | 156595 | 162089 | 163310 | 0,93 | 0,89 |
| Суммарные потери тепла через изоляцию и с утечками |  | 44038 | 44038 | 44619 | 29353 | 22015 | 14676 | 14676 | 14676 | 14676 | 18345 | 18345 | 0,67 | 0,42 |
| г. Бокситогорск |  | 138835 | 137880 | 137880 | 139969 | 139468 | 139468 | 140463 | 140463 | 140463 | 142287 | 143509 | 1,01 | 1,03 |
| д. Сёгла |  | 955 | 955 | 955 | 955 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1,00 | 1,52 |
| Население |  | 108425 | 108425 | 108425 | 110057 | 110057 | 110057 | 110833 | 110833 | 110833 | 112258 | 113212 | 1,02 | 1,04 |
| бюджетным потребителям |  | 20121 | 20121 | 20121 | 20424 | 20424 | 20424 | 20568 | 20568 | 20568 | 20832 | 21009 | 1,02 | 1,04 |
| Прочее потребители |  | 10289 | 10289 | 10289 | 10444 | 10444 | 10444 | 10518 | 10518 | 10518 | 10653 | 10743 | 1,02 | 1,04 |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 69,10 | 69,10 | 69,10 | 70,00 | 70,60 | 1,02 | 1,04 |
| г. Бокситогорск |  | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 68,21 | 68,21 | 68,21 | 68,70 | 68,70 | 68,70 | 69,60 | 70,20 | 1,02 | 1,04 |
| д. Сёгла |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 |
| Величина прироста нагрузок | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | ― | ― |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 91,6 | 92,4 | 1,13 | 1,16 |
| Система водоснабжения |
| Поднято воды | тыс. куб. м / год | 1630,90 | 1570,22 | 2385,61 | 2377,11 | 3052,74 | 2980,86 | 2914,19 | 2852,42 | 2820,31 | 2586,13 | 2419,95 | 1,46 | 1,48 |
| Производственно-хозяйственные нужды и нужды собственных подразделений (цехов) |  | 163,10 | 156,96 | 152,00 | 150,10 | 305,80 | 298,60 | 292,00 | 285,80 | 282,60 | 259,20 | 242,60 | 0,92 | 1,49 |
| Полезный отпуск в сеть, из них: |  | 801,20 | 721,96 | 1625,21 | 1685,21 | 1691,04 | 1696,86 | 1702,69 | 1708,52 | 1729,81 | 1741,33 | 1752,85 | 2,10 | 2,19 |
| Население |  | 704,20 | 637,15 | 1374,60 | 1391,61 | 1396,88 | 1402,14 | 1407,41 | 1412,68 | 1431,93 | 1443,04 | 1454,15 | 1,98 | 2,06 |
| Бюджетные организации |  | 51,90 | 44,71 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 2,04 | 2,04 |
| Прочие |  | 45,10 | 40,10 | 186,03 | 187,91 | 188,47 | 189,03 | 189,59 | 190,15 | 192,19 | 192,60 | 193,01 | 4,17 | 4,28 |
| Потери в сетях |  | 666,60 | 691,30 | 608,40 | 541,80 | 1055,90 | 985,40 | 919,50 | 858,10 | 807,90 | 585,60 | 424,50 | 0,81 | 0,64 |
| Резерв мощностей водозаборного оборудования | % | 18,95 | 18,64 | 1,94 | 0,72 | 0,35 | 14,44 | 14,11 | 9,81 | 8,58 | 7,35 | 6,12 | ― | ― |
| Удельное водопотребление | куб. м / чел. | 43,81 | 39,64 | 84,42 | 84,39 | 84,38 | 84,37 | 84,36 | 84,35 | 84,34 | 83,77 | 83,28 | 1,93 | 1,90 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 2079,90 | 2646,23 | 2384,34 | 2439,80 | 2446,05 | 2452,42 | 2458,78 | 2465,03 | 2472,98 | 2502,29 | 2531,61 | 1,17 | 1,22 |
| Бюджетные организации |  | 104,90 | 91,68 | 105,17 | 153,45 | 154,04 | 154,65 | 155,25 | 155,84 | 156,46 | 159,46 | 162,47 | 1,46 | 1,55 |
| Население |  | 1303,90 | 1707,40 | 1316,33 | 1321,63 | 1326,73 | 1331,93 | 1337,13 | 1342,23 | 1347,52 | 1373,42 | 1399,31 | 1,01 | 1,07 |
| Прочие потребители |  | 671,10 | 847,15 | 962,84 | 964,72 | 965,28 | 965,84 | 966,40 | 966,96 | 969,00 | 969,41 | 969,83 | 1,44 | 1,45 |
| Удельное водоотведение | куб. м / чел. | 73,5 | 67,6 | 68,2 | 67,6 | 68,7 | 69,7 | 69,9 | 70,0 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | ― | ― |
| Система газоснабжения |
| Годовой расход газа по всем потребителям, в том числе: | млн. куб. м | 110,394 | 95,386 | 95,430 | 118,197 | 117,686 | 116,725 | 117,151 | 117,169 | 117,217 | 118,006 | 118,055 | 1,07 | 1,07 |
| Промышленные и коммунальные предприятия |  | 108,321 | 92,484 | 92,484 | 115,208 | 114,680 | 113,700 | 114,109 | 114,109 | 114,109 | 114,845 | 114,845 | 1,06 | 1,06 |
| Население (за 2012г. ― факт; 2013-2030г. ― расчётно-нормативное значение) |  | 2,073 | 2,902 | 2,945 | 2,989 | 3,007 | 3,025 | 3,043 | 3,061 | 3,109 | 3,161 | 3,210 | 1,44 | 1,55 |
| Потребление сжиженного газа | тыс. т | 2,220 | 2,220 | 2,109 | 2,004 | 1,903 | 1,808 | 1,718 | 1,632 | 1,550 | 1,163 | 0,872 | 0,90 | 0,39 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |
| Всего объем ТБО и КГО (за 2012г. ― факт; 2013-2030 ― расчётно-нормативное значение), в том числе: | тыс. м3 | 32,1 | 35,2 | 36,0 | 36,7 | 37,2 | 37,7 | 38,1 | 38,6 | 39,4 | 41,8 | 44,1 | 1,14 | 1,37 |
| Объем ТБО и КГО от населения, из них: |  | 23,5 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30,3 | 32,5 | 34,7 | 1,19 | 1,48 |
| г. Бокситогорск |  | 23,2 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 27,9 | 28,6 | 28,7 | 29,1 | 29,9 | 32,2 | 34,1 | 1,19 | 1,47 |
| Сельские поселения |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,23 | 1,74 |
| Объем ТБО и КГО от организаций и учреждений |  | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 1,03 | 1,09 |
| Норма образования ТБО на 1 человека в год | тыс. куб. м / чел | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 1,03 | 1,22 |

4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (таблица 62):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 62 Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.9 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1.

5 Программа инвестиционных проектов, обиспечивающих достижение целевых показателей

Программы инвестиционных проектов разработаны на основании анализа перспективного развития коммунальной инфраструктуры (Обосновывающие материалы, Раздел 6-11).

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении (приложение 2 );

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении (приложение 3);

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении (приложение 4);

- программу инвестиционных проектов в водоотведении (приложение 5);

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении (приложение 6);

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов (приложение 7).

Таблица 63 Общая программа инвестиционных проектов

| Наименование | Всего, тыс. руб. | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2013 - 2015 гг.) | (2016 - 2030 гг.) |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 2900 | 1700 | 1 200 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 500 | 500 | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 557905 | 134098 | 423807 |
| Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии | 200240 | 81140 | 119100 |
| Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей | 357665 | 52958 | 304707 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 623,75 | 624 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 561929 | 136922 | 425 007 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 | 0 | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 500 | 500 | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 1993699 | 1993699 | 0 |
| Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 1981419 | 1981419 | 0 |
| Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | 12280 | 12280 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 1994199 | 1 994 199 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 1400 | 1400 | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 300 | 0 | 300 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 431922 | 91122 | 340800 |
| Развитие головных объектов систем водоснабжения | 136134 | 21134 | 115000 |
| Развитие водопроводных сетей | 295788 | 69988 | 225800 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 433622 | 92522 | 341100 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 | 0 | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 300 | 0 | 300 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 63338 | 6630 | 56708 |
| Строительство и реконструкция сооружений и головных объектов системы водоотведения | 30900 | 2900 | 28000 |
| Развитие сетей водоотведения | 32438 | 3730 | 28708 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 63638 | 6630 | 57 008 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 1000 | 1000 | 0 |
| 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 37500 | 24 300 | 13 200 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 38500 | 25300 | 13200 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, КГО и других отходов |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 | 0 | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 650 | 650 | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 2100 | 400 | 1700 |
| 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 650 | 100 | 550 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, КГО и других отходов | 3400 | 1150 | 2250 |
| Общая Программа проектов, ВСЕГО | 3 095 288 | 2 256 723 | 838 565 |

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры включает:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества и дальнейшее заключение договоров на их техническое обслуживание.

- Разработка проектов уличного освещения для сельских населённых пунктов Бокситогорского городского поселения.

Срок реализации: 2014 – 2016 гг.

Необходимый объем финансирования: 2900 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективной схемы электроснабжения с электронной моделью для Бокситогорского городского поселения.

Срок реализации: 2015 гг.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

- Разработка мероприятий комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Данные мероприятия должны быть направлены на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии и в части передачи электрической энергии.

Согласно предоставленной информации ОАО «ЛОЭСК» и ОАО «Ленэнерго» «ТхЭС», в перспективе решение следующих вопросов:

ОАО «ЛОЭСК»

- Реконструкция оборудования ТП 2 с заменой КСО;

- Реконструкция оборудования ТП 7 с заменой КСО;

- Реконструкция оборудования ТП 8 с заменой КСО;

- Реконструкция оборудования РП-5;

- Реконструкция ТП-15;

- Строительство новой ТП-13 взамен старой;

- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15;

- Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РП-1ф. 04РП1;

- Реконструкция части ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 "ВЛ-0,4 кВ ф. "04ТП16-ул. Труда; ул. Привокзальная; переулок Привокзальный"";

- Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск ф. "РП5-ТП19";

- Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск от ТП-15 до ж/б опоры №17 ф. 32-17;

- Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск от ТП-15 ф. "РПЗ-РП5";

- Реконструкция КЛ 6кВ ф32-15 от П/с 32 ОАО "ЛЕНЭНЕРГО" до ТП-15; КЛ 6 кВ от РП-6 до ТП-15.

Филиал ОАО «Ленэнерго» «ТхЭС»

- Реконструкция ПС №32;

- Реконструкция ПС №9 «Обривино», ПС-10 «Михайлово», ПС-14 «Окулова», ПС №35;

- Расширение просек ВЛ 35-110 кВ, ВЛ-10 кВ;

- Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ (ВЛИ 0,4 кВ – 39,33 км; ВЛЗ 10 кВ – 5,6 км; ТП 10/0,4 – 30 шт, общей мощностью 3,1 МВА).

Цель проектов: обеспечение качества и надежности электроснабжения, увеличение мощности ПС.

Технические параметры проекта:

- Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые линейные объекты электроснабжения.

- Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа.

Срок реализации проекта: 2014-2018 гг.

Необходимый объем финансирования всего: 546335 тыс. руб.

Согласно имеющейся перспективе развития Бокситогорского городского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

- Замена ЛЭП протяжённостью ВЛ-0,4кВ – 94,9 км на СИП в г. Бокситогорск;

Необходимый объем финансирования: 222300 тыс. руб.

- Замена существующих светильников (1042 шт.) на светодиодные аналоги в г. Бокситогорске;

Необходимый объем финансирования: 17714  тыс. руб.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта:

- Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые линейные объекты электроснабжения.

- Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа.

Срок реализации проекта: 2016 гг.

Необходимый объем финансирования всего: 240014 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение затрат на ремонт оборудования;

- повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, подключение новых потребителей.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжения для привлечения внебюджетного финансирования.

- Перенос КЛ – 6 и 0,4 кВ с территории застройки детского сада на 220 мест по адресу г. Бокситогорск, ул. Южная.

Необходимый объем финансирования: 623,75  тыс. руб.

Срок реализации: 2015 г.

Необходимый объем финансирования всего: 623,75 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно приложению 1 Программного документа. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 2 Программного документа.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения, включает:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2013 – 2016 гг.

Необходимый объем финансирования: не определено.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Корректировка схем и проектов теплоснабжения для реализации программы комплексного развития

Срок реализации: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

3.1 Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и объектов теплоснабжения

Проектирование  котельной мощностью 97,16 МВт по адресу г.Бокситогорск, ул. Заводская; устройство фундамента под котельную, реконструкция части тепловых сетей общей протяжённостью в 1-трубном исчислении  29000 м п.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014 г.

Необходимый объем финансирования: 777 790  тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение расхода электроэнергии

- экономия котельно-печного топлива

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Строительство котельной мощностью 97,16 МВт по адресу г.Бокситогорск, ул. Заводская; реконструкция оставшейся части тепловых сетей от котельной общей протяжённостью в 1-трубном исчислении  18862 м п.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 771380 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение расхода электроэнергии

- экономия котельно-печного топлива

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Проектные и строительно-монтажные работы по установке ИТП, реконструкция внутридомовых сетей ГВС.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения; выполнения требований федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 432249 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- выполнение требований федерального закона  N 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

3.2 Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Перекладка тепловых сетей от котельной Бокситогорского городского поселения, д. Сегла общей протяженностью в 1-трубном исчислении 1528 м п.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 12 280 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение расхода электроэнергии

- экономия котельно-печного топлива

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

4.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2016 г.

Дополнительного финансирования: Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией МО.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно приложению 1 Программного документа. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 3.

5.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО, включает:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Установка общедомовых приборов учета холодной воды

Срок реализации: 2014 г.

Необходимый объем финансирования: 1400  тыс. руб.

Ожидаемый эффект: соблюдение требований законодательства РФ.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Корректировка схем и проектов водоснабжения для реализации программы комплексного развития

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 300 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения и передачи воды:

- Обустройство зон санитарной охраны скважинного водозабора г. Бокситогорск и д. Сегла;

- Проектирование и строительство в деревне Сегла станции обезжелезивания;

- Неотложные мероприятия по обеспечению питьевой водой г.Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы;

- Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

- Проектирование и строительство сетей водоснабжения  в зоне перспективной застройки.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014 – 2030 гг.

Необходимые капитальные затраты: 323 309 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение потерь воды в сетях;

- повышение качества очистки воды;

- снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования, в соответствии с графиком реализации мероприятий предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоснабжения.

Срок реализации: 2015 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрации.

Необходимый объем финансирования: не определено.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения к 2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно Приложению 1. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 4.

5.4 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по водоотведению, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения  по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО, включает:

1.  Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка топологических карт и схем, пролегания сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: не определено.

Ожидаемый эффект: оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

2.  Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Корректировка схем и проектов водоотведения для реализации программы комплексного развития.

Срок реализации: 2017г.

Необходимый объем финансирования: 300 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в части сооружений  и головных насосных станций системы водоотведения и в части транспортировки стоков:

- Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы;

- Проектирование локальных водоочистных сооружений ливневой канализации для возможности дальнейшего строительства;

- Проектирование и строительство локальных очистных сооружений  для хозяйственно-бытовой канализации в деревне Сегла;

- Замена сетей водоотведения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014 – 2030 гг.

Необходимый объем финансирования:  46 439 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение качество надёжности систем;

- повышение качества очистки стоков, улучшение экологической ситуации.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

4.  Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоотведения.

Срок реализации: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: не определено.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрации МО.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно Приложению 1. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 5.

5.5 Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет их модернизации.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории МО.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры, сокращения размещения отходов в природной среде, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2015г.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования: не определено

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с ТБО

- Корректировка схемы санитарной очистки территорий Бокситогорского городского поселения.

Срок реализации: 2014 - 2015 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО  за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 650 тыс. руб.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного  экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов

- Ликвидация несанкционированных свалок. Очистка земель на территории МО, используемых в качестве несанкционированных свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2014 – 2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 2100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы,  широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2014-2030 г.

Необходимый объем финансирования: 650 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

Выполнение мероприятий в сфере утилизации ТБО к 2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно Приложению 1. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 7.

5.6 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности, устойчивости функционирования и развития объектов централизованного газоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжения, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает:

1. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Составление электронной модели сетей газоснабжения, гидравлический анализ сетей.

Ожидаемый эффект:  получение результатов гидравлического анализа системы, описанием возможных участков нового подключения и предложений по реконструкции и модернизации системы в целом. Определение путей развития коммунальной инфраструктуры.

Срок реализации: 2015г.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования: 1000 тыс. руб.

2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного  экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Проектирование газопроводных сетей в частном секторе города Бокситогорска ;

- Выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений;

- Проектирование газопроводных сетей среднего давления  для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса.

Цель проекта: обеспечение устойчивого развития объектов централизованного газоснабжения. Повышение доступности услуг для населения для населения

Срок реализации проекта: 2014-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 37 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- повышение доступности к услугам газоснабжения для населения.

Выполнение мероприятий по развитию системы газоснабжения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно Приложению 1. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 6.

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации  которых создаются организации с участием 
МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ  по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает Правительство РФ.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

6.2 Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов).

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет.

Таблица 64 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | всего | 561 929 | 0 | 73 634 | 63 288 | 302 478 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 21 738 | 0 | 800 | 2 024 | 18 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 540 191 | 0 | 72 834 | 61 264 | 283 564 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | всего | 1 994 199 | 0 | 790 070 | 1 204 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 353 005 | 0 | 0 | 353 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 1 640 694 | 0 | 790 070 | 850 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | всего | 433 622 | 0 | 36 394 | 56 128 | 130 200 | 15 500 | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 128 134 | 0 | 0 | 18 134 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 304 088 | 0 | 34 994 | 37 994 | 20 200 | 15 500 | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | внебюджетные источники | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | всего | 63 638 | 0 | 3 283 | 3 347 | 1 918 | 30 289 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
|  | федеральный бюджет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 10 200 | 0 | 1 400 | 1 500 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 39 438 | 0 | 1 883 | 1 847 | 1 918 | 8 989 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | всего | 38 500 | 0 | 3 400 | 21 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 15 000 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 3 500 | 0 | 2 500 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов | всего | 3 400 | 0 | 400 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 2 200 | 0 | 300 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
|  | внебюджетные источники | 1 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |
| Общая Программа проектов | всего | 3 095 288 | 0 | 907 181 | 1 349 542 | 435 746 | 108 203 | 79 444 | 18 339 | 17 926 | 89 477 | 89 430 |
|  | федеральный бюджет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 496 139 | 0 | 900 | 372 039 | 110 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 358 726 | 0 | 37 494 | 62 668 | 39 264 | 22 950 | 15 350 | 15 350 | 15 150 | 75 250 | 75 250 |
|  | внебюджетные источники | 2 226 423 | 0 | 868 787 | 914 835 | 285 582 | 70 353 | 63 194 | 2 089 | 1 876 | 9 877 | 9 830 |

6.3 Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

Формирование групп проектов, обоснование источников финансирования и оценка возможных совокупных инвестиционных затрат по инвестиционным проектам по каждой организации коммунального комплекса указано в таблицах ниже более подробно описано в разрабатываемом документе  (Раздел 6-11, Приложениях 2-8 к Программному документу).

Для оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс необходимо провести анализ уровня естественного роста цен, а так же учесть инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием (вариант 2) повышения цен на услуги инфраструктурных компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ:

Таблица 65 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2013-2030 гг. (по вариантам)

| Наименование | Вариант | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2020) 2 (2019) 3 (2018) | 197 | 201 201 176 | 166 136 124 | 113 110 123 | 377 301 268 |
| рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 2 3 | 155-1651) | 179 179 179 | 164 154 154 | 136 128 114 | 401 352 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода ( раз) | 1 2 3 | 0,77 | 0,99 1,1 1,2 | 1,3 1,4 1,7 | 1,7 1,7 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 2 3 | 163-164 | 140 134 131 | 130 127 126 | 115 115 117 | 209 195 193 |
| Справочно: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 2 3 |  | 149 147 143 | 137 132 131 | 119 119 120 | 243 231 223 |
|  |  | 160-161 |  |  |  |  |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 127 124 | 121 120 119 | 114 114 116 | 176 174 171 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

1)  Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.

Среднегодовые тарифы на коммунальные услуги, установленные для населения Бокситогорского городского поселения на факт 2012г. представленные в таблице ниже:

Таблица 66 Утвержденные тарифы для потребителей

| № п/п | Наименование организации, оказывающей коммунальные услуги | Утвержденный тариф на 2012 год (с учётом НДС) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | руб./кВт·ч |  |
|  | ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РКС-энерго» | для городского населения | 2,66 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 09 декабря 2011г. № 176-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2012 год» |
| 2 | Теплоснабжение | руб./Гкал |  |
|  | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 1209,8 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 209-п |
| 3 | Водоснабжение | руб./м3 |  |
|  | МУП «Благоустройство» | 27,47 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 19 ноября 2012 г. N 152-п |
| 4 | Водоотведение | руб./м3 |  |
|  | МУП «Благоустройство» | 40,67 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 19 ноября 2012 г. N 152-п |
| 5 | Газоснабжение | руб./м3 |  |
|  | ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» | 4,25 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 28 декабря 2012 г. N 224-п |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТБО | руб./м2 |  |
|  | ООО «Благоустройство» | 41,36 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2011 N 210-п |

Инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) согласно программам инвестиционных проектов по всем коммунальным ресурсам отсутствует, в связи с этим в росте тарифов будет наблюдаться только естественная составляющая (таблица 69).

Таблица 67 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | всего | 561 929 | 0 | 73 634 | 63 288 | 302 478 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 21 738 | 0 | 800 | 2 024 | 18 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 540 191 | 0 | 72 834 | 61 264 | 283 564 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | всего | 1 994 199 | 0 | 790 070 | 1 204 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 353 005 | 0 | 0 | 353 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 1 640 694 | 0 | 790 070 | 850 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | всего | 433 622 | 0 | 36 394 | 56 128 | 130 200 | 15 500 | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 128 134 | 0 | 0 | 18 134 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 304 088 | 0 | 34 994 | 37 994 | 20 200 | 15 500 | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | внебюджетные источники | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | всего | 63 638 | 0 | 3 283 | 3 347 | 1 918 | 30 289 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
|  | федеральный бюджет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 10 200 | 0 | 1 400 | 1 500 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 39 438 | 0 | 1 883 | 1 847 | 1 918 | 8 989 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | всего | 38 500 | 0 | 3 400 | 21 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 15 000 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 3 500 | 0 | 2 500 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов | всего | 3 400 | 0 | 400 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 2 200 | 0 | 300 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
|  | внебюджетные источники | 1 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |
| Общая Программа проектов | всего | 3 095 288 | 0 | 907 181 | 1 349 542 | 435 746 | 108 203 | 79 444 | 18 339 | 17 926 | 89 477 | 89 430 |
|  | федеральный бюджет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 496 139 | 0 | 900 | 372 039 | 110 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 358 726 | 0 | 37 494 | 62 668 | 39 264 | 22 950 | 15 350 | 15 350 | 15 150 | 75 250 | 75 250 |
|  | внебюджетные источники | 2 226 423 | 0 | 868 787 | 914 835 | 285 582 | 70 353 | 63 194 | 2 089 | 1 876 | 9 877 | 9 830 |

Таблица 68 Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса

| Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ОАО «ЛОЭСК» | тыс. руб. | 233 870 | 0 | 11 570 | 0 | 222 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Ленэнерго» |  | 306 321 | 0 | 61 264 | 61 264 | 61 264 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация, обслуживающая наружные тепловые сети |  | 1 640 694 | 0 | 790 070 | 850 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения |  | 40 838 | 0 | 3 283 | 1 847 | 1 918 | 8 989 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
| ООО «БГЖУО», ООО «РЖУК» |  | 1 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |

Таблица 69 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап | 2 этап | 2015/ 2012 | 2030/ 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста |
| к уровню: | 2012г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |  |  |
| Рост цен на газ для населения (до 2019 года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ) | % | ― | 119,4 | 138,8 | 158,2 | 120,2 | 140,4 | 160,6 | 180,8 | 201,0 | 136,0 | 110,0 | ― | ― |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории) | % | ― | 113,0 | 126,0 | 139,0 | 113,0 | 126,0 | 139,0 | 152,0 | 165,0 | 154,0 | 128,0 | ― | ― |
| Тепловая энергия рост тарифов | % | ― | 112,6 | 125,6 | 138,6 | 106,8 | 113,6 | 120,4 | 127,2 | 134,0 | 127,0 | 115,0 | ― | ― |
| Рост тарифов на услуги ЖКХ, в т.ч. водоснабжение и водоотведение | % | ― | 112,2 | 125,2 | 138,2 | 109,4 | 118,8 | 128,2 | 137,6 | 147,0 | 132,0 | 119,0 | ― | ― |
| Газоснабжение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./куб. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./куб. м | 4,25 | 5,07 | 5,90 | 6,72 | 8,08 | 9,44 | 10,80 | 12,16 | 13,51 | 18,38 | 20,22 | 1,6 | 4,8 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Электроснабжение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт•ч | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./кВт•ч | 2,66 | 3,01 | 3,35 | 3,70 | 4,18 | 4,66 | 5,14 | 5,62 | 6,10 | 9,40 | 12,03 | 1,4 | 4,5 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кВт•ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Теплоснабжение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./Гкал | 979,9 | 1052,8 | 1230,8 | 1358,1 | 1450,5 | 1542,8 | 1635,2 | 1727,6 | 1819,9 | 2311,3 | 2658,0 | 1,4 | 2,7 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Водоснабжение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./куб. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./куб. м | 13,52 | 14,02 | 16,93 | 18,68 | 20,44 | 22,20 | 23,95 | 25,71 | 27,47 | 36,26 | 43,14 | 1,4 | 3,2 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Водоотведение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./куб. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./куб. м | 9,68 | 10,05 | 12,12 | 13,38 | 14,64 | 15,89 | 17,15 | 18,41 | 19,67 | 25,96 | 30,89 | 1,4 | 3,2 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Жилищные услуги (в том числе за утилизацию ТБО) |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кв. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./кв. м | 18,23 | 20,29 | 22,82 | 25,19 | 27,56 | 29,93 | 32,30 | 34,67 | 37,03 | 48,89 | 58,17 | 1,4 | 3,2 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |

6.4 Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения Бокситогорского городского поселения на коммунальные ресурсы до 2030 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Расчёт прогноза доходов населения произведён в соответствии с данными территориального органа Росстата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростатом) за 2012г. и  согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России (таб. ниже). Денежный среднемесячный доход в среднем на душу населения Бокситогорского городского населения за 2012 год составил 14645 рублей.

Таблица 70 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012-2015 гг. | 2016-2030 гг. | 2016-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 2 3 | 5,5 | 5,0 5,0 4,3 | 3,9 3,7 3,5 | 2,7 2,6 3,0 | 3,8 3,7 3,6 |
| Товары | 1 2 3 | 5,0 | 4,6 4,6 3,5 | 3,5 3,3 2,6 | 2,3 2,0 1,8 | 3,5 3,3 2,6 |
| продовольственные | 1 2 3 | 5,0 | 5,4 5,4 4,2 | 3,7 3,4 3,0 | 2,1 2 2,5 | 3,8 3,6 3,2 |
| непродовольственные | 1 2 3 | 4,9 | 3,9 3,9 2,8 | 3,4 3,1 2,2 | 2,2 2,0 1,5 | 3,1 3,0 2,3 |
| Услуги | 1 2 3 | 7,0 | 5,8 5,8 6,4 | 4,7 4,7 5,4 | 3,5 3,9 4,9 | 4,7 4,8 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 2 3 | 9,3 | 8,3 8,1 7,4 | 6,5 5,7 5,5 | 3,6 3,5 3,6 | 6,1 5,7 5,5 |
| прочие услуги | 1 2 3 | 5,9 | 4,7 4,8 6 | 3,9 4,3 5,4 | 3,5 4 5,1 | 4 4,4 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 2 3 | 3,5 | 4,0 4,1 0,6 | 2,4 1,6 0,3 | -1,2 -1,7 0,2 | 1,7 1,3 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 2 3 | 4,6 | 4,2 4,7 6,6 | 3,6 4,5 5,9 | 2,9 4,1 4,3 | 3,6 4,4 5,6 |

На 2013 – 2030 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан Бокситогорского городского поселения на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведения, утилизацию ТБО, содержание и ремонт жилья (таб. 71).

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов населения Бокситогорского городского поселения (2012.г – 6,4 %; 2020г – 8,5 %; 2030г. – 10,6 %), а так же сравнили с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг в пересчёте на долю платы от среднемесячного дохода на душу населения. Все сведения предоставлены в таблице 72.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. Устанавливаются постановлением Правительства Ленинградской области. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц в отопительный сезон и в межотопительный сезон, включая стоимость содержания и ремонта жилого помещения.

Исходя из того, что ожидаемая величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги не превышает предельную величину платежей граждан (региональный стандарт) на всех этапах реализации Программы, можно сделать вывод: выделение субсидий на оплату коммунальных услуг для населения не требуется.

Таблица 71 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Газоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 2073,00 | 2901,64 | 2945,25 | 2989,00 | 3006,87 | 3024,78 | 3042,74 | 3060,75 | 3108,81 | 3160,89 | 3210,19 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м3 | 4,25 | 5,07 | 5,90 | 6,72 | 8,08 | 9,44 | 10,80 | 12,16 | 13,51 | 18,38 | 20,22 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 8 810 | 14 724 | 17 374 | 20 097 | 24 300 | 28 553 | 32 855 | 37 207 | 42 013 | 58 095 | 64 901 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 91 | 152 | 177 | 202 | 242 | 283 | 324 | 365 | 405 | 551 | 607 |
| Электроснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. кВт*ч | 9,41 | 9,42 | 9,55 | 9,67 | 9,71 | 9,74 | 9,78 | 9,82 | 9,95 | 10,10 | 10,24 |
| Прогнозируемый тариф | руб./кВт*ч | 2,66 | 3,01 | 3,35 | 3,70 | 4,18 | 4,66 | 5,14 | 5,62 | 6,10 | 9,40 | 12,03 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 25 023 | 28 329 | 31 997 | 35 749 | 40 555 | 45 397 | 50 276 | 55 191 | 60 728 | 94 896 | 123 112 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 126 | 142 | 159 | 175 | 198 | 221 | 244 | 266 | 289 | 445 | 570 |
| Теплоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Гкал | 108425 | 108425 | 108425 | 110057 | 110057 | 110057 | 110833 | 110833 | 110833 | 112258 | 113212 |
| Прогнозируемый тариф | руб./Гкал | 979,90 | 1052,80 | 1230,75 | 1358,14 | 1450,50 | 1542,85 | 1635,20 | 1727,56 | 1819,91 | 2311,29 | 2657,98 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 106 246 | 114 150 | 133 445 | 149 472 | 159 636 | 169 801 | 181 235 | 191 470 | 201 706 | 259 461 | 300 916 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 563 | 604 | 697 | 771 | 820 | 869 | 924 | 973 | 1011 | 1282 | 1466 |
| Водоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 704,20 | 637,15 | 1374,60 | 1391,61 | 1396,88 | 1402,14 | 1407,41 | 1412,68 | 1431,93 | 1443,04 | 1454,15 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м3 | 13,52 | 14,02 | 16,93 | 18,68 | 20,44 | 22,20 | 23,95 | 25,71 | 27,47 | 36,26 | 43,14 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 9 521 | 8 933 | 23 268 | 26 002 | 28 554 | 31 124 | 33 713 | 36 320 | 39 330 | 52 318 | 62 738 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес. | 48 | 45 | 116 | 127 | 139 | 151 | 163 | 175 | 187 | 245 | 290 |
| Водоотведение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 1303,90 | 1707,40 | 1316,33 | 1321,63 | 1326,73 | 1331,93 | 1337,13 | 1342,23 | 1347,52 | 1373,42 | 1399,31 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м3 | 9,68 | 10,05 | 12,12 | 13,38 | 14,64 | 15,89 | 17,15 | 18,41 | 19,67 | 25,96 | 30,89 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 12 622 | 17 159 | 15 953 | 17 680 | 19 417 | 21 168 | 22 932 | 24 707 | 26 499 | 35 652 | 43 225 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 64 | 86 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 126 | 167 | 200 |
| Жилищные услуги (в том числе утилизации ТБО) |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 23,5 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30,3 | 32,5 | 34,7 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м2 | 18,23 | 20,29 | 22,82 | 25,19 | 27,56 | 29,93 | 32,30 | 34,67 | 37,03 | 48,89 | 58,17 |
| Средняя норма площади для населения | м2/чел. | 26,2 | 26,2 | 26,5 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 16540 | 16571 | 16786 | 17000 | 17067 | 17133 | 17200 | 17267 | 17502 | 17759 | 18000 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 7 900 | 8 809 | 10 152 | 11 350 | 12 701 | 14 102 | 15 555 | 17 060 | 18 798 | 25 612 | 31 414 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 40 | 44 | 50 | 56 | 62 | 69 | 75 | 82 | 90 | 120 | 145 |
| Расходов населения на услуги организаций коммунальной инфраструктуры, ВСЕГО | тыс. руб. | 170 121 | 192 104 | 232 189 | 260 350 | 285 163 | 310 145 | 336 565 | 361 955 | 389 075 | 526 034 | 626 307 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан), ВСЕГО | руб./мес./чел | 932 | 1 074 | 1 278 | 1 418 | 1 557 | 1 696 | 1 842 | 1 981 | 2 108 | 2 811 | 3 279 |

Таблица 72 Сопоставление совокупных платежей с доходами для населения, проверка доступности тарифов

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап | 2 этап | 2015/ 2012 | 2030/ 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2025г. | 2030 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Процент роста цен на услуги организаций коммунального комплекса | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 5,7 | 3,5 | ― | ― |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | % | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,50 | 4,10 | ― | ― |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения в Ленинградской области | руб. | 17 105 | 17 892 | 18 715 | 19 576 | 20 496 | 21 459 | 22 468 | 23 524 | 24 629 | 31 649 | 37 187 | 1,1 | 2,2 |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения Бокситогорского городского поселения | руб. | 14 645 | 15 319 | 16 024 | 16 761 | 17 549 | 18 373 | 19 237 | 20 141 | 21 088 | 25 832 | 31 128 | 1,1 | 2,1 |
| Численность населения | чел. | 16 540 | 16 571 | 16 786 | 17 000 | 17 067 | 17 133 | 17 200 | 17 267 | 17 502 | 17 759 | 18 000 | 1,0 | 1,1 |
| Прогноз затрат на услуги коммунального комплекса | тыс. руб. | 170 121 | 192 104 | 232 189 | 260 350 | 285 163 | 310 145 | 336 565 | 361 955 | 389 075 | 526 034 | 626 307 | ― | ― |
| Расчётная стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Бокситогорского городского поселения | руб./чел/мес. | 932 | 1 074 | 1 278 | 1 418 | 1 557 | 1 696 | 1 842 | 1 981 | 2 108 | 2 811 | 3 279 | 1,5 | 3,5 |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. УСТАНОВЛЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 18 марта 2013 года N 72 | руб./чел/мес. | 1 345,3 | 1 470,4 | 1 607,2 | 1 756,7 | 1 899,0 | 2 052,8 | 2 219,1 | 2 398,8 | 2 593,1 | 3 332,1 | 3 915,3 | 1,3 | 2,9 |
| Нормируемая доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения | % | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,9 | 12,6 | ― | ― |
| Рассчитанная доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения |  | 6,4 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,9 | 10,5 | ― | ― |

7 Управление программой

7.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Координатором реализации Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорское городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

7.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов (Приложение 2 – Приложение 8).

Реализация программы осуществляется поэтапно:

- 2014 - 2015 гг.;

- 2016 - 2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2014-2015 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах  Ленинградской области.

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

7.4 Порядок и сроки корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Приложение 1 к Программному документу

Целевые показатели

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Программы | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2025г. | 2030г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели развития Бокситогорского городского поселения |
| Среднегодовая численность населения, в том числе: | чел. | 16540 | 16571 | 16786 | 17000 | 17067 | 17133 | 17200 | 17267 | 17502 | 17759 | 18000 | 18000 |
| г. Бокситогорск |  | 16320 | 16340 | 16545 | 16750 | 16813 | 16877 | 16940 | 17003 | 17236 | 17468 | 17700 | 17700 |
| Сельские поселения |  | 220 | 231 | 241 | 250 | 253 | 257 | 260 | 263 | 267 | 292 | 300 | 300 |
| Система электроснабжения |
| Показатели спроса на услуги электроснабжения |
| Потребление электрической энергии, в том числе: | млн. кВт*ч | 139,86 | 163,25 | 172,83 | 182,41 | 183,01 | 183,61 | 184,20 | 184,80 | 185,50 | 186,20 | 189,70 | 189,70 |
| население |  | 9,41 | 9,42 | 9,55 | 9,67 | 9,71 | 9,74 | 9,78 | 9,82 | 9,95 | 10,10 | 10,24 | 10,24 |
| бюджетные организации |  | 3,51 | 5,78 | 8,05 | 10,32 | 10,45 | 10,59 | 10,72 | 10,86 | 10,99 | 11,13 | 11,93 | 11,93 |
| прочие потребители |  | 11,12 | 18,31 | 25,50 | 32,69 | 33,12 | 33,54 | 33,97 | 34,39 | 34,82 | 35,25 | 37,80 | 37,80 |
| ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" от собственного источника |  | 115,83 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | ― |
| Суммарная присоединённая нагрузка, по всем потребителям | МВт | 36,5 | 38,4 | 40,2 | 42,1 | 42,5 | 42,9 | 43,3 | 43,7 | 44,1 | 44,6 | 47,1 | 47,1 |
| присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора |  | 2,3 | 3,8 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,9 | 7,9 |
| присоединенная нагрузка промышленного сектора |  | 34,2 | 34,5 | 34,9 | 35,2 | 35,5 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 37,2 | 39,2 | 39,2 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | ― |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля от числа МКД, в которых произведена установка прибор учёта электрической энергии в соответствии с №261-ФЗ | % | 42,0 | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля бюджетных учреждений, в которых произведена установка прибор учёта электрической энергии в соответствии с №261-ФЗ | % | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Износ коммунальных систем | % | 60,0 | 57,5 | 55,0 | 52,5 | 28,7 | 27,2 | 25,7 | 24,2 | 22,7 | 20,2 | 17,7 | 17,7 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 153,9 | 140,1 | 126,2 | 112,4 | 18,4 | 14,1 | 9,8 | 5,5 | 1,2 | 7,3 | 13,5 | 13,5 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 34,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | ― |
| Эффективность потребления электрической энергии |
| Удельное электропотребление населения | тыс. кВт∙ч/чел | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| Система теплоснабжения |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |
| Объём потребления тепловой энергии ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" | Гкал | 163 158 | 170 713 | 170 713 | 170 713 | 170 713 | 170 713 | 170 713 | 170 713 | 170 713 | 170 713 | 170 713 | ― |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе: |  | 183 828 | 182 873 | 183 454 | 170 277 | 162 939 | 155 600 | 156 595 | 156 595 | 156 595 | 162 089 | 163 310 | 163 310 |
| Суммарные потери тепла через изоляцию и с утечками |  | 44038 | 44038 | 44619 | 29353 | 22015 | 14676 | 14676 | 14676 | 14676 | 18345 | 18345 | 18345 |
| г. Бокситогорск |  | 138835 | 137880 | 137880 | 139969 | 139468 | 139468 | 140463 | 140463 | 140463 | 142287 | 143509 | 143509 |
| д. Сёгла |  | 955 | 955 | 955 | 955 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| Население |  | 108425 | 108425 | 108425 | 110057 | 110057 | 110057 | 110833 | 110833 | 110833 | 112258 | 113212 | 113212 |
| бюджетным потребителям |  | 20121 | 20121 | 20121 | 20424 | 20424 | 20424 | 20568 | 20568 | 20568 | 20832 | 21009 | 21009 |
| Прочее потребители |  | 10289 | 10289 | 10289 | 10444 | 10444 | 10444 | 10518 | 10518 | 10518 | 10653 | 10743 | 10743 |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 69,10 | 69,10 | 69,10 | 70,00 | 70,60 | 70,60 |
| г. Бокситогорск |  | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 68,21 | 68,21 | 68,21 | 68,70 | 68,70 | 68,70 | 69,60 | 70,20 | 70,20 |
| д. Сёгла |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Величина прироста нагрузок | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | ― |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 91,6 | 92,4 | 92,4 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | ― |
| Показатели качества поставляемых услуг |
| Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля от числа МКД, в которых произведена установка прибор учёта тепловой энергии в соответствии с №261-ФЗ | % | 29,5 | 83,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля бюджетных учреждений, в которых произведена установка прибор учёта тепловой энергии в соответствии с №261-ФЗ | % | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Износ коммунальных систем | % | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 28,4 | 2,5 | 5,5 | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 24,3 | 34,1 | 34,1 |
| Общая протяжённость сетей | км | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 30,2 | 30,5 | 30,5 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 8,4 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 7,4 | 10,4 | 10,4 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 51,5 | 31,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | ― |
| Суммарные потери тепла через изоляцию и с утечками | % | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/Гкал | 25,2 | 25,3 | 25,2 | 27,2 | 15,6 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,7 | 15,6 | 15,6 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Удельный расход воды | куб. м./Гкал | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Эффективность потребления тепловой энергии |
| Удельное теплопотребление к общей площади застройки потребителей | Гкал/кв. м | 0,135 | ― | ― | 0,122 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0,094 | 0,094 |
| Система водоснабжения |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения |
| Поднято воды | тыс. куб. м/год | 1630,90 | 1570,22 | 2385,61 | 2377,11 | 3052,74 | 2980,86 | 2914,19 | 2852,42 | 2820,31 | 2586,13 | 2419,95 | 2419,95 |
| Производственно-хозяйственные нужды и нужды собственных подразделений (цехов) |  | 163,10 | 156,96 | 152,00 | 150,10 | 305,80 | 298,60 | 292,00 | 285,80 | 282,60 | 259,20 | 242,60 | 242,60 |
| Полезный отпуск в сеть, из них: |  | 801,20 | 721,96 | 1625,21 | 1685,21 | 1691,04 | 1696,86 | 1702,69 | 1708,52 | 1729,81 | 1741,33 | 1752,85 | 1752,85 |
| Население |  | 704,20 | 637,15 | 1374,60 | 1391,61 | 1396,88 | 1402,14 | 1407,41 | 1412,68 | 1431,93 | 1443,04 | 1454,15 | 1454,15 |
| Бюджетные организации |  | 51,90 | 44,71 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие |  | 45,10 | 40,10 | 186,03 | 187,91 | 188,47 | 189,03 | 189,59 | 190,15 | 192,19 | 192,60 | 193,01 | 193,01 |
| Потери в сетях |  | 666,60 | 691,30 | 608,4 | 541,8 | 1055,9 | 985,4 | 919,5 | 858,1 | 807,9 | 585,6 | 424,5 | 424,50 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Потери в сетях | % | 45,4 | 48,9 | 27,2 | 24,3 | 38,4 | 36,7 | 35,1 | 33,4 | 31,8 | 25,2 | 19,4 | 19,4 |
| Аварийность системы | ед./км | 0,50 | 0,50 | 0,27 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 64,0 | 40,7 | 17,5 | 16,0 | 14,5 | 13,0 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | ― |
| Сбалансированность системы водоснабжения |
| Установленная мощность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 8,554 | 8,554 | 8,554 | 8,554 | 8,554 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Максимальное среднесуточное потребление |  | 6,9 | 7,0 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
| Резерв мощностей водозаборного оборудования | % | 19,0 | 18,6 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 14,4 | 14,1 | 9,8 | 8,6 | 7,4 | 6,1 | 6,1 |
| Обеспеченность приборами учета | % | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | ― |
| Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 43,8 | 39,6 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,3 | 84,3 | 83,8 | 83,3 | 83,3 |
| Эффективность деятельности |
| Удельный расход ЭЭ на производство и передачу 1 куб. м. воды | кВт/куб. м | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |
| Показатели спроса на услуги водоотведения |
| Объем стоков принятых на КОС, в том числе от: | тыс. куб. м. | 2079,90 | 2646,23 | 2384,34 | 2439,80 | 2446,05 | 2452,42 | 2458,78 | 2465,03 | 2472,98 | 2502,29 | 2531,61 | 2531,61 |
| Население |  | 1303,90 | 1707,40 | 1316,33 | 1321,63 | 1326,73 | 1331,93 | 1337,13 | 1342,23 | 1347,52 | 1373,42 | 1399,31 | 1399,31 |
| Бюджетные организации |  | 104,90 | 91,68 | 105,17 | 153,45 | 154,04 | 154,65 | 155,25 | 155,84 | 156,46 | 159,46 | 162,47 | 162,47 |
| Прочие потребители |  | 671,10 | 847,15 | 962,84 | 964,72 | 965,28 | 965,84 | 966,40 | 966,96 | 969,00 | 969,41 | 969,83 | 969,83 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 33,0 | 25,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сбалансированность системы водоснабжения |
| Установленная мощность очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Среднесуточное количество сбрасываемых стоков |  | 5,70 | 7,25 | 6,53 | 6,68 | 6,70 | 6,72 | 6,74 | 6,75 | 6,78 | 6,86 | 6,94 | 6,94 |
| Резерв мощностей водозаборного оборудования | % | 43,0 | 27,5 | 34,7 | 33,2 | 33,0 | 32,8 | 32,6 | 32,5 | 32,2 | 31,4 | 30,6 | 30,6 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Удельное водоотведение | куб. м/чел. | 73,48 | 67,64 | 68,18 | 67,62 | 68,69 | 69,68 | 69,88 | 70,02 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 70,29 |
| Эффективность деятельности |
| Удельный расход ЭЭ на передачу и очистку 1 куб. м. воды | кВт/куб. м | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 |
| Система газоснабжения |
| Показатели спроса на услуги газоснабжения |
| Годовой расход газа по всем потребителям, в том числе: | млн. куб. м | 110,394 | 95,386 | 95,430 | 118,197 | 117,686 | 116,725 | 116,876 | 116,894 | 116,942 | 117,727 | 117,939 | 117,939 |
| Промышленные, коммунальные и прочие потребители |  | 108,321 | 92,484 | 92,484 | 115,208 | 114,680 | 113,700 | 113,833 | 113,833 | 113,833 | 114,566 | 114,729 | 114,729 |
| Население (за 2012г. ― факт; 2013-2030г. ― расчётно-нормативное значение) |  | 2,073 | 2,902 | 2,945 | 2,989 | 3,007 | 3,025 | 3,043 | 3,061 | 3,109 | 3,161 | 3,210 | 3,210 |
| Потребление сжиженного газа в баллонах | т | 2,22 | 2,22 | 2,11 | 2,00 | 1,90 | 1,81 | 1,72 | 1,63 | 1,55 | 1,16 | 0,87 | 0,87 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Уровень обеспеченности населения природным газом | % | 97,1 | 97,3 | 97,5 | 97,7 | 97,9 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,1 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,30 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,06 | 0,97 | ― |
| Максимальная нагрузка на ГРС Бокситогорск | тыс. куб. м/ч | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| Уровень использования мощностей ГРС | % | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля населения, оснащённая приборами учёта природного газа | % | ― | ― | 23,4 | 61,70 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Износ коммунальных систем | % | 30,0 | 30,9 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,9 | 38,0 | 39,1 | 40,3 | 40,3 |
| Общая протяжённость сетей | км | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 40,9 | 43,0 | 45,0 | 47,1 | 49,1 | 51,1 | 59,3 | 59,3 | 59,3 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ― |
| Ресурсная эффективность газоснабжения |
| Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельное потребление газа | куб. м/чел/мес. | 10,1 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |
| Показатели спроса на услуги |
| Всего объем ТБО и КГО (за 2012г. ― факт; 2013-2030 ― расчётно-нормативное значение), в том числе: | тыс. куб. м | 32,1 | 35,2 | 36,0 | 36,7 | 37,2 | 37,7 | 38,1 | 38,6 | 39,4 | 41,8 | 44,1 | 44,1 |
| Объем ТБО и КГО от населения, из них: |  | 23,5 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30,3 | 32,5 | 34,7 | 34,7 |
| г. Бокситогорск |  | 23,2 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 27,9 | 28,6 | 28,7 | 29,1 | 29,9 | 32,2 | 34,1 | 34,1 |
| Сельские населённые пункты |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Объем ТБО и КГО от организаций и учреждений |  | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Доля расходов на оплату жилищных услуг (в том числе утилизация ТБО) в совокупном доходе населения | % | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | ― |
| Показатели надежности системы |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Среднегодовая загруженность полигона | % | 53,5 | 58,7 | 60,0 | 61,2 | 62,0 | 62,8 | 63,5 | 64,3 | 65,7 | 69,6 | 73,5 | 73,5 |
| Индекс замены оборудования | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Воздействие на окружающую среду |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | % | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема | % | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Ресурсная эффективность утилизации ТБО |
| Норма образования ТБО на 1 человека в год | тыс. куб. м/чел | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 1,93 |
| Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2 к Программному документу

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Бокситогорского городского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года |
|  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| 1.1 | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества и дальнейшее заключение договоров на их техническое обслуживание | 2014 | ― | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектов уличного освещения для сельских населённых пунктов Бокситогорского городского поселения | 2014-2016 | Администрация МО | всего | 2900 | 0 | 800 | 900 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 2 900 |  | 800 | 900 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 1 | всего | 2900 | 0 | 800 | 900 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 2 900 | 0 | 800 | 900 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем, подключение новых потребителей |
| 2.1 | Разработка перспективной схемы электроснабжения с электронной моделью для Бокситогорского городского поселения | 2015 | Администрация МО | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 2 | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии | ― | ― | всего | 200240 | 0 | 41440 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 200240 | 0 | 41440 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Реконструкция оборудования ТП 2 с заменой КСО | 2014 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция оборудования ТП 7 с заменой КСО | 2014 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 840 |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция оборудования ТП 8 с заменой КСО | 2015 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реконструкция оборудования РП-5 | 2016 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Строительство новой ТП-13 взамен старой | 2014 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15 | 2014 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция ПС №32 | 2014-2018 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 66500 | 0 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 66500 |  | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Реконструкция ПС №9 «Обривино», ПС-10 «Михайлово», ПС-14 «Окулова», ПС №35 | 2014-2018 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 132000 | 0 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 132000 |  | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 |  |  |  |  |
| 3.2 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей | ― | ― | всего | 357665 | 0 | 31 394 | 21 564 | 261 578 | 21 564 | 21 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 17714 | 0 | 0 | 0 | 17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 339951 | 0 | 31394 | 21564 | 243864 | 21564 | 21565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РП-1ф. 04РП1 | 2014 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция части ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 "ВЛ-0,4 кВ ф. "04ТП16-ул. Труда; ул. Привокзальная; переулок Привокзальный"" | 2017 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск ф. "РП5-ТП19" | 2015 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск от ТП-15 до ж/б опоры №17 ф. 32-17 | 2016 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск от ТП-15 ф. "РПЗ-РП5" | 2015 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция КЛ 6кВ ф32-15 от П/с 32 ОАО "ЛЕНЭНЕРГО" до ТП-15; КЛ 6 кВ от РП-6 до ТП-15 | 2014 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 9830 | 0 | 9830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 9830 |  | 9830 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Строительство ВЛИ -0,4 кВ от ТП-15 | 2015 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Замена ЛЭП протяжённостью ВЛ-0,4кВ – 94,9 км на СИП в г. Бокситогорск | 2016 | ОАО "ЛОЭСК" | всего | 222300 | 0 | 0 | 0 | 222300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 222300 |  |  |  | 222300 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Замена существующих светильников (1042 шт.) на светодиодные аналоги в г. Бокситогорске | 2016 | Администрация МО | всего | 17714 | 0 | 0 | 0 | 17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 17714 |  |  |  | 17714 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Расширение просек ВЛ 35-110 кВ, ВЛ-10 кВ | 2014-2018 | ОАО ОАО "Ленэнерго" | всего | 30000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 30000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ (ВЛИ 0,4 кВ – 39,33 км; ВЛЗ 10 кВ – 5,6 км; ТП 10/0,4 – 30 шт, общей мощностью 3,1 МВА) | 2014-2018 | ОАО "Ленэнерго" | всего | 77821 | 0 | 15564 | 15564 | 15564 | 15564 | 15565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 77821 |  | 15564 | 15564 | 15564 | 15564 | 15565 |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 | всего | 557905 | 0 | 72834 | 61264 | 301278 | 61264 | 61265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 17714 | 0 | 0 | 0 | 17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 540191 | 0 | 72834 | 61264 | 283564 | 61264 | 61265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, проведение энергосберегающие мероприятия |
| 4.1 | Разработка инвестиционных программ для привлечения внебюджетного финансирования | 2015 | ― | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Перенос КЛ – 6 и 0,4 кВ с территории застройки детского сада на 220 мест по адресу г. Бокситогорск, ул. Южная | 2015 | ― | всего | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 624 |  |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 4 | всего | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: | всего | 561 929 | 0 | 73 634 | 63 288 | 302 478 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 21 738 | 0 | 800 | 2 024 | 18 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 540 191 | 0 | 72 834 | 61 264 | 283 564 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3 к Программному документу

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Бокситогорского городского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года |
|  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| 1.1 | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2014-2015 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| 2.1 | Корректировка схем и проектов теплоснабжения для реализации программы комплексного развития | 2014-2030 | Администрация МО | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 2 | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и объектов теплоснабжения | 2014-2015 | ― | всего | 1981419 | 0 | 777790 | 1203629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 353005 | 0 | 0 | 353005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1628414 | 0 | 777790 | 850624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Проектирование котельной мощностью 97,16 МВт по адресу г.Бокситогорск, ул. Заводская; устройство фундамента под котельную, реконструкция части тепловых сетей общей протяжённостью в 1-трубном исчислении 29000 м.п. | 2014 | Организация, обслуживающая наружные тепловые сети | всего | 777790 | 0 | 777790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 777790 |  | 777790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Строительство котельной мощностью 97,16 МВт по адресу г.Бокситогорск, ул. Заводская; реконструкция оставшейся части тепловых сетей от котельной общей протяжённостью в 1-трубном исчислении 18862 м.п. | 2015 | Организация, обслуживающая наружные тепловые сети | всего | 771380 | 0 | 0 | 771380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 771380 |  |  | 771380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Проектные и строительно-монтажные работы по установке ИТП, реконструкция внутридомовых сетей ГВС | 2015 | Администрация МО | всего | 432249 | 0 | 0 | 432249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 353005 |  |  | 353005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 79244 |  |  | 79244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | 2014 | ― | всего | 12280 | 0 | 12280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 280 | 0 | 12280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Перекладка тепловых сетей от котельной Бокситогорского городского поселения, д. Сегла общей протяженностью в 1-трубном исчислении 1528 м.п. | 2014 | Организация, обслуживающая наружные тепловые сети | всего | 12280 | 0 | 12280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12280 |  | 12280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 | всего | 1993699 | 0 | 790070 | 1203629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 353005 | 0 | 0 | 353005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 1640694 | 0 | 790070 | 850624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | Разработка инвестиционных программ для привлечения внебюджетного финансирования | 2015 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 4 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: | всего | 1 994 199 | 0 | 790 070 | 1 204 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 353005 | 0 | 0 | 353 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 1640694 | 0 | 790 070 | 850 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4 к Программному документу

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Бокситогорского городского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года |
|  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| 1.1 | Установка общедомовых приборов учета холодной воды | 2014 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения | всего | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 1 | всего | 1400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| 2.1 | Корректировка схем и проектов водоснабжения для реализации программы комплексного развития | 2014-2030 | Администрация МО | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 2 | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Развитие головных объектов систем водоснабжения | 2014-2016 | ― | всего | 136134 | 0 | 0 | 21134 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 128134 | 0 | 0 | 18134 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Обустройство зон санитарной охраны скважинного водозабора г. Бокситогорск и д. Сегла | 2014-2016 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проектирование и строительство в деревне Сегла станции обезжелезивания | 2015 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Неотложные мероприятия по обеспечению питьевой водой г.Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы | 2015-2016 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 134134 | 0 | 0 | 19134 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 128134 |  |  | 18134 | 110000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 6000 |  |  | 1000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Развитие водопроводных сетей | 2014-2030 | ― | всего | 295788 | 0 | 34994 | 34994 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15000 | 75000 | 75000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 295788 | 0 | 34994 | 34994 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15000 | 75000 | 75000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены | 2014-2030 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 289488 | 0 | 34494 | 34494 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 73500 | 73500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 289488 |  | 34494 | 34494 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 73500 | 73500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в зоне перспективной застройки | 2014-2030 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 6300 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 6300 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 | всего | 431922 | 0 | 34994 | 56128 | 130200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15000 | 75000 | 75000 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 128134 | 0 | 0 | 18134 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 303788 | 0 | 34994 | 37994 | 20200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15000 | 75000 | 75000 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоснабжения | 2015 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 4 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: | всего | 433 622 | 0 | 36 394 | 56 128 | 130 200 | 15 500 | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 128 134 | 0 | 0 | 18 134 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 304 088 | 0 | 34 994 | 37 994 | 20 200 | 15 500 | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | внебюджетные источники | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5 к Программному документу

Программа инвестиционных проектов  в водоотведении Бокситогорского городского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года |
|  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| 1.1 | Разработка топологических карт и схем, пролегания сетей хозяйственно-бытовой канализации | 2020 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| 2.1 | Корректировка схем и проектов водоотведения для реализации программы комплексного развития | 2014-2030 | Администрация МО | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 2 | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Строительство и реконструкция сооружений и головных объектов системы водоотведения | 2014-2027 | ― | всего | 30900 | 0 | 1400 | 1500 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 9900 | 0 | 1400 | 1500 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы | 2017 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проектирование локальных водоочистных сооружений ливневой канализации для возможности дальнейшего строительства | 2014 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений для хозяйственно-бытовой канализации в деревне Сегла | 2015 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Развитие сетей водоотведения | 2014-2019 | ― | всего | 32438 | 0 | 1883 | 1847 | 1918 | 1989 | 1829 | 1989 | 1776 | 9627 | 9580 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 32438 | 0 | 1883 | 1847 | 1918 | 1989 | 1829 | 1989 | 1776 | 9627 | 9580 |
| 3.2.1 | Замена сетей водоотведения | 2014-2030 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения, Администрация МО | всего | 32438 | 0 | 1883 | 1847 | 1918 | 1989 | 1829 | 1989 | 1776 | 9627 | 9580 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 32438 |  | 1883 | 1847 | 1918 | 1989 | 1829 | 1989 | 1776 | 9627 | 9580 |
| ИТОГО по Задаче 3 | всего | 63338 | 0 | 3283 | 3347 | 1918 | 29989 | 1829 | 1989 | 1776 | 9627 | 9580 |
|  | федеральный бюджет | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 9900 | 0 | 1400 | 1500 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 39438 | 0 | 1883 | 1847 | 1918 | 8989 | 1829 | 1989 | 1776 | 9627 | 9580 |
|  | 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоотведения | 2015 | Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 4 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: | всего | 63 638 | 0 | 3 283 | 3 347 | 1 918 | 30 289 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
|  | федеральный бюджет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 10 200 | 0 | 1 400 | 1 500 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 39 438 | 0 | 1 883 | 1 847 | 1 918 | 8 989 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |

Приложение 6 к Программному документу

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении Бокситогорского городского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года |
|  | 1. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | Составление электронной модели сетей газоснабжения, гидравлический анализ сетей | 2015 | _ | всего | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 1 | всего | 1000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Проектирование газопроводных сетей в частном секторе города Бокситогорска | 2015 | Администрация МО | всего | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 20 000 |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений | 2014-2030 | _ | всего | 15000 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4350 | 4350 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 15 000 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проектирование газопроводных сетей среднего давления для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса | 2014 | _ | всего | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 500 |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 2 | всего | 37500 | 0 | 3 400 | 20 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 15 000 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: | всего | 38 500 | 0 | 3 400 | 21 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 15 000 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 3 500 | 0 | 2 500 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 7 к Программному документу

Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов в Бокситогорском городском поселении

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года |
|  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| 1.1 | Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории МО | 2015 | Администрация МО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| 2.1 | Разработка перспективных схем обращения с ТБО | 2015 | Администрация МО | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Корректировка схемы санитарной очистки территорий Бокситогорского городского поселения | 2015 | Администрация МО | всего | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 2 | всего | 1000 | 0 | 0 | 650 | 0 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 1 000 | 0 | 0 | 650 | 0 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов | 2014-2030 | ООО "БГЖУО", ООО "РЖУК" | всего | 1200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1200 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |
| 3.2 | Ликвидация несанкционированных свалок. Очистка земель на территории МО, используемых в качестве несанкционированных свалок. | 2014-2030 | Администрация МО | всего | 900 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 900 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 | всего | 2100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 900 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | внебюджетные источники | 1200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |
|  | 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| 4.1 | Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ. | 2014-2030 | Администрация МО | всего | 650 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 650 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 4 | всего | 650 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 650 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: | всего | 3 400 | 0 | 400 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 2 200 | 0 | 300 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
|  | внебюджетные источники | 1 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |

Том 2. Обосновывающие материалы

1 Перспективные показатели развития Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области для разработки Программы

1.1 Характеристика Бокситогорского городского поселения

Бокситогорское городское поселение находится в восточной части Ленинградской области, в 240 км от г. Санкт-Петербурга, входит в состав Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, граничит с Пикалевским городским поселением, Большедворским, Самойловским, Анисимовским и Борским сельскими поселениями.

Бокситогорское городское поселение занимает площадь 21337 га. В его состав входят 11 населенных пунктов: город Бокситогорск – административный центр Бокситогорского городского поселения и одноименного муниципального района Ленинградской области и 10 деревень: Батьково, Горка, Известковая, Кондратово, Нижница, Новое, Сегла, Сенно, Симоново, Усадище. Помимо земель населенных пунктов, в черте городского поселения расположены земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда.

Бокситогорское городское поселение имеет богатый природно-экологический потенциал. На его территории располагается множество водоемов, как естественного, так и искусственного происхождения. Естественные водоемы: озера Колпино, Кудомля, Сухологи, Спасское, Игнашово, Бубровец, Утячье и др., реки Пярдомля, Воложба, Дымка, Рокша, Нижница, Радынь, Мережа, Пчелинка, Лудомка. Искусственные водоемы представляют собой отработанные карьеры, затопленные водой. Всего 12 водоемов, 8 из которых – в пределах города.

В городе Бокситогорске проживает 16,34 тыс. человек, сельское население насчитывает около 0,231 тыс. человек. Самый крупный сельский населенный пункт – д. Сегла.

Районный центр имеет автобусное сообщение со всеми частями района. Через Бокситогорск проходит региональная автомобильная дорога «Дыми – Бор – Колбеки – Бочево». В 11 км к северу от города проходит автомобильная дорога А 114 «Вологда – Новая Ладога». От станции Большой Двор железной дороги «Санкт-Петербург – Вологда» к Бокситогорску подходит тупиковая ветка, пассажирские перевозки по которой не осуществляются.

Бокситогорск относится к числу промышленных центров Ленинградской области. Градообразующее предприятие ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" – первый глиноземный завод страны, является одним из ведущих предприятий Бокситогорского района, входит в состав одной из крупнейших компаний мира.

Климат района умеренно-континентальный, климатические параметры близки к климатическим параметрам г.Тихвин:

Таблица 73 Климатические параметры

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -51 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -37 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -34 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -33 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -29 |
| Продолжительность отопительного периода, ≤ 8 °С | дней | 223 |
| Средняя температура за отопительный период | °С | -2,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 86 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 257 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | Ю |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 38 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 25 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 21 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 22,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 76 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 462 |
| Суточный максимум осадков | мм | 75 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | З |

Климатические условия благоприятны для проживания на территории поселения, организации различных видов хозяйственной и экономической деятельности. В холодный период с ноября по март преобладают юго-восточные ветры (19%), однако повторяемость ветров юго-западной четверти (западные, юго-западные и южные) в сумме составляют 48%. В теплый период наблюдается увеличение повторяемости ветров западного (19%), северо-западного (16%) и северного (10%) направлений.

В холодное время года вследствие больших горизонтальных градиентов давления ветры наиболее устойчивы по направлению и наибольшие по скорости. В теплый период градиенты незначительны, поэтому ветры у земли ослабевают и становятся неустойчивыми по направлению. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. Среднемесячная скорость в течение года изменяется от 2,6 м/с в августе до 3,5 м/с в ноябре-декабре.

На рассматриваемой территории довольно часто явление - туманы. В среднем за год наблюдается 34 дня с туманом. Осенью и в первой половине зимы число дней с туманом несколько больше (3-5 дней в месяц), в остальное время наблюдается в среднем 1-2 дня в месяц. Метели на территории Бокситогорского городского поселения возникают при прохождении циклонов с запада и юго-запада. В среднем за зиму наблюдается 27 дней с метелью. Наиболее сильно метелевая деятельность развита в феврале-марте.

В таблице 74 приведены параметры уровня социально-экономического развития Бокситогорского городского поселения, которые определены следующими критериями:

- демографический потенциал территории;

- потенциал развития экономики;

- развитость социальной инфраструктуры;

- основные ресурсы территории.

Таблица 74 Уровень социально-экономического развития за 2013 год

| № п/п | Муниципальный образование | Численность населения, чел. | Основные отрасли | Развитость социальной инфраструктуры | Основные ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокситогорское городское поселение | 16571 | Цветная металлургия, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, пищевая и легкая промышленность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство электрооборудования, сельское хозяйство, торговля, общественное питание, строительство | В поселении расположено 3 общеобразовательные школы, учреждение начального профессионального образования и 2 учреждения высшего образования, центральная районная больница и стоматологическая поликлиника | Месторождения известняков, доломитов, бокситов, глины и песка, лесные и водные ресурсы |

В Бокситогорском городском поселении имеется Генеральный план, разработанный в 2009 году. Проектом реализации Генерального плана муниципального образования с подведомственной территорией предусмотрены мероприятия по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания до 2030г.

Основные этапы Генерального плана:

−  I очередь – 2015 г.;

−  Расчетный срок – 2030 г.

На основании Генерального плана и актуализированных данных в текущем разделе произведена оценка перспективы социально-экономического развития Бокситогорского городского поселения.

1.2 Прогноз численности и состава населения

Согласно Генеральному плану прогнозируется увеличение численности населения Бокситогорского городского поселения к 2015 году до 17,0 тыс. человек, к 2030 году – до 18,0 тыс. человек. Предполагается увеличение как городского, так и сельского населения, чему будет способствовать строительство на селе объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Таблица 75 Прогноз численности населения Бокситогорского городского поселения

| Наименование | 2013г. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения – всего, в том числе: | 16,571 | 17,0 | 18,0 |
| городское население | 16,371 | 16,75 | 17,7 |
| сельское население | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

На I этапе реализации генерального плана (до 2015 г.) прогнозируется:

- постепенное снижение естественной убыли населения за счет улучшения демографической обстановки, развития системы здравоохранения;

- снижение миграционной убыли и переход показателя в миграционный прирост за счет создания благоприятных условий как для жителей городского поселения (снижение числа выбывших из городского поселения), так и для привлечения мигрантов (наличие широких возможностей для устройства на работу с достойным заработком, возможность приобретения жилья в рассрочку, доступность получения образовательных услуг и т. д).

На II этапе (2015 – 2030 гг.) предполагается:

- снижение естественной убыли населения и постепенный переход показателя в естественный прирост за счет стабильной демографической обстановки, мероприятий по улучшению качества жизни;

- стабилизация показателя миграционного прироста.

Основную роль в формировании проектной численности населения Бокситогорского городского поселения будет играть потребность в трудовых ресурсах существующих и предполагаемых к размещению в перспективе предприятий, представляющих различные виды экономической деятельности.

Стабильность функционирования социально-экономической сферы городского поселения обеспечат следующие мероприятия:

− возрождение существовавших в городе Бокситогорске производств (завод

ЖБИ, хлебозавод, биохимзавод);

− формирование местной строительной индустрии (на базе завода ЖБИ);

− эффективное развитие малого и среднего предпринимательства.

Анализ существующих и предполагаемых источников формирования численности населения показывает необходимость значительного миграционного притока населения (в основном трудоспособного, детородного возраста) в течение всего расчетного срока.

Таким образом, при оптимистическом варианте развития проектная численность населения Бокситогорского городского поселения на I очередь предположительно составит 17,0 тыс. человек, на расчетный срок – 18,0 тыс. человек.

Прогноз возрастной структуры населения

На основе анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения Бокситогорского городского поселения на проектный период.

Таблица 76 Прогноз возрастной структуры населения Бокситогорского городского поселения

| Наименование | 2013 г. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность постоянного населения – всего, в том числе: | 16,57 | 100 | 17 | 100 | 18 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 2,37 | 14,3 | 2,5 | 14,5 | 2,6 | 14,5 |
| трудоспособного возраста | 10,06 | 60,7 | 10,3 | 60,5 | 11 | 61 |
| старше трудоспособного возраста | 4,14 | 25 | 4,2 | 25 | 4,4 | 24,5 |

Настоящим проектом предполагается, что наметившийся в последние годы подъем рождаемости – долговременное явление. Этому будет способствовать изменение показателя среднего возраста матери при рождении ребенка. Сдвиг этого показателя (на 3-4 года) в сторону старших возрастов, наблюдающийся не только в развитых странах, а также наметившийся в России, позволяет прогнозировать увеличение рождаемости.

Принятый настоящим проектом оптимистический вариант развития городского поселения предполагает значительные вложения в социальную сферу, позволяющие рассчитывать в ближайшие годы на возврат к тенденции роста продолжительности жизни, снижение смертности.

Ожидается продолжение процесса старения населения, который активизируется после 2010 г., когда из трудоспособного возраста будут выходить многочисленные поколения, появившиеся на свет в период пика рождаемости 50-х годов ХХ века.

Увеличение численности трудоспособного населения в абсолютных показателях прогнозируется к расчетному сроку на 0,8 тыс. чел. в основном за счет миграции.

Таким образом, в возрастной структуре на расчетный период прогнозируется:

- стабилизация удельного веса младших возрастов (на уровне 14,5%) за счет улучшения демографической ситуации и миграционных процессов в городском поселении;

- стабилизация доли старших возрастов на уровне 25% с тенденцией к снижению за счет мероприятий по улучшению качества жизни населения;

- увеличение доли трудоспособного населения в возрастной структуре с 60,7 до 61% за счет развития экономической базы городского поселения и миграционных процессов.

Изменение структуры занятости

Изменение структуры занятости населения Бокситогорского городского поселения будет определено основными факторами:

- с одной стороны, увеличением численности трудовых ресурсов за счет миграционных процессов и вовлечения незанятого населения в экономику городского поселения;

- с другой стороны, принципиальными неизбежными изменениями, вызванными продолжающейся структурной перестройкой экономики – перераспределением занятых из сферы производства товаров в сферу услуг, с целью придания городскому поселению имиджа развитого как в промышленном отношении, так и в части, касающейся сферы услуг.

Ниже в таблице приводится предположительная трудовая структура населения Бокситогорского городского поселения на проектный период.

Таблица 77 Трудовая структура населения Бокситогорского городского поселения на период расчетного срока генерального плана

| Показатели | Современное положение (01.01.2013 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | % | тыс. чел | % | тыс. чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая численность населения в том числе: | 16,57 | 100 | 17 | 100 | 18 | 100 |
| Самодеятельное население в том числе: | 6,13 | 37 | 6,5 | 38 | 7,5 | 42 |
| Лица в трудоспособном возрасте | 5,30 | 32 | 5,7 | 33,5 | 6,7 | 37,5 |
| Работающие пенсионеры | 0,83 | 5,0 | 0,8 | 4,5 | 0,8 | 4,5 |
| Из общей численности занятых в экономике: | 6,13 | 37 | 6,5 | 38 | 7,5 | 42 |
| - крупные и средние предприятия | 5,05 | 30,5 | 5,3 | 31 | 5,8 | 32 |
| - малое предпринимательство | 1,08 | 6,5 | 1,2 | 7,0 | 1,7 | 10 |
| Несамодеятельное население: из них: | 10,44 | 63 | 10,5 | 62 | 10,5 | 58 |
| Дети до 16 лет | 2,37 | 14,3 | 2,5 | 14,5 | 2,6 | 14,5 |
| Учащиеся и студенты в трудоспособном возрасте (дневное отделение) | 0,89 | 5,4 | 0,9 | 5,5 | 1,0 | 5,5 |
| Неработающие лица трудоспособного возраста | 3,86 | 23,3 | 3,7 | 21,5 | 3,№ | 18 |
| Неработающие пенсионеры | 3,31 | 20 | 3,4 | 20,5 | 3,6 | 20 |

Доля занятых в экономике городского поселения (самодеятельного населения) увеличится к расчетному сроку проекта с 37 до 42 % от общей численности населения или в абсолютных значениях – с 6,13 до 7,5 тыс. человек, в основном, за счет развития крупных и средних предприятий, малого предпринимательства, а также реализации потенциала положения городского поселения.

Росту численности самодеятельного населения в трудовой структуре будет способствовать:

− увеличение доли лиц трудоспособного возраста, занятых в экономике городского поселения (как за счет миграции – привлечения молодых специалистов, промышленных, научных кадров и др., так и за счет вовлечения в трудовую деятельность неработающих лиц трудоспособного возраста, а также молодежи).

− возможное увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, которые желают быть вовлеченными в активную деятельность.

Удельный вес населения, занятого на крупных и средних предприятиях городского поселения, увеличится с 30,5 до 32 %, в малом предпринимательстве с 6,5 до 10 %.

Доля незанятых в экономике городского поселения (несамодеятельного населения) снизится к расчетному сроку с 63 до 58 % от общей численности населения, в абсолютных значениях стабилизируется на уровне 10,44 – 10,5 тыс. человек, что обусловлено по большей части демографическими процессами (прогнозируемым увеличением доли лиц моложе трудоспособного возраста в возрастной структуре населения).

Предполагаемое развитие экономики городского поселения обуславливает увеличение численности занятых:

- в производственной сфере с 3,4 до 4,3 тыс. человек, причем наибольшее увеличение произойдет в промышленности (с 2,4 до 2,8 тыс. человек) и строительстве (с 0,1 до 0,4 тыс. человек);

- в непроизводственной сфере с 2,8 до 3,2 тыс. человек, в большей степени в сфере торговли и общественного питания. Увеличение произойдет также в сферах образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, что связано с общим улучшением социально-экономической обстановки в городском поселении и строительством объектов социальной инфраструктуры.

1.3 Прогноз развития промышленности

Промышленность является ведущей отраслью хозяйства Бокситогорского городского поселения и основой его экономического потенциала. В настоящее время численность занятых в промышленности городского поселения составляет порядка 2,4 тыс. человек, т.е. около 39% от общего числа занятых в экономике города.

Преобладающими  видами  деятельности,  определяющими  экономическую структуру городского поселения, в настоящее время является цветная металлургия машиностроение и пищевая промышленность. Ниже приводится характеристика основных отраслей промышленности.

Цветная металлургия

Градообразующее предприятие ОАО "РУСАЛ Бокситогорский глинозем" является ведущим предприятием Бокситогорского района,  с 2005 г. входит в состав одной из крупнейших компаний мира РУСАЛ. В настоящее время на предприятии работает около 1900 человек.

Современные технологии, использующиеся на предприятии, обеспечивают стабильный выпуск гидроксида алюминия, металлургического глинозема, глинозема специальных марок, огнеупорных материалов и абразивов различной зернистости из белого электрокорунда. Благодаря применению метода спекания здесь перерабатываются высококремнистые бокситы различных месторождений, не используемых на других заводах.

Объем отгруженных товаров за 2010 г. составил 2578,9 млн. руб.

Потребности  ОАО "РУСАЛ Бокситогорский глинозем" в электро и теплоэнергии полностью обеспечивает за счёт собственной ТЭЦ.

С вхождением в Компанию РУСАЛ "Бокситогорский глинозем" получил возможность осуществлять широкомасштабную модернизацию и реконструкцию основного производства, проводить программу по снижению издержек производства, наращивать объемы выпуска продукции.  Успехи предприятия связаны не только со стабилизацией ситуации с поставкой сырья, но и с кардинальными сдвигами в организации производства, новыми методами управления рабочими процессами. Перспектива развития предприятия связана с наращиванием объемов производства по всей номенклатуре продукции.

Машиностроение и металлообработка

Вторым по значимости крупным предприятием городского поселения является ООО "Бокситогорское электромеханическое предприятие". История предприятия ведется с 1970 года. На протяжении многих лет предприятие являлось одним из ведущих производителей электрощитового оборудования в Ленинградской области. В 2003 г. на базе Бокситогорского электромеханического завода образовано «Балтийское электромеханическое предприятие» (сокращенно «БЭМП»).

Балтийское электромеханическое предприятие поставляет оборудование для многих крупных промышленных организаций Российской Федерации. В настоящее время управляющая компания ООО «БЭМП» находится в г. Санкт-Петербург (осуществляется общее руководство предприятием, проектирование  и производство электротехнического оборудования), филиал управляющей компании – в г. Москва (монтажные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание), а производственный центр – в г. Бокситогорск.

Производство строительных материалов

Бокситогорский завод ЖБИ, входящий в состав крупного строительного холдинга  ОАО "Ленстройдеталь", в настоящее время закрыт из-за финансовых трудностей, связанных с экономическим кризисом. Тем не менее, сохраняется возможность восстановления деятельности завода при наличии спроса на железобетонные изделия. Однако, на сегодняшний день строительство в городском поселении ведется с использованием железобетонных изделий других заводов области, в частности Лодейнопольского завода.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлена двумя предприятиями: ООО «ФАСС» и ООО «Леспром», занимающимися лесозаготовками, производством мебели, оптовой и розничной торговлей лесоматериалами.

Экономическая стратегия развития Бокситогорского городского поселения направлена на максимальное эффективное использование ресурсов развития, расширение отраслевой структуры производственного комплекса, усиление сотрудничества с Санкт-Петербургом и городскими поселениями Ленинградской области.

Будущую отраслевую структуру хозяйственного комплекса городского поселения необходимо сделать более эластичной и менее уязвимой в условиях конъюнктуры мирового рынка, без резких диспропорций. Она должна трансформироваться, в первую очередь, с учетом интересов самого городского поселения.

Основное направление развития экономической базы городского поселения: повышение устойчивости экономического положения действующих предприятий путем технического перевооружения и модернизации производств, возрождение закрытых предприятий (в особенности в пищевой промышленности и стройиндустрии), расширение отраслевой структуры производственного комплекса поселения.

Масштабы развития предприятий городского поселения зависят от проведения эффективной инвестиционной политики на уровне городской администрации, а также на уровне самих предприятий, направленной на использование собственного ресурсного потенциала.

Развитие промышленности, являющейся основой экономического потенциала Бокситогорского городского поселения, в первую очередь связывается со стабильным функционированием градообразующего предприятия ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем». Повышению экономической устойчивости предприятия будет способствовать модернизация и реконструкция основного производства, применение новых эффективных методов организации производства и управления рабочими процессами, что позволит в перспективе наращивать объемы производства по всей номенклатуре продукции. То же самое можно сказать и о втором по значимости предприятии городского поселения – ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие».

Для размещения новых промышленных предприятий настоящим проектом зарезервированы территории (97 га), обладающие удобной транспортной доступностью и наличием необходимых ресурсов для организации производства (водные ресурсы, инженерные коммуникации).

Развитие пищевой промышленности в Бокситогорском городском поселении предполагает сохранение и устойчивое развитие существующих предприятий этой отрасли.

Кроме того, настоящим проектом учитывается возможность организации предприятия по производству питьевой воды, мощность которого должна быть определена в соответствии со спросом и заинтересованностью инвесторов. Площадка под развитие данного производства предусматривается настоящим проектом на территории (1,5 га) рядом с ООО «ТЕХНОСНАБ».

Предприятия пищевой промышленности, отличающиеся ускоренным движением денежных средств, имеют благоприятные перспективы для своего развития при условии модернизации активной части основных фондов.

В строительной отрасли Бокситогорского городского поселения должны использоваться все имеющиеся возможности и предпосылки для эффективного функционирования. Развитие собственной опорной строительной базы является необходимым условием для реализации жилищно-гражданского, промышленного и других видов строительства. Настоящим проектом предусматривается восстановление и наращивание мощностей производства строительных материалов нефункционирующего в настоящее время завода ЖБИ. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции и её разнообразие (в частности, выпуск универсального сборного железобетонного каркаса для многоуровневых автомобильных стоянок и многоэтажных торговых зданий - УНКОН) возможно при организации цементного производства, размещение которого на площадке завода ЖБИ может быть осуществлено при соблюдении санитарных нормативных требований и градоэкологических условий. Весьма перспективным направлением может быть каркасное домостроение, ориентированное на экономичные строительные технологии. В условиях высокой конкуренции и высокой стоимости жилья каркасное строительство при условии применения современных стройматериалов и технологий наименее затратно. В итоге, при использовании имеющихся возможностей и предпосылок развития к 2030 году численность кадров, занятых в строительной отрасли Бокситогорского городского поселения, должна увеличиться с 0,1 до 0,4 тыс. Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности связано с организацией коммерческо-производственных зон на базе ООО «Леспром» и существующей промышленной зоны в юго-западной части Бокситогорска.

Созданию устойчивого экономического положения и увеличению занятости будет способствовать дальнейшее эффективное развитие малого предпринимательства, где рост выпуска товаров и услуг будет соотноситься с намечаемой тенденцией в развитии экономики городского поселения. Приоритетными направлениями в развитии малого бизнеса будут являться:

- создание правовых, экономических и организационных условий для роста деловой активности населения, раскрытия потенциала малого бизнеса;

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, создание равных условий для конкуренции;

- активизация поддержки малого предпринимательства за счет использования новых эффективных механизмов финансовой поддержки, в частности, создание обществ взаимного кредитования (бизнес-инкубаторов) и совместных программ с органами исполнительной власти;

- создание программ по продвижению товаров и услуг и подготовке кадров для малого предпринимательства;

- формирование позитивного отношения различных слоев и групп населения к предпринимательской деятельности.

Реализация вышеперечисленных направлений развития малого предпринимательства позволит, помимо существующих сфер деятельности (торговля, общепит, сбыт, строительство, недвижимость), привлечь малый и средний бизнес в такие отрасли производства как пищевая, лесная, деревообрабатывающая, легкая промышленность, стройиндустрия и промышленность строительных материалов, также ремонт и обслуживание автотранспорта и др. Проектом прогнозируется широкая дифференциация предприятий малого бизнеса по видам деятельности. Так, на период первой очереди могут появиться предприятия, предлагающие платные услуги в медицине, в сфере туризма, страховании, финансовых и юридических услугах, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Генеральным планом предусматривается организация на территории Бокситогорского городского поселения производственно-коммерческих зон для размещения предприятий малого бизнеса: территория 5,7 га в северо-восточной части Бокситогорска, в районе бывшего рудника №13, - для размещения деревообрабатывающих предприятий; территория 5,4 га в юго-западной части города, в районе промышленной зоны – для размещения малых промышленных предприятий, в частности предприятия по производству пластиковых труб, предприятия стройиндустрии.

Благоприятные эколого-биологические условия и ландшафтная привлекательность искусственных водоемов с рекультивированной прибрежной полосой (бывших карьеров) располагают к развитию предприятий рыбного хозяйства и зон рекреации (производство прудовой рыбы в рекреационных целях, спортивная рыбалка). Проектом предлагается организация рыбных хозяйств по выращиванию товарной форели, а также зон рекреации на обводненных карьерах бывших рудников №12 и 13 (предполагаемый инвестор – ООО «Волна»). Уже в настоящее время на карьере бывшего рудника №13 создан инкубатор лоткового типа для разведения форели (построено 400 кв. м полезной площади садков размера 5*5), жилое помещение для сотрудников. В первые годы эксплуатации планируется выращивание форели в однолетнем режиме, при котором зарыбление садков крупным посадочным материалом производится весной, а полная реализация товарной рыбы – в ноябре-декабре. В дальнейшем – переход на двухлетний цикл выращивания, а именно – подращивание мелкого посадочного материала в летне-осенний период и его зимовку, а также выход на полный цикл производства и получение собственного посадочного материала. Планируемый объем годового производства товарной рыбы – до 50 тонн товарной форели и до 10 тонн сиговых из своего посадочного материала.

Предполагаемое назначение проектируемых зон рекреации на обводненных карьерах бывших рудников №12 и 13 – развитие любительского и спортивного рыболовства, организация отдыха населения. Проектом предлагается обустройство мест отдыха населения (благоустройство прибрежной полосы, организация пляжей, строительство гостевых домиков и т.д.).

В части развития сельского хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения проектом предусматриваются территории для организации личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств в районе дер. Сегла – Сегольский комплекс. В составе данного комплекса учитывается возможность организации коне- и птицеферм, для чего предусмотрены территории в размере 9 га. На базе Сегольского комплекса возможно развитие агротуризма.

Эффективному развитию экономики Бокситогорского городского поселения будет способствовать развитие транспортной инфраструктуры (совершенствование и расширение ремонтно-эксплуатационной базы автотранспорта, увеличение объемов дорожного строительства и повышение требований к содержанию дорог и др.).

Перспективным является решение вопроса об организации товарно-транзитного терминала, создание которого позволит координировать и распределять грузовые потоки и обеспечивать комплексное решение задач транспортировки грузов с применением современных логистических технологий. Территория для данного объекта зарезервирована в районе д. Батьково (54 га).

Развитие производственных отраслей Бокситогорского городского поселения, тем не менее, не повлияет на объективную необходимость в увеличении значимости отраслей экономики в нематериальной сфере производства. Это обусловлено, в первую очередь, административно-деловым значением городского поселения в общей системе района и области. В рассматриваемом настоящим проектом периоде, Бокситогорское городское поселение не только сохраняет, но и усиливает свою роль административного районного центра Ленинградской области. В связи с этим, более значительное развитие получат сферы деятельности, связанные с формированием рыночных инфраструктур: банковское дело, операции с ценными бумагами, страхование, различные виды финансовых и консультативных услуг.

Предлагаемые меры будут способствовать усилению экономической базы Бокситогорского городского поселения, дадут преимущества для дальнейшего развития и инфраструктурного обустройства территории. Предусматриваемые генеральным планом мероприятия позволят создать порядка 1,0 тыс. дополнительных рабочих мест. Общая численность занятых в экономике городского поселения к концу расчетного периода должна составить 7,5 тыс. чел.

1.4  Прогноз развития застройки объектов социального значения

Одной из важнейших задач в развитии Бокситогорского городского поселения является повышение качества жизни населения, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, состоянием здоровья, уровнем образования и т.д., но и жилищными условиями.

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в Бокситогорском городском поселении свидетельствует о необходимости преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает городское поселение для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах городского поселения.

Наиболее перспективный путь размещения нового жилищного строительства в рассматриваемый настоящим проектом период состоит в следующем:

- завершение застройки жилых кварталов начатых или намеченных, в соответствии с разработанной градостроительной документацией, к строительству многоэтажными домами;

- проведение реконструкции жилых территорий, сопровождающееся сносом ветхого жилья, реконструкцией и модернизацией существующего капитального жилого фонда;

- увеличение объёмов малоэтажного и индивидуального строительства;

- вовлечение в процесс градостроительного развития неэффективно используемых  территорий;

- освоение неиспользуемых территорий.

В настоящем проекте определена потребность в жилищном строительстве и территориях, необходимых для поэтапного размещения расчетных объёмов жилой застройки, согласованная администрацией Бокситогорского городского поселения (письмо №01-757/09-0-1 от 22.07.2009 г.)

Настоящим проектом средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений на 1 человека принимается:

- на I очередь строительства (2015 г.) – 26,5 м2/чел.

- на расчетный срок проекта (2030 г.) – 30 м2/чел.

Исходя из принимаемой проектом численности населения городского поселения на I очередь – 17,0 тыс. чел., на расчетный срок – 18,0 тыс. чел. и вышеуказанной нормы жилищной обеспеченности, объем жилищного фонда должен составить: на I очередь – 450 тыс. м2, на расчетный срок – 540 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд Бокситогорского городского поселения на 01.01.2014  составляет 871 дом, общей площадью 438,003 тыс.м2 , из них:

1) 215 МКД площадью 407,703 тыс. м2, из них:

- 180 многоэтажных МКД площадью 405,092 тыс.м2, в том числе 9 МКД признаны аварийными и ЖКУ не предоставляются;

- 35 одноэтажных МКД площадью 2,611 тыс.м2, ЖКУ не предоставляются.

2) индивидуально - определенные жилые здания по городу Бокситогорску, 656 домов площадью 30,3 тыс.м2.

Из общей убыли жилищного фонда городского поселения, предусмотренной проектом – 14,8 тыс. м2 (ветхий фонд), убыль на I очередь составит около 10,6 тыс. м2  (~ 70% ветхого жилищного фонда городского поселения) или в среднем около 1,8 тыс.кв.м./год. По улице Городская снесены 2-х этажные деревянные аварийные многоквартирные дома. Четыре аварийных многоквартирных дома по улице Школьная 15/10,18; Воронина 5, Вишнякова 3 планируется снести до конца 2014 года. До конца 2016 года планируется снести 4  аварийных 3-х этажных блочных многоквартирных дома по улице Южная.

Кроме того, на перспективу предусматривается вынос индивидуальной жилой застройки из санитарно-защитных зон ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» и городских очистных сооружений.

Структура и объемы нового жилищного строительства за рассматриваемый период (до 2030 г.) в сводном виде будут характеризоваться следующими показателями:

Таблица 78 Структура и объемы нового жилищного строительства на расчетный срок генерального плана (2030 г.)

| Наименование показателей | Существующий жилищный фонд (на 01.01.2014 г.) | Убыль | Сохраняемый жилищный фонд (2030 г.) | Новое жилищное строительство, всего/в т.ч. на I очередь (2015 г.) | Итого к расчетному сроку (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд к концу периода, в т.ч.: | 438,0 | 14,8 | 423,2 | 116,8/21,8 | 540,0 |
| – многоквартирный | 407,7 | 14,8 | 399,6 | 66,8/13,3 | 466,4 |
| – индивидуальный | 30,3 | – | 30,3 | 43,3/2,2 | 73,6 |

Распределение нового жилищного фонда по типам застройки, а также территории для его размещения приведены в следующей таблице.

Таблица 79 Потребные территории для нового жилищного строительства на период расчетного срока (га)

| Тип застройки | Объем нового жилищного строительства, тыс. м2 /% | Расчетная плотность нового жилищного строительства, м2 /га | Потребные территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего на конец периода, в т.ч.: | 116,8/100 | – | 55,0 (60,0)* |
| – малоэтажная многоквартирная застройка 2-3 эт. | 16,8/14 | – | Реконструируемые территории |
| – среднеэтажная многоквартирная застройка 4-5-эт. | 50,0/43 | 3500 | 15,0 (20,0)* |
| - индивидуальная застройка 1-2 эт. домами с участками до 12 соток | 50,0/43 | 1200 | 40,0 |

*с учетом территорий объектов культурно-бытового обслуживания повседневного пользования

Основные показатели движения жилищного фонда Бокситогорского городского поселения за проектные периоды (до 2030 г.) в сводном виде представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 80 Движение жилищного фонда Бокситогорского городского поселения, тыс. м2

| Наименование показателей | Существующее положение | I очередь (2015 г.) | за период (2015-2030 г.) | Итого к расчетному сроку (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население, тыс. чел | 16,57 | 17,0 | – | 18,0 |
| Средняя норма жилищной обеспеченности (кв.м. общей площади на 1 чел.) | 26,4 | 26,5 | 28,0 | 30,0 |
| Движение жилищного фонда (тыс. кв. м общей площади) |
| Существующий жилищный фонд | 438,0 | – | – | – |
| Убыль | – | 10,6 | 5,0 | 15,6 |
| Сохраняемый жилищный фонд к концу периода | – | 428,2 | 445,0 | – |
| Новое жилищное строительство, всего | – | 21,8 | 100% | 95,0 | 100% | 116,8 | 100% |
| в том числе по этажности*: |  |  |  |  |  |  |  |
| в индивидуальной застройке (коттеджи с участками) | – | 8,5 | 40 | 41,5 | 43 | 50,0 | 43 |
| в малоэтажной застройке (секционные 2-3 эт.) | – | 5,8 | 25 | 11,0 | 12 | 16,8 | 14 |
| в среднеэтажной застройке (4-5 эт.) | – | 7,5 | 35 | 42,5 | 45 | 50,0 | 43 |
| Весь жилищный фонд к концу периода | – | 450 | 540 | 540 |

Применение малоэтажной застройки (2-3-этажа) предусматривается на реконструируемой территории, т.к. соответствует характеру жилой застройки, сложившейся в старой части г. Бокситогорска, и способствует созданию гармоничной городской среды.

Строительство экономичных 4-5-этажных домов отвечает спросу на жилье, доступное  для  широких  слоев  населения,  и  позволит  сформировать  жилищный фонд для переселения жителей из сносимых домов.

Размещение индивидуальных жилых домов в усадебной застройке также соответствует спросу со стороны определенных слоев населения.

Уровень доходов населения, который позволит выйти на среднемировой (по современным представлениям) показатель обеспеченности жильём (35 м² общей площади на человека) предполагается достигнуть к 2035 году.

Реализация  предусмотренных настоящим проектом объемов ввода жилья, особенно на период первой очереди строительства, будет возможна при условии выполнения целевых программ, основными их которых являются:

- адресная муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и непригодного для проживания муниципального жилищного фонда на период 2008-2013 гг.»;

- адресная региональная программа «Приобретение жилья для бюджетников».

Решение перспективных задач жилищного строительства тесно связано с развитием собственной строительной базы городского поселения, поиском новых, оптимальных технологий строительства, требующих минимума затрат за счет использования местного сырья и рабочей силы, и позволяющих удешевлять себестоимость строительства одновременно с улучшением качества и комфортности жилья.

Прогноз изменения динамики развития жилищного фонда Бокситогорского городского поселения представлен в таблице 80.

Уровень и качество жизни населения Бокситогорского городского поселения в значительной мере зависят от развитости социальной инфраструктуры, которая включает в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом экономического потенциала и масштаба развития Бокситогорского городского поселения. Учитывая, что город Бокситогорск является административным и организационно-хозяйственным центром одноименного района, состав предлагаемых к строительству и размещению объектов многообразнее стандартного набора учреждений культурно-бытового обслуживания и включает в себя объекты и комплексы для обслуживания не только своего населения, но и жителей района, а также туристов и гостей городского поселения.

Потребность в некоторых видах учреждений обслуживания (гостиницах, досуговых, развлекательных объектах и др.) обусловлены увеличением мобильности населения, а также предполагаемым увеличением численности городского поселения.

Настоящий проект предлагает развивать и совершенствовать современную социальную инфраструктуру в соответствии с нормативными требованиями, пространственной концепцией города Бокситогорска и Бокситогорского городского поселения, обеспечивающую доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным (потребность в них рассчитывается в соответствии с установленными нормативами): сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

- Виды обслуживания, перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования.  Важнейшим  ограничителем  их  развития  является  платежеспособный спрос населения.

Ниже приводятся расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания и перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, предусмотренный к размещению в Бокситогорском городском поселении на расчетный срок.

Таблица 81 Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативы (на 1 тыс. чел) | Требуется по расчету на 18 тыс. чел. | в том числе в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНиП 2.07.01-89* | Принятые Правительством РФ в 1996 г. | Принятые проектом |  | Сущ. сохр. | Новое строительство |
|  |  |  |  |  |  |  |  | требуется | размещается |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учебно-воспитательные учреждения |
| 1. | Общеобразовательные школы | место | Устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения | 1101) | 1980 | 23752) | – | 500 (п.3 табл.15) |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | место |  | 601) | 1080 | 5702) | 510 | 510 (п.1, 2 табл.15) |
| Учреждения здравоохранения |
| 3. | Больницы | койка | по заданию на проектирование | 13,47 | 13,47 | 270 3) | 156 4) | 114 | 140 (п. 8 табл.15) |
| 4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 35 | 18,15 | 18,15 | 365 3) | 4884) | – | – |
| 5. | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 1 на 10 тыс. чел. | – | 1 на 10 тыс. чел. | 2 | 2 | – | – |
| 6. | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | 1 на 10 тыс. человек | 1 на 10 тыс. человек | 2 | 6 | – | 3 (п. 12 табл.15) |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 6. | Спортивные сооружения (стадионы и спортивные площадки) | га | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,8 | 14,4 | 17,9 | – | – |
| 7. | Спортивные залы | м² пола | 60-80 | 35 | 80 | 1440 | 1150 | 250 | 1200 (п. 13, 14 табл.15) |
| 8. | Бассейны | м² зеркала воды | 20-25 | – | 25 | 450 | – | 450 | 450 (п. 14 табл. 15) |
| Учреждения культуры и искусства |
| 9. | Клубы и учреждения клубного типа | зрит. место | 80 | 50 | 50 | 900 | 750 | 150 | 150 (п. 6 табл. 15) |
| 10. | Кинотеатры | место | 25-35 | 12 | 12 | 216 | – | 216 | 220 (п. 5 табл. 15) |
| 11. | Детские школы искусств, школы эстетического воспитания | место | 10% от общего числа учащихся | 12% учащихся 1-8 классов | 10% от общего числа учащихся | 450 | 450 | – | 300 (п. 7 табл. 15) |
| 12. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4-4,5 | – | 4,5 | 81 | 158 | – | – |
| 13. | Выставочные залы, музей | объект | 1 на адм. район | 1 на адм. район | 1 на адм. район | 1 | 1 | – | 1 (п. 5 табл. 15) |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 14. | Магазины | м² торг. площади | 280 | – | 280 | 5040 | 9250 | – | 500 (п. 22 табл. 15) |
| 15. | Предприятия общественного питания | посад. место | 40 | – | 40 | 720 | 430 | 290 | 300 (п. 22 табл. 15) |
| 16. | Рынки | м² торг. площади | 24-40 | – | 24-70 | 500 | – | 500 | 1000 (п. 20 табл. 15) |
| Учреждения и предприятия коммунального хозяйства |
| 17. | Гостиницы | место | 6 | – | 6 | 108 | 31 | 77 | 100 (п. 15, 23, 24 табл. 15) |
| 18. | Бани | место | 5 | – | 5 | 90 | 80 | 10 | 50 (п. 14 табл. 15) |
| 20. | Прачечная | кг белья в смену | 120 | – | 120 | 2160 | – | 2160 | 2200 (п. 23 табл. 15) |
| 21. | Химчистка | кг белья в смену | 11,4 | – | 11,4 | 205 | – | 205 | 210 (п. 23 табл. 15) |
| 22. | Пожарное депо | а/м | 1 а/м на 5-10 тыс. чел | – | 1 а/м на 5 тыс. чел | 4 | 5 | – | 4 (п. 26 табл. 15) |
| 23 | Городское кладбище | га | 0,24 | – | 0,24 | 4,3 | 2,0 5) | 2,3 | 10 (п. 27 табл. 15) |

1) в соответствии с перспективной демографической структурой Бокситогорского городского поселения

2) проектная вместимость

3) с учетом обслуживания населения 20,0 тыс. чел. (Бокситогорского городского поселения и прилегающих сельских поселений)

4) при условии проведения капитальной реконструкции ветхих лечебно-профилактических учреждений

5) с учетом сельского действующего кладбища

Таблица 82 Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, предусмотренный к размещению в Бокситогорском городском поселении на расчетный срок

| № п/п | № на проектном плане | Наименование показателей | Единица измерения | Ёмкость на 1 объект | Новое строительство | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Размещение | Очередность строительства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учебно-воспитательные учреждения |
| 1 | 3 | Детские дошкольные учреждения | объект мест | 3 130 | г. Бокситогорск | 1 объект (130 мест) – I очередь 2 объекта – расч. срок | 3*0,5 |
| 2 | 3 | Начальная школа-детский сад | объект мест | 1 120 | Д. Сегла | I очередь | 0,4 |
| 3 | 2 | Общеобразовательное учреждение | объект мест | 1 500 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 3,0 |
| Административно-деловые учреждения |
| 4 | 1 | Общественно-деловой центр, включающий коммерческо-офисные объекты | объект | 1 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,3 |
| Культурно-просветительские и культурно-развлекательные учреждения |
| 5 | 6 | Многофункциональный развлекательный комплекс в составе: - кинозалы (мультиплекс) - ресторан, кафе - интернет-кафе - бильярд - выставочный зал | объект мест мест мест мест м² | 1 220 200 50 50 200 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 1,0 |
| 6 | 5 | Досуговый центр в составе: - клубные помещения - танцзал (дискотека) - кафе | объект мест мест мест | 1 150 200 50 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,3 |
| 7 | 4 | Детский центр творчества в составе: - музыкальная школа (на 100 мест) - кружки декоративно-прикладного искус-ства и народного творчества и др. | объект мест | 1 300 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,5 |
| 8 | 9 | Диагностическо-клинический комплекс с реабилитационным центром | объект коек | 1 140 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 2,0 |
| 9 |  | Детская поликлиника (реконструкция) | объект посещ./см | 1 108 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,3 |
| 10 |  | Родильное отделение (реконструкция) | объект коек | 1 32 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,15 |
| 11 |  | Инфекционное отделение (реконструкция) | объект коек | 1 34 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,15 |
| 12 |  | Аптеки | объект | 4 | В составе п. 7,8,9,10 | 3 объекта - I очередь 1 объект - Расчетный срок | В составе п. 8-11 |
| Физкультурно-спортивные, спортивно-развлекательные и оздоровительные учреждения |
| 13 | 19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект м² пола | 1 600 | г. Бокситогорск | I очередь | 1,3 |
| 14 | 18 | Спортивно-оздоровительный центр в со- ставе: - спортивные и тренажерные залы - бассейн - баня и сауна - кафе, фитнес-бар | объект м² пола м² зеркала воды мест посадочных мест | 1 600 450 50 50 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,6 |
| 15 | 17 | Экскурсионно-туристический комплекс (паркинг, кафе, отделение связи и др.), в том числе: - гостиница | объект мест | 1 50 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,6 |
| 16 | 7,8 | Спортивно-развлекательный парк (спортивные площадки, аттракционы, лодочная станция, пляж, кафе, бистро) | объект | 1 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 2,0 |
| 17 |  | Реконструкция городского парка | объект | 1 | г. Бокситогорск | I очередь | 49,6 |
| Предприятия торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| 18 | 11 | Торгово-бытовой центр в составе: - учреждения бытового обслуживания (ре- монтные мастерские, парикмахерская и т.д.) -магазины - кафе, бистро - отделение связи, сбербанка | объект рабочих мест м² торговой площади м² торговой площади мест рабочих мест | 1 50 300 300 50 10 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,3 |
| 19 | 12 | Торгово-бытовой комплекс в составе: - учреждения бытового обслуживания -магазины | объект рабочих мест м² торговой площади | 1 10 100 | д.Сегла | Расчетный срок | 0,05 |
| 20 | 10 | Торгово-ярмарочный комплекс (рынок для производственных и промышленных товаров) | м² торговой площади | 1000 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 1,0 |
| 21 | 21 | Торгово-выставочный комплекс с испытательными площадками | объект | 1 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 8,0 |
| 22 | - | Встроено-пристроенные учреждения торговли и общественного питания | м² торговой площадь мест | 500 300 | г. Бокситогорск | I очередь/Расчетный срок | В составе жилых и общественно- деловых зданий |
| 23 | 14 | Комплекс коммунального обслуживания в составе: - прачечная - химчистка | кг белья в смену кг белья в смену | 2200 210 | г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,5 |
| 24 | 13 | Гостиница | мест | 30 | г. Бокситогорск | I очередь | 0,7 |
| 25 | 16 | Автотуристический сервисный комплекс (обслуживающие, ремонтные мастерские, автомойка, кафе, магазины, паркинг), в том числе: - мотель | объект мест | 1 20 | На въезде в г. Бокситогорск | Расчетный срок | 0,7 |
| 26 | - | Пожарное депо | а/м | 4 | д. Батьково | Расчетный срок | 1,0 |
| 27 | - | Городское кладбище (3 очереди) | га | 10 | в юго-западной части г. Бокситогорска, в районе бывш..аэродрома | I очередь/Расчетный срок | 10,0 |

Уже в ближайшей перспективе на территории Бокситогорского городского поселения запланировано строительство и ввод следующих объектов:

Таблица 83 Информация по объектам нового строительства социального значения до 2015 г.

| № | Наименование объекта | Адрес | Проектные нагрузки | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/Э, КВт | Т/Э, Гкал/ч | ХВС, куб. м/сут | ГВС, куб. м/сут. | Стоки, куб. м/сут. | Газ, куб. м/год |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном. | г. Бокситогорск, в районе улицы спортивной | 293,09 | – | 161,42 | – | 145,98 | 451100 | 3 кв, 2014 |
|  | Изолятор временного содержания ОМВД России по Бокситогорскому району | г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8а | 100 | 0,26 | 5,655 | – | 5,655 | – | декабрь, 2014 |
|  | Аптека | г. Бокситогорск, ул. Садовая, во дворе дома 15 | 15 | – | 0,32 | – | 0,32 | 8000 | 3 кв., 2014 |
|  | Малоэтажный многоквартирный дом | г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 3 | 33,6 | 0,1694 | 14,04 | 9,36 | 23,4 | 10000 | август, 2014 |
|  | Детский сад на 12 групп (220 мест) | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 3 | 255,85 | 0,603 | 33,6 | 6,6 | 17,6 | – | 2015 |

1.5 Прогноз изменения доходов населения

В настоящее время доля трудоспособного населения Бокситогорского городского поселения составляет около 61% от общей численности населения (10,2 тыс. человек), из них в экономике занято 36,6% (6,07 тыс. человек). В производственной сфере занято 66% от общей численности работающих, причем 85% работников производственной сферы заняты в промышленности и производстве и распределении электроэнергии.

Распределение численности работающих по сферам деятельности приведено в следующей таблице.

Таблица 84 Структура занятых в отраслях экономики Бокситогорского городского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 10,2 |
| в том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | – |
| 2. Численность занятых в экономике - всего | тыс. чел. | 6,07 |
| в том числе в бюджетной сфере | тыс. чел. | 2,07 |
| 3. Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях по формам собственности: |  | 6,07 |
| государственной собственности | тыс. чел. | 0,79 |
| муниципальной собственности | тыс. чел. | 2,1 |
| собственности общественных и религиозных организаций (объединений) | тыс. чел. | 0,02 |
| смешанной российской формы собственности | тыс. чел. | 0,1 |
| иностранной, совместной российской и иностранной собственности | тыс. чел. | 1,27 |
| частного сектора - всего, | тыс. чел. | 1,79 |
| в том числе: |  |  |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. чел. | 1,79 |
| на частных предприятиях | тыс. чел. | – |
| лица, занятые индивидуальным трудом и работающие по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашних хозяйствах производством товаров и услуг для реализации (включая ЛПХ) | тыс. чел. | – |
| 4. Из числа занятых в экономике занято на предприятиях и в организациях: |  | – |
| крупных и средних | тыс. чел. | 4,65 |
| малых | тыс. чел. | 1,42 |
| 5. Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности - всего | тыс. чел. | 6,07 |
| в том числе: |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. чел. | 0,17 |
| добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,04 |
| обрабатывающие производства | тыс. чел. | 1,63 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс.чел. | 0,35 |
| строительство | тыс. чел. | 0,19 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 0,38 |
| гостиницы и рестораны | тыс. чел. | 0,03 |
| транспорт и связь | тыс. чел. | 0,13 |
| финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. чел. | 0,49 |
| в том числе научные исследования и разработки | тыс. чел. | – |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | тыс. чел. | 0,61 |
| образование | тыс. чел. | 0,65 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 1,1 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе: | тыс. чел. | 0,3 |
| удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | тыс. чел. | 0,09 |
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | тыс. чел. | 0,171 |
| 6. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 10,05 |
| 6.1. Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 1,28 |
| 6.2. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 129 |
| 6.2.1. В том числе зарегистрированных безработных инвалидов | чел. | 20 |
| 6.3. Количество свободных рабочих мест (вакансий), заявленных работодателями в службу занятости | ед. | 31 |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по поселению в расчете на одного работника в 2012 году составила 21883,1 руб., что на 17 % выше уровня предыдущего года. Данный показатель ниже среднего показателя по Ленинградской области (26947 руб.), что косвенно может способствовать оттоку населения за пределы городского поселения в поисках более выгодных условий.

Прогноз долгосрочного социально – экономического развития

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, следуют следующие положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во всех существующих вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры и научно-исследовательского персонала (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы указанных категорий работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах.

В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы.

В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.

За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012-2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012-2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

За период 2012-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015-2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012-2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012-2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно.

Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей – на 4,1 процента.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годы новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Социальная структура общества (инновационный вариант)

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот, размывание среднего класса можно воспринимать как символ неудачи социально-экономических преобразований.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

В рамках инновационного и форсированного сценариев доля среднего класса повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов.

Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого экономического развития, поскольку предполагают формирование человеческого капитала более высокого качества, рост производительности труда. Создание полноценного среднего класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.

1.6 Технико-экономические показатели Генплана

Полная картина развития Бокситогорского городского поселения согласно генеральному плану по основным показателям приведена в таблице 85. В предыдущих главах значения некоторых показателей были скорректированы в соответствии с отчётным периодом.

Таблица 85 Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2009 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах в том числе территории: | га | 21337,0 | 21337,0 | 21337,0 |
| 1.1.1. | жилых зон | га | 351,0 | 375,0 | 415,0 |
|  | из них: | -"- |  |  |  |
|  | − многоквартирная застройка | -"- | 100,0 | 105,0 | 120,0 |
|  | − индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 251,0 | 270,0 | 295,0 |
|  | садоводства | -"- | 154,6 | 154,6 | 160,7 |
| 1.1.3. | общественно-деловых зон | -"- | 31,0 | 35,0 | 53,5 |
| 1.1.4. | производственных зон | -"- | 437,9 | 445,0 | 493,3 |
| 1.1.5. | зон инженерной и транспорт- ной инфраструктур | -"- | 272,5 | 280,0 | 311,3 |
| 1.1.6. | рекреационных территорий | -"- | 13865,9 | 13865,9 | 14327,2 |
| 1.1.7. | зон сельскохозяйственного использования, | -"- | 3290,5 | 3300,0 | 3420,0 |
| 1.1.8. | зон специального назначения | -"- | 40,9 | 47,0 | 47,0 |
| 1.1.9. | водные пространства | -"- | 246,0 | 246,0 | 246,0 |
| 1.1.10. | иных зон | -"- | 1591,7 | 1568,5 | 1448,0 |
| 1.1.11. | Из общей площади земель городского поселения неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 1045,0 | 900,0 | 0,0 |
| 1.1.12. | озеленение санитарно- защитных зон, технических коридоров и др. (нарушенных) территорий | -"- | - | 20,0 | 150,0 |
| 1.1.13. | территории резерва для развития поселения, в том числе: | га | - | - | 250,0 |
|  | резерв жилой застройки | -"- | - | - | 80,0 |
|  | резерв общественно-деловой застройки | -"- | - | - | 10,0 |
|  | резерв производственной за- стройки | -"- | - | - | 160,0 |
| 1.1.14. | Из общего количества земель городского поселения: | -"- | 21337,0 | 21337,0 | 21337,0 |
|  | - земли федеральной собственности, | -"- | 15935,0 | 15935,0 | 15935,0 |
|  | в т.ч. в пределах гор. черты | -"- | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | - земли муниципальной собственности, | -"- | 5134,0 | 5134,0 | 4902,0 |
|  | в т.ч. в пределах гор. черты | -"- | 2699,0 | 2699,0 | 2590,0 |
|  | - земли частной собственности, | -"- | 268,0 | 268,0 | 500,0 |
|  | в т.ч. в пределах гор. черты | -"- | 166,0 | 166,0 | 275,0 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения городского поселения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 16,8 | 17,0 | 18,0 |
|  | - городское население | -"- | 16,6 | 16,75 | 17,7 |
|  | - сельское население | -"- | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения/ в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | -"- | - | - | +0,02 |
|  | убыль | -"- | -0,3 | -0,07 | 0 |
| 2.3. | Показатели миграции населения/в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | -"- | +0,1 | +0,1 | +0,05 |
|  | убыль | -"- | - | - |  |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 16,8/100 | 17,0/100 | 18,0/100 |
|  | − дети до 15 лет | -"- | 2,4/14,3 | 2,5/14,5 | 2,6/14,5 |
|  | − население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 10,2/60,7 | 10,3/60,5 | 11,0/61 |
|  | − население старше трудоспособного возраста | -"- | 4,2/25 | 4,2/25 | 4,4/24,5 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 6,2/100 | 6,6/100 | 7,5/100 |
|  | из них - в производственной сфере в том числе: | тыс. чел./% численности занятого населения | 3,4/55,0 | 3,7/56,0 | 4,3/57,0 |
|  | промышленность | -"- | 2,4/39,3 | 2,6/39,4 | 2,8/37,5 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -"- | 0,4/6,1 | 0,4/6,1 | 0,45/6,9 |
|  | сельское и лесное хозяйство | -"- | 0,3/5,2 | 0,3/4,5 | 0,35/4,1 |
|  | строительство | -"- | 0,1/1,0 | 0,2/3,0 | 0,4/5,5 |
|  | транспорт и связь | -"- | 0,2/3,1 | 0,2/3,0 | 0,3/4,1 |
|  | - в непроизводственной сфере | -"- | 2,8/45,0 | 2,9/44,0 | 3,2/43,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 438,8 | 450,0 | 540,0 |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 88,0/20 | 83,0/18,5 | 81,0/15 |
|  | частной собственности | -"- | 350,8/80 | 367,0/82 | 459,0/85 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в среднеэтажных 4 - 5 этажных домах | -"- | 287,7/65,6 | 295,2/65,6 | 337,7/62,5 |
|  | в малоэтажных 2-3 этажных домах | -"- | 127,5/29 | 122,7/27,3 | 128,7/23,8 |
|  | в индивидуальных жилых до- мах с приусадебными земельными участками | -"- | 23,6/5,4 | 32,1/7,1 | 73,6/13,7 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир/% к существующему | - | 10,6 | 15,6 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 438,8 | 428,2 | 423,2 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 1,3/год | 21,8 | 116,8 |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | - | 10,6/49 | 40,8/35 |
|  | за счет средств населения | -"- | - | 11,2/51 | 76,0/65 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства по этажности В том числе: |  |  |  |  |
|  | Среднеэтажное 4-5 эт. | тыс. м2 общей площади квартир/% -"- | - | 7,5/35 | 50,0/43 |
|  | Малоэтажное 2-3 эт. | -"- | - | 5,8/25 | 16,8/14 |
|  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 8,5/40 | 50,0/50 |
| 3.7 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 26,2 | 26,5 | 30,0 |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 97,4 | 98,0 | 100,0 |
|  | канализацией | -"- | 97,4 | 98,0 | 100,0 |
|  | отоплением | -"- | 97,4 | 98,0 | 100,0 |
|  | газом (сетевым, сжиженным) | -"- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | напольными электрическими плитами | -"- | Нет данных | - | - |
|  | горячей водой | -"- | 97,4 | 98,0 | 100,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 570/34 | 700/41 | 1080/60 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 2375/141 | 2375/141 | 2875/160 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | тыс. учащихся | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | тыс. студентов | 0,7 | 0,7 | 0,75 |
| 4.5. | Больницы (муниципальные) - всего/1000 чел. | коек | 90/5,4 | 185/10,9 | 325/18,1 |
| 4.6. | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 380/22,6 | 490/28,8 | 640/35,6 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта г. Бокситогорска: |  |  |  |  |
|  | Автобус | км | 9,3 | 12,9 | 15,8 |
| 5.2. | Протяженность магистральных улиц г. Бокситогорска | км | 12,4 | 21,7 | 25,6 |
| 5.3. | Общая протяженность улично-дорожной сети г. Бокситогорска | -"- | 49,0 | 60,0 | 72,0 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 25,0 | 48,0 | 72,0 |
| 5.4. | Общая протяженность улично- дорожной сети Бокситогорского городского поселения | -"- | 60,1 | 71,1 | 83,1 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 25,0 | 57,0 | 83,1 |
| 5.5. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  |  |  |
|  | г. Бокситогорска | -"- | 51 | 80 | 0 |
|  | всего поселения | -"- | 42 | 80 | 0 |
| 5.6. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта г. Бокситогорска | км/км2 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| 5.7. | Обеспеченность населения Бокситогорского городского поселения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 270 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 2,7 | 5,7 | 7,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 2,3 | 3,3 | 4,3 |
|  | на производственные нужды | -"- | 0,4 | 2,4 | 3,1 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 5,6 | 5,7 | 7,4 |
|  | В том числе водозаборов под- земных вод | -"- | 5,6 | 5,7 | 7,4 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут на чел. | 160 | 335 | 410 |
|  | В том числе на хозяйственно- питьевые нужды | -"- | 140 | 195 | 240 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 43 | 53 | 63 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | 3 тыс. м /сут | 11,2 | 5,5 | 6,7 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 2,3 | 2,7 | 3,6 |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | 2,8 | 3,1 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 12,0 | 5,5 | 6,7 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 25,6 | 35 | 45 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт·ч/год | 211,6 | 234,41 | 260,19 |
|  | на производственные нужды | -"- | 191,18 | 197,89 | 218,85 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 20,5 | 36,52 | 41,34 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 | 1450 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электро- нагрузок | МВт | БТЭЦ; мини ТЭЦ, |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, | тыс. Гкал/год | 930,59 | 850,06 | 1041,18 |
|  | В том числе на коммунально- бытовые нужды | -"- | 380,32 | 326,65 | 462,39 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников тепло- снабжения, в том числе ТЭЦ - всего | Гкал/ч | 300 | 325 | 330 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа/угольного топлива: | млн. м3/тыс. тонн/ год | 95,77 | 94,24 | 107,0 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 43,77 | 49,46 | 54,70 |
|  | на производственные нужды | -"- | 52,0 | 44,78 | 52,3 |
| 6.5.2. | Источники подачи газа | -"- | ГРС «Бокситогорск» |  |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 95 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000жителей | 150 | 250 | 300 |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 5,5 | 5,6 | 5,9 |
|  | В том числе твердых бытовых отходов | -"- | 5,5 | 5,6 | 5,9 |
| 6.7.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1/4,5 | 1/4,5 | 1/4,5 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 26,1 | 31,1 | 36,9 |

На основе Генплана были определены направления развития коммунального комплекса, разработаны перспективные схемы ресурсо и энергоснабжения, обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры.

2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Бокситогорскому городскому поселению Бокситогорского муниципального района Ленинградской области произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2012 г. – 16,571 тыс. чел., в 2030 г. – 18 тыс. чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии с схемами энерго- и ресурсоснабжения и технико-экономическими показателями реализации Генерального плана.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям в 2015 г. должен составить 182,41 млн кВт·ч, темп роста 2015/2012 гг. составит 1,3 	раза, а в 2030г. - 1,36 раза. Основной рост потребления будет обеспечен увеличением общей присоединенной  нагрузки бюджетных и прочих организаций. Основным потребителем на протяжении расчётного срока будет являться ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" (129,73 млн. кВт*ч – собственная ТЭЦ). Перспективное потребление для данной организации определить затруднительно, в расчёт прогнозируемого потребления взяты фактические данные за 2013 год.

Теплоснабжение

Объем отпуска тепловой энергии к 2015 г. уменьшится в связи с предполагаемым уменьшением тепловых потерь при передачи теплоносителя. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения к 2030 г. является увеличение присоединённой нагрузки (потребителей) в соответствии с  положением Генерального плана и схемой теплоснабжения, а так же возможного увеличения износа инженерных сетей.

Значительным потребителем на протяжении расчётного срока будет являться ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" (170713 Гкал – собственная ТЭЦ). Перспективное потребление для данной организации определить затруднительно, в расчёт прогнозируемого потребления взяты фактические данные за 2013 год.

Водоснабжение

Объем реализации воды потребителями к 2015 г. увеличится в 2,1 раза  и составит 1685,21 тыс. м3 в год, связано это с планируемым переходом на закрытую систему ГВС. К 2030 г. увеличение произойдёт ещё на 9% от уровня отчётного года. Такой рост должен быть обеспечен ростом численности населения, который является основным потребителем. Так же стоит отметить, что к расчётному сроку будет наблюдаться тенденция снижения потерь в сетях.

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2015 г. объем принятых сточных вод от потребителей составит 2439,80 тыс. м3, что на 17 % больше уровня 2012 г., а к 2030 г. должно наблюдаться увеличение ещё на 5% и составит 2531,61 тыс. куб. м. Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен увеличением численности населения, который является основным источником стоков, и ростом отведенных стоков от прочих потребителей.

Газоснабжение

Объем отпуска природного газа потребителям в 2015 г. должен составить 118,197 млн. куб. м., общий рост по отношению к базовому году составит 7 % и примерно сохраниться до 2030 года. Основной рост потребления придётся на промышленные и коммунальные предприятия, в 2015 г. в г.Бокситогорск планируется ввод новой газовой котельной мощностью 97,11 МВт.

Утилизация (захоронение) ТБО

Общий объем ТБО (с учётом КГО) от всех потребителей к 2015 г. увеличиться приблизительно на 14% и  составит 36,7 тыс. м3. К 2030 г. увеличение потребления планируется на 37% от базового года и будет составлять уже 44,1 тыс. м3. Основной причиной увеличения общего объема ТБО является увеличение численности населения, а так же увеличение средней нормы образование на одного человека.

Таблица 86 Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов Бокситогорского городского поселения до 2030 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап | 2 этап | 2015/ 2012 | 2030/ 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Система электроснабжения |
| Потребление электрической энергии, в том числе: | млн. кВт*ч | 139,86 | 163,25 | 172,83 | 182,41 | 183,01 | 183,61 | 184,20 | 184,80 | 185,50 | 186,20 | 189,70 | 1,30 | 1,36 |
| население |  | 9,41 | 9,42 | 9,55 | 9,67 | 9,71 | 9,74 | 9,78 | 9,82 | 9,95 | 10,10 | 10,24 | 1,03 | 1,09 |
| бюджетные организации |  | 3,51 | 5,78 | 8,05 | 10,32 | 10,45 | 10,59 | 10,72 | 10,86 | 10,99 | 11,13 | 11,93 | 2,94 | 3,40 |
| прочие потребители |  | 11,12 | 18,31 | 25,50 | 32,69 | 33,12 | 33,54 | 33,97 | 34,39 | 34,82 | 35,25 | 37,80 | 2,94 | 3,40 |
| ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" от собственного источника |  | 115,83 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 129,73 | 1,12 | 1,12 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, по всем потребителям | МВт | 36,53 | 38,37 | 40,21 | 42,05 | 42,47 | 42,89 | 43,31 | 43,72 | 44,14 | 44,56 | 47,07 | 1,15 | 1,29 |
| присоединенная нагрузка жилищнокоммунального сектора |  | 2,33 | 3,84 | 5,34 | 6,85 | 6,94 | 7,03 | 7,12 | 7,21 | 7,30 | 7,39 | 7,92 | 2,94 | 3,40 |
| присоединенная нагрузка промышленного сектора |  | 34,20 | 34,53 | 34,87 | 35,20 | 35,53 | 35,86 | 36,19 | 36,52 | 36,85 | 37,18 | 39,15 | 1,03 | 1,14 |
| Система теплоснабжения |
| Объём потребления тепловой энергии ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" | Гкал | 163158 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 170713 | 1,05 | 1,05 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе: |  | 183828 | 182873 | 183454 | 170277 | 162939 | 155600 | 156595 | 156595 | 156595 | 162089 | 163310 | 0,93 | 0,89 |
| Суммарные потери тепла через изоляцию и с утечками |  | 44038 | 44038 | 44619 | 29353 | 22015 | 14676 | 14676 | 14676 | 14676 | 18345 | 18345 | 0,67 | 0,42 |
| г. Бокситогорск |  | 138835 | 137880 | 137880 | 139969 | 139468 | 139468 | 140463 | 140463 | 140463 | 142287 | 143509 | 1,01 | 1,03 |
| д. Сёгла |  | 955 | 955 | 955 | 955 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1,00 | 1,52 |
| Население |  | 108425 | 108425 | 108425 | 110057 | 110057 | 110057 | 110833 | 110833 | 110833 | 112258 | 113212 | 1,02 | 1,04 |
| бюджетным потребителям |  | 20121 | 20121 | 20121 | 20424 | 20424 | 20424 | 20568 | 20568 | 20568 | 20832 | 21009 | 1,02 | 1,04 |
| Прочее потребители |  | 10289 | 10289 | 10289 | 10444 | 10444 | 10444 | 10518 | 10518 | 10518 | 10653 | 10743 | 1,02 | 1,04 |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 69,10 | 69,10 | 69,10 | 70,00 | 70,60 | 1,02 | 1,04 |
| г. Бокситогорск |  | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 68,21 | 68,21 | 68,21 | 68,70 | 68,70 | 68,70 | 69,60 | 70,20 | 1,02 | 1,04 |
| д. Сёгла |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 |
| Величина прироста нагрузок | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | ― | ― |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 91,6 | 92,4 | 1,13 | 1,16 |
| Система водоснабжения |
| Поднято воды | тыс. куб. м / год | 1630,90 | 1570,22 | 2385,61 | 2377,11 | 3052,74 | 2980,86 | 2914,19 | 2852,42 | 2820,31 | 2586,13 | 2419,95 | 1,46 | 1,48 |
| Производственно-хозяйственные нужды и нужды собственных подразделений (цехов) |  | 163,10 | 156,96 | 152,00 | 150,10 | 305,80 | 298,60 | 292,00 | 285,80 | 282,60 | 259,20 | 242,60 | 0,92 | 1,49 |
| Полезный отпуск в сеть, из них: |  | 801,20 | 721,96 | 1625,21 | 1685,21 | 1691,04 | 1696,86 | 1702,69 | 1708,52 | 1729,81 | 1741,33 | 1752,85 | 2,10 | 2,19 |
| Население |  | 704,20 | 637,15 | 1374,60 | 1391,61 | 1396,88 | 1402,14 | 1407,41 | 1412,68 | 1431,93 | 1443,04 | 1454,15 | 1,98 | 2,06 |
| Бюджетные организации |  | 51,90 | 44,71 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 2,04 | 2,04 |
| Прочие |  | 45,10 | 40,10 | 186,03 | 187,91 | 188,47 | 189,03 | 189,59 | 190,15 | 192,19 | 192,60 | 193,01 | 4,17 | 4,28 |
| Потери в сетях |  | 666,60 | 691,30 | 608,40 | 541,80 | 1055,90 | 985,40 | 919,50 | 858,10 | 807,90 | 585,60 | 424,50 | 0,81 | 0,64 |
| Резерв мощностей водозаборного оборудования | % | 18,95 | 18,64 | 1,94 | 0,72 | 0,35 | 14,44 | 14,11 | 9,81 | 8,58 | 7,35 | 6,12 | ― | ― |
| Удельное водопотребление | куб. м / чел. | 43,81 | 39,64 | 84,42 | 84,39 | 84,38 | 84,37 | 84,36 | 84,35 | 84,34 | 83,77 | 83,28 | 1,93 | 1,90 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 2079,90 | 2646,23 | 2384,34 | 2439,80 | 2446,05 | 2452,42 | 2458,78 | 2465,03 | 2472,98 | 2502,29 | 2531,61 | 1,17 | 1,22 |
| Бюджетные организации |  | 104,90 | 91,68 | 105,17 | 153,45 | 154,04 | 154,65 | 155,25 | 155,84 | 156,46 | 159,46 | 162,47 | 1,46 | 1,55 |
| Население |  | 1303,90 | 1707,40 | 1316,33 | 1321,63 | 1326,73 | 1331,93 | 1337,13 | 1342,23 | 1347,52 | 1373,42 | 1399,31 | 1,01 | 1,07 |
| Прочие потребители |  | 671,10 | 847,15 | 962,84 | 964,72 | 965,28 | 965,84 | 966,40 | 966,96 | 969,00 | 969,41 | 969,83 | 1,44 | 1,45 |
| Удельное водоотведение | куб. м / чел. | 73,5 | 67,6 | 68,2 | 67,6 | 68,7 | 69,7 | 69,9 | 70,0 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | ― | ― |
| Система газоснабжения |
| Годовой расход газа по всем потребителям, в том числе: | млн. куб. м | 110,394 | 95,386 | 95,430 | 118,197 | 117,686 | 116,725 | 117,151 | 117,169 | 117,217 | 118,006 | 118,055 | 1,07 | 1,07 |
| Промышленные и коммунальные предприятия |  | 108,321 | 92,484 | 92,484 | 115,208 | 114,680 | 113,700 | 114,109 | 114,109 | 114,109 | 114,845 | 114,845 | 1,06 | 1,06 |
| Население (за 2012г. ― факт; 2013-2030г. ― расчётно-нормативное значение) |  | 2,073 | 2,902 | 2,945 | 2,989 | 3,007 | 3,025 | 3,043 | 3,061 | 3,109 | 3,161 | 3,210 | 1,44 | 1,55 |
| Потребление сжиженного газа | тыс. т | 2,220 | 2,220 | 2,109 | 2,004 | 1,903 | 1,808 | 1,718 | 1,632 | 1,550 | 1,163 | 0,872 | 0,90 | 0,39 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |
| Всего объем ТБО и КГО (за 2012г. ― факт; 2013-2030 ― расчётно-нормативное значение), в том числе: | тыс. м3 | 32,1 | 35,2 | 36,0 | 36,7 | 37,2 | 37,7 | 38,1 | 38,6 | 39,4 | 41,8 | 44,1 | 1,14 | 1,37 |
| Объем ТБО и КГО от населения, из них: |  | 23,5 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30,3 | 32,5 | 34,7 | 1,19 | 1,48 |
| г. Бокситогорск |  | 23,2 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 27,9 | 28,6 | 28,7 | 29,1 | 29,9 | 32,2 | 34,1 | 1,19 | 1,47 |
| Сельские поселения |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,23 | 1,74 |
| Объем ТБО и КГО от организаций и учреждений |  | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 1,03 | 1,09 |
| Норма образования ТБО на 1 человека в год | тыс. куб. м / чел | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 1,03 | 1,22 |

3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1 Система электроснабжения

3.1.1 Характеристика системы и институциональная структура

Основные технические данные:

- Количество ПС – 2 ед. (ПС 110/35/6 кВ № 32, ПС 35/6 кВ «Губская»);

- Количество и суммарная мощность силовых трансформаторов, установленных в ПС:

- ПС 110/35/6 кВ № 32  – 2х25 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Губская» - 3,2 МВт.

- Прием  электрической энергии в сеть –  данные отсутствуют;

- Потери электрической энергии – данные отсутствуют;

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100 %;

- Полезный отпуск электрической энергии – 139,85 млн кВт*ч.

г. Бокситогорск:

- Общая протяжённость сетей - 276,6 км;

- Износ ЛЭП – 56,6 %;

- Количество ТП  – 44 ед.;

- Силовых трансформаторов, установленных в ТП – 60 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП – 
20,125 МВА (по ОАО «ЛОЭСК»).

Сельские населённые пункты:

- Общая протяжённость сетей - 18,37 км;

- Износ ЛЭП – 86,6 %.

- Количество ТП  – 10 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП – 
1,33 МВА.

Основной источник электроснабжения Бокситогорского городского поселения БТЭЦ – 3 и распределительные электрические сети ОАО «Ленэнерго». Непосредственно  электроснабжение  коммунально-бытовых  и  промышленных потребителей Бокситогорского городского поселения	 осуществляется от  ПС 110/35/6 кВ № 32 и от ПС 35/6 кВ «Губская», принадлежащие ОАО «Ленэнерго» и ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск» соответственно.

На территории города Бокситогорск большинство ТП, относящихся к ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания» и имеют срок эксплуатации более 5 лет. По территории города проходят кабельные линии КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ, а также воздушные линии ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ, которые так же находятся в эксплуатации ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания». Эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства в сельских населённых пунктов занимается филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети». К данным объектам относятся  ТП-10/0,4  кВ и ВЛ-0,4 кВ, расположенные непосредственно вблизи и в самих сельских населённых пунктах. Запитаны объекты от  ВЛ – 6 кВ и ВЛ – 10 кВ, проходящих как по территории Бокситогорского городского поселения, так и за её пределами.

Гарантирующими поставщиками электроэнергии на территории Бокситогорского городского поселения являются ООО «РСК-энерго», ОАО «Петербургская сбытовая компания». Доля электрической энергии отпускаемой по приборам учета составляет 96,5%.

Генерирующая  станция  БТЭЦ-3,  является  частной  собственностью  ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск». Установленная мощность электроподстанции – 30 МВт, располагаемая мощность – 29 МВт.   Число часов использования установленной среднегодовой электрической мощности составляет 5590 ч. Потребление электроэнергии в основном происходит на технологические нужды ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск».

Основными потребителями подстанции ПС № 32 110/35/6 кВ являются коммунально-бытовые и  производственные потребители. Присоединенная нагрузка подстанции составляет около 37% от проектной мощности. Мощность трансформаторов составляет 2х25 МВА. Подстанция получает электрическую мощность от сети ОАО «Ленэнерго».

Для обеспечения надежности электроснабжения фидера подстанций имеют резервные перемычки между собой.

Потребители получают электроэнергию непосредственно от квартальных ТП (6/0,4кВ), РП (6/0,4кВ), которых в черте города насчитывается 44 шт. Основная часть оборудования ТП физически и морально устарела.

Таблица 87 Наименование и расположение ТП в г. Бокситогорск

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция-29 47,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов (во дворе д.3) | 01.01.1974 |
| 2 | Трансформаторная подстанция-30 55,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория ПТУ | 01.01.1976 |
| 3 | Трансформаторная подстанция-31 55,6 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория ПТУ | 01.01.1976 |
| 4 | Трансформаторная подстанция-32 52,9 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория РСУ | 01.01.1971 |
| 5 | Трансформаторная подстанция-33 50,7 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория ПАТП | 01.01.1948 |
| 6 | Трансформаторная подстанция-34 33,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория СЭС | 01.01.1976 |
| 7 | Трансформаторная подстанция-36 41,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Металлургов (во дворе д.1) | 01.01.1981 |
| 8 | Трансформаторная подстанция-37 51,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов (во дворе д.10) | 01.01.1984 |
| 9 | Трансформаторная подстанция-38 32,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Павлова (во дворе д.7) | 01.01.1986 |
| 10 | Трансформаторная подстанция-40 60,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Жукова | 01.01.1990 |
| 11 | Трансформаторная подстанция-41 30,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория Могатинского водовода | 01.01.1993 |
| 12 | Трансформаторная подстанция-1 54,8 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (рядом со школой №3) | 01.01.1974 |
| 13 | Распределительный пунк-1 69,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (во дворе д.№1) | 01.01.1951 |
| 14 | Распределительный пунк-2 64,8 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул. Дымское шоссе (во дворе д.№2) | 01.01.1951 |
| 15 | Распределительный пунк-3 126,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Металлургов | 01.01.1991 |
| 16 | Распределительный пунк-4 147,9 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория Могатинского водовода | 01.01.1993 |
| 17 | Распределительный пунк-5 119,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория рудника | 01.01.1998 |
| 18 | Трансформаторная подстанция-2 29,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (во дворе д.11) | 01.01.1951 |
| 19 | Трансформаторная подстанция-3 28,6 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (во дворе д.12) | 01.01.1952 |
| 20 | Трансформаторная подстанция-4 29,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Садовая (рядом с Дворцом культуры) | 01.01.1958 |
| 21 | Трансформаторная подстанция-5 52,7 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Школьная (во дворе д.11) | 01.01.1952 |
| 22 | Трансформаторная подстанция-6 50,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, тер. школы№1 (рядом ДСЮШ) | 01.01.1982 |
| 23 | Трансформаторная подстанция-7 28,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Вишнякова (во дворе д.25) | 01.01.1967 |
| 24 | Трансформаторная подстанция-8 28,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Школьная (во дворе д.17) | 01.01.1954 |
| 25 | Трансформаторная подстанция-9 28,7 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Вишнякова (во дворе д.22) | 01.01.1955 |
| 26 | Трансформаторная подстанция-10 39,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, (рядом с гинекологическим отделением, территория больницы) | 01.01.1971 |
| 27 | Трансформаторная подстанция-11 42,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов (во дворе д.4) | 01.01.1978 |
| 28 | Трансформаторная подстанция-28 35,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул. Заводская (территория газовой службы) | 01.01.1982 |
| 29 | Трансформаторная подстанция-27 55,1 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Южная (во дворе д.15) | 01.01.1973 |
| 30 | Трансформаторная подстанция-26 30,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая (рядом с д.17) | 01.01.1972 |
| 31 | Трансформаторная подстанция-25 108,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Южная (рядом с ПТУ-27) | 01.01.1953 |
| 32 | Трансформаторная подстанция-24 30,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Павлова (рядом со 2 школой) | 01.01.1974 |
| 33 | Трансформаторная подстанция-22 50,7 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, молокозавод | 01.01.1988 |
| 34 | Трансформаторная подстанция-20 43,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Южная (рядом с д.11) | 01.01.1974 |
| 35 | Трансформаторная подстанция-19 51,0 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Горняков (рядом с д.11) | 01.01.1981 |
| 36 | Трансформаторная подстанция-18 28,1 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, пер. Красноармейский | 01.01.1956 |
| 37 | Трансформаторная подстанция-17 27,9 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, пер. Первомайский (рядом с д.68) | 01.01.1956 |
| 38 | Трансформаторная подстанция-16 64,4 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Павлова (во дворе д.8) | 01.01.1990 |
| 39 | Трансформаторная подстанция-15 60,2 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, территория очистных | 01.01.1952 |
| 40 | Трансформаторная подстанция-14 29,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул. Заводская (рядом с ОВД) | 01.01.1972 |
| 41 | Трансформаторная подстанция-13 44,3 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул. Заводская (во дворе д.6) | 01.01.1956 |
| 42 | Трансформаторная подстанция-12 46,5 кв.м | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, г.Бокситогорск, ул.Павлова (во дворе д.25) | 01.01.1974 |
| 43 | КТПН-21, стадион 20,2 кв.м | г.Бокситогорск, территория стадиона | 01.01.1976 |
| 44 | КТПН-43, каток "Зеркальный" | г.Бокситогорск, территория парка | 01.01.1976 |

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение и, по данным ОАО «ЛОЭСК» находятся в удовлетворительном состоянии и часть сетей требует замены.

Таблица 88 Состояние ЛЭП в г. Бокситогорск

|  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-0,4кВ | КЛ-6кВ | КЛ-0,4кВ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность ЛЭП, исчерпавших ресурс | - | 94,9 | 36,3 | 25,3 | 156,5 |
| Протяженность ЛЭП, эксплуатируемых в пределах нормативного срока | - | 71,6 | 24,2 | 14,9 | 110,7 |
| Общая протяженность, км | 9,4 | 166,5 | 60,5 | 40,2 | 276,6 |
| Процент протяженности ЛЭП, исчерпавших ресурс, % | - | 57 | 60 | 63 | 56,6 |

Объекты электросетевого хозяйства и их состояние в сельских населённых пунктах по данным филиала ОАО «Ленэнерго» «ТхЭС» представлены ниже:

| Место расположения объектов | Характеристика установленных ТП | Характеристика ЛЭП |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование ТП, год выпуска | Тип используемых трансформаторов, год выпуска | Износ ТП, % | Протяжённость ВЛ – 0,4 кВ, км | Износ ВЛ – 0,4 кВ, % |
| д. Батьково | КТПВР-100 №249-1-02, 1994г. | ТМ – 100 кВА, 1997г. | 93,8 | 1,3 | 100 |
| д. Горка | КТП-63 №13-9-07, 1980г. | ТМ – 30 кВА, 1958г. | 100 | 1,8 | 100 |
| д. Симаново | КТП-63 №249-1-05, 1988г. | ТМ – 40 кВА, 1982 г. | 100 | 1,2 | 78,5 |
| д. Известковая |  |  |  | 0,93 | 78,5 |
| д. Кондратово | КТП-160 №25-02, 1993г.* | ТМ – 100 кВА, 1995г. | 100 | 1,4 | 100 |
| д. Усадище |  |  |  | 1,47 |  |
| д. Новое | КТП-63 №25-03, 1984г. * | ТМ – 20 кВА, 1984г. | 100 | 1,84 | 69,8 |
|  | КТПП-630 №25-04, 1983г. * | ТМ – 250 кВА,1980 г. | 100 | 1,15 | 89,7 |
|  | КТПП-630 №25-05, 1983 г. * | ТМ – 400 кВА,1980г. | 100 | 1,15 | 89,7 |
| д. Нижница | КТП-100 №249-1-04, 1996г. | ТМ – 100 кВА, 1994г. | 99,3 | 1,5 | 100 |
| д. Сёгла | ЗТП №13-9-03, 1973г. | ТМ – 250 кВА, 1973г. | 100 | 2,85 | 73,8 |
| д. Сенно | КТП-63 №249-1-03, 1990г. | ТМ – 40 кВА, 1981г. | 100 | 1,78 | 73,8 |

* - трансформаторные подстанции запитаны по ВЛ-6 кВ с ТП №25 «Южная». Остальные перечисленные КТП и ЗТП запитаны по ВЛ-10 кВ Л13-09.

3.1.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Баланс распределения нагрузок и потребление электрической энергии за базовый год представлен в таблице 89. Потребление электрической энергии по всем потребителям на основании предоставленных данных за отчётный период составило 139,74 млн. кВт*ч, причём основная доля потребления приходится на ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск» - 83%, источником которого является БТЭЦ-3. Величина потребления ресурса населением за отчётный период составила 9,39 млн. кВт*ч.

Исходя из сведений по присоединенной мощности потребителей, можно сделать выводы об имеющихся резервах мощности оборудования ПС 110/35/6 кВ № 32. Следует учесть, что дальнейшее увеличение потребителей согласно показателям развития возможно лишь в случаи модернизации и развитии опорных пунктов и сетей электроснабжения в целом.

Таблица 89 Электрические нагрузки и потребление по потребителям за 2012г.

| № п/п | Потребители | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная нагрузка, МВт |
| 1 | Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора | 2,3 |
| 2 | Присоединенная нагрузка промышленного сектора | 34,2 |
|  | Итого | 36,5 |
|  |  | Потребление, млн. кВт*ч |
| 1 | население | 9,39 |
| 2 | бюджетные организации | 3,51 |
| 3 | прочие потребители | 11,12 |
| 4 | ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" от собственного источника (ТЭЦ) | 115,83 |
|  | Итого | 139,74 |

3.1.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии, процент износа на сегодняшний день составляет около 60%. Протяженность сетей ЛЭП нуждающихся в замене составляет 153,9 км – 56,6 % от общей протяжённости. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг на сегодняшний день составляет 23,9 час/день. В целях обеспечения надежности электроснабжения составляются планы капитального ремонта, замены сетей и оборудования.

Имеющиеся на сегодняшний день в Бокситогорском городском поселении проблемы с электроснабжением связаны с тем, что в сельских населённых пунктах не решены вопросы по проведению процедур по признанию бесхозяйными электрических сетей и электросетевых объектов в установленном порядке, с дальнейшим заключением договоров на их техническое обслуживание. В результате отсутствия технического обслуживания на сетях происходят частые отключения, а электросетевые организации не имеют юридического основания осуществлять их техническое обслуживание и ремонт, а многие участки сетей уличного освещения в сельских населённых пунктах просто не функционируют и требуют реконструкции.

В результате аварийных отключений существенных недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО «Ленэнерго» соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей  работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

3.1.4 Состояние учёта

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2013 год общее число МКД, на которые распространяется требование по обязательному оборудованию вводов общедомовыми приборами учёта электрической энергии, составляет 168. Число оборудованных вводов общедомовыми приборами учёта составляет 140, доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета составляет 16,7 %.

3.1.5 Воздействие на окружающую среду

Существующие источники электрической энергии, функционирующие на территории поселения, работают на природном газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, золы, пыли неорганической, твердых частиц.

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на ТЭЦ  ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» имеется. Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ниже предельно допустимых значений. Дополнительной очистки отводящих дымовых газов не требуется.

Таблица 90 Выбросы загрязняющих веществ ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» ТЭЦ за 2012 г.

| Показатели | Выбрасывается без очистки | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ всего | Из поступивших на очистку – уловлено и обезврежено | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | Установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе от организованных источников загрязнения |  | Всего | Из них утилизировано |  | ПДВ | факт |
| Всего | 171,347 | 171,347 | - | - | - | 171,347 |  |  |
| В том числе твердые | 0,002 | 0,002 | - | - | - | 0,002 |  |  |
| Газообразные и жидкие | 171,345 | 171,345 | - | - | - | 171,345 |  |  |
| Из них: диоксид серы | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |  |  |
| Оксид углерода | 0,305 | 0,305 | - | - | - | 0,305 |  |  |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 171,040 | 171,040 | - | - | - | 171,040 |  |  |
| Углеводороды без ЛОС | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |  |  |
| Летучие органические соединения (ЛОС) | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |  |  |
| Прочие газообразные | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |  |  |

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

3.1.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Приказом комитета по тарифам и ценовой политика от 09 декабря 2011г. № 176-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2012 год» установлены следующие тарифы:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами – 2,58 (2,74 с 01.07.2012) руб./кВт·ч, темп роста 2012/2010 гг. – 109,7 %;

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, – 1,81 (1,92 с 01.07.2012) руб./кВт·ч, темп роста 2012/2010 гг. – 109,7 %;

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 1,81 (1,92 с 01.07.2012) руб./кВт·ч, темп роста 2012/2010 гг. – 109,7 %.

3.1.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения

Имеющиеся на сегодняшний день в Бокситогорском городском поселении проблемы с электроснабжением связаны с тем, что не решены вопросы по проведению процедур по признанию бесхозяйными электрических сетей и электросетевых объектов уличного освещения в установленном порядке, с дальнейшим заключением договоров на их техническое обслуживание. В результате отсутствия технического обслуживания на сетях происходят частые отключения, а электросетевые организации не имеют юридического основания осуществлять их техническое обслуживание и ремонт, а многие участки сетей уличного освещения в сельских населённых пунктах просто не функционируют и требуют реконструкции.

В целом по муниципальному образованию наблюдается высокий износ объектов электросетевого хозяйства, в особенности это относится к сельским населённым пунктам.

Дальнейшее развитие системы электроснабжения должно быть запланированным в соответствии с перспективными планами размещения объектов нового строительства. Организация, осуществляющая присоединение новых объектов к электросетевым установкам, должна располагать информацией на более долгую перспективу о возможных прироста потребителей в той или иной зоне. Это заведомо позволит наиболее рационально производить строительство объектов электросетевого хозяйства, так и сократить сроки присоединения новых потребителей к электросетям.

В ближайшей перспективе рекомендуется произвести замену существующего уличного освещения г. Бокситогорск на светодиодное оборудование. Для нормального функционирования светодиодного осветительного оборудования и повышения надёжности системы в целом рекомендуется провести замену существующей ВЛ-0,4 кВ, исчерпавших свой ресурс, на провод СИП.

3.2 Система теплоснабжения

Описание системы теплоснабжения городского поселения Бокситогорск выполнено в соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения городского поселения Бокситогорск, а так же фактических данных за 2012-2013 гг., не содержащихся в разработанной схеме теплоснабжения. Расчетный срок схемы теплоснабжения - 2028 год с выделением пятилетних этапов перспективной застройки. Основной задачей схемы теплоснабжения является обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения городского поселения, ее развития с подключением новых перспективных потребителей и повышения энергетической эффективности.

В дальнейшем необходимо провести актуализации (корректировку) разработанной схемы в соответствии с требованиями Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3.2.1 Характеристика системы и институциональная структура

В состав Бокситогорского городского поселения входит город Бокситогорск и 10 деревень: д. Сёгла, д. Батьково, д. Симоново, д. Сенно, д. Нижница, д. Горка, д. Усадище, д. Новое, д. Известковая, д. Кондратово. В городе Бокситогорске и деревне Сегла действует централизованная система теплоснабжения. В остальных населённых пунктах -  индивидуальные отопительные системы.

- Источники теплоснабжения  и их установленная мощность:

  - г.Бокситогорск – 206 Гкал/ч (ТЭЦ);

  - д.Сёгла – 2 котла по 0,32 МВт (блочно-модульная котельная)

- Присоединенная нагрузка:

  - г.Бокситогорск – 67,2 Гкал/час;

  - д.Сёгла – 0,4 Гкал/час.

- Основной вид  топлива – Природный газ, резервное – мазут.

- Схема теплоснабжения – открытая.

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении:

  - г.Бокситогорск – 28,8 км;

  - д.Сёгла – 392 м.

- Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

  - г.Бокситогорск – 73%

  - д.Сёгла – 76%

- Доля протяжённость трубопроводов нуждающихся в замене:

  - г.Бокситогорск – 73%

  - д.Сёгла – 76%

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией в г. Бокситогорск и д. Сегла является с декабря 2012 года ООО «Петербургтеплоэнерго». Организацией, производящей тепловую энергию на ТЭЦ и транспортирующую ее от ТЭЦ до ТК-1, является ОАО «РУСАЛ Бокситогорск».

Источники теплоснабжения и тепловые сети

г. Бокситогорск

Теплоснабжение всего жилищно-коммунального сектора и промышленности г.Бокситогорск осуществляется от ТЭЦ ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», установленной электрической мощностью 30 МВт.

На ТЭЦ установлено 6 паровых котлов номинальным давлением пара 3,9 МПа, производительностью по 75 т/ч. Установленной тепловой мощностью 300 Гкал/час (максимально возможный отпуск тепла в город - 110 Гкал/час). Основным топливом для котлов служит природный газ, резервным – мазут.

Регулирование отпуска тепла от ТЭЦ — качественное по температурному графику 95º-70ºС.

Суммарный расчетный расход тепла (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) жилищно-коммунальным сектором г. Бокситогорск составляет 67,2 Гкал/ч. Количество зданий (потребителей тепла) 236. Перечень потребителей тепла и их расчетные (договорные) тепловые нагрузки по видам потребления приведен в таблице 91.

Транспорт тепла от ТЭЦ до потребителей осуществляется по водяным двухтрубным тепловым сетям. Протяженность  магистральных тепловых сетей от ТЭЦ до города (ТК-1) в двухтрубном исчислении составляет 3,8 км, распределительных (от ТК-1) — около 25 км (см. рис. 9). Способ прокладки тепловых сетей, в основном, подземный в непроходных каналах. Максимальный диаметр труб тепловых сетей 500 мм.

На городских тепловых сетях имеется 3 подкачивающие насосные станции (на подающих трубопроводах).

Рисунок 9 Часть тепловых сетей в г. Бокситогорске

д. Сёгла

В д. Сёгла централизованное теплоснабжение имеют один двухэтажных дом и два трёхэтажных дома. Источником теплоснабжения с 2012 года является новая водогрейная блочно-модульная котельная установленной мощностью 0,55 Гкал/ч. (2 котла по 0,32 МВт).

Расчетная тепловая нагрузка (отопление, горячее водоснабжение) — 0,4 Гкал/ч. Перечень потребителей тепла и их  расчетные (договорные) тепловые нагрузки по видам потребления приведен в таблице 91.

Основное топливо - природный газ (резервное-дизельное топливо).  Система теплоснабжения открытая. Регулирование отпуска тепла потребителям — качественное. Расчетный график температур сетевой воды 95º-70ºС.

Транспорт тепла от котельной к потребителям осуществляется по существующим двухтрубным тепловым сетям.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 392 м. Диаметры труб от 100мм до 50мм.

Теплоснабжающей организацией является ООО «Петербургтеплоэнерго».

3.2.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

В таблице 91 представлен перечень потребителей тепловой энергии по Бокситогорскому городскому поселению с распределением нагрузок по системе отопления и ГВС.

Баланс мощностей и потребления приведён в таблице 92. Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012г. отпуск тепловой энергии потребителям составил  182 873 Гкал (г.Бокситогорск); 954,7 Гкал (д.Сёгла).

Удельные показатели, характеризующие ресурсную эффективность теплоснабжения, в 2012г.  следующие:

- удельный расход электроэнергии– 15,6 кВт*ч/Гкал.

Исходя из суммарной присоединённой нагрузки потребителей и установленной нагрузки тепловых источников можно сделать вывод об имеющихся резервах производственных мощностей порядка 20 %.

Таблица 91 Перечень потребителей тепла и их  расчетные тепловые нагрузки по видам потребления

| № по плану | Наименование абонента | Адрес абонента | Расчетные расходы тепла, Гкал/ч | Расчетные расходы сетевой воды, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | итого | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г.Бокситогорск |
| 1 | МКД | Комсомольская ул., 10 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 2 | МКД | Комсомольская ул., 3 | 0,1220 | 0,0250 | 0,1470 | 4,88 | 0,42 | 5,30 |
| 3 | МКД | Комсомольская ул., 5 | 0,4943 | 0,0946 | 0,5889 | 19,77 | 1,58 | 21,35 |
| 4 | МКД | Комсомольская ул., 6 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 5 | МКД | Комсомольская ул., 20 | 0,0980 | 0,0170 | 0,1150 | 3,92 | 0,28 | 4,20 |
| 6 | МКД (магазин) | Комсомольская ул., 8 | 0,0416 | 0,0270 | 0,0686 | 1,66 | 0,45 | 2,11 |
| 7 | МКД (нотар.конт.) | Комсомольская ул., 12 | 0,1508 | 0,0444 | 0,1952 | 6,03 | 0,74 | 6,77 |
| 8 | МКД | Комсомольская ул., 13/20 | 0,1170 | 0,0210 | 0,1380 | 4,68 | 0,35 | 5,03 |
| 9 | МКД | Комсомольская ул., 14 | 0,1800 | 0,0450 | 0,2250 | 7,20 | 0,75 | 7,95 |
| 10 | МКД | Комсомольская ул., 15 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 11 | МКД | Комсомольская ул., 16 | 0.1400 | 0,0350 | 0,1750 | 5,60 | 0,58 | 6,18 |
| 12 | МКД | Комсомольская ул., 17 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,63 | 0,33 | 4,96 |
| 13 | МКД | Комсомольская ул., 18/18 | 0,1390 | 0,0260 | 0,1650 | 5,56 | 0,43 | 5,99 |
| 14 | МКД | Комсомольская ул., 7 | 0,5128 | 0,1065 | 0,6193 | 20,51 | 1,78 | 22,29 |
| 15 | МКД | Комсомольская ул., 24 | 0,0980 | 0,0170 | 0,1150 | 3,92 | 0,28 | 4,20 |
| 16 | МКД | Комсомольская ул., 19/13 | 0,1570 | 0,0230 | 0,1800 | 6,28 | 0,38 | 6,66 |
| 17 | МКД | Комсомольская ул., 26/11 | 0,1860 | 0,0394 | 0,2254 | 7,44 | 0,66 | 8,10 |
| 18 | МУЗ "БЦРБ" | Комсомольская ул., 28а | 0,2932 | 0,0456 | 0,3388 | 11,73 | 0,76 | 12,49 |
| 19 | Ясли | Комсомольская ул., 3а | 0.0763 | 0,0805 | 0,1568 | 3,05 | 1,34 | 4,39 |
| 20 | МБОУ ДОД БЦДОД | Комсомольская ул. | 0,0017 | - | 0,0017 | 0,07 | - | 0,07 |
| 21 | МБОУ ДОД БДШИ | Комсомольская ул., 22 | 0,0510 | 0,0033 | 0,0543 | 2,04 | 0,06 | 2,10 |
| 22 | МУЗ Бокситогорская ЦРБ | Комсомольская ул., 28 | 0,3622 | 1,0199 | 1,3821 | 14,49 | 17,00 | 31,49 |
| 23 | МБУ "Боксит. культ-досуг. Центр" | Комсомольская ул., 5а | 0,2950 | 0,0130 | 0,3080 | 11,80 | 0,22 | 12,02 |
| 24 | Военкомат | Комсомольская ул., 23 | 0,0599 | 0,0044 | 0,0643 | 2,40 | 0,07 | 2,47 |
| 25 | Магазин "Дикси" | Комсомольская ул., 21 | 0,0988 | 0,0087 | 0,1075 | 3,95 | 0,15 | 4,10 |
| 26 | ИП Мельникова Е.В. | Комсомольская ул., 24а | 0,0148 | 0,0022 | 0,0170 | 0,59 | 0,04 | 0,63 |
| 27 | ФЛ Анисимов Ю.Н. | Комсомольская ул., 9 | 0,0542 | 0,0381 | 0,0923 | 2,17 | 0,64 | 2,81 |
| 28 | МКД | Садовая ул., 20 | 0,1570 | 0,0230 | 0,1800 | 6,28 | 0,38 | 6,66 |
| 29 | МКД | Садовая ул., 20а | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 30 | МКД | Садовая ул., 22 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 31 | МКД | Садовая ул., 22а | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 32 | МКД | Садовая ул., 14 | 0,1870 | 0,0160 | 0,2030 | 7,48 | 0,27 | 7,75 |
| 33 | МКД | Садовая ул., 16 | 0,1600 | 0,0400 | 0,2000 | 6,40 | 0,67 | 7,07 |
| 34 | МКД | Садовая ул., 15 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0065 | 0,17 | 0,04 | 0,21 |
| 35 | МКД | Садовая ул., 3 | 0,1730 | 0,1622 | 0,3352 | 6,92 | 2,70 | 9,62 |
| 36 | МКД | Садовая ул., 5 | 0,1426 | 0,0522 | 0,1948 | 5,70 | 0,87 | 6,57 |
| 37 | МКД | Садовая ул., 7 | 0,1916 | 0,0500 | 0,2416 | 7,66 | 0,83 | 8,49 |
| 38 | МКД | Садовая ул., 11 | 0,1700 | 0,1600 | 0,3300 | 6,80 | 2,67 | 9,47 |
| 39 | МКД | Садовая ул., 12 | 0,3370 | 0,2640 | 0,6010 | 13,48 | 4,40 | 17,88 |
| 40 | МКД | Садовая ул., 13 | 0,4231 | 0,2000 | 0,6231 | 16,92 | 3,33 | 20,25 |
| 41 | МКД | Садовая ул., 5а | 0,4347 | 0,3964 | 0,8311 | 17,34 | 6,61 | 23,95 |
| 42 | МКД | Садовая ул., 9 | 0,1741 | 0,1622 | 0,3363 | 6,96 | 2,70 | 9,66 |
| 43 | МБДОУ д/с №7 | Садовая ул., 3а | 0,0765 | 0,0478 | 0,1243 | 3,06 | 0,80 | 3,86 |
| 44 | ИП Смирнов А.В. | Садовая ул. | - | 0,0022 | 0,0022 | - | 0,04 | 0,04 |
| 45 | МКД | Металлургов ул., 4 | 0,2340 | 0,2040 | 0,4380 | 9,36 | 3,40 | 12,76 |
| 46 | МКД | Металлургов ул., 5 | 0,2710 | 0,3000 | 0,5710 | 10,84 | 5,00 | 15,84 |
| 47 | МКД | Металлургов ул., 7 | 0,3213 | 0,3064 | 0,6277 | 12,85 | 5,11 | 17,96 |
| 48 | МКД | Металлургов ул., 3 | 0,2710 | 0,3000 | 0,5710 | 10,84 | 5,00 | 15,84 |
| 49 | МКД | Металлургов ул., 1/31 | 0,5923 | 0,3800 | 0,9723 | 23,69 | 6,33 | 30,02 |
| 50 | МКД | Металлургов ул., 2 | 0,4763 | 0,3040 | 0,7803 | 19,05 | 5,06 | 24,11 |
| 51 | МБДОУ д/с №5 | Металлургов ул., 10 | 0,1984 | 0,2029 | 0,4013 | 7,94 | 3,38 | 11,32 |
| 52 | МКД | Кр. Следопытов ул.,12 | 0,3800 | 0,1100 | 0,4900 | 15,20 | 1,83 | 17,03 |
| 53 | МКД | Кр. Следопытов ул., 1 | 0,2417 | 0,2084 | 0,4501 | 9,67 | 3,47 | 13,14 |
| 54 | МКД | Кр. Следопытов ул., 3 | 0,4168 | 0,3072 | 0,7240 | 16,67 | 5,12 | 21,79 |
| 55 | МКД | Кр. Следопытов ул., 4 | 0,4190 | 0,4500 | 0,8690 | 16,76 | 7,50 | 24,26 |
| 56 | МКД | Кр. Следопытов ул., 5 | 0,4950 | 0,4600 | 0,9550 | 19,80 | 7,67 | 27,47 |
| 57 | МКД | Кр. Следопытов ул., 6 | 0,4510 | 0,5000 | 0,9510 | 18,04 | 8,33 | 26,37 |
| 58 | МКД | Кр. Следопытов ул., 7 | 0,4526 | 0,5066 | 0,9592 | 18,10 | 8,43 | 26,53 |
| 59 | МКД | Кр. Следопытов ул.,10 | 0,5609 | 0,1422 | 0,7031 | 22,44 | 2,37 | 24,81 |
| 60 | МКД | Кр. Следопытов ул.,14 | 0,5600 | 0,1400 | 0,7000 | 22,40 | 2,33 | 24,73 |
| 61 | МКД | Кр. Следопытов ул., 8 | 0,4490 | 0,5000 | 0,9490 | 17,96 | 8,33 | 26,29 |
| 62 | ООО Торговый дом "Лидия" | Кр. Следопытов ул., 3а | 0,0228 | - | 0,0228 | 0,91 | - | 0,91 |
| 63 | МКД | Южная ул., 15 | 0,3587 | 0,3159 | 0,6746 | 14,35 | 5,26 | 19,61 |
| 64 | МКД | Южная ул., 5а | 0,3706 | 0,1304 | 0, 5010 | 14,82 | 2,17 | 16,99 |
| 65 | МКД | Южная ул., 7 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 66 | МКД | Южная ул., 13 | 0,3273 | 0,3100 | 0,6373 | 13,09 | 5,17 | 18,26 |
| 67 | МКД | Южная ул., 15/1 | 0,2390 | 0,2270 | 0,4660 | 9,56 | 3,78 | 13,34 |
| 68 | МКД | Южная ул., 17 | 0,3690 | 0,3320 | 0,7010 | 14,76 | 5,53 | 20,29 |
| 69 | МКД | Южная ул., 19 | 0,3500 | 0,3000 | 0,6500 | 14,00 | 5,00 | 19,00 |
| 70 | МКД | Южная ул., 25 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 71 | МКД | Южная ул., 13/1 | 0,3296 | 0,2043 | 0,5339 | 13,18 | 3,40 | 16,58 |
| 72 | Агролицей №45 (Общежитие) | Южная ул., 23 корп.1 | 0,0332 | 0,0030 | 0,0362 | 1,33 | 0,05 | 1,38 |
| 73 | Агролицей №45 (Учебный корпус) | Южная ул., 23/1 | 0,4803 | 0,1201 | 0,6004 | 19,21 | 2,00 | 21,21 |
| 74 | ФЛ Петрова Н.А. | Южная ул., 23/2 | 0,2298 | 0,0020 | 0,2318 | 9,19 | 0,03 | 9,22 |
| 75 | Православный приход | Южная ул., 3 | 0,0138 | - | 0,0138 | 0,55 | - | 0,55 |
| 76 | МКД | Заводская ул., 7 | 0,2625 | 0,0632 | 0,3257 | 10,50 | 1,05 | 11,55 |
| 77 | МКД | Заводская ул., 11/2 | 0,2098 | 0,0837 | 0,2935 | 8,39 | 1,39 | 9,78 |
| 78 | МКД | Заводская ул., 13/1 | 0,4200 | 0,1501 | 0,5701 | 16,80 | 2,50 | 19,30 |
| 79 | МКД | Заводская ул., 5 | 0,2500 | 0,1500 | 0,4000 | 10,00 | 2,50 | 12,50 |
| 80 | МКД | Заводская ул., 6а | 0,2016 | 0,0566 | 0,2582 | 8,06 | 0,94 | 9,00 |
| 81 | МКД | Заводская ул., 6 | 0,1469 | 0,1558 | 0,3027 | 5,88 | 2,60 | 8,48 |
| 82 | МКД | Заводская ул., 4 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 83 | Администрат. здание | Заводская ул., 8 | 0,1598 | 0,0287 | 0,1885 | 6,39 | 0,48 | 6,87 |
| 84 | ОМВД РФ | Заводская ул., 8а | 0,1200 | 0,0197 | 0,1397 | 4,80 | 0,33 | 5,13 |
| 85 | Пожарная часть | Заводская ул., 16 | 0,0605 | 0,0043 | 0,0648 | 2,42 | 0,07 | 2,49 |
| 86 | МУП "Благоустройство" (городская баня) | Заводская ул., 20 | 0,0848 | 0,0739 | 0,1587 | 3,39 | 1,23 | 4,62 |
| 87 | ООО "Бокситогорская типография" | Заводская ул., 22 | 0,0620 | 0,0065 | 0,0685 | 2,48 | 0,11 | 2,59 |
| 88 | ООО "Надежда" | Заводская ул., 18 | 0,0275 | 0,0196 | 0,0471 | 1,10 | 0,33 | 1,43 |
| 89 | ЗАО ТФ "Бокситогорск" | Заводская ул., 8б | 0,0070 | - | 0,0070 | 0,28 | - | 0,28 |
| 90 | ИП Волчков | Заводская ул. | 0,0292 | 0,0043 | 0,0335 | 1,17 | 0,07 | 1,24 |
| 91 | ИП Косов С.А. | Заводская ул., 6а | 0,0067 | - | 0,0067 | 0,27 | - | 0,27 |
| 92 | МКД | Воронина ул., 7 | 0,0800 | 0,0330 | 0,1130 | 3,2 | 0,55 | 3,75 |
| 93 | МКД | Воронина ул., 9 | 0,1434 | 0,0282 | 0,1716 | 5,74 | 0,47 | 6,21 |
| 94 | ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» | Воронина ул., 2 | 0,0573 | 0,0020 | 0,0593 | 2,29 | 0,03 | 2,32 |
| 95 | Магазин | Заводская ул. | 0,1030 | 0,0120 | 0,1150 | 4,12 | 0,20 | 4,32 |
| 96 | Институт ИВЭСЭП | Воронина ул., 3 | 0,0779 | 0,0087 | 0, 0866 | 3,12 | 0,14 | 3,26 |
| 97 | Административное здание | Воронина ул., 4 | 0,0851 | 0,0120 | 0,0971 | 3,40 | 0,20 | 3,60 |
| 98 | Гаражи | Воронина ул., 9 | 0,0033 | - | 0,0033 | 0,13 | - | 0,13 |
| 99 | МКД | Спортивная, 2 | 0,1713 | 0,1722 | 0,3435 | 6,85 | 2,87 | 9,72 |
| 100 | МКД | Спортивная, 4 | 0,1700 | 0,1700 | 0,3400 | 6,80 | 2,83 | 9,63 |
| 101 | МКД | Спортивная, 6 | 0,1700 | 0,1700 | 0,3400 | 6,80 | 2,83 | 9,63 |
| 102 | МКД | Спортивная, 8 | 0,1700 | 0,1700 | 0,3400 | 6,80 | 2,83 | 9,63 |
| 103 | МКД | Спортивная, 10 | 0,2600 | 0,2600 | 0,5200 | 10,40 | 4,33 | 14,73 |
| 104 | МКД | Спортивная, 12 | 0,3068 | 0,3130 | 0,6198 | 12,27 | 5,22 | 17,49 |
| 105 | МКД | Спортивная, 14 | 0,2600 | 0,2635 | 0,5235 | 10,40 | 4,39 | 14,79 |
| 106 | МФСУ "Боксит. спорт. комплекс" | Спортивная, 1 | 0,1298 | 0,0152 | 0,1450 | 5,19 | 0,25 | 5,44 |
| 107 | МКД | Нагорная ул. 1 | 0,3690 | 0,3000 | 0,6690 | 14,76 | 5,00 | 19,76 |
| 108 | МКД | Нагорная ул. 2 | 0,2460 | 0,2000 | 0,4460 | 9,84 | 3,33 | 13,17 |
| 109 | МКД | Школьная ул., 20 | 0,0370 | 0,0240 | 0,0610 | 1,48 | 0,40 | 1,88 |
| 110 | МКД | Школьная ул., 5 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 111 | МКД | Школьная ул., 7 | 0,0400 | 0,0220 | 0,0620 | 1,60 | 0,37 | 1,97 |
| 112 | МКД | Школьная ул., 8 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 113 | МКД | Школьная ул., 9 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 114 | МКД | Школьная ул., 10 | 0,1240 | 0,0200 | 0,1440 | 4,96 | 0,33 | 5,29 |
| 115 | МКД | Школьная ул., 12 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 116 | МКД | Школьная ул., 14 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 117 | МКД | Школьная ул., 17 | 0,1390 | 0,0260 | 0,1650 | 5,56 | 0,43 | 5,99 |
| 118 | МКД | Школьная ул., 21 | 0,1390 | 0,0260 | 0,1650 | 5,56 | 0,43 | 5,99 |
| 119 | МКД | Школьная ул., 23 | 0,1461 | 0,0300 | 0,1761 | 5,84 | 0,50 | 6,34 |
| 120 | МКД | Школьная ул., 24 | 0,1800 | 0,0350 | 0,2150 | 7,20 | 0,58 | 7,78 |
| 121 | МКД | Школьная ул., 26 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 122 | МКД | Школьная ул., 28 | 0,0640 | 0,0160 | 0,0800 | 2,56 | 0,27 | 2,83 |
| 123 | МКД | Школьная ул., 30 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 124 | МКД | Школьная ул., 16/6 | 0,1673 | 0,0360 | 0,2033 | 6,69 | 0,60 | 7,29 |
| 125 | МБОУ "БСОШ №1" | Школьная ул., 13 | 0,3229 | 0,3425 | 0,6654 | 12,92 | 5,71 | 18,63 |
| 126 | ИП Петров А.В. | Школьная ул., 19а | 0,0058 | 0,0022 | 0,0080 | 0,23 | 0,04 | 0,27 |
| 127 | ИП Павлюченко Г.М. | Школьная ул., 22/9 | 0,0238 | 0,0022 | 0,0260 | 0,95 | 0,04 | 0,99 |
| 128 | ИП Петров Н.А. | Школьная ул., 19 | 0,0450 | 0,0109 | 0,0559 | 1,80 | 0,18 | 1,98 |
| 129 | МКД (магазин) | Школьная ул., 11 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0042 | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
| 130 | МКД | Городская ул., 3 | 0,2720 | 0,1200 | 0,3920 | 10,88 | 2,00 | 12,88 |
| 131 | МКД | Городская ул., 1 | 0,2720 | 0,1200 | 0,3920 | 10,88 | 2,00 | 12,88 |
| 132 | МКД | Городская ул., 4 | 0,2720 | 0,1200 | 0,3920 | 10,88 | 2,00 | 12,88 |
| 133 | УПРФ в Бокситогорском р-не ЛО | Городская ул., 11 | 0,1178 | 0,0131 | 0,1309 | 4,71 | 0,22 | 4,93 |
| 134 | МКД | Социалистическая ул., 19 | 0,1600 | 0,0600 | 0,2200 | 6,40 | 1,00 | 7,40 |
| 135 | МКД | Социалистич. ул., 19/2 | 0,1904 | 0,0622 | 0,2526 | 7,62 | 1,04 | 8,66 |
| 136 | МКД | Социалистическая ул., 20 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 137 | МКД | Социалистическая ул., 24 | 0,1800 | 0,0400 | 0,2200 | 7,20 | 0,67 | 7,87 |
| 138 | МКД | Социалистическая ул., 28 | 0,5000 | 0,1000 | 0,6000 | 20,00 | 1,67 | 21,67 |
| 139 | МКД | Социалистич. ул., 30/7 | 0,4500 | 0,4700 | 0,9200 | 18,00 | 7,83 | 25,83 |
| 140 | МКД | Социалистическая ул., 18 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 141 | МКД | Социалистическая ул., 17 | 0,1500 | 0,0500 | 0,2000 | 6,00 | 0,83 | 6,83 |
| 142 | МКД | Социалистическая ул., 32 | 0,6400 | 0,4000 | 1,0400 | 25,60 | 6,66 | 32,26 |
| 143 | МКД | Социалистическая ул., 6 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 144 | МКД | Социалистическая ул., 1 | 0,3281 | 0,0422 | 0,3703 | 13,12 | 0,70 | 13,82 |
| 145 | МКД | Социалистическая ул., 2 | 0,2456 | 0,0508 | 0,2964 | 9,82 | 0,85 | 10,67 |
| 146 | МКД | Социалистическая ул., 3 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 147 | МКД | Социалистическая ул., 5 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 148 | МКД | Социалистическая ул., 26 | 0,1930 | 0,0443 | 0,2373 | 7,72 | 0,74 | 8,46 |
| 149 | МКД | Социалистическая ул., 7 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 150 | МКД | Социалистическая ул., 8 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 151 | МКД | Социалистическая ул., 10 | 0,1440 | 0,0500 | 0,1940 | 5,76 | 0,83 | 6,59 |
| 152 | МКД | Социалистическая ул., 11 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 153 | МКД | Социалистическая ул., 12 | 0,0380 | 0,0220 | 0,0600 | 1,52 | 0,37 | 1,89 |
| 154 | МКД | Социалистическая ул., 13 | 0,1240 | 0,0300 | 0,1540 | 4,96 | 0,50 | 5,46 |
| 155 | МКД | Социалистическая ул., 15 | 0,1500 | 0,0500 | 0,2000 | 6,00 | 0,83 | 6,83 |
| 156 | МКД | Социалистич. ул., 16/1 | 0,1440 | 0,0500 | 0,1940 | 5,76 | 0,83 | 6,59 |
| 157 | МКД | Социалистическая ул., 4 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 158 | МКД | Социалистич. ул., 22/1 | 0,1700 | 0,1600 | 0,3300 | 6,80 | 2,67 | 9,47 |
| 159 | Административное здание | Социалистическая ул., 9 | 0,3097 | 0,0326 | 0,3423 | 12,39 | 0,54 | 12,93 |
| 160 | Гараж | Социалистическая ул., 9а | 0,0012 | 0,0043 | 0,0055 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
| 161 | МБОУ "БСОШ №3" | Социалистическая ул.,28а | 0,2160 | 0,0457 | 0,2617 | 8,64 | 0,76 | 9,40 |
| 162 | Административное здание | Социалистическая ул., 32 | 0,0397 | 0,0217 | 0,0614 | 1,59 | 0,36 | 1,95 |
| 163 | Магазин | Социалистическая ул.,26а | 0,0213 | 0,0022 | 0,0235 | 0,85 | 0,04 | 0,89 |
| 164 | Гаражи администрации Бокситогорского МР | Социалистическая ул. | 0,0036 | - | 0,0036 | 0,14 | - | 0,14 |
| 165 | МКД | Советская ул. 9 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 166 | МКД | Советская ул. 4 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 167 | МКД | Советская ул. 8 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 168 | МКД | Советская ул. 10 | 0,1800 | 0,1260 | 0,3060 | 7,20 | 2,10 | 9,30 |
| 169 | МКД | Советская ул. 11 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 170 | МКД | Советская ул. 15/11 | 0,0640 | 0,0150 | 0,0790 | 2,56 | 0,25 | 2,81 |
| 171 | Административное здание | Советская ул. 12 | 0,0950 | 0,0066 | 0,1016 | 3,80 | 0,11 | 3,91 |
| 172 | МБДОУ д/с № 1 | Советская ул. 19 | 0,1355 | 0,0652 | 0,2007 | 5,42 | 1,09 | 6,51 |
| 173 | МБДОУ д/с № 4 | Советская ул. 7 | 0,0827 | 0,0565 | 0,1392 | 3,31 | 0,94 | 4,25 |
| 174 | МУП "Благоустройство" | Советская ул. 6 | 0,0467 | 0,0924 | 0,1391 | 1,87 | 1,54 | 3,41 |
| 175 | Бокситогорское РАЙПО | Советская ул. 3а | 0,2768 | 0,0065 | 0,2833 | 11,08 | 0,11 | 11,19 |
| 176 | МКД | Новогородская ул., 4 | 0,1020 | 0,0320 | 0,1340 | 4,08 | 0,53 | 4,61 |
| 177 | МКД | Новогородская ул., 6 | 0,1000 | 0,0300 | 0,1300 | 4,00 | 0,50 | 4,50 |
| 178 | МКД | Новогородская ул., 8 | 0,0700 | 0,0300 | 0,1000 | 2,80 | 0,50 | 3,30 |
| 179 | МКД | Новогородская ул., 12 | 0,1200 | 0,0500 | 0,1700 | 4,80 | 0,83 | 5,63 |
| 180 | МКД | Новогородская ул., 14 | 0,1200 | 0,0500 | 0,1700 | 4,80 | 0,83 | 5,63 |
| 181 | Гараж МОВО по Тихвинскому району | Новогородская ул. | 0,0060 | - | 0,0060 | 0,24 | - | 0,24 |
| 182 | МБОУ ДОД ЦИТ | Новогородская ул., 16 | 0,0214 | 0,0043 | 0,0257 | 0,86 | 0,07 | 0,93 |
| 183 | МКД | Павлова ул., 25 | 0,5607 | 0,4990 | 1,0597 | 22,43 | 8,32 | 30,75 |
| 184 | МКД | Павлова ул., 8 | 0,6113 | 0,4814 | 1,0927 | 24,45 | 8,02 | 32,47 |
| 185 | МКД | Павлова ул., 9а | 0,1038 | 0,0922 | 0,1960 | 4,15 | 1,54 | 5,69 |
| 186 | ФЛ Березкин Е.А. | Павлова ул., 9 | 0,0518 | 0,0109 | 0,0627 | 2,07 | 0,18 | 2,25 |
| 187 | МКД | Павлова ул., 15 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 188 | МКД | Павлова ул., 16 | 0,4189 | 0,2568 | 0,6757 | 16,76 | 4,28 | 21,04 |
| 189 | МКД | Павлова ул., 17 | 0,1170 | 0,0200 | 0,1370 | 4,68 | 0,33 | 5,01 |
| 190 | МКД | Павлова ул., 18 | 0,3500 | 0,2500 | 0,6000 | 14,00 | 4,17 | 18,17 |
| 191 | МКД | Павлова ул., 18а | 0,0950 | - | 0,0950 | 3,80 | - | 3,80 |
| 192 | МКД | Павлова ул., 19 | 0,1570 | 0,0230 | 0,1800 | 6,28 | 0,38 | 6,66 |
| 193 | МКД | Павлова ул., 7 | 0,2992 | 0,2022 | 0,5014 | 11,97 | 3,37 | 15,34 |
| 194 | МКД | Павлова ул., 23 | 0,3026 | 0,1894 | 0,4920 | 12,10 | 3,16 | 15,26 |
| 195 | МКД | Павлова ул., 33 | 0,6900 | 0,7600 | 1,4500 | 27,60 | 12,67 | 40,27 |
| 196 | МКД | Павлова ул., 27/2 | 0,6910 | 0,4400 | 1,1310 | 27,64 | 7,33 | 34,97 |
| 197 | МКД | Павлова ул., 29 | 0,2300 | 0,1200 | 0,3500 | 9,20 | 2,00 | 11,20 |
| 198 | МКД | Павлова ул., 37 | 0,3330 | 0,4780 | 0,8110 | 13,32 | 7,97 | 21,29 |
| 199 | МКД | Павлова ул., 4 | 0,2340 | 0,2040 | 0,4380 | 9,36 | 3,40 | 12,76 |
| 200 | МКД | Павлова ул., 39 | 0,2340 | 0,2040 | 0,4380 | 9,36 | 3,40 | 12,76 |
| 201 | МБОУ д/с №8 | Павлова ул., 17а | 0,1098 | 0,1033 | 0,2131 | 4,39 | 1,72 | 6,11 |
| 202 | МБОУ "БСОШ №2" | Павлова ул., 20 | 0,2366 | 0,0826 | 0,3192 | 9,46 | 1,37 | 10,83 |
| 203 | ООО "Пассажиртранс" | Павлова ул. | 0,0197 | - | 0,0197 | 0,79 | - | 0,79 |
| 204 | МКД | Павлова ул., 21 | 0,3848 | 0,2749 | 0,6597 | 15,39 | 4,58 | 19,97 |
| 205 | ИП Тараканова Н.М. | Павлова ул., 10а | 0,0161 | 0,0022 | 0,0183 | 0,64 | 0,04 | 0,68 |
| 206 | МКД | Красная ул., 1 | 0,2340 | 0,2040 | 0,4380 | 9,36 | 3,40 | 12,76 |
| 207 | МКД | Дымское шоссе, 2/1 | 0,2168 | 0,0465 | 0,2633 | 8,67 | 0,77 | 9,44 |
| 208 | МКД | Дымское шоссе, 3 | 0,1707 | 0,0465 | 0,2172 | 6,83 | 0,77 | 7,60 |
| 209 | МКД | Дымское шоссе, 4 | 0,1722 | 0,0446 | 0,2168 | 6,89 | 0,74 | 7,63 |
| 210 | Гаражи | Дымское шоссе | 0,0094 | - | 0,0094 | 0,38 | - | 0,38 |
| 211 | МКД | Вишнякова ул., 19 | 0,2220 | 0,2290 | 0,4510 | 8,88 | 3,81 | 12,69 |
| 212 | МКД | Вишнякова ул., 1/2 | 0,2400 | 0,1022 | 0,3422 | 9,60 | 1,70 | 11,30 |
| 213 | МКД | Вишнякова ул., 14 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 214 | МКД | Вишнякова ул., 21 | 0,2950 | 0,3100 | 0,6050 | 11,80 | 5,17 | 16,97 |
| 215 | МКД | Вишнякова ул., 29 | 0,4403 | 0,1522 | 0,5925 | 17,61 | 2,53 | 20,14 |
| 216 | МКД | Вишнякова ул., 32 | 0,2950 | 0,3100 | 0,6050 | 11,80 | 5,17 | 16,97 |
| 217 | МКД | Вишнякова ул., 12 | 0,0640 | 0,0330 | 0,0970 | 2,56 | 0,55 | 3,11 |
| 218 | МКД | Вишнякова ул., 30 | 0,2950 | 0,3100 | 0,6050 | 11,80 | 5,17 | 16,97 |
| 219 | МКД | Вишнякова ул., 23 | 0,1620 | 0,1580 | 0,3200 | 6,48 | 2,63 | 9,11 |
| 220 | МКД | Вишнякова ул., 27 | 0,3738 | 0,3363 | 0,7101 | 14,95 | 5,61 | 20,56 |
| 221 | МКД | Вишнякова ул., 26 | 0,1500 | 0,0500 | 0,2000 | 6,00 | 0,83 | 6,83 |
| 222 | МКД | Вишнякова ул., 25 | 0,1660 | 0,1580 | 0,3240 | 6,64 | 2,63 | 9,27 |
| 223 | МКД | Вишнякова ул., 24 | 0,1570 | 0,0230 | 0,1800 | 6,28 | 0,38 | 6,66 |
| 224 | ЛГУ им. Пушкина (учебный корпус) | Вишнякова ул., 22 | 0,1600 | 0,0200 | 0,1800 | 6,40 | 0,33 | 6,73 |
| 225 | ЛГУ им. Пушкина (гараж) | Вишнякова ул., 20 | 0,0061 | 0,0005 | 0,0066 | 0,23 | 0,01 | 0,24 |
| 226 | МБОУ ДОД ДЮСШ | Вишнякова ул., 9а | 0,1699 | 0,0326 | 0,2025 | 6,80 | 0,54 | 7,34 |
| 227 | МБОУ ДОД БЦДОД | Вишнякова ул.34 | 0,1901 | 0,0565 | 0,2466 | 7,60 | 0,94 | 8,54 |
| 228 | Комитет соц. защиты населения | Вишнякова ул., 6 | 0,0761 | 0,0190 | 0,0951 | 3,04 | 0,32 | 3,36 |
| 229 | ООО "Комиссионные товары" | Вишнякова ул., 28а | 0,0112 | 0,0022 | 0,0134 | 0,45 | 0,04 | 0,49 |
| 230 | Мастерская | Вишнякова ул., 20а | 0,0125 | 0,0022 | 0,0147 | 0,50 | 0,04 | 0,54 |
| 231 | Гаражи | Вишнякова ул. | 0,0072 | - | 0,0072 | 0,29 | - | 0,29 |
| 232 | ОАО "ЛОЭСК" | Жукова ул. | 0,1361 | 0,0087 | 0,1448 | 5,44 | 0,15 | 5,59 |
| 233 | Гараж | Жукова ул. | 0,0006 | - | 0,0006 | 0,02 | - | 0,02 |
| 234 | Отделение полиции | Жукова ул. | 0,0300 | - | 0,0300 | 1,20 | - | 1,20 |
| 235 | Гараж | Советская ул.,17 | 0,0003 | - | 0,0003 | 0,01 | - | 0,01 |
| 236 | ОАО Ростелеком | Павлова ул. | 0,0121 | 0,0022 | 0,0143 | 0,48 | 0,04 | 0,52 |
| Итого по существующей застройке на уровне 2013г. | 42,2976 | 24,8811 | 67,1787 | 1691,34 | 414,74 | 2106,08 |
| д.Сёгла |  |
| 1 | МКД №7 | 0,11604 | 0,03528 | 0,15132 | 4,64 | 0,59 | 5,23 |
| 2 | МКД №6 | 0,11604 | 0,03528 | 0,15132 | 4,64 | 0,59 | 5,23 |
| 3 | МКД №3 | 0,07225 | 0,02205 | 0,09430 | 2,89 | 0,37 | 3,26 |
| Итого по существующей застройке на уровне 2013г. | 0,30433 | 0,09261 | 0,39694 | 12,17 | 1,55 | 13,72 |

Таблица 92 Сводная таблица по тепловым характеристикам

| Наименование расчетных показателей | Размерность | Существующее положение 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| г.Бокситогорск |
| Расчетные часовые расходы тепла на отопление | Гкал/ч | 42,2976 |
| Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 24,8811 |
| Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/ч | 67,1787 |
| Расчетный расход сетевой воды на отопление | Температурный график 95º-70ºС | т/ч | 1691,34 |
| Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение | т/ч | 382,62 |
| Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение | Температурный график 95º-70ºС | т/ч | 2073,96 |
| Среднечасовая нормативная величина утечек за год | Температурный график 95º-70ºС | м³/ч | 3,16 |
| Отпущено тепловой энергии в город Бокситогорск, из них: | Температурный график 95º-70ºС | тыс.Гкал/год | 181606 |
| Суммарные потери тепла с утечками и через изоляцию | Температурный график 95º-70ºС | Гкал/год | 43830 |
| Население | Температурный график 95º-70ºС | Гкал/год | 107366 |
| бюджетным потребителям | Температурный график 95º-70ºС | Гкал/год | 20121 |
| прочим потребителям | Температурный график 95º-70ºС | Гкал/год | 10289 |
| Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный срок | Температурный график 95º-70ºС | м² | 2727,06 |
| Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей | Температурный график 95º-70ºС | мм | 217 |
| Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя | Температурный график 95º-70ºС | тыс. кВт*ч/год | 4618,1 |
| д. Сёгла |
| Расчетные часовые расходы тепла на отопление | Гкал/ч | 0,39694 |
| Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение | Гкал/ч | - |
| Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,39694 |
| Расчетный расход сетевой воды на отопление | т/ч | 13,72 |
| Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение | т/ч | - |
| Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение | т/ч | 13,72 |
| Среднечасовая нормативная величина утечек за год | м³/ч | 0,00835 |
| Отпущенно тепловой энергии в д.Сёгла, из них: | Гкал/год | 1059 |
| Суммарные потери тепла с утечками и через изоляцию | Гкал/год | 104 |
| Население | Гкал/год | 955 |
| Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный срок | м² | 26,42 |
| Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей | отопления | мм | 67 |
|  | горячего водоснабжения |  | - |
| Расход металла труб на строительство новых тепловых сетей горячего водоснабжения | т | - |
| Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя | тыс. квт*ч/год | 6,79 |

3.2.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении  их  характеристик  должно  быть  обеспечено  увеличение  уровня  безопасности теплоснабжения  в соответствии  с  утвержденной  органами  местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения города.

г.Бокситогорск

Источник теплоснабжения города — ТЭЦ имеет резерв теплопроизводительности, позволяющий при выходе из строя любого энергетического котла обеспечить бесперебойное теплоснабжение города даже в режиме максимального теплопотребления.

Транспорт тепла от ТЭЦ до города (магистральные тепловые сети) осуществляется по двум выводам - Павловская и Жуковская линии, что обеспечивает надежность этой транспортной системы в случае аварии на любой из линий.

Основные распределительные тепловые сети связаны между собой перемычками, которые можно использовать в качестве резервных при аварийных ситуациях.

Таким образом, схема действующих тепловых сетей от ТЭЦ в целом соответствует требованиям надежности.

Согласно представленных теплоснабжающей организацией данных из общей протяженности тепловых сетей 11,6 км (46,4%) имеют 100% износ. Аварийность тепловых сетей за 2006-2009 годы составляет 482 аварии.

С точки зрения технического состояния надежность тепловых сетей на большом количестве участков низкая. Необходим их капитальный ремонт.

д. Сёгла.

Теплоисточником является новая котельная с резервным топливом. При выходе из строя одного котла, второй котел, оставшийся в работе, обеспечит покрытие нагрузки в режиме наиболее холодного месяца. Исходя из этого, надежность теплоисточника можно считать высокой.

Износ тепловых сетей по данным теплоснабжающей организации составляет 80%, т. е. надежность системы транспорта тепла низкая.

3.2.4 Состояние учёта

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2013 год общее число МКД, на которые распространяется требование по обязательному оборудованию вводов общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, составляет 139. Число оборудованных вводов общедомовыми приборами учёта составляет 116, доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета составляет 16,7 %.

3.2.5 Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ из отходящих дымовых газов: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, пыли неорганической, твердых частиц.

Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ниже предельно допустимых значений. Дополнительной очистки отводящих дымовых газов не требуется.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической катастрофы необходимо уменьшить количество и состав вредных выбросов котельных установок. Это достигается путем своевременной проверки и отладки, как самих котельных агрегатов, так и вспомогательного котельного оборудования. Только при условии полной исправности оборудования, его своевременного ремонта и регулярного профилактического осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

3.2.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям коммунального комплекса Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:

| Теплоснабжающая организация | Решения об установлении тарифов за тепловую энергию за последние 2 года, руб. | Вид тарифа за тепловую энергию, (одноставочный, двуставочный) | Наличие платы за подключение к тепловым сетям (кем установлена, №, дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 2012 | на 2013 |  |  |
| ОАО «Леноблтеплоэнерго» | 979,90 | 1052,81 | Одноставочный | нет |

До 2013г. теплоснабжающей организаций Бокситогорского городского поселения являлась ОАО «Леноблтеплоэнерго». На сегодняшний день функции теплоснабжающей организации возложены на ООО «Петербургтеплоэнерго».

3.2.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время в Бокситогорском городском поселении наблюдается высокий износ тепловых сетей, на определённых участках данный износ достигает 80%. С точки зрения технического состояния надежность тепловых сетей на большом количестве участков низкая, что делает необходимым проведения капитального ремонта.

На текущее состояние система теплоснабжения г. Бокситогорске наблюдается разбалансировка по параметрам теплоносителя на потребителях, в связи с тем, что система теплоснабжения открытая, а здания потребителей не оборудованы системами регулирования температуры теплоносителя на нужды отопления и ГВС. Температура теплоносителя в прямом трубопроводе при определённых интервалах температур наружного воздуха не соответствуют нормам. В связи с этим следует рассмотреть возможные варианты модернизации сетей с переходом на закрытую систему теплоснабжения.

Так же, согласно ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О теплоснабжении":

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В связи с выше изложенным необходимо повысить рабочий температурный график системы теплоснабжения, провести модернизацию наружных и внутридомовых сетей ГВС с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения для всех существующих потребителей.

В д. Сёгла так же рекомендуется перейти на закрытую систему ГВС.

3.3 Система водоснабжения

3.3.1 Характеристика системы и институциональная структура

- Водозабор – 10 скважин

- Установленная мощность водопровода -  8,554 тыс. м3/сут.

- Протяженность водопроводной сети – 43 км

- Подъем воды – 1630,93 тыс. м3

- Полезный отпуск воды – 801,18 тыс. м3

- Потери – 666,63 тыс. м3

В 2013 году холодным водоснабжением на территории Бокситогорского городского поселения на основе договора хозяйственного ведения занималась организация МУП «Благоустройство». С 01.02.2014 ООО «ОблСпецСтрой» наделена статусом гарантирующего поставщика холодного водоснабжения.

Источником снабжения горячей воды на территории города Бокситогорск является ТЭЦ, принадлежащая ОАО «РУСАЛ Бокситогорск». Организация, наделенная статусом гарантирующего поставщика горячего водоснабжения на территории Бокситогорского городского поселения, является ООО «Петербургтеплоэнерго». Система горячего водоснабжения в городе Бокситогорск и в деревне Сегла осуществляется непосредственно из системы теплоснабжения. В некоторых многоквартирных домах имеются элеваторные узлы.

Водоснабжение осуществляется только в технологических зонах города Бокситогорска и деревни Сегла. Данные приведены в таблице 93. Оба населенных пункта с 01.02.2014 года находятся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ОблСпецСтрой». Отсутствие централизованного водоснабжения в 9 населенных пунктах можно объяснить тем, что численность населения в технологических зонах с децентрализованным водоснабжением очень низкая.

Таблица 93 Характеристика централизованного водоснабжения Бокситогорского городского поселения

| Наименование поселения | Холодное водоснабжение (воды питьевого качества) | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| город Бокситогорск | + | + |
| деревня Батьково | - | - |
| деревня Горка | - | - |
| деревня Известковая | - | - |
| деревня Кондратово | - | - |
| деревня Нижница | - | - |
| деревня Новое | - | - |
| деревня Сегла | + | + |
| деревня Сенно | - | - |
| деревня Симоново | - | - |
| деревня Усадище | - | - |
| «+» – обозначены технологические зон с централизованным водоснабжением «-» – обозначены технологические зоны с децентрализованным водоснабжением |

г. Бокситогорск

Централизованное водоснабжение города Бокситогорск обеспечивается от водозабора пресных подземных вод «Бубровец» включает в себя 9 артезианских скважин, из которых 8 эксплуатируется (№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Скважины находятся в лесном массиве. Подъем воды из скважин обеспечивается электрическими насосами.

Рисунок 10 Схема расположения объектов водоснабжения в городе Бокситогорск

Общая максимальная производительность водоочистных сооружений города Бокситогорск  составляет 8558,4 м3/сут.  Очистка поднимаемой воды осуществляется в зданиях ВОС,  расположенных  в лесополосе в 2,8 км от города Бокситогорска. В состав водоочистных сооружений входят: водозаборный узел, станция обезжелезивания, хлораторная, накопительные резервуары, водонапорная башня. В настоящее время станция обезжелезивания не используется в связи с тем, что содержания железа в воде соответствует норме.

Горячее водоснабжение в городе Бокситогорск осуществляется из открытой системы теплоснабжения. Источником теплоснабжения города является ТЭЦ, принадлежащая ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» установленной электрической мощностью 30 МВт. ТЭЦ оборудована шестью паровыми котлами, номинальное давление пара 3,9 МПа и производительностью 75 тонн пара в час. Основным видом топлива является природный газ. ТЭЦ обладает собственным поверхностным  источником водоснабжения, который используется только на собственные нужды ТЭЦ.

д. Сёгла

В деревне Сегла источником водоснабжения являются 2 артезианские скважины. В связи с низкими объемами затрат воды абонентами централизованной системы водоснабжения деревни Сегла (8,9 м3/сут.) скважины используются поочередно. Данные процедуры проводятся для сохранения функциональной работоспособности обеих скважин, так как простаивание  источников может привести к их зарастанию, в результате которого скважины становится непригодной для использования. Ниже приведена схема подъема и передачи воды питьевого качества деревни Сегла.

Горячее водоснабжение деревни Сегла осуществляется из открытой системы теплоснабжения. Источник теплоснабжения располагается в самой деревне и является абонентом системы холодного водоснабжения деревни Сегла. Котельная находится в эксплуатации ООО «Петербургтеплоэнерго».  Установленная мощность котельной составляет 0,55 Гкал/ч, в котельной функционируют 2 водогрейных котла. Основным видом топлива является природный газ.

Рисунок 11 Схема расположения объектов водоснабжения в деревне Сегла

Согласно документации о передачи права хозяйственного ведения общая протяженность сетей  водоснабжения составляет  43 км, из них 64 % имеет износ более 75%. Ниже приведена характеристика сетей водоснабжения:

Таблица 94 Сети водопровода Бокситогорского городского поселения

| Протяженность сетей в километрах по годам ввода в эксплуатацию |
| --- |
| Периоды ввода в эксплуатацию | до 1970 | 1970-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2013 | ИТОГО |
| Протяженность сетей | 17,554 | 8,821 | 1,282 | 14,807 | 0,536 | 43 |
| Износ сетей | Более 100% | Более 100% | 76-100% | 43,3-76% | 0-43,3% | - |

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения Бокситогорского городского поселения является артезианские скважины (подземный источник «Бубровец» в городе Бокситогорск, деревня Сегла 2 артезианские скважины), расположенные к юго-востоку от города Бокситогорск и в северной части деревни Сегла. На скважинах установлено следующее насосное оборудование:

Таблица 95 Основное оборудование водозаборных сооружений

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД, % | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Город Бокситогорск |
| 1 | Скважинный насос №9 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 40 | 57 | 90 | 2003 | 100 |
| 2 | Скважинный насос №13 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 36 | 57 | 90 | 2004 | 99 |
| 3 | Скважинный насос №11 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 36 | 57 | 90 | 2004 | 99 |
| 4 | Скважинный насос №6 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 54 | 54 | 60 | 2013 | 15 |
| 5 | Скважинный насос №14 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 21,6 | 54 | 60 | 2003 | 99 |
| 6 | Скважинный насос №10 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 60,1 | 54 | 60 | 2011 | 99 |
| 7 | Скважинный насос №12 | ЭЦВ 8-40-120 | 22 | 7,72 | 60 | 120 | 2012 | 23 |
| 8 | Скважинный насос №7 | ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 36 | 58 | 110 | 2001 | 99 |
| 9 | Подстанция комплектная | КТП-М-100/6/0,4 | 100 | - | - | - | 2011 | 8 |
| 10 | Подстанция комплектная | КТП-М-63/6/0,4 | 63 | - | - | - | 1993 | 80 |
| 11 | Подстанция комплектная | КТП-М-63/6/0,4 | 63 | - | - | - | 1993 | 80 |
| Деревня Сегла |
| 12 | Скважинный насос | GRUNDFOS SQ2-115 | 2,5 | 3 | 48 | 150 | 2012 | 4 |
| 13 | Скважинный насос | GRUNDFOS SQ2-115 | 2,5 | 3 | 48 | 150 | 2012 | 4 |

Оборудование системы водоснабжения города Бокситогорск по состоянию на 2013 год имеет большой физический и моральный износ. В перспективе до 2016 года планируется произвести модернизацию существующего источника водоснабжения с полной заменой старых насосных агрегатов.

Описание сооружений очистки и подготовки воды

Очистка воды до питьевого качества осуществляется следующим способом. Вода из артезианских скважин насосами подается в магистральный трубопровод и самотеком подается на станцию обезжелезивания. Процесс обезжелезивания и фторирования в настоящее время не производится, т.к. качество воды по химическому составу соответствует санитарным нормам. Водоподготовка заключается в обработке воды жидким хлором. Хлорированная вода подается в накопительные резервуары, откуда осуществляется водозабор потребителям. Характеристика электрооборудования здания ВОС представлена в таблице ниже.

Таблица 96 Характеристика электрооборудования ВОС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эл.двигатель приточный в хлоратоной | АИРМ 63 В2 У2 | 0,55 | 2013 | 0% |
| 2 | Эл.двигатель вытяжной в хлораторной | АИРМ 63 В2 У2 | 0,55 | 2013 | 0% |
| 3 | Эл.двигатель подкачки воды в хлоратор | АИР 63 В2 | 5,5 | - | - |
| 4 | Эл.двигатель консольного насоса | ASI-200L4 | 30 | 1993 | 99% |
| 5 | Эл.двигатель консольного насоса | ASI-200L4 | 30 | 1993 | 99% |

По данным таблицы видно, что электрооборудование высокой мощности имеет высокий износ (более 90%). Это может приводить  к повышенным затратам электроэнергии на очистку воды.

Таблица 97 Анализ питьевой воды  после очистки на ВОС централизованная система водоснабжения г. Бокситогорск

| Санитарно-гигиенические исследования |
| --- |
| Определяемые показатели | Результаты Исследований | Доступные уровни | НД на методы исследований |
| Запахи при 20 С | 0б | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запахи при 60 С | 0б | не более 2 |  |
| Цветность | 26,5±5,3 град. | не более 20 град | ГОСТ Р52769-2007 |
| Мутность | менее 0,1 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| Водопроводный показатель (рН) | 7,24±0,01 ед. рН | 6,0-9,0 ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Окисляемость перманганатная | 5,38±1,61 мг/л | не более 5 мг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| Железо общее | 0,33±0,08 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |

Таблица 98 Анализ питьевой воды скважина д. Сегла

| Санитарно-гигиенические исследования |
| --- |
| Определяемые показатели | Результаты Исследований | Доступные уровни | НД на методы исследований |
| Запахи при 20 С | 1б | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запахи при 60 С | 2б | не более 2 |  |
| Цветность | 25,0±5,0 град. | не более 20 град | ГОСТ Р52769-2007 |
| Мутность | 1,42±0,28 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| Водопроводный показатель (рН) | 7,56±0,02 ед. рН | 6,0-9,0 ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Окисляемость перманганатная | 0,88±0,26 мг/л | не более 5 мг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| Железо общее | 1,0±0,3 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |

Исходя из заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе» исследуемая проба по санитарно-бактериологическим показателям соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По санитарно-гигиеническим показателям, а именно по содержанию железа согласно того же документа и Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» вода не соответствует требованиям только в деревне Сегла.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

По состоянию на 2013 год в Бокситогорском городском поселении в системе водоснабжения отсутствуют насосные станции. Напор в сетях водоснабжения г. Бокситогорск создается географической особенностью рельефа и глубиной прокладки труб. В деревне Сегла установлена водонапорная башня и используются самотечные системы.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

По состоянию на 2013 год протяженность сетей водоснабжения неизвестна. Суммарный процент физического износа сетей составил 64%. На протяжении 2012 года произошло более 50 аварий  в сетях водоснабжения. Все аварии были устранены в необходимые сроки. Ниже приведена общая характеристика сетей исходя из данных МУП «Благоустройство»:

Таблица 99 Характеристика сетей водоснабжения по городу Бокситогорск

| Характеристика сетей водоснабжения |
| --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода | Протяженность км | Физический износ | Диаметр |
| Ед. изм. | - | - | - | км | % | мм |
| 1 | Водопровод | Бокситогорск, ул.Больничная | 1960 | 1,85 | 100 | 100 |
| 2 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул.Дымское шоссе | I960 | 0,63 | 100 | 100 |
| 3 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,01 | 43.43 | 80 |
| 4 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул. Новостроительная | 1960 | 0,37 | 100 | 100 |
| 5 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул. Первомайская | I960 | 0,83 | 100 | 100 |
| 6 | Водопроводные сети сталь. | г.Бокситогорск | 1993 | 1,1 | 61,11 | н/д |
| 7 | Водопроводные сети сталь | г.Бокситогорск | 2000 | 0,536 | 23,77 | н/д |
| 8 | Водопроводные сети чугунные | г.Бокситогорск | 1993 | 8,3 | 21,08 | н/д |
| 9 | Наружные сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая. дом 19/2 | 1977 | 0,1 | 46,97 | 100 |
| 10 | Наружные сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 21 | 1967 | 0,1 | 64,01 | 100 |
| 11 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 29 | 1979 | 0,1 | 43,56 | 100 |
| 12 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 9 | 1963 | 0,1 | 70.86 | 50 |
| 13 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом 25 | 1968 | 0,11 | 62,28 | 50,100 |
| 14 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 14 | 1970 | 0,12 | 58,87 | 100,300 |
| 15 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 19 | 1970 | 0,17 | 55.88 | 150,100 |
| 16 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1975 | 0,175 | 50,38 | 150,100 |
| 17 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 29 | 1983 | 0,177 | 36,75 | 150,50 |
| 18 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, дом 28 | 1977 | 0,189 | 46,98 | 150 |
| 19 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 10 | 1969 | 0,194 | 60,58 | 300,50 |
| 20 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 17 | 1973 | 0,197 | 53,78 | 100 |
| 21 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 13 | 1974 | 0,202 | 52,07 | 100 |
| 22 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 25 | 1970 | 0,207 | 58,87 | 150,100 |
| 23 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, Заводской пер, дома 4,6,10 | 1967 | 0,21 | 64,02 | - |
| 24 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 6 | 1956 | 0,06 | 82,79 | 50 |
| 25 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 15 | 1958 | 0,75 | 79,34 | 150,100,50 |
| 26 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1959 | 0,081 | 77,66 | 50 |
| 27 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1971 | 0,093 | 57,18 | 100 |
| 28 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, Больничный городок | 1939 |  | 100 | 100,50 |
| 29 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, каток "Зеркальный" | 1953 |  | 88,27 | 50,32 |
| 30 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 10 | 1939 | 0,18 | 100 | н/д |
| 31 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 11 | 1957 | 0,286 | 81,29 | н/д |
| 32 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 12 | 1956 | 0,241 | 79,32 | н/д |
| 33 | 11аружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 13 | 1955 | 0,551 | 84,83 | н/д |
| 34 | Наружный сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 14 | 1957 | 0,337 | 81,53 | н/д |
| 35 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 1-а | 1950 | 0,664 | 89,7 | н/д |
| 36 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, квартал 1-6 | 1950 | 0.879 | 93,35 | н/д |
| 37 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 2 | 1954 | 0.632 | 86,45 | н/д |
| 38 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 20 | 1952 | 0,953 | 89,93 | н/д |
| 39 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 21 | 1964 | 0,47 | 69,46 | н/д |
| 40 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, квартал 29 | 1970 | 0,067 | 59,97 | 0,1 |
| 41 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 32/27 | 1971 | 0,03 | 56,75 | 50 |
| 42 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 29/26 | 1973 | 0,112 | 47,98 | 150,50 |
| 43 | Наружные сети водопров. реконстр | г.Бокситогорск, квартал 29 | 1975 | 0,328 | 49,89 | н/д |
| 44 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Садовая, дома 21 -22 | 1967 | 0,04 | 65,78 | 100,50 |
| 45 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 24, квартал 29 | 1972 | 0,15 | 56,12 | 300,150 |
| 46 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 3 | 1954 | 0,49 | 86,43 | н/д |
| 47 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 4 | 1953 | 0,862 | 83,68 | н/д |
| 48 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 5 | 1958 | 1,63 | 79,64 | н/д |
| 49 | Наружные сети зодопров. | г.Бокситогорск, квартал 6 | 1952 | 0,516 | 89.85 | н/д |
| 50 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 7 | 1956 | 0,728 | 83,11 | н/д |
| 51 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 8 | 1956 | 0,666 | 83,15 | н/д |
| 52 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 9 | 1939 | 0,603 | 100 | н/д |
| 53 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,1 | 49,63 | 150,100 |
| 54 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,25 | 29.82 | 150,100 |
| 55 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Новогородская, дом 12 | 1987 | 0,768 | 31,14 | - |
| 56 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Новостроительная | 1964 | 0,54 | 69,45 | 100 |
| 57 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 | 0,05 | 50,26 | 65 |
| 58 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 37 | 1993 | 0,415 | 45,74 | 100 |
| 59 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 39 | 1994 | 0.01 | 39,18 | 50 |
| 60 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, паровозное депо | 1954 | 0,678 | 76,47 | н/д |
| 61 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 15 | 1966 | 0,063 | 67,19 | 50 |
| 62 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,03 | 75,69 | 50 |
| 63 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,934 | 56,42 | 100,300 |
| 64 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, стадион "Металлург" | 1958 | 0,9 | 79,63 | 150,100,50 |
| 65 | Наружным сети водопров. | г.Бокситогорск, центральная площадь | 1956 | 0,739 | 82,99 | н/д |
| 66 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, гимназия | 1955 | 0,062 | 84,83 | 50 |
| 67 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Школьная, дом 20 | 1954 | 0,04 | 86,22 | 50 |
| 68 | Сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 2 | 1992 | 0,587 | 65,32 | н/д |
| 69 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1978 | 0,947 | 100 | н/д |
| 70 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1979' | 1,1 | 100 | н/д |
| 71 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1985 | 0,087 | 43,46 | н/д |
| 72 | Внеплощадочные сети водопровода | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 | 1,27 | 30,19 | н/д |
|  |  |  |  |  |  | н/д |
| 73 | Водопроводные сети | дер.Сегла | 1973 | 3,5 | 55,4 | н/д |
| 74 | Трубопроводы | Бокситогорск. | 1993 | 3,075 | 49,24 | н/д |
| Итого | 43 | 64 | - |

Общая протяженность сетей составила 43 километра, средний физический износ по состоянию на 2013 год составил 64 %. Исходя из этого, можно сказать, что большая часть сетей нуждается в реконструкции. Сети водоснабжения выполнены из трех материалов: сталь, чугун (наиболее старые сети) и современные пластиковые трубы.

Реальные протяженности сетей централизованного водоснабжения Бокситогорского городского поселения по состоянию на 2013 года неизвестны. Согласно разработанной модели водоснабжения приближенная протяженность сетей водоснабжения в городе Бокситогорск составляет  56,227 км, в деревни Сёгла – 0,732 км.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

В Бокситогорском городском поселении территории с вечномерзлыми грунтами отсутствуют. Это объясняется географическим месторасположением муниципального образования.

3.3.2 Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

С первого января 2010 года организация ООО «ТеплоСервис» осуществляла регулируемый вид деятельности в сфере горячего и холодного водоснабжения на территории города Бокситогорск и деревни Сегла. Затем с 9 сентября 2012 года полномочия по холодному водоснабжению были переданы МУП «Благоустройство», а услугами по теплоснабжению стала заниматься организация ООО «Петербургтеплоэнерго». Согласно данным МУП «Благоустройство» и ООО «ТеплоСервис» количество поднятой холодной воды в Бокситогорском городском поселении в 2012 году составило 1630,93 тыс. м3. Из них было затрачено:

Таблица 100 Баланс передаваемого ресурса в 2012 и  2013 годах

| Наименование затрат | Единица измерения | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 1630,93 | 1570,45 |
| На собственные нужды | тыс. м3 | 163,12 | 156,96 |
| Отпущено в сеть | тыс. м3 | 1467,81 | 1413,385 |
| На потери в сетях при передаче | тыс. м3 | 666,63 | 691,3 |

Рисунок 12 Структура затрат поднятой воды

Из рисунка видно, что более 40 % поднятой воды уходит на потерю в сетях. Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Отсюда видно, что потери по сравнению с отпущенной водой достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия по замене старых сетей и запорной арматуры в системе холодного водоснабжения города Бокситогорск и деревни Сегла.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории Бокситогорского городского поселения распределение затрат потребленной воды происходит следующим образом:

Таблица 101 Распределение затрат горячей воды за 2012 год

| Наименование территории с централизованным горячим водоснабжением | Единица измерения | 2013 | Минимальное потребление в сутки | Максимальное потребление в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Бокситогорск | Тыс. м3 | 373,8 | 0,716 | 1,33 |
| Деревня Сегла | Тыс. м3 | 4,89 | 0,0094 | 0,0174 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 378,7 | 0,725 | 1,348 |

В связи с тем, что система горячего водоснабжения на территории муниципального образования открытого типа, фактический учет расхода горячей воды по всем потребителям отсутствует. Поэтому в таблице ниже приведены значения фактических расходов из электронных паспортов зданий города Бокситогорск и деревни Сегла.

Таблица 102 Распределение затрат воды питьевого качества за 2012 год

| Наименование территории с централизованным водоснабжением | Единица измерения | 2013 | Минимальное потребление в сутки | Максимальное потребление в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Бокситогорск | Тыс. м3 | 718,131 | 0,5 | 2,55 |
| Деревня Сегла | Тыс. м3 | 3,859 | 0,0001 | 0,014 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 721,99 | 0,5 | 2,56 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества в Бокситогорского городского поселения происходит следующим способом:

Таблица 103 Баланс водопотребления по группам в период 2010-2012 год

| Наименование потребителей | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 833,4 | 714,6 | 704,2 | 637,15 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 57,6 | 51,9 | 51,9 | 44,71 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 51,7 | 45,1 | 45,1 | 40,1 |
| Итого | тыс. м3 | 942,7 | 866,8 | 801,2 | 721,99 |

Исходя из таблицы можно проследить динамику снижения затрат воды населением, это может быть связано с установкой приборов учета воды населением и уменьшение затрат в целях экономии денежных средств, в связи с постоянным ростом тарифа.

Рисунок 13 Структура водопотребления по группам потребителей

По  данным рисунка видно, что большая часть затрат воды от полезного отпуска приходится на потребителей. Это порядка 87,9% от общего количества потребленной воды.

Согласно расчетным значениям, полученным на основе СП 31.13330.2012 затраты холодной воды на полив территорий в год составляет 25,73 тыс. м3 за год. В среднем за год затраты на пожаротушение составляют 430 м3.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25 (ред. от 28.06.2013) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" и в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для многоквартирных жилых домов, 4-6 этажей, с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованных раковинами, мойками, ваннами длинной 1500-1550 мм с душем:

- горячее водоснабжение 4,61 м3 на 1 человека в месяц

- холодное водоснабжение 4,9 м3 на 1 человека в месяц

Из этого следует, что действующий норматив для жителей Ленинградской области на 2013 год  составляет  317 литров (горячая и холодная вода) на 1 человека в сутки. На холодную воду норматив составил 163 л/сут(ч, а на горячую воду 154 л/сут(ч.  Фактический расход холодной воды жителей Бокситогорского городского поселения по годам  составил:

2012 год – 118,22 л/сут(ч

2013 год – 106,83 л/сут(ч

Норматив потребления воды на общедомовые нужды составляет:

- горячее водоснабжение  0,09 м3 на человека в месяц

- холодное водоснабжение 0,09 м3 на человека в месяц

Это составляет  3 литра воды на человека в сутки.

Оценка удельного водопотребления выполнена на основании фактического потребления.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В связи с тем, что данные по нормативам потребления воды населением изменились, а генеральный план Бокситогорского городского поселения был разработан в 2009 году, все значения по суточным затратам воды были пересчитаны по состоянию на 2013 год согласно СП 30.13330.2012 от 2013.01.01. На основе произведенных расчетов были получены следующие данные:

Таблица 104 Среднесуточные затраты воды потребителями города Бокситогорск и деревни Сегла

| Наименование поселения | ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения города Бокситогорск | м3/сут. | 4040,0 | 4053,0 | 4963,5 | 5025,0 | 5044,0 | 5063,0 | 5082,0 | 5101,0 | 5170,7 | 5240,3 | 5310,0 |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения деревня Сегла | м3/сут. | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| полив территории | м3/сут. | 404,00 | 408,50 | 413,63 | 418,75 | 420,33 | 421,92 | 423,50 | 680,13 | 689,42 | 698,71 | 708,00 |
| неучтенные расходы и промышленность | м3/сут. | 888,8 | 892,3 | 1075,425 | 1088,75 | 1092,867 | 1096,983 | 1101,1 | 1156,227 | 1172,018 | 1187,809 | 1203,6 |
| Итого по г Бокситогорск | м3/сут. | 5332,80 | 5353,80 | 6452,55 | 6532,50 | 6557,20 | 6581,90 | 6606,60 | 6937,36 | 7032,11 | 7126,85 | 7221,60 |
| ИТОГО по МО | м3/сут. | 5362,55 | 5386,30 | 6485,30 | 6565,50 | 6590,36 | 6615,23 | 6640,09 | 6971,02 | 7065,93 | 7161,51 | 7257,08 |

Исходя из среднесуточных значений определим максимальное отклонение от среднесуточных норм потребления:

Таблица 105 Оценка необходимых максимальных  объемов воды по технологическим зонам муниципального образования

| Наименование поселения | ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Бокситогорск |
| в макс сутки | м3/сут. | 6932,64 | 6959,94 | 8388,32 | 8492,25 | 8524,36 | 8556,47 | 8588,58 | 9018,57 | 9141,74 | 9264,91 | 9388,08 |
| в макс час | м3/ч | 462,18 | 464,00 | 559,22 | 566,15 | 568,29 | 570,43 | 572,57 | 601,24 | 609,45 | 617,66 | 625,87 |
| д. Сегла |
| в макс сутки | м3/сут. | 38,68 | 42,25 | 42,58 | 42,90 | 43,11 | 43,33 | 43,54 | 43,76 | 43,97 | 45,05 | 46,13 |
| в макс час | м3/ч | 2,58 | 2,82 | 2,84 | 2,86 | 2,87 | 2,89 | 2,90 | 2,92 | 2,93 | 3,00 | 3,08 |

Согласно данным МУП «Благоустройство» максимальная производительность оборудования водозабора и очистных сооружений по состоянию на 2013 год составляет 8554 м3/сут. В перспективе планируется увеличение максимальной производительности до 10000 м3/сут.  Ниже приведен график оценки резервов и дефицитов системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения.

Рисунок 14 Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей в городе Бокситогорск  в перспективе до 2030 года

Согласно представленному графику видно, что в перспективе до 2018 года в городе Бокситогорск необходимо увеличение производственных мощностей оборудования водозабора и очистных сооружений до 10000 м3/сут. Данное увеличение необходимых объемов холодной воды связано с переводом системы горячего водоснабжения на систему закрытого типа. В связи с этим источником теплоносителя на нужды горячего водоснабжения будет использоваться источник холодного водоснабжения.

Рисунок 15 Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей в деревне Сегла  в перспективе до 2030 года

В перспективе до 2030 года дефицитов производственных мощностей в деревне Сегла не предвидится, поскольку на данный момент в деревне функционируют  2 скважины суммарной производительностью 144 м3/сут. Исходя из динамики роста населения в данном населенном пункте к 2030 году будет наблюдаться резерв производительности оборудования 67,9 %. Исходя из максимальных часовых расходов воды до 2025 года для обеспечения водой всего населения д. Сегла достаточно производительности одной скважины.

3.3.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения удовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ 64%. На обслуживании есть сети со сроком службы более 30 лет. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год. Сети выполнены из таких материалов как чугун и сталь. Аварийность на данный момент 0,5 аварии на 1 км сетей.

Часть сети водоснабжения закольцована, что является гарантом бесперебойности водоснабжения.

Качество услуг водоснабжения  определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушение которых выявляется в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100%.

Таблица 106 Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установ-ленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установ-ленному нормативу |

3.3.4 Состояние учёта

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2013 год общее число МКД, на которые распространяется требование по обязательному оборудованию вводов общедомовыми приборами учёта холодной воды, составляет 168. Число оборудованных вводов общедомовыми приборами учёта составляет 140, доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета составляет 16,7 %.

3.3.5 Воздействие на окружающую среду

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Водоочистные сооружения города Бокситогорск располагаются в 3 км до ЗСО первого пояса подземного источника «Бубровец» в связи с этим промывные воды здания ВОС не воздействуют на подземный источник.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, сигнализация утечки хлора, система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

3.3.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения осуществляет Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом:

Таблица 107 Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 811,040 | 3257,61 | 3585,25 |
| 2 | Материалы | тыс. руб. | - | 256,6 | 268,3 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 93,850 | 171,37 | 171,37 |
| 4 | Ремонт | тыс. руб. | 490,740 | 1559 | 1680 |
| 5 | ФОТ | тыс. руб. | 831,020 | 868,4 | 985 |
| 6 | Отчисления | тыс. руб. | 251,800 | 263,1 | 298,5 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 134,150 | 2624,81 | 2209,3 |
| 8 | Покупная вода | тыс. руб. | - | - | - |
| 9 | Общеэксплуатационные | тыс. руб. | 511,120 | 1704 | 1801 |
| 10 | Прочие | тыс. руб. | - | 1511,8 | 2435,47 |
|  | Полная себестоимость | тыс. руб. | 3123,720 | 12216,7 | 13434,2 |
|  | Себестоимость (1 м3) | руб./м3 | 9,240 | 14,58 | 16,81 |
|  | Рентабельность | % | -5,700 | -3,8 | 8,3 |
|  | Выручка | тыс. руб. | 2946,030 | 11752,5 | 14082,7 |
|  | Валовая прибыль | тыс. руб. | -177,680 | -464,17 | 1112,67 |
|  | Средний тариф (1 м3) | руб./м3 | 8,710 | 14,03 | 16,81 |

Основными статьями затрат в 2012 г. являются:

- расходы на электроэнергию – 26 %;

- ремонт – 15,7 %;

- расходы на оплату труда – 26,6 %;

- общеэксплуатационные расходы – 16,4 %.

Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2012 N 217-п установлены тарифы на товары (услуги) муниципального унитарного предприятия "Благоустройство", реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения потребителям Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2012-2013 гг.:

| N п/п | Наименование товара (услуги) | Период с 19.11.2012 по 31.12.2012 | Период с 01.01.2013 по 30.06.2013 | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> |
| 1. | Питьевая вода | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 14,53 | 14,53 |
| 2. | Водоотведение | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 10,41 | 10,41 |

<*> тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

3.3.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения

Город Бокситогорск

Основной проблемой в системе водоснабжения является повышенный износ сетей, необходимо заменить порядка 64%.

Второй по величине проблемой является моральный и физический износ основного электрооборудования более  30 % от всего электрического  оборудования скважин  нуждаются в замене.   С текущей проблемой могут быть связаны повышенные затраты на производство 1 куб. метра воды.

Отсутствуют резервные источники водоснабжения в городе Бокситогорск. Все скважины в сетях города Бокситогорск поднимают воду из одного подземного источника. В случае аварийной ситуации город может остаться без  централизованной системы холодного водоснабжения.

Деревня Сегла

Вода, забираемая из скважин, не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим показателям, а именно по содержанию железа согласно Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

3.4 Система водоотведения

3.4.1 Характеристика системы и институциональная структура

- Протяженность канализационных сетей – 25,6 км

- Канализационные насосные станции – 1 шт.

- Канализационные очистные сооружения – 1 шт.

- Проектная производительность системы водоотведения –   10 тыс. м3/сут.

- Износ оборудования – более 90%

- Объем принятых сточных вод за год –  2646,23 тыс. м3

Согласно данным администрации Бокситогорского муниципального района и информации предоставленной  организацией МУП «Благоустройство», которое занималось отведением стоков на территории муниципального образования, водоотведение и очистка стоков осуществляется только на территории города Бокситогорск. В городе Бокситогорск производится перекачка и очистка ливневых и хозяйственно бытовых стоков. В городской системе водоотведения присутствуют следующие этапы очистки стоков:

- Сточные воды городской канализации по самотечному коллектору попадают в приемную камеру канализационно-очистных сооружений, откуда на насосную станцию, где производится очистка сточных вод на решетках от крупных механических примесей.

- Насосной станцией поток сточных вод подается на две горизонтальные песколовки диаметром 6 метров с круговым движением воды. Сточные воды в песколовках очищаются от крупных минеральных примесей.

- Из песколовок сточные воды поступают в блок технологических емкостей, в котором происходит биологическая очистка.

- Потоки биологически и механически очищенной и осветленной воды собираются периферийными лотками и направляются в два контактных резервуара, где происходит обеззараживание очищенных сточных вод жидким хлором, подаваемым по трубе из хлораторной перед сбросом их в реку.

- Сброс очищенных стоков в водоем.

По информации МУП «Благоустройство» на территории города Бокситогорска осуществляется отведение ливневых стоков. Все ливневые стоки проходят очистку в зданиях КОС.

Суммарная производительность системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков города Бокситогорск составляет 10 тыс. м3/сут. Протяженность сетей водоотведения по состоянию на 2013 год составляет:

- 14,00 км внутриквартальных и внутридворовых сетей;

- 6,6 км уличной сети;

- 5 км магистральных коллекторов;

Система водоотведения города Бокситогорск состоит из следующих объектов:

- здание Песковых бункеров;

- здание узла хранения извести;

- здание цеха доочистки;

- комплекс очистных сооружений;

- песколовка;

- песколовка горизонтальная;

- площадка иловая;

- здание очистных решеток;

- здание производственного корпуса;

- здание базисного склада жидкого хлора;

- здание склада расходного хлора;

- здание станции насосной перекачки;

- здание станции насосной с приемными камерами;

- здание хлораторной;

- здание цеха доочистки сточных вод;

- здание цеха механического обезвоживания;

В зданиях насосных станций города Бокситогорск установлено следующее насосное оборудование:

Таблица 108 Характеристика насосного оборудования КНС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД,% | Напор,м | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование перекачки (транспортировки) стоков |
| 1 | Центробежный сточно-массный насос | СМ 250-200-400/6 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 2 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 450-22,5 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 3 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 450-22,5 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 4 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |
| 5 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |
| 6 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |

В состав КОС города Бокситогорск входит следующее электрооборудование:

Таблица 109 Характеристика электрооборудования оборудования КОС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД,% | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование очистки стоков |
| 1 | Турбовоздуходувка | ТВ-80-1,4-01 | 110 | 6000 | - | - | 2011 | - |
| 2 | Турбовоздуходувка | ТВ-80-1,4-01 | 110 | 6000 | - | - | 1985 | 99% |

Технология очистки стоков происходит следующим способом. Сточные воды городской канализации по самотечному коллектору попадают в приемную камеру канализационно-очистных сооружений, откуда на насосную станцию, где производится очистка сточных вод на решетках от крупных механических примесей. Насосной станцией поток сточных вод подается на две горизонтальные песколовки диаметром 6 метров с круговым движением воды. Сточные воды в песколовках очищаются от крупных минеральных примесей. Песок, выпавший на дно песколовки, удаляется с помощью гидроэлеватора. Пульпа подается на песковую площадку. Из песколовок сточные воды поступают в блок технологических емкостей, в котором происходит биологическая очистка. В состав блока технологических емкостей входят следующие сооружения по очистке сточных вод: первичные отстойники радиального типа, два двухкоридорных аэротенка, вторичные отстойники, минерализаторы и илоперегниватели.

Первичные отстойники предназначены для выделения из сточных вод грубодисперстных органических примесей способом отстаивания. Сырой осадок из конусов первичных отстойников удаляется эрлифтами и направляется в илоперегниватели. Очищенная от минеральных и органических примесей сточная вода периферийными лотками отводится от первичных отстойников и направляется в аэротенки.

Аэротенки предназначены для биологической очистки бытовых сточных вод от органических примесей в среде искусственно культивируемых микроорганизмов. Аэрация иловой смеси предусматривается подаваемым воздуходувками кислородом, проходящим через фильтросные пластины, расход воздуха 1,4 м3/сек.

Из аэротенков иловая смесь дюкерами подается в центральную часть вторичных отстойников радиального типа для отделения очищенной воды от активного ила. Активный ил, выпавший в конусной части вторичных отстойников удаляется эрлифтами и направляется частично в аэротенки (циркулирующий) и частично (избыточный) в аэробные минерализаторы.

В аэробных минерализаторах минерализация ила осуществляется с помощью кислорода, подаваемого воздуходувками, расход воздуха составляет 1,4 м3/сек.

В процессе работы канализационно-очистных сооружений емкости, предназначенные для илоперегневателей, используются как обычные приемные резервуары осадка, поступающего из первичных отстойников.

Потоки биологически и механически очищенной и осветленной воды собираются периферийными лотками и направляются в два контактных резервуара, где происходит обеззараживание очищенных сточных вод жидким хлором, подаваемым по трубе из хлораторной перед сбросом их в реку. Для более интенсивного перемешивания обрабатываемой воды предусмотрена придонная подача в емкости сжатого воздуха через перфорированные трубы.

Обеззараженные сточные воды по самотечно-напорному трубопроводу сбрасываются в приемник сточных вод – реку  Пярдомля.

На основе данных МУП «Благоустройство» была получена информация по сетям водоотведения, вся характеристика сетей водоотведения представлена в таблице ниже:

Таблица 110 Магистрали системы водоотведения

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Год постройки | Протяженность, км | Износ, % | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канализационные сети асбоцементные | г.Бокситогорск | 1993 | 0,77 | 50,14 | 300 |
| 2 | Канализационные сети керамические | г.Бокситогорск | 1993 | 0,27 | 34,15 | 300 |
| 3 | Канализационные сети стальные | г.Бокситогорск | 1993 | 0,103 | 54,63 | 300 |
| 4 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 21 | 1967 | 0,2 | 76,99 | 150 |
| 5 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск. ул.Вишнякова, дом 25 | 1968 | 0,223 | 74,99 | 150 |
| 6 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 29 | 1979 | 0,2 | 51,43 | 150 |
| 7 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 15 | 1958 | 0,148 | 94,69 | 150 |
| 8 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Комсомольская, дом 6 | 1956 | 0,122 | 98,43 | 150 |
| 9 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,12 | 56,53 | 150 |
| 10 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,216 | 35,09 | 150 |
| 11 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Новогородская, дом 12 | 1987 | н/д | 37,06 | 150 |
| 12 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1959 | 0,162 | 92,76 | 150 |
| 13 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1983 | 0,216 | 43,32 | 150 |
| 14 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Садовая, дом 15 | 1966 | 0,071 | 78,84 | 150 |
| 15 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск. ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,056 | 88,97 | 150 |
| 16 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 9 | 1963 | 0,202 | 84,9 | 150 |
| 17 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дом 19/2 | 1977 | 0,201 | 55,32 | 150 |
| 18 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дом 28 | 1977 | 0,398 | 55,33 | 50 |
| 19 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 10 | 1969 | 0,465 | 73,01 | 150 |
| 20 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,089 | 66,6 | 150 |
| 21 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 14 | 1970 | 0,262 | 70,99 | 250 |
| 22 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Школьная, дом 20 | 1954 | 0,073 | 100,0 0 | 150 |
| 23 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 13 | 1973 ' | 0,418 | 63,33 | 250 |
| 24 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15 | 1971 | 0,185 | 67,4 | 250 |
| 25 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1975 | 0,95 | 59,36 | 150 |
| 26 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 17 | 1973 | 0,201 | 62,37 | 150 |
| 27 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 19 | 1972 | 0,299 | 65,38 | 150 |
| 28 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 25 | 1970 | 0,362 | 69,37 | 150 |
| 29 | Сети дождевой канализации | Бокситогорск,ул. Павлова,кв.29 | 1973 | 0,655 | 100,0 0 | н/д |
| 30 | Сети хоз. фекальн. канализ. | Бокситогорск,ул. Вишнякова | 1950 | 0,46 | 100,0 0 | 300 |
| 32 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ПТУ | 1975 | 0,6 | 100,0 0 | 150 |
| 33 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дома 25-30 | 1970 | 0,257 | 81,07 | 200,150 |
| 34 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 11 | 1957 | 0,16 | 100,0 0 | 150 |
| 35 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 12 | 1955 | н/д | 100,0 0 | 150 |
| 36 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 13 | 1957 | 0,45 | 100,0 0 | 300,150 |
| 37 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 15 | 1956 | 0,388 | 100,0 0 | 300,150 |
| 38 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 16 | 1958 | 0,05 | 100,0 0 | 150 |
| 39 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 18 | 1958 | 1,6 | 100,0 0 | 150 |
| 40 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 1-а | 1950 | 0,466 | 100,0 0 | 200 |
| 41 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 1-6 | 1953 | 1.564 | 100,0 0 | 200,150 |
| 42 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 2 | 1953 | 0,566 | 100,0 0 | 150 |
| 43 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 20 | 1956 | 1 | 100,0 0 | 250 |
| 44 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 21 | 1964 | 0,756 | 92,16 | 250,150 |
| 45 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 26-28 | 1985 | 0,131 | 45,99 | 300,250,150 |
| 46 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Вишнякова, дом 32 | 1971 | 0,107 | 81,29 | 150 |
| 47 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул. Вишнякова, дома 21 -22 | 1967 | 0,127 | 86,96 | 300,150 |
| 48 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Павлова, дома 21-24 | 1972 | 0,083 | 78,05 | 150 |
| 49 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Павлова, дома 23-26 | 1973 | 0,121 | 100,0 0 | 150 |
| 50 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29,ул.Павлова, дом 25 | 1974 | 0,181 | 100,0 0 | 150 |
| 51 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 3 | 1954 | 0,309 | 100,0 0 | 150 |
| 52 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 |  | 60,07 | 150 |
| 53 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 4 | 1954 | 0.494 | 100,0 0 | 300,150 |
| 54 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск. квартал 5 | 2001 | 0.255 | 22,53 | 150 |
| 55 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 5 | 1958 | 1,068 | 100,0 0 | 200 |
| 56 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 6 | 1953 | 0,186 | 100,0 0 | 200,150 |
| 57 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 7 | 1938 | 0,22 | 100,0 0 | 150 |
| 58 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 8 | 1956 | 0,565 | 100,0 0 | 150 |
| 59 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 2 | 1992 | 0,082 | 43,44 | 250 |
| 60 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от гостиницы до ЖДЦ | 1950 |  | 100,0 0 | 300 |
| 61 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от Депо до здания бывшей загот. конторы | 1954 | 0,566 | 100,0 0 | 250,150 |
| 62 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ЖДЦ до КОС | 1951 | 0,6 | 100,0 0 | 500 |
| 63 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ЖДЦ до ул.Заводской, дом 30 | 1959 | 0,55 | 100,0 0 | 300 |
| 64 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 16 до ул.Заводской, дом 11 | 1957 | 0,603 | 100,0 0 | 300 |
| 65 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 5 до ул.Заводской, дом 7/2 | 1952 | 0,79 | 100,0 0 | 200,150 |
| 66 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 7, до ул.Воронина, дом 3 | 1956 | 0,554 | 100,0 0 | 150 |
| 67 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул.Социалистической дом 20 до ул.Заводской, дом 10 (бывшее здание ателье) | 1952 | 0,725 | 100,0 0 | 200 |
| 68 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск от ул.Школьной, дом 11 до ул.Заводской, дом 30 | 1957 | 0,35 | 100,0 0 | 150 |
| 69 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 |  | 55,14 | 300,150 |
| 70 | Сети хоз. фекальн. канализ. | Бокситогорск,ул. Павлова,37 | 1993 | 0,162 | 50,77 | 150 |
| 71 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Садовая | 1964 | 0,294 | 89,03 | 250 |
| 72 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дома 1-19 | 1950 | 0,655 | 100,0 0 | 200 |
| 73 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, стадион | 1958 | н/д | 100,0 0 | 150 |
| 74 | Сети хоз.бытовой канализ. | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,092 | 21,39 | 250 |
| 75 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС | 1984 | н/д | 57,82 | 500 |
| 76 | Сеть канализационная /сооружения для очистки пром. сточн. вод/ | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | 0,28 | 36.81 | 500 |
| 77 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | 0,106 | 36,96 | 500 |
| 78 | Трубопровод сточных вод /технологические трубопроводы на площадке/ | г.Бокситогорск, КОС | 1984 | н/д | 100,0 0 | 500 |
| 79 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС, цех механического обезвоживания | 1988 | 0,068 | 54,74 | 500 |
| 80 | Дренаж | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 23, дом 26 | 1973 | 0,18 | 93,32 | 250 |
| 81 | Дренаж | г.Бокситогорск, дом 5 в квартале 21 | 1964 | 0,135 | 100,0 0 | 150 |
| 82 | Дренаж | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Красных Следопытов | 1975 | 0,26 | 89,9 | 150 |
| 83 | Дренаж | г.Бокситогорск квартал29, ул.Павлова, дом 21 | 1972 | 0,225 | 99,62 | 250 |
| 84 | Дренаж | г.Бокситогорск квартал29, ул.Садовая, дом 13 | 1967 | 0,266 | 93,7 | 300 |
| 85 | Ливневая канализация | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | н/д | 74,63 | 500 |
| 86 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 | н/д | 62,92 | 400 |
| 87 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 2 | 1994 | 0,105 | 45,01 | 500,250 |
| 88 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 | 0,04 | 45,4 | 400 |
| 89 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 37 | 1993' | 0,131 | 42,06 | 200 |
| 90 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 39 | 1994 | 0,232 | 47,09 | 400 |
| 91 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, квартал 29 | 1975 | 0,184 | 100 | 600,300,150 |
| 92 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,29 | 81,81 | 400,300 |
| 93 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,084 | 31,95 | 300 |
| 94 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,186 | 49,3 | 300 |
| 95 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 15 | 1966 | 0,042 | 79,15 | 300,250 |
| 96 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,045 | 88,9 | 300,250 |
| 97 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,082 | 66,48 | 125 |
| 98 | Коллектор внеплощадочный ливневой | г.Бокситогорск, ул.Павлова, район школы № 2, квартал 26-28 | 1978 | н/д | 77,77 | 500 |
| 99 | Канализационные сети | дер.Сегла | 1973 | 1,5 км. | 100 | 150 |
| 100 | Коллектор внеплощадочный | г.Бокситогорск, квартал 26-28 | 1978 | 1,085 | 100 | 300 |
| 101 | Коллектор х/ф | г.Бокситогорск, ул.Заводская | 1947 | 0,39 | 100 | 500 |
| Итого | 27,927 | 43,6 | - |

Исходя информации представленной в таблице, можно сделать вывод, что моральный и физический износ 28,8% от всех сетей, эксплуатирующихся в данный, момент имеет износ 100%.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В состав технологических зон централизованного водоотведения Бокситогорского городского поселения входит только город Бокситогорск, во всех остальных населенных пунктах используются выгребные ямы. На территории города Бокситогорск к централизованной системе водоотведения подключено 97,4 % зданий.

В городе Бокситогорск действует неполная раздельная система канализации. В сеть хозяйственно-бытовой канализации поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки, административных и общественных зданий и предприятий.

Системой централизованной канализации охвачен почти весь город. По уличным самотечным сетям стоки направляются на городские сооружения полной биологической очистки. В городе имеется канализационная насосная станция, обслуживающая один жилой дом. Проектная производительность КНС составляет 8 м3/сут., фактическая – 5 м3/сут. Протяженность канализационных сетей города 25,6 км. Фактический износ сетей достигает 60-70%.

На территории города Бокситогорск отводиться объём стоков равный 12,5 тыс. м3/сут. Суммарный объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 11,23 тыс. м3/сут.

Канализационные очистные сооружения (КОС) расположены на северо- западе в 1 км от города Бокситогорск. КОС состоят из двух технологических ниток. Первая очередь была введена в 1954 году и имеет 100% износ зданий, сооружений, оборудования и не отвечает требованиям к очистке стоков. Вторая очередь была запущена в 1985 г, производительностью 10,0 тыс. м3/сут. (максимальной производительностью в период дожей до 13 тыс. м3/сут). Здания и сооружения нуждаются в реконструкции и модернизации, оборудование имеет 100% износ. КОС включают в себя приемный колодец, песколовки, блок аэротенков, вторичный отстойник, фильтры доочистки, илосборник, склад жидкого хлора, контактный резервуар. Осадок сбраживается и выпускается на иловые карты. После обезвоживания и обеззараживания осадок вывозится на свалку (каждые 5 лет).

Степень очистки стоков на сооружениях недостаточна и составляет 63%.

После очистки на КОС стоки сбрасываются в р. Пярдомля. Сброс осуществляется по трубе диаметром 1000 мм (на территории КОС), затем в мелиоративный канал протяженностью 500 м (за территорией КОС), сообщающийся с рекой. Место выпуска находится вне черты города в северо-западном направлении под углом 45 градусов на расстоянии 3,4 км от устья р. Пярдомля.

ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём» имеет на своем балансе канализационные очистные сооружения механической очистки. Очистные сооружения предназначены для очистки производственных стоков завода в количестве 19,8 тыс. м3/сут. Сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки. В составе очищенных сточных вод превышены такие показатели, как ХПК, взвешенные вещества, азот аммонийный, нефтепродукты, алюминий.

Хозяйственно-бытовые стоки от завода, расходом 1,6 тыс. м3/сут поступают в сети городской канализации.

3.4.2 Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В 2012 году отведением сточных вод на территории Бокситогорского городского поселения занималось две организации. В период с 01.01.12 по 08.09.12 водоотведением в муниципальном образовании занималась организация ООО «Теплосервис», начиная с 09.09.12 отведением сточных вод в муниципальном образовании Бокситогорского городского поселения занимается МУП «Благоустройство». Согласно представленным данным этими организациями была получена следующая информация:

Таблица 111 Водоотведение по группам потребителей в городе Бокситогорск в 2012-2013 году

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 (по Данным ООО «ТеплоСервис» | 2012 (по Данным МУП «Благоустройство») | Итого за 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем стоков принятых на КОС, в т.ч.: | тыс.м3/год | 1472,48 | 607,414 | 2079,89 | 2646,23 |
| 2 | от населения | тыс.м3/год | 939,49 | 364,400 | 1303,89 | 1707,4 |
|  |  | % | 63,8 | 60 | 62,69 | 64,5 |
| 3 | от бюджето-финансируемых организаций | тыс. м3/год | 82,239 | 22,700 | 104,94 | 91,68 |
|  |  | % | 5,59 | 3,7 | 5,05 | 3,46 |
| 4 | от прочих потребителей | тыс.м3/год | 450,76 | 220,300 | 671,06 | 847,15 |
|  |  | % | 30,61 | 36,3 | 32,26 | 32,01 |

Рисунок 16 Разбивка общего количества полученных стоков по группам потребителей

Большая часть хозяйственно-бытовых стоков приходит от населения, это 65 % от общего количества принятых стоков. Второй группой потребителей по величине сбрасываемых стоков является прочие потребители  порядка 32 %. Оставшаяся доля сбрасываемых стоков приходится на бюджетные организации.

На территории города Бокситогорск имеется одна насосная станция максимальной производительностью 5 м3/сут, эта насосная станция обслуживает один жилой дом. Все остальные сточные воды самотеком поступают в сооружения КОС. Проектная мощность КОС составляет 10 тыс. м3/сут. Исходя из балансов водоотведения резерв мощности за 2013 г. составил 27,5 %.

Таблица 112 Резерв мощности КОС

| Наименование | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический среднегодовой объем стоков в сутки | Тыс. м3 | 5,75 | 5,70 | 5,70 | 7,25 |
| Максимальная производительность КОС | Тыс. м3 | 10 | 10 | 10 | 10 |

3.4.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 113 Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

По состоянию на 2013 год большая часть сетей водоотведения города Бокситогорск находится в крайне критическом состоянии. Во время повышенной нагрузки на ливневые стоки здания очистных сооружений не справляются с объемами сточных вод. Все насосное оборудование здания насосной станции и очистных сооружений имеет физический и моральный износ более 90 %. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности системы водоотведения в целом. Поскольку такой износ оборудования во время повышенных нагрузок на систему водоотведения и очистки стоков может привести к большему количеству аварий в системе в целом.

По данным МУП «Благоустройство» все сточные воды, которые проходят очистку в здании КОС сбрасываются в реку Пярдомля. Согласно полученным результатам анализа все показатели соответствую СанПиН 2.1.5 980-00.

3.4.4 Состояние учёта

Согласно предоставленной информации приборы учёта канализационных стоков отсутствуют. Учёт принятых сточных вод ведётся расчётным методом.

3.4.5 Воздействие на окружающую среду

Согласно данным МУП «Благоустройство» химический анализ воды, поступающий в здания КОС, выглядит следующим образом:

Таблица 114 Химический анализ воды поступающей на очистку

| Определяемые Показатели | Результаты исследований |
| --- | --- |
| Прозрачность натуральная | 4,0 см |
| Прозрачность после отстоя | 5,5 см |
| Температура | 6.0 °С |
| Взвешенные вещества | 72,6+18,2 мг/л |
| Водородный показатель (рН) | 7,28 ±0,01 ед.рН |
| БПК-5 | 93,43 + 23,36 мг02/л |
| Растворённый кислород | менее 1,0 мг02/л |
| ХПК | 163,2 ±32,6 мЮ2/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 16.4+4,1 мг/л |
| Нитриты (по N02) | менее 0,02 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 1,3 + 0,2 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 609,0 + 60.9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | 34,7 + 5,2 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 22,0 ±2,2 мг/л |
| Железо общее | 1,15 ±0,29 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л |
| Фосфаты | 0,5 ± 0,2 мг/л |

При прохождении сточных вод через систему очистки стоков согласно выше указанным технологиям значения показателей изменяются и выглядят следующим образом:

Таблица 115 Химический анализ воды на выходе из зданий КОС

| Определяемые Показатели | Результаты исследований |
| --- | --- |
| БПК-5 | 2,31 ± 0,69 мг02/л |
| ХПК | 51,0+12,8 мг02/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 3,6 ± 1,1 мг/л |
| Нитриты (по N02) | 0,12 + 0,03 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 15,5+2,3 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 349,0 + 34,9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | 30,1 +4,5 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 17,0+ 1,7 мг/л |
| Железо общее | 0,11 +0,03 мг/л |
| Нефтепродукты | менее 0,05 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л |
| Общий фосфор | 0,43+0,15 мг/л |
| Фосфаты | 0,38+0,13 мг/л |

Таблица 116 Нормы согласно СанПиН 2.1.5.980-00

| № | Показатели | Категории водопользования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взвешенные вещества* | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на |
|  |  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  |  | Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5 %. |
|  |  | Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются |
| 2 | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |
| 3 | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике |
|  |  | 20 см | 10 см |
| 4 | Запахи | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью |
|  |  | более 2 баллов, обнаруживаемые: |
|  |  | непосредственно или при последующем хлорировании или других способах обработки | непосредственно |
| 5 | Температура | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет |
| 6 | Водородный показатель (рН) | Не должен выходить за пределы 6,5—8,5 |
| 7 | Минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3, в т. Ч.: |
|  |  | хлоридов – 350; |
|  |  | сульфатов – 500 мг/дм3 |
| 8 | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, |
|  |  | в пробе, отобранной до 12 часов дня. |
| 9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Не должно превышать при температуре 20 °С |
|  |  | 2 мг О2/дм3 | 4 мг О2/дм3 |
| 10 | Химическое потребление кисло-рода (бихроматная окисляемость), ХПК |  |
|  |  | Не должно превышать: |
|  |  | 15 мг О2/дм3 | 30 мгО2/дм3 |
| 11 | Химические вещества | Не должны содержаться в воде водных объектов |
|  |  | в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | Вода не должна содержать возбудителей |
|  |  | кишечных инфекций |
| 13 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизне-способные цисты патогенных кишечных простейших |  |
|  |  | Не должны содержаться в 25 л воды |
| 14 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не более | Не более |
|  |  | 100 КОЕ/100 мл | 100 КОЕ/100 мл |
| 15 | Общие колиформные бактерии | Не более |
|  |  | 1000 КОЕ/100 мл | 500 КОЕ/100 мл |
| 16 | Колифаги | Не более |
|  |  | 10 БОЕ/100 мл | 10 БОЕ/100 мл |

По данным МУП «Благоустройство» все сточные воды, которые проходят очистку в здании КОС сбрасываются в реку Пярдомля. На протяженности реки проводятся ежемесячные заборы воды для анализа. Согласно полученным результатам анализа все показатели соответствую СанПиН 2.1.5 980-00. Все результаты анализов представлены в таблице ниже.

Таблица 117 Химический анализ воды за 2013 год

| Определяемые показатели | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м |
| Прозрачность натуральная | 25,0 см | 23,0 см | 25,0 см | 8,0 см | 11,0 см | 20,0 см | 16,0 см | 15,4 см | 12,0 см | 17,0 см |
| Прозрачность после отстоя | 28,0 см | 26,0 см | 27,0 см | 10,0 см | 15,0 см | 23,5 см | 17,0 см | 17,0 см | 16,0 см | 19,0 см |
| Температура | 10°С | 1ГС | 11,0°С | 12,0 °С | 14,0 °С | 12,0 °С | 10,0°С | 12,0 °С | 11,0 °С | 10,0 °С |
| Взвешенные вещества | 22,4 ± 5,6 мг/л | 26,8 ± 6,7 мг/л | 19,8 + 4,9 мг/л | 46,6 + 11,6 мг/л | 24,8 ± 6,2 мг/л | 1,2 + 0,4 мг/л | 0,8 + 0,3 мг/л | 2,4 + 0,7 мг/л | 9,0 ± 2,7 мг/л | 32,4 ±8,1 мг/л |
| Водородный показатель (рН) | 8,05 ± 0,02 ед. рН | 7,74 ± 0,02 ед. рН | 8,06 + 0,02 ед.рН | 7,71 + 0,02 ед.рН | 7,38 + 0,01 ед.рН | 7,50 ±0,01 ед.рН | 8,07 + 0,02 ед.рН | 7,58 ± 0,02 ед.рН | 7,37 + 0,01 ед.рН | 7,25 ±0,01 ед.рН |
| БПК-5 | 0,40 ±0,14 мЮ2/л | 2,27 + 0,68 мг02/л | 3,00 ± 0,9 мЮ2/л | 5,10 ± 1,53 мг02/л | 5,24+1,57 мЮ2/л | 2,39 ± 0,72 мг02/л | 1,24 +0,37 мЮ2/л | 3,37 ± 1,01 мЮ2/л | 2,20 ± 0,70 мЮ2/л | 4,06 ± 1,22 мЮ2/л |
| Растворённый кислород | 8,47 + 2,54 мЮ2/л | 7,98 ±2,39 мЮ2/л | 7,12 + 2,14 мг02/л | 3,72+ 1,12 мг02/л | 4,18+1,25 мЮ2/л | 6,36+ 1,91 мЮ2/л | 7,79 ± 2,34 мЮ2/л | 13,05 + 3,26 мЮ2/л | 8,07 + 2,40 мг02/л | 9.44 ±2,83 мг02/л |
| ХПК | 10,0 + 3,0 мЮ2/л | 10,0 + 3,0 мЮ2/л | 9,7 + 2,9 мг02/л | 38,8 + 9,7 мЮ2/л | 28,2 ±7,1 мЮ2/л | 28,2 + 7,1 мг02/л | 8,4 + 2,5 мЮ2/л | 25,2 ± 6,3 мЮ2/л | 10,2+2,6 мЮ2/л | 30,6 ± 7,7 мЮ2/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 0,18 ±0,06 мг/л | 2,7 + 0,8 мг/л | 1,67 + 0,5 мг/л | 4,9+ 1,5 мг/л | 3,1 ±0,9 мг/л | 1,98+ 0,59 мг/л | 0,82 + 0,29 мг/л | 1,9 + 0,6 мг/л | 4,6 + 1,4 мг/л | 2,6 ± 0,8 мг/л |
| Нитриты (по N02) | менее 0,02 мг/л | 0,02 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л | 0,04 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | 0,04 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 1,6 ±0,2 мг/л | 1,25+0,19 мг/л | 0,55 + 0,08 мг/л | 1,05 + 0,16 мг/л | 0,55 ± 0,08 мг/л | 0,50 + 0,08 мг/л | 8,1 + 1,2 мг/л | 2,85 + 0,43 мг/л | 3,15 ±0,47 мг/л | 0,40 ± 0,06 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 209,0 ± 20,9 мг/л | 239,0 ± 23,9 мг/л | 287,0 + 28,7 мг/л | 399,0 + 39,9 мг/л | 244,0 ± 24,4 мг/л | 227,0 + 22,7 мг/л | 248,0 + 24,8 мг/л | 494,0 + 49,4 мг/л | 319,0 + 31,9 мг/л | 269,0 ± 26,9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | менее 10,0 мг/дм' | менее 10,0 мг/дм3 | менее 10,0 мг/л | 24,8 + 3,7 мг/л | 17,0 ±2,6 мг/л | менее 10,0 мг/л | менее 10,0 мг/л | 101,0+ 15,2 мг/л | 26,2+ 3,9 мг/л | менее 10,0 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 14,0 ± 1,4 мг/л | 17,7+ 1,8 мг/л | 21,0 + 2,1 мг/л | 17,0+1,7 мг/л | 14,8 ± 1,5 мг/л | 10,5 + 1,1 мг/л | менее 10,0 мг/л | 16,2+ 1,6 мг/л | 23,0 + 2,3 мг/л | 11,8+ 1,2 мг/л |
| Железо общее | 0,57 ±0,14 мг/л | 0,53+0,13 мг/л | 0,19 + 0,05 мг/л | 0,39 + 0,1 мг/л | 0,18 ±0,05 мг/л | 0,19 + 0,05 мг/л | 0,14 + 0,04 мг/л | 0,13 ±0,03 мг/л | 0,26 + 0,07 мг/л | 0,19 ±0,05 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л |
| Нефтепродукты | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л |
| Общий фосфор | менее 0.04 мг/л | 0,10 + 0,04 мг/л | 0,12 + 0,04 мг/л | 0,54+ 0,19 мг/л | 0,23 ± 0,08 мг/л | менее 0,04 мг/л | 0,07 + 0,03 мг/л | 0,51+0,18 мг/л | 0,20 + 0,07 мг/л | 0,5 + 0,2 мг/л |
| Фосфаты | менее 0,016 мг/л | 0,08 + 0,03 мг/л | 0,03 + 0,01 мг/л | 0,43 + 0,15 мг/л | 0,18 ±0,06 мг/л | менее 0,016 мг/л | 0,05 + 0,15 мг/л | 0,46 + 0.16 мг/л | 0,13 + 0,05 мг/л | 0,38 ±0,13 мг/л |

3.4.6 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоотведение осуществляет Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом:

Таблица 118 Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1128,930 | 6337,890 | 8205,250 |
| 2 | Материалы | тыс. руб. | - | 674,500 | 705,000 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 231,240 | 439,810 | 426,380 |
| 4 | Ремонт | тыс. руб. | 261,510 | 2819,900 | 3018,700 |
| 5 | ФОТ | тыс. руб. | 1086,100 | 2966,100 | 3150,000 |
| 6 | Отчисления | тыс. руб. | 329,090 | 898,700 | 954,450 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 304,640 | 254,800 | 0,000 |
| 9 | Общеэксплуатационные | тыс. руб. | 511,120 | 2555,700 | 2701,800 |
| 10 | Прочие | тыс. руб. | - | 1828,600 | 2253,920 |
|  | Полная себестоимость | тыс. руб. | 3852,630 | 18776,000 | 21415,500 |
|  | Себестоимость (1 м3) | руб./м3 | 6,340 | 9,560 | 10,900 |
|  | Рентабельность | % | 30,700 | 10,600 | 11,990 |
|  | Выручка | тыс. руб. | 5233,990 | 19724,000 | 23557,000 |
|  | Валовая прибыль | тыс. руб. | 1181,360 | 948,650 | 2142,000 |
|  | Средний тариф (1 м3) | руб./м3 | 8,610 | 10,040 | 10,000 |

Основными статьями затрат в 2012 г. являются:

- расходы на электроэнергию – 29 %;

- расходы на оплату труда – 28,2 %;

- общеэксплуатационные расходы – 13,3 %.

Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2012 N 217-п установлены тарифы на товары (услуги) муниципального унитарного предприятия "Благоустройство", реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения потребителям Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2012-2013 гг.:

| N п/п | Наименование товара (услуги) | Период с 19.11.2012 по 31.12.2012 | Период с 01.01.2013 по 30.06.2013 | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м <*> | Тариф для населения, руб./куб. м <*> |
| 1. | Питьевая вода | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 14,53 | 14,53 |
| 2. | Водоотведение | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 10,41 | 10,41 |

<*> тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

3.4.7 Имеющиеся проблемы и направления их решения

Основной проблемой в системе водоотведения Бокситогорского городского поселения является  повышенный физический и моральный износ сетей водоотведения. Большая часть сетей изношена на 100%, это является причиной повышенного количества аварий в сетях водоотведения и в системе в целом.

В деревне Сегла отсутствуют очистные сооружения, все стоки сбрасываются на рельеф без очистки. Требуется установка локальных очистных сооружений.

Большая часть насосного оборудования изношена  более чем на 90%. В связи с этим на перекачку стоков затрачивается большое количество электроэнергии.

В сточных водах встречается песок и ветошь, что приводит к засорению оборудования и систем водоотведения.

В городе Бокситогорск 7 точек сброса ливневых стоков. Все ливневые стоки сбрасываются на рельеф. Необходимо строительство локальных очистных сооружений для ливневой канализационной системы города Бокситогорск.

3.5 Система газоснабжения

3.5.1 Характеристика системы и институциональная структура

Газоснабжение потребителей Бокситогорского городского поселения осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа в баллонах.

По территории Бокситогорского городского поселения проходит многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец-Ленинград 1» (см. таб. ниже).

Таблица 119 Технические характеристики газопроводов-отводов

| Наименование газопроводов-отводов | Км подключения | Протяженность, км | Dн., мм | Тст., мм | Рпр., Мпа | Производительность, млн. м³/год | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект | Факт |  |
| Магистральный газопровод Грязовец-Ленинград I |
| г.Бокситогорск | 412,3 | 13,5 | 426 | 8 | 5,5 | 1226,4 | 318,6 | 1994 |

Из населенных пунктов, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения газифицирован только г. Бокситогорск, дер. Сёгла. Природный газ поступает по магистральному газопроводу через ГРС Бокситогорск, расположенную в 1,5 км. на севере города.

Таблица 120 Технические характеристики газораспределительных станций

| Наименование ГРС | Год ввода | Рпроект., Мпа | Ррабочее, Мпа | Q проект., тыс. м³/час | Q факт. макс., тыс. м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Бокситогорск | 1994 | 5,5 | 0,3/0,6 | 4,7 | 0,3/0,6 | 140 | 42,4 |

На ГРС Бокситогорск имеется 2 выходных коллектора:

- ВК1 – проектное выходное давление 3 кгс/см2, проектная производительность 10 тыс. куб. м/ч. (на город);

- ВК2 – проектное выходное давление 6 кгс/см2, проектная производительность 130 тыс. куб. м/ч. (на БТЭЦ-3).

Газораспределительные сети находятся в эксплуатации ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Поставщиком природного газа является ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург».

Система газоснабжение природным газом – двухступенчатая. От ГРС газ среднего давления по газопроводам  подается к ГРПШ, где происходит снижение давления со среднего на низкое. И далее газ низкого давления поступает непосредственно к потребителям. Основными потребителем природного газа является БТЭЦ-3. Потребители жилищно-коммунального сектора используют природный газ для пищеприготовления.

Газовая сеть среднего давления – тупиковая.

Газовая сеть низкого давления – смешанная.

Суммарная протяженность системы газораспределительных сетей среднего давления составляет 4,2 км.

Система  газоснабжения  находится  в  удовлетворительном  состоянии. Протяжённость сетей по муниципальному образованию приблизительно составляет 38,9 км, износ - 30%. Дефектных и исчерпавших срок службы газопроводов не существует. Периодично производится диагностика сетей, сетей подлежащих замене - нет. Характеристика газорегуляторного оборудования представлена в таблице ниже.

Таблица 121 Перечень газорегуляторных шкафных пунктов г. Бокситогорск

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Год строительства | Пропускная способность, м3/час | Износ оборудования | Присоединенная нагрузка м3/час | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ-07-241 | ул. Вишнякова, д. 2 | 1996 | 1800 | 65 | 749 | Жилой фонд |
| 2 | ГРПШ-07-241 | ул. Красных следопытов, д.3 | 1996 | 1800 | 65 | 749 | Жилой фонд |
| 3 | ГРПШ | ул. Заводская, д. 1а Бокситогорская служба газоснабжения | 2003 | 90 | 30 | 18,6 | Бокситогорская служба газоснабжения |

3.5.2 Балансы, резервы и дефициты системы

Основными потребителями природного газа являются БТЭЦ-3, коммунальный сектор, отопительная котельная.

На сегодняшний день количество газифицированного (природным газом) населения составляет 16 068 чел., что составляет примерно 97% от общего числа населения. Все МКД на территории Бокситогорского городского поселения газифицированы.

В частном секторе сосредоточено 656 домов, причём около 300 являются жилыми  домами. Основная часть частного сектора на сегодняшний день снабжаются сжиженным газом в баллонах.

Потребление природного газа – 114,101 млн. м3 в год, в том числе:

−  промышленные, коммунальные и прочие потребители – 108,321 млн. м3 в год;

−  население 2,073 млн. м3 в год.

Сжиженный газ потребляется в основном населением и организациями. Потребление сжиженного газа в болонах на 2012 г. составило 2,22 тонны.

Таблица 122 Сводная таблица расходов природного газа за 2012г.

| Наименование | Существующее положение Расход газа |
| --- | --- |
|  | Среднегодовая нагрузка, м3/час | Потребление млн. м3/год |
| Промышленные и коммунальные предприятия | 12364 | 108,307 |
| Коммунально-бытовые нужды, в том числе: | 1226,4 | 5,793 |
| население | 568 | 2,073 |
| прочие потребители | 1019 | 3,720 |
| ИТОГО | 13951 | 114,101 |

На сегодняшний день загрузка ГРС Бокситогорск составляет чуть более 30 %, что говорит о возможности подключения новых потребителей. Имеющиеся выходные коллекторы, так же располагают резервами для возможного подключения новых потребителей. Проектная производительность ВК1 (распределительный газопровод среднего давления) располагает возможностью подключение населения и различного рода небольших предприятий, в то время как ВК2 (распределительный коллектор высокого давления) обладает необходимым ресурсом для подключения объектов коммунальной инфраструктуры.

3.5.3 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область»:

Таблица 123 Розничные цены на природный газ на 2012г.

| № п/п | Наименование услуги | с 01 января по 30 июня 2012 года | с 01 июля по 31 декабря 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. за 1000 куб. м. |
| 1. | На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 4056,76 | 4537,06 |
| 2. | На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 3946,08 | 4420,15 |

3.5.4 Имеющиеся проблемы и направления их решения:

1) На сегодняшний день актуальным вопросом развития централизованного газоснабжения в Бокситогорском городском поселении является составление электронной модели сетей газоснабжения с гидравлическим анализом системы, описанием возможных участков нового подключения и предложениями по реконструкции и модернизации системы в целом. Стоимость приведённой работы может составить 1000 тыс. руб.

2) Централизованным газоснабжением охвачена большая часть Бокситогорского городского поселения. Уровень обеспеченности населения природным газом на сегодняшний день составляет примерно 97,1%. В долгосрочной перспективе может ожидаться подключение 700 домов частного сектора, из которых примерно 300 домов являются жилыми. Для возможности подключения новых потребителей необходима прокладка около 17 км газопровода среднего давления. Затраты на строительно-монтажные работы можно определить только после проведения проектных работ. Полная стоимость проекта оценивается до 20 000 тыс. руб.

3) В ближайшей перспективе произойдёт подключение к сетям следующих объектов нового строительства:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном (г. Бокситогорск, в районе улицы спортивной; проектная нагрузка 451100 куб. м/год): по предварительным данным газопровод среднего давления будет подключён на  пересечении ул. Вишнякова и ул. Садовая; протяжённость требуемой прокладки до ФОК составит 800 м. Затраты на строительно-монтажные работы определяются на основании проекта, затраты на проектные работы могут составить 2 500 тыс. руб.

- Аптека (г. Бокситогорск, ул. Садовая, во дворе  дома 15; проектная нагрузка 8000 куб. м/год).

- Малоэтажный многоквартирный дом (г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 3; проектная нагрузка 10000 куб. м/год).

- Котельная мощностью 97,16 МВт (г.Бокситогорск, ул. Заводская, оценочная проектная максимальная нагрузка 11,5 тыс.куб.м/час). Исходя из часовой максимальной нагрузки подключение данной котельной к распределительному газопроводу среднего давления (ВК1) не возможно. Существует два варианта подвода газопровода:

- от распределительного газопровода высокого давления ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" (ВК2), точка возможного подключения удалена от объекта на расстояние не более 100 метров.

- от ГРС Бокситогорск с прокладкой газопроводных сетей на 4,5 км.

Затраты на проведение данного мероприятия возможно оценить только разработанному проекту. Стоимость всех проектных и строительно-монтажных работ заложены в мероприятии строительства газовой котельной мощностью 97,16 МВт по ул. Заводская.

Износ существующих сетей газоснабжения составляет приблизительно 30%, износ оборудования достигает 65%. Периодично производится диагностика сетей, сетей подлежащих замене – нет.

3.6 Система утилизации (захоронения) ТБО

3.6.1 Характеристика системы и институциональная структура

Постановлением администрации Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 24 мая 2010 года № 207 утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Сбор, транспортировка твёрдых бытовых отходов (ТБО) и крупногаборитных отходов (КГО) от населения и от производства Бокситогорского городского поселения осуществляется организациями, имеющими право на данный вид деятельности, а именно ООО «Бокситогорская городская жилищная управляющая организация» (ООО «БГЖУО») и ООО "Районная жилищная управляющая компания" (ООО «РЖУК») - обслуживание оборудованных площадок сбора ТБО и КГО; МУП «Благоустройство» - ликвидация несанкционированных свалок (таб. ниже) и смет с территорий улиц города и сбор ТБО от прочих потребителей.

На территории Бокситогорского городского поселения используется способ обезвреживания ТБО путем захоронения. Захоронению твердых бытовых  и промышленных отходов на полигоне г.Бокситогорска осуществляет ООО «Благоустройство».  В данное время ТБО вывозятся на территорию полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский  муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, в районе северной границы г. Бокситогорска, вдоль подъездной дороги «а/д Бокситогорск – Батьково -  Радынский  карьер». Отходы регулярно уплотняются экскаватором.

Характеристика полигона:

- площадь полигона – 4,5 га:

- расчётный срок эксплуатации – 15 лет;

- расчётный объём складируемых отходов (при γ = 200 кг/куб. м)  за время эксплуатации – 880 000 куб. м;

- расчётный ежегодный объём принимаемых отходов – 60 000 куб. м

В Бокситогорском городском поселении пункты приема вторичного сырья отсутствуют.

Структура сбора и утилизации ТБО и КГО за 2012г. представлена ниже:

Таблица 124 Сведения о фактических объёмах ТБО и КГО в 2012г.

| Сбор, м3 | Утилизация, м3 |
| --- | --- |
| Несанкционированные свалки | ТБО и КГО |  |
| 1990 | 30122 | 32112 |

Система сбора и удаления ТБО от населения

Применяется контейнерная система сбора. Частный сектор не охвачен организованной системой сбора.

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, не оборудованных мусоропроводом, выносят бытовые отходы в железные контейнеры, которые отгружаются ежедневно специализированным транспортом, включая выходные. Размещение сборочных контейнеров производит ООО «БГЖУО» и ООО «РЖУК».

Таблица 125 Система сбора ТБО

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |
| --- | --- |
|  | Контейнерная |
| Жилищный сектор благоустроенный | 100 |
| Жилищный сектор частный | Не охвачен системой сбора ТБО |
| Организации и учреждения | Нет данных |

Таблица 126 Характеристика установленных контейнеров для сбора ТБО

| № п/п | Адрес | Контейнеры для сбора ТБО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м3 | Количество, шт. |
| 1 | г. Бокситогорск | 0,75 | 232 |
| 2 | дер. Сегла | 0,75 | 2 |

Таблица 127 Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО от населения

| № п/п | Адрес | Суточное накопление отходов, м3. | Количество установленных контейнеров, шт. | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждений | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Бокситогорск |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Заводская, дом 6 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 2 | ул.Социалистическая, дом 8 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 3 | ул.Школьная, дом 10 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 4 | ул.Комсомольская, дом 6 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 5 | ул.Вишнякова, дом 2/1 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 6 | ул.Воронина, дом 9 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 7 | ул.Павлова, дом 8 | 3,75 | 5 | - | - | 1 раз в сутки |
| 8 | ул.Павлова, дом 16 | 3,75 | 5 | - | - | 1 раз в сутки |
| 9 | ул.Садовая, дом 3 | 4,5 | 7 | - | - | 1 раз в сутки |
| 10 | ул.Южная, дом 13 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 11 | ул.Южная, дом 15 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 12 | ул.Южная, дом 15/2 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 13 | ул.Южная, дом 19 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 14 | ул.Южная, дом 23 | 0,75 | 1 | - | - | 1 раз в сутки |
| 15 | ул.Южная, 13/1 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 16 | ул. Нагорная, дом 1 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 17 | ул. Дымское шоссе, дом 2 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 18 | ул.Дымское шоссе, дом 4 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 19 | ул.Городская, дом 13 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 20 | ул.Новогородская, дом 8 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 21 | ул.Новогородская, дом 14 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 22 | ул. Комсомольская, дом 5 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 23 | ул.Школьная, дом 21 | 6 | 8 | - | - | 1 раз в сутки |
| 24 | ул.Школьная, дом 15 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 25 | ул.Комсомольская, дом 18 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 26 | ул.Комсомольская, дом 7 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 27 | ул.Павлова, дом 25 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 28 | ул.Кр.Следопытов, дом 4 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 29 | ул.Кр.Следопытов, дом 6 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 30 | ул.Металлургов, дом 3 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 31 | ул.Металлургов, дом 5 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 32 | ул.Металлургов, дом 7 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 33 | ул.Социалистическая, дом 19 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 34 | ул.Социалистическая, дом 16 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 35 | ул.Спортивная, дом14 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 36 | ул.Спортивная, дом 10 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 37 | ул.Спортивная, дом 6 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 38 | ул.Социалистическая, дом 1 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 39 | ул.Социалистическая, дом 5 | 1, | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 40 | ул.Социалистическая, дом 7 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 41 | ул.Социалистическая, дом 2 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 42 | ул.Заводская, дом 11/2 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 43 | ул.Заводская, дом 13/1 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 44 | ул.Советская, дом 17 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 45 | ул.Советская, дом 12 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 46 | ул.Комсомольская, дом 15 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 47 | ул.Садовая, дом 22 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 48 | ул.Садовая, дом 9 | 4,5 | 6 | - | - | 1 раз в сутки |
| 49 | ул.Павлова, дом 21 | 4,5 | 6 | - | - | 1 раз в сутки |
| 50 | ул.Вишнякова, дом 25 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 51 | ул.Вишнякова, дом 29 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 52 | ул.Павлова, дом 39 | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| 53 | ул.Металлургов,дом 2 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 54 | ул.Металлургов, дом 4 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 55 | ул.Металлургов, дом 1/31 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 56 | ул.Красных Следопытов, дом 5 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 57 | ул.Кр. Следопытов, дом 7 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 58 | ул.Кр. Следопытов, дом 10 | 3,75 | 5 | - | - | 1 раз в сутки |
| 59 | ул.Кр. Следопытов, дом 12 | 2,25 | 3 | - | - | 1 раз в сутки |
| 60 | ул.Кр. Следопытов, дом 14 | 2,25 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
| 61 | ул.Социалистическая, дом 28 | 3 | 4 | - | - | 1 раз в сутки |
|  | дер. Сегла | 1,5 | 2 | - | - | 1 раз в сутки |
| ВСЕГО: | 234 |  |  |  |

Количество контейнеров на контейнерных площадках не превышает допустимое санитарно-гигиеническими нормами. Но контейнерный парк значительно устарел, требуется замена старых мусоросборников на новые.

Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО и вывозятся транспортом для вывоза коммунальных отходов. Контейнеров для сбора КГО нет. Периодичность вывоза составляет 1 раз в сутки.

Оборудование контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Нет ограждений. В большинстве случаев контейнеры стоят на открытом грунте без водонепроницаемого покрытия.

Несанкционированные свалки на территории Бокситогорского городского поселения носят не регулярный характер. Периодически МУП «Благоустройство» производит их ликвидацию.

Таблица 128 Несанкционированные свалки (носят не регулярный характер) по населенным пунктам Бокситогорского городского поселения

| Адрес | Объем, м3 |
| --- | --- |
| г. Бокситогорск |  |
| ул.Спортивная (стоянка) | 15 |
| ул.Нагорная (частный сектор) | 10 |
| ул.Нагорная, дом1 | 10 |
| Развилка на дер. Кондратово | 5 |
| ул.Южная (за зданием Статистики) | 5 |
| Магазин «Кострома» | 5 |
| ул.Вишнякова, дом 13/11 | 7 |
| ул.Заводская, дом 8 | 4 |
| ул.Красных Следопытов, дом 1 | 8 |
| ул.Южная, дом 13 | 5 |
| ул.Железнодорожная, дом 28 | - |
| ул.Газа, дом 34 | - |
| ул.Труда | - |
| ул Железнодорожная, дом 2 | - |
| Въезд в город со стороны дер. Кондратово | - |
| ул.Первомайская, дом 2 | - |
| ул.Запрудная со стороны ул.Газовой | - |
| ул.Горняков, дом 51 | - |
| ул.Новостроительная. дом 21 | - |
| ул.Комсомольская, дом 44 | - |
| Дер.Сегла | - |
| Итого: | 74 |

Значение норм накопления твердых бытовых отходов не является постоянным, а изменяется с течением времени. Количество образующихся отходов на территории поселения зависит от многих факторов: уровня благосостояния населения, культуры, торговли, уровня развития промышленности и др. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой, за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что так же ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной превышения установленных норм накопления отходов, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение его по утвержденным методикам. Используемые нормы накопления отходов для населения утверждены решением совета депутатов Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2007 № 199:

Таблица 129 Нормы накопления твердых бытовых отходов для города Бокситогорск

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя |
| --- | --- |
|  | м3 |
| Жилой фонд благоустроенный/неблагоустроенный | 1,53 |

3.6.2 Балансы, резервы и дефициты системы

Учитывая, что крупногабаритные отходы составляют 10 – 30% от объема ТБО и при использовании среднего значения 20%, норма накопления КГО для Бокситогорского городского поселения составляет 0,306 м3/год на 1 человека.

Нормы накопления объектов общественного назначения и торговых предприятий в Бокситогорском городском поселении не разрабатывались и официально не утверждались.

Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки Бокситогорского городского поселения, у которых норма накопления не определена,  и уточнение общих объемов образования отходов.

Далее приведен расчет объемов образующихся твердых бытовых отходов на территории Бокситогорского городского поселения в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Таблица 130 Расчетно-нормативный объем образования ТБО в Бокситогорского городском поселении, рассчитанный в показателях 2010 год

| Объект | Ед. измерения | Кол. ед. изм. | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения м3/год | Объем образования ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилой фонд | 308346 |
| благоустроенный; | человек | 16713 | 1,53 | 25571 |
| частный сектор. | человек | 87 | 1,53 | 133 |
| КГО жилого фонда. | человек | 16800 | 0,306 | 5140 |
| 2. Предприятия торговли | 13 356,96 |
| промышленными товарами; | м2 торговой площади | 3100 | 0,8 | 2 480,00 |
| продовольственными товарами; | м2 торговой площади | 4531 | 1,56 | 7 068,36 |
| ларьки, палатки; | м2 торговой площади | 110 | 2,0 | 220,00 |
| складские помещения. | м2 площади | 5981 | 0,6 | 3 588,60 |
| 3. Учреждения здравоохранения | 946,81 |
| поликлиники, амбулатории; | посещение в год | 42536 | 0,015 | 638,04 |
| стационары всех типов; | место | 162 | 1,4 | 226,80 |
| аптеки, аптечные киоски. | М2 площади | 356,4 | 0,23 | 81,97 |
| 4. Учреждения временного проживания населения | 84,94 |
| гостиницы. | место | 31 | 2,74 | 84,94 |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | 135,07 |
| административные учреждения; | сотрудник | Нет данных | - | - |
| банки; | сотрудник | 29 | 1,6 | 46,40 |
| юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 48 | 0,51 | 24,48 |
| отделения связи. | сотрудник | 49 | 1,31 | 64,19 |
| 6. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования | 1 365,03 |
| детские сады; | место | 666 | 0,49 | 326,34 |
| школы; | учащийся | 1598 | 0,49 | 783,02 |
| училища; | учащийся | 231 | 0,49 | 113,19 |
| высшие учебные заведения. | учащийся | 1096 | 0,13 | 142,48 |
| 7. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения | 811,23 |
| кинотеатры, театры; | место | 700 | 0,12 | 84,00 |
| библиотеки; | посещений в год | 10800 | 0,0003 | 3,24 |
| спортивные залы, бассейны; | посещений в год | 4374 | 0,14 | 612,36 |
| залы игровых автоматов, казино, клубы; | кв. м площади | 356,4 | 0,006 | 2,14 |
| музеи, галереи; | кв. м площади | 448,3 | 0,006 | 2,69 |
| церкви. | кв. м площади | 890 | 0,12 | 106,80 |
| 8. Предприятия бытового обслуживания | 861,89 |
| ремонт бытовой техники; | кв. м площади | 380,38 | 0,05 | 19,02 |
| химчистки, прачечные; | кв. м площади | 110,97 | 0,1 | 1,10 |
| бани; | кв. м площади | 708,1 | 0,82 | 580,64 |
| косметические и парикмахерские салоны; | место | 21 | 0,19 | 3,99 |
| ателье по пошиву и ремонту одежды; | сотрудник | 21 | 0,34 | 7,14 |
| предприятия общественного питания. | место | 160 | 1,5 | 240,00 |
| 9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | 3 329,18 |
| кладбища; | кв. м площади | 356200 | 0,0089 | 3 170,18 |
| городские парки. | кв. м площади | 530000 | 0,0003 | 159,00 |
| 10. Предприятия пассажирского транспорта | 0,60 |
| автовокзалы. | пассажиров в год | 816 | 0,00074 | 0,60 |
| ИТОГО: |  |  |  | 52127,58 |
| в том числе |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 31235,87 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 20 891,71 |

Расчетно-нормативный объем образования ТБО (52127,58 куб. м/год) в Бокситогорском городском поселении является завышенным по сравнению с фактическими объёмами образования ТБО за 2012 год (таб. 124 – 32112 куб. м/год), тем не менее проектной мощности полигона (60000 куб. м/год) должно в полной мере хватит на весь период его эксплуатации.

3.6.3 Безопасность  и надежность системы

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой контейнерной системе сбора отходов выделяют сменяемые контейнеры. Выбор между сменной или несменной контейнерной системой определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зоны, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

3.6.4 Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Таблица 131 Размер платы за жилищные услуги (в том числе за утилизацию ТБО) с 1 июля 2013г.

| Статьи затрат | Тариф с 1июля 2013 года (руб. м2) |
| --- | --- |
| 1. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | 1,09 |
| 2. Услуги по содержанию общего имущества | 5,24 |
| а) Уборка и озеленение придомовой территории | 2,21 |
| б) Уборка лестничных клеток | 0,86 |
| в) Вывоз мусора | 1,41 |
| г) Освещение МОП | 0,76 |
| 3. Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества | 8,89 |
| а) содержание и текущий ремонт общестроительного и электрического общего имущества и благоустройство придомовой территории | 4,3 |
| б) содержание и текущий ремонт внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения | 4,59 |
| 4. Обслуживание ВДГО | 0,07 |
| 5. Капитальный ремонт | 5,00 |
| ИТОГО плата за жилое помещение | 20,29 |

3.6.5 Имеющиеся проблемы и направления их решения

- Отсутствует единая система учета и контроля за потоками твердых бытовых отходов.

- Отсутствуют утверждённые нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов социального значения.

Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям по ряду пунктов:

- на территории домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;

- контейнерный парк для сбора ТБО значительно устарел;

- обустройство контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;

- часть предприятий и организаций не охвачены договорами на вывоз отходов и используют для накопления отходов контейнеры жилищного фонда или места, не предназначенные для хранения ТБО.

- отсутствует система снижения объема отходов, поступающих на захоронение.

Необходимо проведение работ по определению морфологического состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов, а также сепарации ТБО на всех стадиях движения отходов.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья для Бокситогорского городского поселения рекомендуется организация системы раздельного сбора компонентов ТБО. Конкретный вид системы (пункты приема вторсырья, мусоросортировочная станция и т.д.) и ее характеристики будут определены на этапе разработки комплексной схемы санитарной очистки территории Бокситогорского городского поселения.

Необходимо определение норм накопления твердых бытовых отходов для предприятий и организаций социальной сферы.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- пересмотр политики в системе учета и контроля объектов санитарной очистки и образуемых объемов отходов;

- выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка;

- обоснование необходимых мощностей спецавтохозяйства по удалению твердых бытовых отходов и уборке территории;

- заключение договоров на вывоз ТБО от организаций и населения;

- организация контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО.

4 Характеристика состояния и проблеми в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета сбора информации

На сегодняшний день в Бокситогорском городском поселении разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бокситогорского поселения на 2010-2015 годы». Мероприятия по энергосбережению так же включены в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года».

Из-за недостаточного финансирования проведение политики в области энергосбережения осуществляется не в соответствии с план-графиком разработанных программ. Запланированные мероприятия были выполнены частично, либо вообще не производились.

На начало 2014 г. одной из нерешённых актуальных задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности является замена существующего уличного освещения на светодиодные аналоги. Обоснование целесообразности проведения данного мероприятия представлено ниже:

Эффективность замены существующего уличного освещения на светодиодные аналоги

Система наружного освещения  г. Бокситогорска насчитывает 1042 светильника, в том числе светильников ДРЛ-250 – 841 штука, ДНАТ-250  – 201 штука (табл. ниже).

Таблица 132 Характеристика уличного освещения

| № п/п | Адрес объекта | Тип светильников | Кол-во всего, штук | Суммарная мощность системы, КВт | Схему подключения линий; тип, марка, характеристики, место установки узла учета | Среднегодовое число часов работы | Среднегодовое количество выбывающих светильников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ | ДНАТ |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Жукова | 10 |  | 10 | 2,5 | Схема включения трёхкаскадная, счётчик ЦЭ 2727,прямого включения установлен в подстанции | Согласно графика включения УО утверждённого администрацией Бокситогорского городского поселения | 35 светильников |
| 2 | пер.Заводской | 2 |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| 3 | ул.Социалистическая | 20 | 8 | 28 | 6,2 |  |  |  |
| 4 | ул.Заводская | 12 | 2 | 14 | 3,3 |  |  |  |
| 5 | Тротуар на завод ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" | 26 | 3 | 29 | 6,95 |  |  |  |
| 6 | ул.Комсомольская | 27 | 10 | 37 | 8,25 |  |  |  |
| 7 | ул.Новогородская | 10 | 9 | 19 | 3,85 |  |  |  |
| 8 | ул.Городская | 12 |  | 12 | 3 |  |  |  |
| 9 | ул.Школьная | 18 | 9 | 27 | 5,85 |  |  |  |
| 10 | ул.Павлова | 24 | 15 | 39 | 8,25 |  |  |  |
| 11 | ул.Вишнякова | 13 | 7 | 20 | 4,3 |  |  |  |
| 12 | ул.Воронина | 14 | 1 | 15 | 3,65 |  |  |  |
| 13 | ул.Труда | 4 | 1 | 5 | 1,15 |  |  |  |
| 14 | ул.Привокзальная | 2 |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| 15 | пер.Привокзальный | 3 |  | 3 | 0,75 |  |  |  |
| 16 | пер.Полевой | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 17 | ул.Набережная | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 18 | ул.Рабочая | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 19 | ул.Запрудная | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 20 | ул.Комсомольская | 12 | 2 | 14 | 3,3 |  |  |  |
| 21 | ул.Садовая | 11 | 10 | 21 | 4,25 |  |  |  |
| 22 | ул.Театральная | 8 |  | 8 | 2 |  |  |  |
| 23 | Площадь Ленина, сквер вдоль ул. Садовая | 70 |  | 70 | 17,5 |  |  |  |
| 24 | ул.Вишнякова | 27 | 10 | 37 | 8,25 |  |  |  |
| 25 | ул.Красных Следопытов | 9 | 3 | 12 | 2,7 |  |  |  |
| 26 | ул.Заводская | 16 | 3 | 19 | 4,45 |  |  |  |
| 27 | ул.Дымское шоссе | 9 | 20 | 29 | 5,25 |  |  |  |
| 28 | ул.Октябрьская | 30 | 1 | 31 | 7,65 |  |  |  |
| 29 | пер. Первомайский | 9 | 1 | 10 | 2,4 |  |  |  |
| 30 | ул.Пионерская | 14 | 2 | 16 | 3,8 |  |  |  |
| 31 | ул.Полевая | 20 | 4 | 24 | 5,6 |  |  |  |
| 32 | ул.Железнодорожная | 12 |  | 12 | 3 |  |  |  |
| 33 | ул.Образцовая | 8 |  | 8 | 2 |  |  |  |
| 34 | ул.Первомайская | 19 | 2 | 21 | 5,05 |  |  |  |
| 35 | ул.Красноармейская | 3 | 1 | 4 | 0,9 |  |  |  |
| 36 | ул.Газа | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 37 | пер.Красноармейский | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 38 | пер.Газа 1 | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 39 | пер.Газа 2 | 2 |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| 40 | пер.Заручевский | 5 |  | 5 | 1,25 |  |  |  |
| 41 | пер.Октябрьский | 3 |  | 3 | 0,75 |  |  |  |
| 42 | ул.Горняков | 19 |  | 19 | 4,75 |  |  |  |
| 43 | пер.Горняков | 8 |  | 8 | 2 |  |  |  |
| 44 | ул.Саперная | 1 |  | 1 | 0,25 |  |  |  |
| 45 | ул.Луговая | 2 |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| 46 | ул.Партизанская | 3 |  | 3 | 0,75 |  |  |  |
| 47 | ул.Новостроительная | 16 |  | 16 | 4 |  |  |  |
| 48 | ул.Рудников | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 49 | пер.Рудников | 1 |  | 1 | 0,25 |  |  |  |
| 50 | ул.Фестивальная | 1 |  | 1 | 0,25 |  |  |  |
| 51 | ул.Красная | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  |
| 52 | ул.Спортивная | 29 |  | 29 | 7,25 |  |  |  |
| 53 | ул.Спортивная (двор) | 18 |  | 18 | 4,5 |  |  |  |
| 54 | Дорога к катку | 15 |  | 15 | 3,75 |  |  |  |
| 55 | ул.Южная | 23 |  | 23 | 5,75 |  |  |  |
| 56 | ул.Южная | 40 | 9 | 49 | 11,35 |  |  |  |
| 57 | ул.Безымянная | 10 |  | 10 | 2,5 |  |  |  |
| 58 | ул.Парковая | 9 |  | 9 | 2,25 |  |  |  |
| 59 | ул.Нагорная | 14 |  | 14 | 3,5 |  |  |  |
| 60 | ул.Советская | 12 |  | 12 | 3 |  |  |  |
| 61 | пер.Крутицкий | 6 |  | 6 | 1,5 |  |  |  |
| 62 | ул.Металлургов | 27 | 7 | 34 | 7,8 |  |  |  |
| 63 | ул.Школьная (дворы) |  | 10 | 10 | 1,5 |  |  |  |
| 64 | МОУ «Бокситогорская гимназия» | 11 |  | 11 | 2,75 |  |  |  |
| 65 | МОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 66 | ул.Комсомольская (дворы) |  | 9 | 9 | 1,35 |  |  |  |
| 67 | ул.Павлова (дворы) |  | 26 | 26 | 3,9 |  |  |  |
| 68 | Больничный городок | 22 |  | 22 | 5,5 |  |  |  |
| 69 | ул.Больничная | 7 |  | 7 | 1,75 |  |  |  |
| 70 | пер.Средний | 6 |  | 6 | 1,5 |  |  |  |
| 71 | ул.Комсомольская, дом 26 (дворы) |  | 16 | 16 | 2,4 |  |  |  |
|  | итого по улицам | 841 | 201 | 1042 | 240,4 |  |  |  |

Ниже приведены сведения об основных типах ламп, используемых в  настоящее время в системах наружного освещения и их светодиодных аналогов.

Таблица 133 Сравнительная характеристика осветительных приборов

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-250 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 250 | 150 | 70 |
| Срок службы, часов | 12 тыс. | 10 тыс. | до 100 тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие  начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно  добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё  время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими  технологиями.

Преимущества светодиодных ламп:

- низкое энергопотребление;

- долгий срок службы - до 100 000 часов;

- высокий ресурс прочности - ударная и вибрационная устойчивость;

- чистота и разнообразие цветов, направленность излучения;

- регулируемая интенсивность;

- низкое рабочее напряжение;

- экологическая и противопожарная безопасность. Они не содержат в своем составе ртути и почти не нагреваются.

Годовая экономия электроэнергии при замене существующих ламп на более энергоэффективные ∆Wгод-ис определяется по формуле:

∆Wгод-ис = ∆Р * Тгод * kс = (рДРЛ – рСДЛ) * N * Тгод * kи,

где:

- ∆Р – снижение установленной мощности источников света;

- Тгод – годовое число часов работы осветительной установки (3650 ч.);

- kи – коэффициент использования (1);

- рДРЛ – средняя единичная мощность ДРЛ и ДНАТ (231 Вт);

- рСДЛ – средняя единичная мощность СДЛ (70 Вт);

- N – количество ламп подлежащих замене (1042).

Годовое число часов работы осветительной установки определяется по формуле:

Тгод = Tср * Nрд

где:

- Tср – среднее количество часов работы осветительной установки в день (10 часов);

- Nрд – количество дней (365 дня).

В результате вычислений получены значения годовой экономии электроэнергии при замене ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы:

∆Wгод-ис = 612 331  кВт*ч;

Годовая экономия финансовых затрат определяется по формуле:

Эгод = ∆Wгод-ис * ц,

где:

- ц – тариф на электроэнергию (средний за базовый год) (2,7 руб./кВт*ч).

В результате вычислений получены значения годовой экономии финансовых затрат при замене существующих ламп на более энергоэффективные:

Эгод = 1678 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятия, без учета эксплуатационных затрат на замену ЛН:

Ток = З / Эгод.

где:

- З – затраты на внедрение мероприятия, без учета эксплуатационных затрат на замену

ДРЛ-250 и ДНАТ-250 (12 000 руб./шт.); З = 12 504 тыс. руб.

В результате вычислений получены значения срока окупаемости мероприятия, без учета эксплуатационных затрат при замене существующих ламп на более энергоэффективные:

Ток = 7,4 лет

В таблице ниже указаны результаты расчета по данному мероприятию, направленному на повышение эффективности использования энергоресурса.

Таблица 134 Результаты расчета эффективности от замены уличного освещения

| № п/п | Расчетные величины | Результаты расчета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Затраты на внедрение мероприятия, тыс. руб. | 12 504 |
| 2. | Годовая экономия от внедрения мероприятия, кВт*ч в год | 612 331 |
| 3. | Годовая экономия от внедрения мероприятия, тыс. руб | 1678 |
| 4. | Срок окупаемости | 7,4 года |

Срок окупаемости для данного мероприятия составляет 7,4 года. По факту срок окупаемости может быть меньше, т.к. при расчёте нами не были учтены дополнительные затраты, которые неизбежны при эксплуатации ДРЛ и ДНАТ, ведь их срок использования намного меньше чем у СДЛ. Обращаем внимание, что стоимость демонтажных и монтажных работ сюда не включена.

Приборы учёта

Ещё одной из частично решённых задач является установка приборов учёта. Отметим, что установка приборов учёта в соответствии требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведена в:

- Бюджетных организациях - в полном объёме;

- МКД - частично:

Таблица 135 Обеспеченность многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов на факт 2013г.

| Показатель | Число МКД, требующих к оснащению | Число МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета | Доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 168 | 140 | 16,7% |
| Электрическая энергия | 168 | 140 | 16,7% |
| Тепловая энергия | 139 | 116 | 16,5% |

Сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета для различных групп потребителей энергетических ресурсов определены федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Одной из схем реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ) ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений.

Рассматриваемые мероприятия включены в Программу инвестиционных проектов в Бокситогорского городского поселения и представлены в составе мероприятий по различным коммунальным инфраструктурам в Приложении 2-7 Программного документа.

5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (табл. ниже):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 136 Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.9 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1.

6 Перспективная схема электроснабжения

6.1 Обосновывающие материалы перспективного развития

На сегодняшний день перспективная схема и электронная модель электроснабжения для Бокситогорского городского поселения не разработана. Данный раздел рассмотрен на основании анализа существующего Генерального плана и собранной информацией, предоставленной организациями коммунальной инфраструктуры.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и данными Генерального плана.

Уровень расхода по потребителя на весь период программы произведён для:

- населения с учётом фактического среднестатистического потребления одного человека на жилищно-бытовые нужды, примерного равного 550 кВт*ч в год;

- бюджетных и прочих организаций с учётом прироста присоединенной нагрузки и фактического потребления;

- для ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" в соответствии с фактическими данными базового года, потребление осуществляется полностью от собственного источника.

Таблица 137 Электрические нагрузки потребителей

| № п/п | Потребители | Суммарная нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2015г. | 2030г. |
| 1 | Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора | 2,3 | 5,98 | 7,44 |
| 2 | Присоединенная нагрузка промышленного сектора | 34,2 | 35,5 | 39,2 |
| Итого | 36,5 | 42,5 | 47,1 |

Таблица 138 Годовой расход электроэнергии потребителей

| № п/п | Потребители | Потребление, млн. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2015г. | 2030г. |
| 1 | население | 9,41 | 9,67 | 10,24 |
| 2 | бюджетные организации | 3,51 | 10,32 | 11,93 |
| 3 | прочие потребители | 11,12 | 32,69 | 37,80 |
| 4 | ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" от собственного источника (ТЭЦ) | 115,83 | 129,73 | 129,73 |
| Итого | 139,86 | 182,41 | 189,7 |

Проектные предложения

Уровень электрических нагрузок потребителей города определен величиной:

−  на первую очередь – 42,2 МВт;

−  на расчетный срок – 47,0 МВт;

Развитие Бокситогорска будет связано с увеличением промышленного потенциала города, а также приростом электрических нагрузок в жилом секторе за счёт увеличения у населения бытовых электроприборов. Особое внимание необходимо уделить внутридомовым сетям 0,2-0,4 кВ, замыкание в которых может стать причиной пожара.

Источником питания сети 110 кВ и 35 кВ, сохранится БТЭЦ и ПС №32. Увеличение нагрузок в сетях 10 кВ планируется обеспечить за счет существующих источников.

Подключение новых потребителей города предлагается через кабельно-воздушные линии электропередач на напряжении 10 кВ с соблюдением минимальных расстояний в соответствии с ПУЭ.

Непосредственно потребители будут получать электроэнергию от проектируемых внутриквартальных ТП и РТП 10/0,4 кВ.

Развитие системы и присоединение новых потребителей

г. Бокситогорск

1) Для возможности дальнейшего развития системы электроснабжения в г. Бокситогорске (в частности модернизации уличного освещения) необходимо провести замену ЛЭП протяжённостью ВЛ-0,4кВ  94,9 км на провод СИП в г. Бокситогорске:

- на основании оценочного анализа энергетической компании Quadro Electric (Санкт-Петербург, ул. Блохина д. 1/75 а/я 40; телефон/факс: +7(812) 324-70; электронная почта: info@q-el.ru):

  - Стоимость демонтажных работ: 100 000 тыс. руб.

  - Стоимость работ вместе с материалами: 115 000 тыс. руб.

  - Стоимость переподключения МКД (без учёта материалов): 2 000 тыс. руб.

  - Стоимость переподключения ИЖС (без учёта материалов):  5 300 тыс. руб.

ИТОГО: 222 300 тыс. руб.

- на основании оценочного анализа компании ООО «Стиль» (142670, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 4 тел 8(925)7070848; телефон: 8-925-707-08-48; электронная почта:  Alexsolo55@yandex.ru) общая стоимость (демонтажные работы, строительные работы включая материалы без переподключения потребителей):

ИТОГО: 22 919,7 тыс. руб.

2) Так же, на основании оценочного анализа замена существующих светильников (1042 шт.) на светодиодные аналоги в г. Бокситогорске может составить:

Энергетическая компания Quadro Electric:

- Стоимость материалов: 12 000 тыс. руб.,

- Стоимость работ: 900 тыс. руб.

ИТОГО: 12 900 тыс. руб.

Компании ООО «Стиль»:

- Стоимость материалов: 15 630 тыс. руб.,

- Стоимость работ: 2 084 тыс. руб.

ИТОГО: 17 714 тыс. руб.

Сельские населённые пункты

На сегодняшний в некоторых населённых пунктах не производится обслуживание электрических сетей уличного освещения, т.е. сети электроснабжения юридически не переданы в эксплуатацию организациям, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт. Поэтому в ближайшее время необходимо решить вопросы по проведению процедур по заключению договоров на их техническое обслуживание.

Так же важным вопросом остаётся восстановление проектов уличного освещения в сельских населенных пунктах с дальнейшим проведением реконструкции сетей. Стоимость составления проекта для д. Сёгла оценочно составляет 500 тыс. руб.

Для остальных 8 сельских населённых пунктов, в которых так же необходимо провести работу по созданию проектов объектов электросетевого хозяйства, стоимость может составить 200-300 тыс. руб. за один населенный пункт.

ИТОГО: 2 900 тыс. руб.

Подключение новых потребителей

В ближайшей перспективе  к сетям электроснабжение возможно подключение следующих объектов:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном (г. Бокситогорск, в районе улицы спортивной; проектная нагрузка 293,09 КВт): проект присоединения уже разработан, данные по капитальным затратам не разглашаются.

- Изолятор временного содержания ОМВД России по Бокситогорскому району (г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8а; проектная нагрузка 100 КВт), данные по капитальным затратам не разглашаются.

- Аптека (г. Бокситогорск, ул. Садовая, во дворе  дома 15; 15 КВт): данные по капитальным затратам не разглашаются.

- Малоэтажный многоквартирный дом (г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 3; проектная нагрузка 33,6 КВт): данные по капитальным затратам не разглашаются.

- Детский сад на 12 групп (220 мест) (г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 3; проектная нагрузка 255,85 КВт): проектные бюджетные затраты переноса КЛ – 6 и 0,4 кВ с территории застройки составляют 623,75 тыс. руб.

- Котельная мощностью 97,16 МВт (г.Бокситогорск, ул. Заводская, проектная  нагрузка 1 МВт): На сегодняшний день техническое условие на подключение не получено, проектная документация не разработана.

- Подключение оборудования индивидуальных тепловых пунктов возможно произвести к внутридомовым системам электроснабжения (общая нагрузка составит порядка 1 кВт для каждого ИТП), стоимость подключения будет предусмотрена в сметной стоимости ИТП.

6.2 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры включает:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества и дальнейшее заключение договоров на их техническое обслуживание.

- Разработка проектов уличного освещения для сельских населённых пунктов Бокситогорского городского поселения.

Срок реализации: 2014 – 2016 гг.

Необходимый объем финансирования: 2900 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективной схемы электроснабжения с электронной моделью для Бокситогорского городского поселения.

Срок реализации: 2015 гг.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

- Разработка мероприятий комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Данные мероприятия должны быть направлены на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии и в части передачи электрической энергии.

Согласно предоставленной информации ОАО «ЛОЭСК» и ОАО «Ленэнерго» «ТхЭС», в перспективе решение следующих вопросов:

ОАО «ЛОЭСК»

- Реконструкция оборудования ТП 2 с заменой КСО;

- Реконструкция оборудования ТП 7 с заменой КСО;

- Реконструкция оборудования ТП 8 с заменой КСО;

- Реконструкция оборудования РП-5;

- Реконструкция ТП-15;

- Строительство новой ТП-13 взамен старой;

- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15;

- Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РП-1ф. 04РП1;

- Реконструкция части ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 "ВЛ-0,4 кВ ф. "04ТП16-ул. Труда; ул. Привокзальная; переулок Привокзальный"";

- Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск ф. "РП5-ТП19";

- Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск от ТП-15 до ж/б опоры №17 ф. 32-17;

- Реконструкция участка ВЛ-6 кВ г.Бокситогорск от ТП-15 ф. "РПЗ-РП5";

- Реконструкция КЛ 6кВ ф32-15 от П/с 32 ОАО "ЛЕНЭНЕРГО" до ТП-15; КЛ 6 кВ от РП-6 до ТП-15.

Филиал ОАО «Ленэнерго» «ТхЭС»

- Реконструкция ПС №32;

- Реконструкция ПС №9 «Обривино», ПС-10 «Михайлово», ПС-14 «Окулова», ПС №35;

- Расширение просек ВЛ 35-110 кВ, ВЛ-10 кВ;

- Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ (ВЛИ 0,4 кВ – 39,33 км; ВЛЗ 10 кВ – 5,6 км; ТП 10/0,4 – 30 шт, общей мощностью 3,1 МВА).

Цель проектов: обеспечение качества и надежности электроснабжения, увеличение мощности ПС.

Технические параметры проекта:

- Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые линейные объекты электроснабжения.

- Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа.

Срок реализации проекта: 2014-2018 гг.

Необходимый объем финансирования всего: 546335 тыс. руб.

Согласно имеющейся перспективе развития Бокситогорского городского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

- Замена ЛЭП протяжённостью ВЛ-0,4кВ – 94,9 км на СИП в г. Бокситогорск;

Необходимый объем финансирования: 222300 тыс. руб.

- Замена существующих светильников (1042 шт.) на светодиодные аналоги в г. Бокситогорске;

Необходимый объем финансирования: 17714  тыс. руб.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта:

- Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые линейные объекты электроснабжения.

- Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа.

Срок реализации проекта: 2016 гг.

Необходимый объем финансирования всего: 240014 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение затрат на ремонт оборудования;

- повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, подключение новых потребителей.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжения для привлечения внебюджетного финансирования.

- Перенос КЛ – 6 и 0,4 кВ с территории застройки детского сада на 220 мест по адресу г. Бокситогорск, ул. Южная.

Необходимый объем финансирования: 623,75  тыс. руб.

Срок реализации: 2015 г.

Необходимый объем финансирования всего: 623,75 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно приложению 1 Программного документа. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 2 Программного документа.

7 Перспективная схема теплоснабжения

Перспективы развития схемы теплоснабжения определены в соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения Бокситогорского городского поселения до 2028 года и информацией предоставленной администрацией Бокситогорского городского поселения. В данном разделе приведены основные положения и результаты разработанной схемы, фактических данные за 2012 г. и актуализированные перспективные показатели до 2030г.

7.1 Обосновывающие материалы перспективного развития

Потребность в тепловой энергии на перспективный период по годам развития.

Потребность в тепловой энергии на перспективу до 2028 года по этапам развития определена на основании данных по объемам перспективной застройки города Бокситогорск, согласно разделам 1.4 и 1.6.

Расчетные расходы тепла на отопление определены по строительным объемам зданий и удельным отопительным характеристикам в зависимости от этих объемов.

Расчетные расходы тепла на горячее водоснабжение определены исходя из норм расходов горячей воды на 1 жителя (среднечасовые за сутки наибольшего потребления - 105 л/чел.) при температуре горячей воды у потребителя 55 ºС. Количество жителей принято исходя из 25 метров общей площади на 1 жителя.

Расчетные расходы тепла  на перспективу до 2028 года с разбивкой по годам развития приведены в таблице ниже.

Таблица 139 Расчетные расходы тепла  потребителями систем централизованного теплоснабжения городского поселения на расчетный срок по этапам застройки

| № | Наименование потребителей | Расчетные расходы тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Существующая застройка на уровне 2013 г. |
| 1 | Потребители в г. Бокситогорск | 67,2 |
| 2 | Потребители в д. Сёлга | 0,4 |
|  | Всего на уровне 2013 г. | 67,6 |
| Застройка на уровне 2018 г. |
| 1 | Существующие потребители в г. Бокситогорск | 67,2 |
| 2 | Перспективные потребители к 2018 г. в г. Бокситогорск | 1,5 |
|  | Итого в г. Бокситогорск | 68,7 |
| 3 | Потребители в д. Сёлга | 0,4 |
| 4 | Потребители с индивидуальной системой теплоснабжения к 2018 г. | 2,6 |
|  | Всего на уровне 2018 г. | 71,7 |
| Застройка на уровне 2023 г. |
| 1 | Существующие потребители в г. Бокситогорск | 67,2 |
| 2 | Перспективные потребители к 2018 г. в г. Бокситогорск | 1,5 |
| 3 | Перспективные потребители к 2023 г. в г. Бокситогорск | 0,9 |
|  | Итого в г. Бокситогорск | 69,6 |
| 4 | Потребители в д. Сёлга | 0,4 |
| 5 | Потребители с индивидуальной системой теплоснабжения к 2018 г. | 2,6 |
|  | Всего на уровне 2023 г. | 72,6 |
| Застройка на уровне 2028 г. |
| 1 | Существующие потребители в г. Бокситогорск | 67,2 |
| 2 | Перспективные потребители к 2018 г. в г. Бокситогорск | 1,5 |
| 3 | Перспективные потребители к 2023 г. в г. Бокситогорск | 0,9 |
| 4 | Перспективные потребители к 2028 г. в г. Бокситогорск | 0,6 |
|  | Итого в г. Бокситогорск | 70,2 |
| 5 | Потребители в д. Сёлга | 0,4 |
| 6 | Потребители с индивидуальной системой теплоснабжения к 2018 г. | 2,6 |
|  | Всего на уровне 2028 г. | 73,2 |

Суммарные расчетные расходы тепла по г. Бокситогорск составляют:

- на уровне 2013 года — 67,2 Гкал/ч;

- на уровне 2018 года -  71,1 Гкал/ч;

- на уровне 2023 года -  72,6 Гкал/ч;

- на уровне 2023 года -  73,2 Гкал/ч.

В д.Сёгла нового строительства потребителей с центральным отоплением генпланом не предусмотрено.

Варианты развития централизованного теплоснабжения на перспективу до 2028 года согласно разделам предложенной схемой теплоснабжения.

Рост тепловых нагрузок, исходя из перспективного строительства, предусмотрен только по г. Бокситогорск. Соответственно вариантные предложения по организации централизованного теплоснабжения Бокситогорского городского поселения предусмотрены для этого населенного пункта.

Предлагаемые к рассмотрению варианты основаны на следующих положениях:

- теплоснабжение города в настоящее время осуществляется от ТЭЦ, что является наиболее рациональной организацией энергоснабжения за счет комбинированной выработки тепла и электроэнергии (т. е. теплофикации). Себестоимость теплоэнергии при комбинированной (совместной) выработке тепла и электроэнергии всегда ниже, чем при выработке тепла в котельной;

- суммарная тепловая нагрузка по г. Бокситогорск к 2028 году предполагается в размере около 70 Гкал/ч, возможный отпуск тела от ТЭЦ на город составляет 200 Гкал/ч, т. е. дефицита мощности теплоисточника нет;

- строительства новых промышленных предприятий и увеличения тепловых нагрузок действующих не предусматривается;

- регулирование отпуска тепла от ТЭЦ производится по наименее энергоэффективному графику температур сетевой воды в зависимости от температур наружного воздуха 95º-70ºС, что совершенно неприемлемо для таких протяженных и разветвленных тепловых сетей. Затраты на транспорт тепла при таком графике наиболее высокие. Материалоемкость тепловых сетей также высокая;

- более 46% распределительных сетей имеют 100% износ. Необходим большой объем работ по их капитальному ремонту с соответствующим объемом капитальных вложений;

- наличие многочисленных рабочих перемычек тепловых сетей вызывает разбалансировку гидравлического режима. Необходимо построение гидравлически устойчивой схемы тепловых сетей, т. е. тупиковой;

- согласно ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к 2020 году все потребители открытой централизованной системы горячего водоснабжения должны быть переведены на закрытую схему, а новые потребители должны подключаться к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме, начиная с даты введения этого закона.

Исходя из вышеприведенного, в схеме теплоснабжения  рассмотрены следующие варианты реконструкции и развития действующей системы  централизованного теплоснабжения на базе теплофикации от ТЭЦ ОАО «РУСАЛ Бокситогорск»:

Вариант 1 — Сохранение действующего графика температур сетевой воды  95º-70ºС определением необходимого объема работ по реконструкции СЦТ, связанной с подключением новых потребителей тепла, и реконструкции схемы действующих тепловых сетей для обеспечения устойчивой работы отопительных систем потребителей и обеспечения нормативных требований в части надежности теплоснабжения.

Вариант 2 —  Переход на расчетный график температур сетевой воды 130º-70ºС с целью снижения затрат на транспорт тепла и затрат на содержание тепловых сетей за счет снижения их материалоемкости. Кроме того, подключение систем отопления потребителей через элеваторы резко повышает гидравлическую устойчивость тепловых сетей и упрощает проведение наладочных работ, что в свою очередь, обеспечивает устойчивую работу систем отопления удаленных и тупиковых потребителей.

Вариант 3 —  Переход на максимальную расчетную температуру сетевой воды в тепловых сетях (график температур сетевой воды 150º-70ºС) для максимального снижения расчетных расходов сетевой воды и достижения максимальной энергоэффективности транспорта тепла.

Систему теплоснабжения д. Сёгла на уровне 2028 года рекомендуется принять аналогично существующей с разработкой рекомендаций по организации системы централизованного горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Потребители с индивидуальным отоплением, входящие в состав городского поселения, на систему централизованного теплоснабжения не переводятся.

Целью данной работы является выбор наиболее энергоэффективного варианта развития системы теплоснабжения от ТЭЦ путем сопоставления различных графиков регулирования отпуска тепла.

В рассматриваемых вариантах строительства новых теплоисточников не требуется.

Исходя из этого, реконструкция действующей системы централизованного теплоснабжения заключается в реконструкции действующих тепловых сетей с целью повышения энергоэффективности транспорта тепла и решений по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Для определения полного необходимого объема работ расчеты выполнены по тепловым сетям до каждого потребителя.

Тепловые сети от блочно-модульной котельной в д. Сёгла.

Схема тепловых сетей в д. Сёгла данной работой на расчетный срок предусмотрена четырехтрубной. Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (дополнение ст.29 ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Технико-экономические показатели по вариантам развития и реконструкции тепловых сетей г. Бокситогорск

В связи с незначительным объемом перспективной застройки и, соответственно, малым ростом тепловых нагрузок на ТЭЦ данной работой предусмотрено сохранение на перспективу действующей схемы централизованного теплоснабжения г. Бокситогорск.

Задачей данной работы является снижение затрат на транспорт тепла от ТЭЦ до потребителей и капитальных затрат на ремонт изношенных тепловых сетей, а также минимальных затрат на строительство новых тепловых сетей.

Повышение энергоэффективности транспортной составляющей затрат на теплоснабжение города предлагается осуществить за счет повышения расчетной температуры теплоносителя до 130º-150ºС относительно принятой в настоящее время 95ºС, что дает значительное снижение расходов сетевой воды и, как следствие, необходимых диаметров труб тепловых сетей, расходов электроэнергии на транспорт тепла.

В связи с высоким износом действующих тепловых сетей необходим их капитальный ремонт практически на всех участках с заменой труб, изоляции и, частично, их строительных конструкций, что сопряжено с большими капитальными затратами.

Снижение необходимых диаметров труб позволяет значительно снизить эти затраты.

Капитальные затраты на строительство новых и реконструкцию действующих тепловых сетей определены по нормативам  удельных капитальных вложений в строительство тепловых сетей (Минэнерго, 1983 г.) с пересчетом в цены 2013 г. по индексам изменений цен на строительно-монтажные работы.

Прокладка тепловых сетей принята подземной в каналах. Реконструкция действующих тепловых сетей (на участках, где необходимо увеличение диаметров труб) предусмотрена с максимальным использованием 80% существующих каналов. Устройство новых каналов предусмотрено при невозможности использования действующих по условию их габаритов.

Расчеты носят ориентировочный характер и уточняются при конкретном проектировании.

Затраты на капитальный ремонт ветхих участков тепловых сетей без изменения диаметров труб в приведенных расчетах не учтены.

Технико-экономические показатели по вариантам развития и реконструкции тепловых сетей г.Бокситогорск приведены в таблицах ниже.

Схема централизованного теплоснабжения в д. Сёгла.

Схема централизованного теплоснабжения в д. Сёгла решается данной работой одновариантно — от газовой блочно-модульной котельной. Расчетный график температур сетевой воды 95º-70ºС. Схема тепловых сетей четырехтрубная (тепловые сети отопления и тепловые сети горячего водоснабжения).

Реконструкция действующей системы теплоснабжения заключается в строительстве тепловых сетей горячего водоснабжения (применение открытой системы теплоснабжения после 2020 года не допускается).

Технико-экономические показатели по тепловым сетям в д. Сегла приведены в таблицах ниже.

Таблица 140 Сводная таблица технико-экономических показателей по вариантам  развития тепловых сетей города Бокситогорск

| Наименование расчетных показателей | Размерность | Существующее положение | На уровне 2018 г. | На уровне 2023 г. | На уровне 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчетные часовые расходы тепла на отопление | Гкал/ч | 42,2976 | 43,4846 | 44,2666 | 44,8266 |
| Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 24,8811 | 25,1711 | 25,3341 | 25,4141 |
| Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/ч | 67,1787 | 68,6557 | 69,6007 | 70,2407 |
| Расчетный расход сетевой воды на отопление | Температурный график 95º-70ºС | т/ч | 1691,34 | 1738,82 | 1770,1 | 1792,5 |
|  | Температурный график 130º-70ºС | т/ч | 704,8 | 724,58 | 737,61 | 746,95 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | т/ч | 528,32 | 543,14 | 552,91 | 559,91 |
| Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение | т/ч | 382,62 | 387,06 | 389,56 | 390,78 |
| Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение | Температурный график 95º-70ºС | т/ч | 2073,96 | 2125,88 | 2159,66 | 2183,28 |
|  | Температурный график 130º-70ºС | т/ч | - | 1111,64 | 1127,17 | 1137,73 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | т/ч | - | 930,2 | 942,47 | 950,69 |
| Среднечасовая нормативная величина утечек за год | Температурный график 95º-70ºС | м³/ч | 3,16 |  |  | 3,34 |
|  | Температурный график 130º-70ºС | м³/ч | - | - | - | 1,89 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | м³/ч | - |  |  | 1,74 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | тыс.Гкал/год | 182,873 | 156565 | 156565 | 162059 |
| Суммарные потери тепла через изоляцию и с утечками |  | 44,038 | 14676 | 14676 | 18345 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе: |  | 138,835 | 141,889 | 143,713 | 143,713 |
| Население |  | 108,425 | 110,810 | 112,235 | 112,235 |
| бюджетным потребителям |  | 20,121 | 20,564 | 20,828 | 20,828 |
| Прочее потребители |  | 10,289 | 10,515 | 10,651 | 10,651 |
| Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный срок | Температурный график 95º-70ºС | м² | 2727,06 |  |  | 2797,78 |
|  |  |  |  | - | - |  |
|  | Температурный график 130º-70ºС | м² |  |  |  | 2082,71 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | м² |  |  |  | 2029,96 |
| Средний диаметр тубопроводов тепловых сетей | Температурный график 95º-70ºС | мм | 217 |  |  | 223 |
|  | Температурный график 130º-70ºС | мм |  | - | - | 166 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | мм |  |  |  | 162 |
| Расход металла труб на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей | Температурный график 95º-70ºС | т |  | 5,29 | 3,26 | 281,85 |
|  | Температурный график 130º-70ºС | т | - | 4,18 | 2,95 | 3,67 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | т |  | 4,19 | 2,95 | 3,09 |
| Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя | Температурный график 95º-70ºС | тыс.квтч/год | 4618,1 |  |  | 4861,5 |
|  | Температурный график 130º-70ºС |  |  | - | - | 2533,4 |
|  | Температурный график 150º-70ºС |  |  |  |  | 2116,9 |
| Капитальные вложения в строительство новых тепловых сетей | Температурный график 95º-70ºС | тыс.руб. |  | 3249,12 | 2208,23 | 799,66 |
|  | Температурный график 130º-70ºС | тыс.руб. | - | 3146,82 | 2181,03 | 799,66 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | тыс.руб. |  | 3146,14 | 2181,03 | 799,66 |
| Капитальные вложения в реконструкцию существующих тепловых сетей от ТК-1 | Температурный график 95º-70ºС | тыс.руб. |  |  |  | 49377,53 |
|  | Температурный график 130º-70ºС | тыс.руб. | - | - | - | 370,54 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | тыс.руб. |  |  |  | 284,61 |
| Суммарные капитальные вложения в тепловые сети | Температурный график 95º-70ºС | тыс.руб. |  | 3249,12 | 2208,23 | 50177,19 |
|  | Температурный график 130º-70ºС | тыс.руб. | - | 3146,82 | 2181,03 | 1170,2 |
|  | Температурный график 150º-70ºС | тыс.руб. |  | 3146,14 | 2181,03 | 1084,27 |

Таблица 141 Сводная таблица технико-экономических показателей по тепловым сетям в д. Сёгла.

| Наименование расчетных показателей | Размерность | Существующее положение 2013 г. | На уровне 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчетные часовые расходы тепла на отопление | Гкал/ч | 0,39694 | 0,30433 |
| Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение | Гкал/ч | - | 0,09261 |
| Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,39694 | 0,39694 |
| Расчетный расход сетевой воды на отопление | т/ч | 13,72 | 12,17 |
| Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение | т/ч | - | 1,55 |
| Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение | т/ч | 13,72 | 13,72 |
| Среднечасовая нормативная величина утечек за год | м³/ч | 0,00835 | 0,0108 |
| Расчетный годовой расход тепла на отопление | Гкал/год | 955 | 733 |
| Расчетный годовой расход тепла на горячее водоснабжение | Гкал/год | - | 723 |
| Суммарный расчетный годовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/год | 955 | 1456 |
| Нормативные потери тепла через изоляцию | Гкал/год | 104 | 224 |
| Нормативные потери тепла с утечками | Гкал/год | 0,0038 | 0,0039 |
| Суммарные нормативные потери тепла через изоляцию и с утечками | Гкал/год | 104 | 225 |
| Суммарный расчетный годовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение с учетом нормативных суммарных потерь тепла | Гкал/год | 1059 | 1680 |
| Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный срок | м² | 26,42 | 38,83 |
| Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей | отопления | мм | 67 | 67 |
|  | горячего водоснабжения |  | - | 28,5 |
| Расход металла труб на строительство новых тепловых сетей горячего водоснабжения | т | - | 1,57 |
| Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя | тыс.квт*ч/год | 6,79 | 7,21 |
| Капитальные вложения в строительство новых тепловых сетей горячего водоснабжения | тыс.руб. | - | 3000,89 |

Предложение о единой теплоснабжающей организации.

Данной схемой теплоснабжения создание новых систем теплоснабжения на расчетный срок не предусмотрено.

Исходя из этого, статус единой теплоснабжающей организации на системы теплоснабжения г. Бокситогорск и д. Сёгла рекомендуется оставить за ООО «Петербургтеплоэнерго».

Правовые основы организации теплоснабжения, права и обязанности органа местного самоуправления, теплоснабжающей организации, владельца теплоисточника, теплопотребителей определены «Правилами организации теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 августа 2012 года.

Выводы и рекомендации.

По результатам сопоставления технико-экономических расчетов работой рекомендуется к реализации третий вариант развития и реконструкции тепловых сетей г. Бокситогорск (переход  отпуска тепла от ТЭЦ на температурный график 150º-70ºС).

Преимущества перехода на температурный график 150º-70ºС по сравнению с действующим графиком 95º-70ºС заключаются в следующем:

1. Материалоемкость тепловых сетей (материальная характеристика) снижается на 38%, соответственно снижаются затраты на их содержание (капитальные и текущие расходы);

2. Снижается расчетный расход сетевой воды от ТЭЦ в 2,3 раза и, соответственно, снижается расход электроэнергии сетевыми насосами на перекачку теплоносителя. Расчетный годовой расход электроэнергии снижается 4861,5 тыс. квт*ч/год до 2116,9 тыс. квт*ч/год т.е. в 2,3 раза.

3. В связи с нагрузкой горячего водоснабжения минимальная  температура сетевой воды в подающем трубопроводе должна быть 70ºС, что на определенном отрезке температур наружного воздуха выше необходимой для систем отопления. При неавтоматизированных тепловых пунктах потребителей г. Бокситогорск на этом отрезке происходит отпуск тепла потребителям выше необходимого, т. е. «перетоп» зданий. При графике температур 95º-70ºС расчетная продолжительность «перетопа» составляет 199 суток из 227 суток отопительного периода, т.е 87%, при графике 150º-70ºС — 83 сут. или 38%.

4. Ликвидируются насосные  подкачивающие станции.

5. Повышается гидравлическая устойчивость тепловых сетей, что облегчает и упрощает проведение наладочных работ, которые необходимы для устойчивой работы систем отопления всех потребителей.

Для реализации рекомендуемого варианта необходимо в первую очередь выполнение следующих работ:

1. Провести в летнее время тепловое испытание тепловых сетей для проверки работы компенсаторов и прочности неподвижных опор.

По результатам этого испытания выполнить необходимые работы по увеличению компенсирующей способности компенсаторов. Вероятнее всего тепловые сети от ТЭЦ изначально были рассчитаны на работу по графику 150º-70ºС, т.е. компенсаторы должны работать при этой температуре.

2. В тепловых пунктах потребителей установить элеваторы.

3. Замену труб на меньший диаметр производить при капремонтах по мере необходимости.

Утверждённый вариант развития систем теплоснабжения в Бокситогорском городском поселении.

Согласно письму от 03.12.2013 №02-3254/13-0 администрацией Бокситогорского муниципального района указано, что на 2014-2016 запланированы следующие мероприятия, отличные от вариантов разработанной схемы теплоснабжения:

- Проектирования и строительство котельной мощность 97,16 МВт по адресу г. Бокситогорск, ул. Заводская; уход от существующего источника теплоснабжения – ТЭЦ, переход на повышенный температурный график (130-70) и закрытую систему ГВС;

- Полная реконструкция тепловых сетей в г. Бокситогорск и д. Сёгла.

Ответственным лицом за проведение данных мероприятий является организация, обслуживающая наружные тепловые сети. Финансирование мероприятий планируется за собственные средства данной организации. Согласно действующему законодательству возврат части вложенных инвестиций для ресурсоснабжающих организаций возможен при обосновании роста тарифа за  счёт инвестиционных надбавок в тарифе, разработанного в составе инвестиционной программы.

Также, согласно проекту государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» подпрограмме «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» предусматривается мероприятие на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения муниципальной собственности, переданных в аренду юридическим лицам. В рамках данного мероприятия до 2029 года будут выплачиваться субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на возмещение затрат частного инвестора (теплоснабжающей организации), который вложит собственные средства в строительство, реконструкцию и техническое перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. Инвестор определяется на конкурсной основе. Потенциально предполагается инвестировать 18 047 165 тыс. рублей (см. таблицу ниже).

Муниципальные образования Ленинградской области как участники реализации мероприятий подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» осуществляют:

- Софинансирование из местных бюджетов возмещения затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения муниципальной собственности, переданных в аренду юридическим лицам.

- Выполнение (организацию выполнения) работ по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области за счет субсидий, получаемых из бюджета Ленинградской области и средств местных бюджетов.

Таблица 142 Возмещение затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения муниципальной собственности, переданных в аренду юридическим лицам из конслодированного бюджета Ленинградской области, млн. руб.

| Наименование строки | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ВОЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕЛОМ ПО ПРОЕКТУ | 18 047,17 | 249,78 | 487,65 | 739,33 | 1054,69 | 1 251,11 | 1503,93 | 1503,93 | 1503,93 | 1503,93 | 1503,93 | 1503,93 | 1503,93 | 1464,77 | 1297,11 | 975,22 |
| ВОЗВРАТ ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ | 16 242,45 | 224,80 | 438,88 | 665,40 | 949,22 | 1 126,00 | 1 353,54 | 1353,54 | 1353,54 | 1353,54 | 1353,54 | 1353,54 | 1353,54 | 1318,30 | 1167,40 | 877,70 |
| ВОЗВРАТ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, в т.ч | 1 804,72 | 24,98 | 48,76 | 73,93 | 105,47 | 125,11 | 150,39 | 150,39 | 150,39 | 150,39 | 150,39 | 150,39 | 150,39 | 146,48 | 129,71 | 97,52 |
| Бокситогорский | 506,83 | 8,81 | 15,40 | 18,72 | 18,72 | 22,89 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 46,28 | 43,98 | 36,37 |
| Волховский | 17,01 | 0,40 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| Лужский | 201,10 | 7,64 | 10,20 | 10,20 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 9,12 | 6,56 | 6,56 |
| Подпорожский | 22,32 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приозерский | 295,07 | 4,10 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 22,55 | 9,63 | 8,94 |
| Сланцевский | 128,94 | 2,17 | 2,17 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| Тихвинский | 556,88 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 38,25 | 42,43 | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 50,04 | 51,26 | 36,77 |
| Кингисеппский | 76,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 8,88 | 9,72 | 8,88 |

В следствии реализации вышеуказанных мероприятия для повышения надёжности системы и выполнения требований федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" в г.Бокситогорске необходимо проведение проектных и строительно-монтажных работ по установке индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) для все потребителей тепловой энергии.

На основании анализа информации о структуре тепловых нагрузок, планировочных характеристиках зданий и сооружений потребителей совместно с компанией ООО  "РосЭнергоСистемы" (190121 г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.37 лит.A пом. 212; тел/факс: (812) 334-55-50; e-mail: spbres@yandex.ru) произведена коммерческая оценка строительства ИТП в 171 многоквартирном доме и социальных объектов в г. Бокситогорске. Предложен общий оптимальный вариант реконструкции системы теплопотребления в жилых и административных зданиях, целью которого является повышение энергетической эффективности объектов, выполнение требований федеральных законов от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 13.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вариант реконструкции включает следующие основные конструктивные решения:

- Подключение систем отопления осуществляется по зависимой схеме.

- Подключение ГВС осуществляется по закрытой схеме, через автоматизированные модули ГВС с теплообменниками.

- В зданиях с нагрузкой на отопление более 0,2 Гкал/час предлагается установка систем автоматизированного погодного регулирования подачи теплоносителя в систему отопления.

- В зданиях с общей нагрузкой более 0,2 Гкал/час предлагается установка общедомовых узлов учёта.

- Данный вариант реконструкции также включает замену внутридомовых систем ГВС, а именно:

- замену систем розлива;

- замену стояков ГВС;

- установку квартирных счётчиков горячей воды;

- замену систем разводки трубопроводов по квартирам.

Состав работ и затраты на выполнение данного мероприятия определёны для МКД:

- Проектирование внутренних систем ГВС, АТП+ИТП, общедомовых узлов учёта – 29 070 тыс. руб.;

- Замена внутридомовых систем ГВС – 129 743 тыс. руб.;

- Устройство систем ввода – 126 800 тыс. руб., где

  - АИТП (73 дома) – 87 600 тыс. руб.;

  - ИТП (98 домов) – 39 200 тыс. руб.

- Установка общедомовых узлов учёта (97 домов) – 22 368 тыс. руб.

ИТОГО по МКД: 307 980 тыс. руб.

Для оценки предполагаемых затрат на один объект бюджетной и коммерческой сфере примем среднее выведенное значение по МКД (1801тыс. руб.); 69 строений – 124 269 тыс. руб., в том числе 25 бюджетной сферы – 45 025 тыс. руб.,  44 прочих – 79 244 тыс. руб.

7.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения, включает:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2013 – 2016 гг.

Необходимый объем финансирования: не определено.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Корректировка схем и проектов теплоснабжения для реализации программы комплексного развития

Срок реализации: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

3.1 Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и объектов теплоснабжения

Проектирование  котельной мощностью 97,16 МВт по адресу г.Бокситогорск, ул. Заводская; устройство фундамента под котельную, реконструкция части тепловых сетей общей протяжённостью в 1-трубном исчислении  29000 м п.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014 г.

Необходимый объем финансирования: 777 790  тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение расхода электроэнергии

- экономия котельно-печного топлива

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Строительство котельной мощностью 97,16 МВт по адресу г.Бокситогорск, ул. Заводская; реконструкция оставшейся части тепловых сетей от котельной общей протяжённостью в 1-трубном исчислении  18862 м п.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 771380 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение расхода электроэнергии

- экономия котельно-печного топлива

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Проектные и строительно-монтажные работы по установке ИТП, реконструкция внутридомовых сетей ГВС.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения; выполнения требований федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 432249 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- выполнение требований федерального закона  N 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

3.2 Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Перекладка тепловых сетей от котельной Бокситогорского городского поселения, д. Сегла общей протяженностью в 1-трубном исчислении 1528 м п.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 12 280 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение расхода электроэнергии

- экономия котельно-печного топлива

- повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

4.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2016 г.

Дополнительного финансирования: Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией МО

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно приложению 1 Программного документа. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 3 Программного документа.

8 Перспективная схема водоснабжения

Перспективы развития систем водоснабжения определены в соответствии с разработанной Схемой водоснабжения и водоотведения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области до 2030 года. В данном разделе приведены основные положения и результаты разработанной схемы, фактических данные с 2012 г. и перспективные показатели до 2030г.

8.1 Обосновывающие материалы перспективного развития

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения.

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального образования Бокситогорского городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее чем  на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Технической базой разработки являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2011 г. №239-п «Требования к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих различные виды регулируемой деятельности на территории Ленинградской области»

- Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

- Генеральный план Бокситогорского городского поселения;

- Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Бокситогорского городского поселения;

- Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

- Генеральный план Бокситогорского городского поселения выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап – первая очередь строительства – 2015 год

- II этап – расчетный срок генерального плана – 2030 год

Согласно технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения, схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы. За расчетные будут приниматься проектные периоды генерального плана.

- На первый этап до 2015 года запланировано:

- Обустройство зон санитарной охраны;

- Замена 20 км уличных сетей водоснабжения

- Усовершенствование системы  очистки здания ВОС

На второй этап  до 2030  в генеральном плане мероприятия  в сфере водоснабжения отсутствуют

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.

Согласно данным генерального плана Бокситогорского городского поселения предлагаются следующие варианты развития централизованных систем водоснабжения:

В сфере холодного водоснабжения

Город Бокситогорск

1 сценарий развития:

В 2014 году будут проведены проектные работы по модернизации и капитальному ремонту источников холодного водоснабжения и водоочистных сооружений города Бокситогорск. Затем в 2015 году будет произведена реализация данного проекта. В проекте планируется повышения производительности оборудования скважин и очистных сооружений до 10000 куб.м/сут. Исходя из данных этого проекта предусматривается резервная линия водоснабжения из источника подземных вод «Бубровец».

2 сценарий развития:

Строительство дополнительного (резервного) источника водоснабжения и его подключения централизованной системе холодного водоснабжения. Как следствие повышение надежности централизованной системы водоснабжения в случае осушения подземного источника «Бубровец». Так же это приведет к повышению  максимальной производительности оборудования водозабора и как следствие обеспечение необходимым количеством воды потребителей в часы повышенного разбора.

Деревня Сегла

В сфере холодного водоснабжения в деревне Сегла наблюдаются резервы мощности (более 50%) и незначительный прирост населения в перспективе до 2030 года. В ближайшей перспективе планируется подключение всех желающих абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения. В целях сохранения функциональности обоих скважин предлагается сохранить поочередное подключение данных источников к системе водоснабжения деревни Сегла.

В сфере горячего водоснабжения

Город Бокситогорск

1 сценарий развития:

В период до 2016 года планируется строительство нового источника теплоснабжения, блочно-модульной котельной. В связи с этим планируется перекладка старых сетей теплоснабжения и оборудование зданий потребителей индивидуальными тепловыми пунктами.

В результате  к 2017 году система централизованного горячего водоснабжения города Бокситогорск будет переведена на систему закрытого типа. Система теплоснабжения будет закрытая и выполнена в двухтрубном исполнении. Приготовление горячей воды будет осуществляться в индивидуальных тепловых пунктах. Источником тепловой энергии будет система теплоснабжения, источником холодной воды планируется централизованная система водоснабжения.

Данный вариант развития событий является актуальным, но не надежным, поскольку система горячего водоснабжения будет напрямую зависеть от функциональности системы холодного водоснабжения.

2 сценарий развития:

Источником теплоснабжения города Бокситогорск остается ТЭЦ, принадлежащая ОАО «РУСАЛ Бокситогорск». Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.10 № 190 «О теплоснабжении» все теплоснабжающие организации,  осуществляющие регулируемый вид деятельности в срок до 1 января 2022 года должный перейти на систему теплоснабжения закрытого типа. В связи с этим для обеспечения надежности системы горячего водоснабжения и  соблюдения требований Федерального закона необходима перекладка сетей теплоснабжения и переход на систему закрытого типа. При этом источником теплоносителя является собственный источник ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», что является более надежным сценарием в случае осушения подземных вод «Бубровец».

Деревня Сегла

В деревне Сегла источником горячего водоснабжения является котельная, расположенная  на территории населенного пункта. Установленная мощность котельной составляет 0,473 Гкал/ч, присоединенная нагрузка составляет 0,4 Гкал/ч. Система теплоснабжения открытого типа. На перспективу до 2030 года существенного прироста населения в деревне Сегла не предвидится, в связи с этим требуется лишь до 2022 года перевести систему теплоснабжения открытого типа на закрытую. В связи с этим другие варианты развития не рассматриваются.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Из данных генерального плана Бокситогорского городского поселения были получены сведения о перспективном приросте населения на территории данного муниципального образования. Согласно этим данным  были получены значения численности на протяжении срока реализации схемы водоснабжения. Согласно нормативной документации были получено:

Таблица 143 Перспективные балансы потребления воды согласно СНиП 2.04.01-85

| Расчет потребления воды с централизованной системы водоснабжения ( ГВС и ХВС) |
| --- |
| Наименование поселения | ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| город Бокситогорск | тыс. м3 | 2355,18 | 2384,36 | 2393,38 | 2402,39 | 2411,41 | 2532,14 | 2566,72 | 2601,30 | 2635,88 |
| деревня сегла | тыс.м3 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,41 | 12,41 | 12,78 | 12,78 |
| Итого | тыс. м3 | 2367,23 | 2396,41 | 2405,42 | 2414,44 | 2423,45 | 2544,55 | 2579,13 | 2614,08 | 2648,66 |

Данные значения отражают, какое количество воды необходимо на водоснабжение (горячие и холодное) города Бокситогорск и деревни Сегла на протяжении срока реализации данной схемы.

Чтобы определить какое количество холодной воды питьевого качества необходимо населению на территории города Бокситогорск и деревни Сегла согласно нормативам, приведенным в СНиП 2.04.01-85 были определены нормативные значения согласно СНиП 23-01-99 от 01.01.2013. Полученные значения приведены в таблице ниже:

Таблица 144 Перспектива потребление холодной воды питьевого качества согласно СНиП 2.04.01-85

| Расчет потребления воды населением Бокситогорского городского поселения (ХВС) |
| --- |
| Наименование поселения | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| город Бокситогорск | Тыс. м3 | 1413,11 | 1430,62 | 1436,03 | 1441,44 | 1446,85 | 1519,28 | 1540,03 | 1560,78 | 1581,53 |
| деревня Сегла | Тыс. м3 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,67 | 7,67 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 1420,34 | 1437,84 | 1443,25 | 1448,66 | 1454,07 | 1526,73 | 1547,48 | 1568,45 | 1589,20 |

Таблица 145 Перспектива потребления горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85

| Расчет потребления воды населением Бокситогорского городского поселения (ГВС) |
| --- |
| Наименование поселения | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| город Бокситогорск | Тыс. м3 | 942,07 | 953,75 | 957,35 | 960,96 | 964,56 | 1012,85 | 1026,69 | 1040,52 | 1054,35 |
| деревня Сегла | Тыс. м3 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,96 | 4,96 | 5,11 | 5,11 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 946,89 | 958,56 | 962,17 | 965,78 | 969,38 | 1017,82 | 1031,65 | 1045,63 | 1059,46 |

Рисунок 17 Динамика перспективных затрат воды

Исходя из рисунка видно, что в перспективе до 2030 года затраты воды (холодной и горячей) возрастут. Это связано с перспективной застройкой согласно генеральному плану Бокситогорского городского поселения, ростом населения согласно перспективе приведенной в генеральном плане, подключением абонентов которые на данный момент не подключены к централизованной системе водоснабжения.

Таблица 146 Перспективный баланс полезного отпуска до 2030 года на основе фактических расходов 2013 года

| Перспективный баланс полезного отпуска холодной воды на основе фактических расходов по данным 2013 года |
| --- |
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Население | Тыс. м3/год | 645,14 | 653,14 | 655,61 | 658,08 | 660,55 | 663,02 | 672,07 | 681,13 | 690,18 |
| Бюджетные организации | Тыс. м3/год | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие потребители | Тыс. м3/год | 40,14 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| Итого по г.Бокситогорск | Тыс. м3/год | 749,87 | 799,05 | 801,52 | 803,99 | 806,46 | 808,92 | 817,98 | 827,03 | 836,09 |
| Итого по д.Сегла | Тыс. м3/год | 4,68 | 5,27 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | 6,72 | 6,85 | 6,98 |
| Итого по МО | Тыс. м3/год | 754,54 | 804,32 | 808,13 | 810,63 | 813,12 | 815,62 | 824,70 | 833,88 | 843,07 |

Данные балансы были составлены с учетом перспективного строительства объектов на ближайшую перспективу и ростом населения с учетом подключения новых абонентов к централизованным системам водоснабжения.

Согласно фактическим среднесуточным расходам горячей воды по данным электронных паспортов зданий были составлены перспективные балансы затрат горячей воды абонентами централизованных систем г. Бокситогорск и д. Сегла. Полученные значения представлены в таблице ниже.

Таблица 147 Перспективный баланс полезного отпуска горячей воды до 2030 года

| Перспективный баланс полезного отпуска горячей воды на основе фактических расходов по данным электронных паспортов зданий |
| --- |
| Наименование поселения | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Бокситогорск | Тыс. м3/год | 378,50 | 383,19 | 384,64 | 386,09 | 387,53 | 388,98 | 394,30 | 399,61 | 404,92 |
| Сегла | Тыс. м3/год | 4,93 | 5,56 | 6,97 | 7,00 | 7,03 | 7,05 | 7,08 | 7,22 | 7,35 |
| ИТОГО по МО | Тыс. м3/год | 383,43 | 388,74 | 391,61 | 393,09 | 394,56 | 396,04 | 401,38 | 406,83 | 412,27 |

При выборе сценария перспективного развития системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения учитывалась возможность увеличения нагрузки на централизованную систему холодного водоснабжения города Бокситогорск. В связи с этим был принят первый вариант развития как наиболее вероятный.

Поскольку был принят первый вариант развития, с 2016 года объемы необходимого количества горячей воды будут причислены к необходимому количеству холодной воды на обеспечения абонентов города Бокситогорск. В системе горячего и холодного водоснабжения деревни Сегла изменений не предвидится. В связи с этим был составлен баланс на перспективу развития системы водоснабжения до 2030 года:

Таблица 148 Перспективный баланс холодной воды до 2030 года

| Перспективные балансы холодной воды до 2030 года с учетом первого сценария развития |
| --- |
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Бокситогорск | Тыс. м3/год | 749,87 | 799,05 | 1186,16 | 1190,08 | 1193,99 | 1197,90 | 1212,28 | 1222,39 | 1232,51 |
| Сегла | Тыс. м3/год | 9,57 | 10,20 | 12,18 | 13,61 | 13,67 | 13,72 | 13,77 | 13,93 | 14,09 |
| Итого по МО | Тыс. м3/год | 759,44 | 809,25 | 1198,33 | 1203,69 | 1207,66 | 1211,62 | 1226,05 | 1236,32 | 1246,60 |

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Исходя из анализа данных, приведенных в предыдущих пунктах данной схемы, была определена динамика распределения объемов затраченной воды в перспективе до 2030 года.

Таблица 149. Перспективные общие водные балансы

| Общий баланс по территории Бокситогорского городского поселения |
| --- |
| Затраты воды | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| В сфере холодного водоснабжения (вода питьевого качества) |
| Поднято воды | тыс. м3 | 1520,7 | 1502,0 | 3059,3 | 2987,5 | 2920,8 | 2859,1 | 2827,1 | 2593,0 | 2426,9 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 152,0 | 150,1 | 305,8 | 298,6 | 292,0 | 285,8 | 282,6 | 259,2 | 242,6 |
| Отпущено в сеть | тыс. м3 | 1368,7 | 1351,9 | 2753,5 | 2688,9 | 2628,9 | 2573,3 | 2544,5 | 2333,8 | 2184,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 608,4 | 541,8 | 1055,9 | 985,4 | 919,5 | 858,1 | 807,9 | 585,6 | 424,5 |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 760,3 | 810,1 | 1697,7 | 1703,5 | 1709,4 | 1715,2 | 1736,5 | 1748,2 | 1759,8 |
| Население | тыс. м3 | 645.15 | 653,14 | 655,61 | 658,08 | 660,55 | 663,02 | 672,07 | 681,13 | 690,18 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие | тыс. м3 | 40,14 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| В сфере горячего водоснабжения |
| Горячая вода на население | тыс. м3 | 729,45 | 738,47 | 741,27 | 744,06 | 746,86 | 749,66 | 759,86 | 761,91 | 763,97 |
| Горячая вода на прочих | тыс. м3 | 145,89 | 147,69 | 148,25 | 148,81 | 149,37 | 149,93 | 151,97 | 152,38 | 152,79 |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 875,34 | 886,16 | 889,52 | 892,88 | 896,23 | 899,59 | 911,83 | 914,30 | 916,77 |
| Потери в сетях с утечками | тыс. м3 | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 5,77 | 5,78 | 5,79 | 5,80 | 5,84 | 5,88 |
| Всего воды отпущено в сеть | тыс. м3 | 881,09 | 891,91 | 895,28 | 898,65 | 902,01 | 905,38 | 917,63 | 920,14 | 922,65 |
| В сфере водоотведения |
| Население | тыс. м3 | 1374,6 | 1391,61 | 1396,88 | 1402,14 | 1407,41 | 1412,68 | 1431,93 | 1443,04 | 1454,15 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 186,03 | 187,914 | 188,473 | 189,033 | 189,592 | 190,152 | 192,191 | 192,603 | 193,015 |
| Итого | тыс. м3 | 1641,39 | 1702,01 | 1696,8 | 1702,64 | 1708,47 | 1714,31 | 1735,61 | 1747,18 | 1758,74 |

Исходя из полученных данных о перспективных потреблениях воды потребителями, была произведена оценка объемов сточных воды по группам потребителей, которая представлена в таблице 149. Ниже представлена разбивка по территориям муниципального образования:

Таблица 150 Перспективные затраты воды по группам потребителей города Бокситогорск

| город Бокситогорск |
| --- |
| Затраты воды | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| В сфере холодного водоснабжения(вода питьевого качества) |
| Население | тыс. м3 | 645,15 | 653,14 | 655,61 | 658,08 | 660,55 | 663,02 | 672,07 | 681,13 | 690,18 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие | тыс. м3 | 40,14 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| Итого | тыс. м3 | 749,87 | 799,05 | 801,52 | 803,99 | 806,46 | 808,92 | 817,98 | 827,03 | 836,09 |
| В сфере горячего водоснабжения |
| Население | тыс. м3 | 724,67 | 733,65 | 736,42 | 739,20 | 741,97 | 744,75 | 754,92 | 756,95 | 758,99 |
| Прочие | тыс. м3 | 144,93 | 146,73 | 147,28 | 147,84 | 148,39 | 148,95 | 150,98 | 151,39 | 151,80 |
| Итого | тыс. м3 | 869,61 | 880,38 | 883,71 | 887,04 | 890,37 | 893,70 | 905,90 | 908,34 | 910,78 |
| В сфере водоотведения |
| Население | тыс. м3 | 1369,82 | 1386,79 | 1392,03 | 1397,28 | 1402,52 | 1407,77 | 1426,99 | 1438,08 | 1449,17 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 185,07 | 186,95 | 187,50 | 188,06 | 188,61 | 189,17 | 191,20 | 191,61 | 192,02 |
| Итого | тыс. м3 | 1619,48 | 1679,43 | 1685,23 | 1691,03 | 1696,83 | 1702,63 | 1723,88 | 1735,38 | 1746,87 |

Таблица 151 Перспективные затраты воды по группам потребителей деревни Сегла

| Деревня Сегла |
| --- |
| Затраты воды | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| В сфере холодного водоснабжения(вода питьевого качества) |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 4,68 | 5,27 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | 6,72 | 6,85 | 6,98 |
| В сфере горячего водоснабжения |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 5,74 | 5,78 | 5,81 | 5,84 | 5,87 | 5,90 | 5,93 | 5,96 | 5,98 |
| В сфере водоотведения |
| Отведено стоков | тыс. м3 | 10,42 | 11,05 | 12,43 | 12,48 | 12,54 | 12,59 | 12,65 | 12,81 | 12,96 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Город Бокситогорск

Согласно муниципальному контракту от 07.11.2013 на проведение проектно-сметных работ «Реконструкция комплекса водозаборных и водоочистных сооружений города Бокситогорска» исполнителем данного контракта является ООО «Южный Проектный Институт». В связи с этим все расчетные данные по резервам и дефицитам мощностей водозаборных и водоочистных сооружений были согласованы с данной организацией.

Согласно данным представленным в пункте 3.6 в данной схеме и расчетом, произведенным проектной организацией ООО «Южный Проектный Институт», была произведена оценка резервов или дефицитов мощностей в перспективе до 2030 года. Результаты данного анализа представлены ниже:

Таблица 152 Расчетные значения перспективных затрат холодной и горячей воды в городе Бокситогорск до 2030 года

| Наименование показателя | единица измерения | 2013 | 2018 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды население |
| В зданиях оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | м3/сут | 4045 | 5100 | 5400 |
| В зданиях, с водопользованием из водозаборных колонок, без канализации | м3/сут | 8 | - | - |
| Всего | м3/сут | 4053 | 5100 | 5400 |
| Полив территории |
| удельный среднесуточный | л/(сут.*чел.) | 25 | 25 | 40 |
| расчетный среднесуточный | м3/сут | 408,75 | 425 | 720 |
| Итого | м3/сут | 4461,75 | 5525 | 6120 |
| Неучтённые расходы и расход на предприятия местной промышленности- 20% | м3/сут | 892,35 | 1105 | 1224 |
| Общее среднесуточное водопотребление по городу | м3/сут | 5354,1 | 6630 | 7344 |
| расчетные расходы по системе водоснабжения |
| максимальный суточный | м3/сут | 6960,33 | 8619 | 9547 |
| средний часовой | м3/ч | 290 | 359 | 400 |
| максимальный часовой | м3/ч | 464 | 575 | 640 |
| максимальный секундный | л/с | 128,90 | 159,61 | 177,78 |
| минимальный часовой | м3/ч | 69,60 | 86,19 | 96 |

Таблица 153 Оценка производительности системы водоснабжения г. Бокситогорск в перспективе до 2030 года

| Суточные расходы в м3/сут. |
| --- |
| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Средний объем в сутки | 6452,55 | 6532,5 | 6557,2 | 6581,9 | 6606,6 | 6937,36 | 7032,11 | 7126,85 | 7221,6 |
| Максимальный объем в сутки | 8388,315 | 8492,25 | 8524,36 | 8556,47 | 8588,58 | 9018,568 | 9141,739 | 9264,909 | 9388,08 |
| Максимально возможный объем в сутки | 8554 | 8554 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Резерв мощностей | 1,94% | 0,72% | 14,76% | 14,44% | 14,11% | 9,81% | 8,58% | 7,35% | 6,12% |

Рисунок 18 Резервы производительности оборудования водозабора и водоподготовки

Как видно из рисунка в 2030 году наблюдается резерв мощности в 6,12 %.  Данный резерв обеспечивается благодаря реконструкции и модернизации оборудования водозабора и водоочистных сооружений города Бокситогорск. При функционировании системы холодного водоснабжения на старых мощностях наблюдается следующая динамика резервов:

Рисунок 19 Динамика резервов мощностей без модернизации системы холодного водоснабжения г.Бокситогорск

Дефицит мощностей с 2017 года наблюдается за счет увеличения необходимых объемов холодной воды для питания теплоносителем системы горячего водоснабжения. В связи с этим для обеспечения потребителей города Бокситогорск необходимо провести модернизацию системы холодного водоснабжения с целью увеличения производительности системы до 10000 м3/сут.

Деревня Сегла

Из анализа резервов производительности системы холодного водоснабжения деревни Сегла, были получены следующие показатели:

Таблица 154 Оценка производительности системы водоснабжения д. Сегла в перспективе до 2030 года

| Суточные расходы в м3/сут. |
| --- |
| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Средний объем в сутки | 42,58 | 42,90 | 43,11 | 43,33 | 43,54 | 43,76 | 43,97 | 45,05 | 46,13 |
| Максимальный объем в сутки | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Максимально возможный объем в сутки | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Резерв мощностей | 70,43% | 70,21% | 70,06% | 69,91% | 69,76% | 69,61% | 69,46% | 68,72% | 67,97% |

Рисунок 20 Динамика резервов мощностей системы холодного водоснабжения д.Сегла

Исходя из рисунка 20, в дерене Сегла резерв мощностей к 2030 году составляет 67,97%. Поэтому система холодного водоснабжения деревни Сегла в повышении мощностей на срок реализации данной схемы не нуждается.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены, замена запорной арматуры

Сети водоснабжения Бокситогорского городского поселения находятся в крайне критическом состоянии, поскольку их эксплуатационный срок давно истек. Это является причиной повышенного количества аварий в сетях, большого количества потерь воды в сетях (более 40%), изменения химического состава воды (повышенное количество металла в воде). В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене трубопровода.

Исходя из данных водоснабжающих организаций (ООО «ТеплоСервис», МУП «Благоустройство») фактические потери в сетях на данный момент (2013 год) составляют 48,9% от отпуска в сеть. При замене до 2015 года 20 км сетей потери в сетях снизятся до 40,1 %. Из-за отсутствия источников финансирования невозможно разово заменить весь трубопровод эксплуатационный срок, которого давно истек. В связи с этим предлагается в период с 2016 по 2030 год производить ежегодную замену сетей водоснабжения 7 %. Это позволит понизить потери в сетях до 19,4 %.

Таблица 155 Расчет динамики потерь за счет замены трубопровода и запорной арматуры в сетях водоснабжения

| Затраты воды | Ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено в сеть | тыс. м3/год | 1467,8 | 1413,3 | 1368,7 | 1351,9 | 2753,5 | 2688,9 | 2628,9 | 2573,3 | 2544,5 | 2333,8 | 2184,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 666,6 | 691,3 | 608,4 | 541,8 | 1055,9 | 985,4 | 919,5 | 858,1 | 807,9 | 585,6 | 424,5 |
|  | % | 45,4% | 48,9% | 44,5% | 40,1% | 38,3% | 36,6% | 35,0% | 33,3% | 31,8% | 25,1% | 19,4% |
|  | м3/сут | 1826,4 | 1894,0 | 1666,8 | 1484,3 | 2892,8 | 2699,6 | 2519,2 | 2350,9 | 2213,5 | 1604,4 | 1162,9 |

Исходя из данных сайта http://kantata.ru средняя стоимость прокладки 1 п.м сетей составит:

Таблица 156 Средняя стоимость прокладки 1 п.м сетей водоснабжения

| Диаметр трубопровода | Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб., с учетом НДС 18% |
| --- | --- |
|  | Без стоимости трубы и сварки стыков | Со стоимостью трубы и сваркой стыков |
| Д = 63 мм | от 700 | от 800 |
| Д = 110 мм | от 1 000 | от 1 300 |
| Д = 160 мм | от 1 700 | от 2 200 |
| Д = 225 мм | от 3 000 | от 4 300 |
| Д = 315 мм | от 4 000 | от 5 650 |
| Д = 400 мм | от 7 000 | от 10 350 |
| Д = 500 мм | от 8 000 | от 12 800 |
| Д = 630 мм | от 9 800 | от 17 200 |

Исходя из этих цен, можно оценить стоимость замены сетей по годам реализации данного мероприятия:

| Стоимость замены сетей по годам реализации мероприятия |
| --- |
| Года реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Стоимость тыс. руб. | 34494 | 34494 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |

Неотложные мероприятия по обеспечению питьевой водой г.Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы

В период с 2014 по 2016 год планируется провести неотложные работы по обеспечению водой питьевого качества в городе Бокситогорск потребителей, в которые будут входить проектно-изыскательные работы по модернизации и капитальному ремонту сетей водоснабжения. В 2016 году будут произведены работы по реконструкции (капитальному ремонту) существующего водозабора (Артезианских скважин) и водоочистных сооружений. Источником финансирования данного мероприятия на 95,5 % будет областной бюджет согласно программы «Чистая вода Ленинградской области 2011-2017 годы», оставшиеся материальные средства будут выделены из бюджета муниципального образования. Стоимость проведения данных работ составит 134134,1 тыс. руб.

Проектирование и строительство в деревне Сегла станции обезжелезивания

Вода, забираемая из скважин, в д. Сёгла не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим показателям, а именно по содержанию железа согласно Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Поэтому для снижения содержания метала в воде до норм ПДК необходимо проведение проектных и строительных работ станции обезжелезивания. По оценочному анализу компании ЭКОДАР Северо-Запад (196191, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, 168, БЦ "Энергия", офис 613, тел.: (812) 370-41-03, эл. почта: ekodar@ekodar-spb.ru) затраты на проведения данного мероприятия составят 2000 тыс. руб.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии, необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды — по аварийному графику.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

- На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

- Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

- Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

- Клапанов для впуска и защемления воздуха;

- Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

- Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

- Компенсаторов;

- Монтажных вставок;

- Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

- Регуляторов давления;

- Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Поскольку в генеральном плане отсутствует информация о точном месторасположении строящихся новых зданий невозможно определить оптимальные варианты прохождения трубопроводов на всю перспективную застройку. На рисунке 16 отмечены все объекты нового строительства на ближайшую перспективу. Те объекты, расположение которых известно на сегодняшний день были включены в схему и подключены к системе холодного водоснабжения (на рисунке выделены красными окружностями). Подробная информация о новых потребителях указано в электронной модели.

Перспективное строительство

Согласно генеральному плану были определены участки строительства объектов системы водоснабжения. Ниже представлена перспективная схема застройки новыми объектами системы водоснабжения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Срок ввода объекта нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном. | г.Бокситогорск в районе улицы Спортивной | 3 квартал 2014 года |
| 2 | Детский сад на 12 групп | г.Бокситогорск ул. Южная д.3 | 2015 |
| 3 | Аптека | г.Бокситогорск ул. Садовая, во дворе д.15 | 3 квартал 2014 года |
| 4 | Малоэтажный многоквартирный дом | г.Бокситогорск ул. Павлова д.3 | Август 2014 |
| 5 | Изолятор временного содержания ОМВД России по Бокситогорскому району | г.Бокситогорск ул. Заводская, д.8а | Декабрь 2014 года |
| 6 | Здание новой котельной г. Бокситогорск | г.Бокситогорск ул. Заводская | Декабрь 2015 года |

Рисунок 21 Ближайшая перспективная застройка города Бокситогорск до 2016 года

Согласно гидравлическому анализу схемы водоснабжения существующего положения и с учётом перспективного развития (до 2016 г.) можно сказать, что при среднечасовых расходах нехватка напора и расхода на всех потребителях не наблюдается. На рисунке ниже приведена схема размещения зон перспективной застройки и возможная схема прохождения маршрутов магистральных трубопроводов до 2030г.

Рисунок 22 Схема существующей и перспективной застройки и прокладки магистральных сетей до 2030 года

8.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения, включает:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Установка общедомовых приборов учета холодной воды

Срок реализации: 2014 г.

Необходимый объем финансирования: 1400  тыс. руб.

Ожидаемый эффект: соблюдение требований законодательства РФ.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Корректировка схем и проектов водоснабжения для реализации программы комплексного развития

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 300 тыс. руб.Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы водоснабжения.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения и передачи воды:

- Обустройство зон санитарной охраны скважинного водозабора г. Бокситогорск и д. Сегла;

- Проектирование и строительство в деревне Сегла станции обезжелезивания;

- Неотложные мероприятия по обеспечению питьевой водой г.Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы;

- Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

- Проектирование и строительство сетей водоснабжения в зоне перспективной застройки.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014 – 2030 гг.

Необходимые капитальные затраты: 431 922 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение потерь воды в сетях;

- повышение качества очистки воды;

- снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования, в соответствии с графиком реализации мероприятий предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

4. Повышение инвестиционной привлекательности системы водоснабжения.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоснабжения.

Срок реализации: 2015 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией Бокситогорского городского поселения

Необходимый объем финансирования: не определено.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно приложению 1 Программного документа. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 4 Программного документа.

9 Перспективная схема водоотведения

Перспективы развития систем водоотведения определены в соответствии с разработанной Схемой водоснабжения и водоотведения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области до 2030 года.. В данном разделе приведены основные положения и результаты разработанной схемы, фактических данные с 2012 г. и перспективные показатели до 2030г.

9.1 Обосновывающие материалы перспективного развития

На основе анализа фактических и перспективных объемов потребления воды, динамики сбрасываемых сточных вод были получены следующие значения:

Таблица 157 Перспективы полученных сточных вод

| Группы абонентов | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 1 303,9 | 1707,4 | 1316,33 | 1321,63 | 1326,73 | 1331,93 | 1337,13 | 1342,23 | 1347,52 | 1373,42 | 1399,31 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 104,9 | 91,68 | 105,17 | 153,45 | 154,04 | 154,65 | 155,25 | 155,84 | 156,46 | 159,46 | 162,47 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 671,1 | 847,15 | 962,84 | 964,72 | 965,28 | 965,84 | 966,40 | 966,96 | 969,00 | 969,41 | 969,83 |
| Итого | тыс. м3 | 2 079,9 | 2646,23 | 2384,35 | 2439,81 | 2446,06 | 2452,42 | 2458,78 | 2465,03 | 2472,98 | 2502,29 | 2531,60 |

Рисунок 23 Динамика получаемых стоков в централизованную систему водоотведения от Бокситогорского городского поселения

По сравнению с 2012 годом в 2030 году планируется увеличения объема сбрасываемых сточных вод на 17,84 %

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Главной проблемой в оценке наличия резерва производительности оборудования является не знание реальных максимальных мощностей на текущее состояние, поскольку большинство оборудования износилось и работает с более низким КПД. Ниже представлена фактическая картина резерва мощностей по состоянию на 2013 год.

Рисунок 24 Значения резерва мощности по состоянию на 2013 год

На основе среднесуточных объемов сбрасываемых сточных вод был выявлен резерв мощности на текущее состояние и в перспективе до 2030 года.

Таблица 158 Оценка резерва мощности

| город Бокситогорск |
| --- |
| Наименование | Ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Фактическая производительность в сутки | тыс. м3 | 5,70 | 7,25 | 5,65 | 5,69 | 5,74 | 5,79 | 5,83 | 5,88 | 5,93 | 6,04 | 6,15 |
| Максимальная производительность | тыс. м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резерв/дефицит мощностей | % | 43,0 | 27,5 | 34,7 | 33,2 | 33,0 | 32,8 | 32,6 | 32,5 | 32,3 | 31,4 | 30,6 |

Рисунок 25 Динамика резервов производительности КОС г. Бокситогорск в перспективе до 2030 года

В перспективе до 2030 года наблюдается наличие резерва мощностей более 30 %, в связи с этим нет необходимости в модернизации оборудования системы водоотведения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

На основе анализа системы водоотведения в целом  проведенного в пунктах выше для обеспечения надежной и эффективной работы системы водоотведения Бокситогорского городского поселения в период до 2030 года необходимо провести следующие мероприятия:

- замена сетей водоотведения (срок реализации 2014-2030);

- организация реконструкции канализационных очистных  сооружения г. Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы (2017);

- проектирование локальных водоочистных сооружений ливневой канализации для возможности дальнейшего строительства (2014);

- проектирование и строительство локальных очистных сооружений  для хозяйственно-бытовой канализации в деревне Сегла (2015).

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

До 2030 года планируется подключение новых абонентов к существующей централизованной системе водоотведения, в связи с этим необходимо обеспечить прокладку сетей к здания перспективной застройки. На основе анализа резервной мощности централизованной системы водоотведения города Бокситогорск было установлено, что на текущее состояние и в перспективе до 2030 года система обладает резервом мощности и поэтому в строительстве новых объектов системы водоотведения не нуждается.

Оборудование системы водоотведения по состоянию на 2013 год имеет физический износ более 90 %. В связи с этим требуется произвести замену насосного оборудования на КНС с целью снижения затрат электроэнергии.

С целью повышения надежности системы водоотведения  в целом требуется произвести замену старых участков трубопровода, износ которых превышает 75%. Поскольку объемы сетей с таким износом в долевом соотношении превышают половину всех сетей невозможно в кратчайшие сроки реконструировать все сети. В связи с этим предлагается поэтапная замена участков повышенной аварийности, очередность которой определяется количеством аварий и ремонтов таких участков.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Система диспетчеризации и телемеханизации по водоотведению в Бокситогорском городском поселении отсутствует. Автоматизированной системы управления режимами водоотведения также нет. В связи с отсутствием бюджетного финансирования  на текущее состояние в области автоматизации и развитии систем диспетчеризации в перспективе до 2030 года мероприятий в данной области не предвидится. Поскольку другие источники финансирования в данный момент направлены на устранение текущих (первоочередных) проблем и повышения надежности системы водоотведения.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет  от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм.

Для сетей водоотведения  применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливинилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

- для уличной сети – 200 мм., для небольших населенных пунктов - 150 мм.;

- для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм.;

- для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм., внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

- разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы;

- замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

- Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СНиП 2.07.01-89.

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также  для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).

Исходя из выше сказанного была предложена схема основных магистралей сетей перспективной застройки города Бокситогорск.

Рисунок 26 Прокладка сетей водоотведения в зоне перспективной застройки

Поскольку по состоянию на 2013 год точное расположение зданий и сооружений перспективных абонентов неизвестно. На схеме представлены основные магистрали сетей.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Согласно данным генерального плана о перспективной застройке зон размещения новых абонентов централизованной системы водоотведения, были определены участки прохождения магистральных сетей системы водоотведения. На основе этой информации была построена перспективная схема сетей водоотведения. Поскольку более точная информация о размещении объектов перспективной застройки отсутствует, невозможно определить точное расположение внутриквартальных сетей водоотведения.

На рисунке 27 представлены очистные сооружения и участок сетей водоотведения, по которым стоки от всех абонентов города Бокситогорска поступают на очистные сооружения.

Рисунок 27 Очистные сооружения и участок сетей водоотведения

9.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по водоотведению, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения  по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО, включает:

1.  Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка топологических карт и схем, пролегания сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: не определено.

Ожидаемый эффект: оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

2.  Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Корректировка схем и проектов водоотведения для реализации программы комплексного развития.

Срок реализации: 2017г.

Необходимый объем финансирования: 300 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в части сооружений  и головных насосных станций системы водоотведения и в части транспортировки стоков:

- Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы;

- Проектирование локальных водоочистных сооружений ливневой канализации для возможности дальнейшего строительства;

- Проектирование и строительство локальных очистных сооружений  для хозяйственно-бытовой канализации в деревне Сегла;

- Замена сетей водоотведения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014 – 2030 гг.

Необходимый объем финансирования:  46 439 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение качество надёжности систем;

- повышение качества очистки стоков, улучшение экологической ситуации.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

4.  Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоотведения.

Срок реализации: 2015 гг.

Необходимый объем финансирования: не определено.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией Бокситогорского городского поселения

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно приложению 1 Программного документа. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 4 Программного документа.

10 Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами разработана  в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. В данном разделе приведены основные положения и результаты разработанной схемы, фактических данные с 2012 г. и перспективные показатели до 2030г.

10.1 Обосновывающие материалы перспективного развития

Прогноз изменения количества образующихся ТБО

По исследованиям отечественных и зарубежных специалистов удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Вопросы прогнозирования количества и состава ТБО как в нашей стране, так и за рубежом находится на стадии разработки. В данное время чаще всего применяются следующие методы:

метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие года. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Его использование этого метода затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов.

Прогнозирование образования отходов в весовых единицах производится на основе использования коэффициентов годового прироста массы — 0,5 %, объемов – 1,1% для жилищного фонда.

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

где: mпр – прогнозируемая масса твердых бытовых отходов; mисх – исходная масса образующихся твердых бытовых отходов; vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов; vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов; t – период прогнозирования.

Таблица 159 Прогнозирование норм накопления отходов

| Год | Единица измерения | Нормы накопления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Благ. фонд, м3 | Неблаг. фонд, м3 |
| 2009 | на 1 человека | 1,55 | 1,55 |
| 2012 |  | 1,59 | 1,59 |
| 2015 |  | 1,64 | 1,64 |
| 2020 |  | 1,75 | 1,75 |
| 2025 |  | 1,83 | 1,83 |
| 2030 |  | 1,93 | 1,93 |

Учитывая, что крупногабаритные отходы достигают 20% по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного сектора, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (60:40), определяем объем ТБО в целом по поселению с учетом всех поставщиков твердых бытовых отходов.

Таблица 160 Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов и крупногабаритных

| Год | Численность населения, проживающего в | Объем отходов от жил., тыс. м3 | Организации, учреждения, тыс. м3 | Всего, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благ. фонд | Част. сектор | Благ. фонд и част. сектор, в том числе КГО | из них КГО, тыс.м3 |  |  |
| 2015 | 17000 | 27,9 | 5,6 | 8,7 | 36,6 |
| 2020 | 17714 | 30,7 | 6,1 | 9,1 | 39,8 |
| 2025 | 17857 | 32,7 | 6,5 | 9,2 | 41,8 |
| 2030 | 18000 | 34,7 | 6,9 | 9,2 | 44,0 |

Определение необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и КГО

При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Мусоросборники, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами.

Для сбора твердых бытовых отходов в населенных пунктах г.Бокситогорске и дер.Сегла рекомендуется использовать контейнеры, представленные ниже.

Таблица 161 Технические характеристики контейнеров

| Показатель | Тип 1 Металлический | Тип 4 Металлический |
| --- | --- | --- |
| Вместимость, м3 | 0,75 | 1,1 |
| Масса, кг | 105 | 125 |
| Размеры, мм Длина Ширина Высота | 980 950 1155 | 1460 1043 1430 |
| Диаметр колес, мм | - | 150 (4 шт.) |

Расчет будет производиться для контейнеров объемом 0,75 м3. Необходимость установки контейнеров иного объема определяет организация, ответственная за сбор ТБО.

Для соблюдения СанПин 42-128-4690-88 п.2.2.1. рекомендуется приобретение закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года.

Для малых населенных пунктов Бокситогорского городского поселения рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов. Бесконтейнерный способ размещения бытовых отходов предусматривает накопление бытовых отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы. Вывоз бытовых отходов производится специализированным автотранспортом на договорной основе согласно графикам из строго определенного места. Графики составляются специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз бытовых отходов, и согласовываются с органами санитарно-эпидемиологической службы. В маршрутных графиках должно быть указано время прибытия специализированного транспорта, периодичность вывоза бытовых отходов. Жители обязаны выносить мусор в специализированную машину. Организация, осуществляющая вывоз мусора, обязана соблюдать графики движения специализированного автотранспорта.

На практике возможно два варианта пути реализации этой системы: отходы либо будут накапливаться в специальном месте временного хранения, либо забираться с определенной периодичностью непосредственно у жителей (позвонковая система). Выбор того или иного пути зависит от экологических, социальных и  экономических факторов.

Для сбора крупногабаритных отходов в Бокситогорске и д. Сегла рекомендуется установка контейнеров объемом 6,0 м3, в остальных населенных пунктах рекомендуется бесконтейнерный способ сбора негабаритных отходов. Этот способ размещения КГО предусматривает накопление бытовых отходов на площадке для временного хранения отходов и вывоз их мусоровозом.

Площадки временного хранения твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. Необходимо строить площадки вне селитебной зоны. Учитывая преобладающее направление ветров отходы должны храниться с подветренной стороны от населенного пункта.

Число устанавливаемых контейнеров определяем, исходя из объемов образования и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25. Рекомендуемая периодичность вывоза — ежедневно в теплое время года, в холодное время года не реже 1 раза в 3 дня.

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

где: Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3; t – периодичность удаления отходов, сут.; K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25; K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте, 1,05; V – объем контейнера, м3.

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов:

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Вывоз КГО рекомендуется производить по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

Рекомендуется вывозить отходы от благоустроенного муниципального жилого фонда – ежедневно при средней месячной температуре от +5оС и выше и 1 раз в 3 дня при средней месячной температуре ниже -5оС; от частного сектора возможно вывозить отходы по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Для частного фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным),  что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО может быть сокращена до 1 раза в неделю.

Для юридического подкрепления рекомендуется прописать в запрещение складирования вышеуказанных отходов в контейнеры для сбора ТБО и о наложение штрафов согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ ст.8.2.

Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Таблица 162 Общее количество контейнеров для сбора ТБО и КГО на период до 2024 года для Бокситогорского городского поселения при отсутствии системы раздельного сбора отходов

| Источник образования отходов | Объем контейнера, м3 | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2019 | 2024 |
|  |  | год |
| Население | ТБО (при ежедневном вывозе от благ. жилого фонда и 1 раз в неделю от частного сектора) | 0,75 | 135 | 142 | 150 |
|  | ТБО (при вывозе 1 раз в 3 дня от благ. жилого фонда и 1 раз в неделю от частного сектора) |  | 398 | 420 | 445 |
|  | КГО (при вывозе 1 раз в неделю) | 6 | 20 | 21 | 22 |
| Предприятия | ТБО (ежедневный вывоз) | 0,75 | 89 | 94 | 100 |
|  | ТБО (вывоз 1 раз в 3 дня) |  | 266 | 281 | 297 |

Рекомендуется обновление контейнерного парка и реконструкция существующих контейнерных площадок в г.Бокситогорске и дер.Сегла.

Правила организации и содержания контейнерных площадок

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Места размещения мест сбора отходов (площадок для контейнеров), определяется эксплуатирующими организациями и согласовывается с отделом архитектуры администрации Бокситогорского городского поселения и органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке.  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта.

Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производиться по правилам местных органов СЭН.

После выгрузки ТБО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать после каждого опорожнения. Мойка контейнеров должна производиться либо жилищно-эксплуатационными конторами, либо иными организациями, осуществляющими эту операцию на коммерческой основе.

10.2 Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО) за счет их модернизации.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает:

1. Инженерно-техническая оптимизация системы утилизации ТБО.

Мероприятия: Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории Бокситогорского городского поселения.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры, сокращения размещения отходов в природной среде, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2015г.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования: не определено

2. Перспективное планирование развития системы утилизации ТБО.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с ТБО

- Корректировка схемы санитарной очистки территорий Бокситогорского городского поселения

Срок реализации: 2014-2015 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО  за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 650 тыс. руб.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО.

Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного  экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов

- Ликвидация несанкционированных свалок. Очистка земель на территории Бокситогорского городского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2014 – 2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 2100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы,  широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2014-2030 г.

Необходимый объем финансирования: 650 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

Выполнение мероприятий в сфере утилизации ТБО к 2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно Приложению 1. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 7.

11 Перспективная схема газоснабжения

Перспективная схема газоснабжения разработана в соответствии с Генеральным планом Бокситогорского городского поселения, проектом схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и фактических данных за 2012-2013 г.

11.1 Обосновывающие материалы перспективного развития

Согласно перспективе развития теплоснабжения и планируемом строительстве объектов социального значения, можно судить об увеличении потребления природного газа в целом. Основной рост потребления придётся на промышленные и коммунальные предприятия. Обусловлено это будет строительством котельной мощностью 97,16 МВт по адресу г.Бокситогорск, ул. Заводская и уходом от существующего источника потребления – ТЭЦ, приблизительное рост потребления можно ожидать в размере 23 млн. куб. м в год. Для определения перспективного расхода газа на жилищно-коммунальные нужды согласно приказу комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному комплексу Ленинградской области от 16 мая 2012  № 03 взята средняя норма расхода газа на одного жителя равная 180 м3 в год. Все полученные показатели развития системы газоснабжения сведены в Приложении 1.

В перспективе газоснабжение города предполагается сохранить от магистрального газопровода ОАО «Лентрансгаз», расположенного в западной части рассматриваемой территории. Источником газоснабжения будет газораспределительная станция Бокситогорск. Износ существующих сетей газоснабжения составляет приблизительно 30%, износ оборудования достигает 65%. Периодично производится диагностика сетей, сетей подлежащих замене – нет.

Основные положения развития на ближайшую перспективу:

1) На сегодняшний день актуальным вопросом развития централизованного газоснабжения в Бокситогорском городском поселении является составление электронной модели сетей газоснабжения с гидравлическим анализом системы, описанием возможных участков нового подключения и предложений по реконструкции и модернизации системы в целом. Стоимость приведённой работы может составить 1000 тыс. руб.

2) Центральным газоснабжения охвачена большая часть Бокситогорского городского поселения. Уровень обеспеченности населения природным газом на сегодняшний день составляет примерно 97,1%. В долгосрочной перспективе может ожидаться подключение ещё около 700 домов частного сектора, из них около 300 домов являются жилыми. Для возможности подключения новых потребителей необходима прокладка около 17 км газопровода среднего давления. Затраты на строительно-монтажные работы можно определить только после проведения проектных работ. Полная стоимость проекта оценивается до 20 000 тыс. руб.

3)  Согласно Постановлению Правительства (ПП) Ленинградской области от 30 августа 2013 г. N 282 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения» собственники домовладений в зависимости от категории лиц вправе получить субсидий из областного бюджета Ленинградской области на подключение внутридомового газового оборудования с условием оплаты выполненных работ собственником домовладения в размере:

- 10 тысяч рублей — для собственников домовладений, льготной категорией лиц, перечисленных в приложении 1 к ПП;

- 50 тысяч рублей — для прочих собственников домовладений.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования одного индивидуального домовладения к сетям газораспределения, не может превышать:

- 140 тысяч рублей — в случае выполнения работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений собственников, льготной категорией лиц, перечисленных в приложении 1 к ПП;

- 100 тысяч рублей — в случае выполнения работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений прочих собственников.

Для оценки общего необходимого субсидирования для подключения 300 индивидуальных жилых домов будем руководствоваться:

- Средняя стоимость подключения – 80 тыс. руб.;

- Соотношение льготной и прочей категории лиц  1/1, средний объём субсидий 30 тыс. руб.;

- Подключение потребителей будет происходить ежегодными равными долями до 2030 года.

Общие затраты и размер необходимого субсидирования из бюджета Ленинградской области в период до 2030 года составит:

| Наименование | Всего, тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключённых домов | 300 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 87 | 87 |
| Общие затраты | 24000 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 6960 | 6960 |
| Размер субсидий | 15000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4350 | 4350 |

4) В ближайшей перспективе произойдёт подключение к сетям следующих объектов нового строительства:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном (г. Бокситогорск, в районе улицы спортивной; проектная нагрузка 451100 куб. м/год): по предварительным данным газопровод среднего давления будет подключён на  пересечении ул. Вяшникова и ул. Садовая; протяжённость требуемой прокладки до ФОК составит 800 м. Затраты на строительно-монтажные работы определяются на основании проекта, затраты на проектные работы могут составить 2 500 тыс. руб.

- Аптека (г. Бокситогорск, ул. Садовая, во дворе  дома 15; проектная нагрузка 8000 куб. м/год).

- Малоэтажный многоквартирный дом (г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 3; проектная нагрузка 10000 куб. м/год).

- Котельная мощностью 97,16 МВт (г.Бокситогорск, ул. Заводская, оценочная проектная максимальная нагрузка 11,5 тыс.куб.м/час). Исходя из часовой максимальной нагрузки подключение данной котельной к распределительному газопроводу среднего давления (ВК1) не возможно. Существует два варианта подвода газопровода:

- от распределительного газопровода высокого давления ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" (ВК2), точка возможного подключения удалена от объекта на расстояние не более 100 метров.

- от ГРС Бокситогорск с прокладкой газопроводных сетей на 4,5 км.

Затраты на проведение данного мероприятия возможно оценить только разработанному проекту. Стоимость всех проектных и строительно-монтажных работ заложены в мероприятии строительства газовой котельной мощностью 97,16 МВт по ул. Заводская.

11.2 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности, устойчивости функционирования и развития объектов централизованного газоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжения, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает:

1. Перспективное планирование развития системы газоснабжения.

Мероприятия:

- Составление электронной модели сетей газоснабжения, гидравлический анализ сетей.

Ожидаемый эффект:  получение результатов гидравлического анализа системы, описанием возможных участков нового подключения и предложений по реконструкции и модернизации системы в целом. Определение путей развития коммунальной инфраструктуры.

Срок реализации: 2015г.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования: 1000 тыс. руб.

2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы газоснабжения.

Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного  экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Проектирование газопроводных сетей в частном секторе города Бокситогорска;

- Выполнение работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений;

- Проектирование газопроводных сетей среднего давления  для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса.

Цель проекта: обеспечение устойчивого развития объектов централизованного газоснабжения. Повышение доступности услуг для населения для населения

Срок реализации проекта: 2014-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 37 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- повышение доступности к услугам газоснабжения для населения.

Выполнение мероприятий по развитию системы газоснабжения к 
2030 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно приложению 1 Программного документа. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 6 Программного документа.

12 Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении (приложение 2 к Программному документу);

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении (приложение 3 к Программному документу);

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении (приложение 4 к Программному документу);

- программу инвестиционных проектов в водоотведении (приложение 5 к Программному документу);

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении (приложение 6 к Программному документу);

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов (приложение 7 к Программному документу).

Таблица 163 Общая программа инвестиционных проектов

| Наименование | Всего, тыс. руб. | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2013 - 2015 гг.) | (2016 - 2030 гг.) |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 2900 | 1700 | 1 200 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 500 | 500 | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 557905 | 134098 | 423807 |
| Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии | 200240 | 81140 | 119100 |
| Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей | 357665 | 52958 | 304707 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 623,75 | 624 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 561929 | 136922 | 425 007 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 | 0 | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 500 | 500 | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 1993699 | 1993699 | 0 |
| Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 1981419 | 1981419 | 0 |
| Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | 12280 | 12280 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 1994199 | 1 994 199 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 1400 | 1400 | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 300 | 0 | 300 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 431922 | 91122 | 340800 |
| Развитие головных объектов систем водоснабжения | 136134 | 21134 | 115000 |
| Развитие водопроводных сетей | 295788 | 69988 | 225800 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 433622 | 92522 | 341100 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 | 0 | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 300 | 0 | 300 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 63338 | 6630 | 56708 |
| Строительство и реконструкция сооружений и головных объектов системы водоотведения | 30900 | 2900 | 28000 |
| Развитие сетей водоотведения | 32438 | 3730 | 28708 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 63638 | 6630 | 57 008 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 1000 | 1000 | 0 |
| 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 37500 | 24 300 | 13 200 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 38500 | 25300 | 13200 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, КГО и других отходов |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 | 0 | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 650 | 650 | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 2100 | 400 | 1700 |
| 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 650 | 100 | 550 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, КГО и других отходов | 3400 | 1150 | 2250 |
| Общая Программа проектов, ВСЕГО | 3 095 288 | 2 256 723 | 838 565 |

13 Финансовая потребность для реализации программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов, а так же прогноз изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов представлены в таблицах ниже.

Таблица 164 Объемы финансирования проектов Программ по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общая Программа проектов | всего | 3 095 288 | 0 | 907 181 | 1 349 542 | 435 746 | 108 203 | 79 444 | 18 339 | 17 926 | 89 477 | 89 430 |
|  | федеральный бюджет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 496 139 | 0 | 900 | 372 039 | 110 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 358 726 | 0 | 37 494 | 62 668 | 39 264 | 22 950 | 15 350 | 15 350 | 15 150 | 75 250 | 75 250 |
|  | внебюджетные источники | 2 226 423 | 0 | 868 787 | 914 835 | 285 582 | 70 353 | 63 194 | 2 089 | 1 876 | 9 877 | 9 830 |

Объемы  финансирования  инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению,  исходя  из  возможностей  бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов, утверждающих бюджет.

Прогноз изменения эксплуатационных затрат получен на основании изменения целевых показателей надежности и эффективности для каждой системе коммунальной инфраструктуры (Приложение 1 к Программному документу). Прогноз увеличение затрат за счёт роста амортизационных отчислений принят по установленным нормам эксплуатации сетей и оборудования.

Таблица 165 Прогноз изменения эксплуатационных затрат по каждой системе

| Наименование | Система коммунальной инфраструктуры | Процент изменения к уровню 2012 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| Снижение эксплуатационных затрат за счёт эффектов от экономии топлива, энергии и других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату, % | Электроснабжение | - | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
|  | Теплоснабжение | - | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 84,6 | 83,6 | 82,7 | 81,7 | 80,7 | 72,9 | 64,9 |
|  | Водоснабжение | - | 25,6 | 55,3 | 62,8 | 65,4 | 68,1 | 70,7 | 73,3 | 75,8 | 82,1 | 87,7 |
|  | Водоотведение | - | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 50,0 | 69,0 | 69,0 |
|  | Газоснабжение | - | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
| Увеличением затрат за счёт роста амортизационных отчислений, % | Электроснабжение | - | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 33,0 | 45,0 | 57,0 |
|  | Теплоснабжение | - | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 44,0 | 60,0 | 76,0 |
|  | Водоснабжение | - | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
|  | Водоотведение | - | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
|  | Газоснабжение | - | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 |

Как видно из таблицы выше, темп снижение эксплуатационных затрат за счёт эффектов от экономии топлива, энергии и других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плат в случаи реализации Общий Программы проектов,  на протяжении расчётного срока, будет выше, чем темп увеличением затрат за счёт роста амортизационных отчислений по каждой системе.

14 Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации  которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ресурсо и энергоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 
31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

15 Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединении)

Формирование групп проектов, обоснование источников финансирования и оценка возможных совокупных инвестиционных затрат по инвестиционным проектам по каждой организации коммунального комплекса указано в таблицах ниже более подробно описано в разрабатываемом документе  (Раздел 6-11, Приложениях 2-8 к Программному документу).

Для оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс необходимо провести анализ уровня естественного роста цен, а так же учесть инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием (вариант 2) повышения цен на услуги инфраструктурных компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ:

Таблица 166 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2013-2030 гг. (по вариантам)

| Наименование | Вариант | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2020) 2 (2019) 3 (2018) | 197 | 201 201 176 | 166 136 124 | 113 110 123 | 377 301 268 |
| рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 2 3 | 155-1651) | 179 179 179 | 164 154 154 | 136 128 114 | 401 352 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода ( раз) | 1 2 3 | 0,77 | 0,99 1,1 1,2 | 1,3 1,4 1,7 | 1,7 1,7 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 2 3 | 163-164 | 140 134 131 | 130 127 126 | 115 115 117 | 209 195 193 |
| Справочно: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 2 3 |  | 149 147 143 | 137 132 131 | 119 119 120 | 243 231 223 |
|  |  | 160-161 |  |  |  |  |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 127 124 | 121 120 119 | 114 114 116 | 176 174 171 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

1)  Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.

Среднегодовые тарифы на коммунальные услуги, установленные для населения Бокситогорского городского поселения на факт 2012г. представленные в таблице ниже:

Таблица 167 Утвержденные тарифы для потребителей

| № п/п | Наименование организации, оказывающей коммунальные услуги | Утвержденный тариф на 2012 год (с учётом НДС) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | руб./кВт·ч |  |
|  | ОАО «Петербургская сбытовая компания» ООО «РКС-энерго» | для городского населения | 2,66 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 09 декабря 2011г. № 176-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2012 год» |
| 2 | Теплоснабжение | руб./Гкал |  |
|  | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 1209,8 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 24 декабря 2012 г. N 209-п |
| 3 | Водоснабжение | руб./м3 |  |
|  | МУП «Благоустройство» | 27,47 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 19 ноября 2012 г. N 152-п |
| 4 | Водоотведение | руб./м3 |  |
|  | МУП «Благоустройство» | 40,67 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 19 ноября 2012 г. N 152-п |
| 5 | Газоснабжение | руб./м3 |  |
|  | ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» | 4,25 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 28 декабря 2012 г. N 224-п |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТБО | руб./м2 |  |
|  | ООО «Благоустройство» | 41,36 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2011 N 210-п |

Инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) согласно программам инвестиционных проектов по всем коммунальным ресурсам отсутствует, в связи с этим в росте тарифов будет наблюдаться только естественная составляющая (таблица 170).

Таблица 168 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | всего | 561 929 | 0 | 73 634 | 63 288 | 302 478 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 21 738 | 0 | 800 | 2 024 | 18 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 540 191 | 0 | 72 834 | 61 264 | 283 564 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | всего | 1 994 199 | 0 | 790 070 | 1 204 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 353 005 | 0 | 0 | 353 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 1 640 694 | 0 | 790 070 | 850 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | всего | 433 622 | 0 | 36 394 | 56 128 | 130 200 | 15 500 | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 128 134 | 0 | 0 | 18 134 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 304 088 | 0 | 34 994 | 37 994 | 20 200 | 15 500 | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
|  | внебюджетные источники | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | всего | 63 638 | 0 | 3 283 | 3 347 | 1 918 | 30 289 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
|  | федеральный бюджет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 10 200 | 0 | 1 400 | 1 500 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 39 438 | 0 | 1 883 | 1 847 | 1 918 | 8 989 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | всего | 38 500 | 0 | 3 400 | 21 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 15 000 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 3 500 | 0 | 2 500 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов | всего | 3 400 | 0 | 400 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 2 200 | 0 | 300 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
|  | внебюджетные источники | 1 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |
| Общая Программа проектов | всего | 3 095 288 | 0 | 907 181 | 1 349 542 | 435 746 | 108 203 | 79 444 | 18 339 | 17 926 | 89 477 | 89 430 |
|  | федеральный бюджет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 496 139 | 0 | 900 | 372 039 | 110 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4 350 | 4 350 |
|  | бюджет МО | 358 726 | 0 | 37 494 | 62 668 | 39 264 | 22 950 | 15 350 | 15 350 | 15 150 | 75 250 | 75 250 |
|  | внебюджетные источники | 2 226 423 | 0 | 868 787 | 914 835 | 285 582 | 70 353 | 63 194 | 2 089 | 1 876 | 9 877 | 9 830 |

Таблица 169 Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса

| Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ОАО «ЛОЭСК» | тыс. руб. | 233 870 | 0 | 11 570 | 0 | 222 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Ленэнерго» |  | 306 321 | 0 | 61 264 | 61 264 | 61 264 | 61 264 | 61 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация, обслуживающая наружные тепловые сети |  | 1 640 694 | 0 | 790 070 | 850 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация, обслуживающая наружные сети водоснабжения и водоотведения |  | 40 838 | 0 | 3 283 | 1 847 | 1 918 | 8 989 | 1 829 | 1 989 | 1 776 | 9 627 | 9 580 |
| ООО «БГЖУО», ООО «РЖУК» |  | 1 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |

Таблица 170 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап | 2 этап | 2015/ 2012 | 2030/ 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста |
| к уровню: | 2012г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |  |  |
| Рост цен на газ для населения (до 2019 года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ) | % | ― | 119,4 | 138,8 | 158,2 | 120,2 | 140,4 | 160,6 | 180,8 | 201,0 | 136,0 | 110,0 | ― | ― |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории) | % | ― | 113,0 | 126,0 | 139,0 | 113,0 | 126,0 | 139,0 | 152,0 | 165,0 | 154,0 | 128,0 | ― | ― |
| Тепловая энергия рост тарифов | % | ― | 112,6 | 125,6 | 138,6 | 106,8 | 113,6 | 120,4 | 127,2 | 134,0 | 127,0 | 115,0 | ― | ― |
| Рост тарифов на услуги ЖКХ, в т.ч. водоснабжение и водоотведение | % | ― | 112,2 | 125,2 | 138,2 | 109,4 | 118,8 | 128,2 | 137,6 | 147,0 | 132,0 | 119,0 | ― | ― |
| Газоснабжение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./куб. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./куб. м | 4,25 | 5,07 | 5,90 | 6,72 | 8,08 | 9,44 | 10,80 | 12,16 | 13,51 | 18,38 | 20,22 | 1,6 | 4,8 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Электроснабжение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт•ч | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./кВт•ч | 2,66 | 3,01 | 3,35 | 3,70 | 4,18 | 4,66 | 5,14 | 5,62 | 6,10 | 9,40 | 12,03 | 1,4 | 4,5 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кВт•ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Теплоснабжение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./Гкал | 979,9 | 1052,8 | 1230,8 | 1358,1 | 1450,5 | 1542,8 | 1635,2 | 1727,6 | 1819,9 | 2311,3 | 2658,0 | 1,4 | 2,7 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Водоснабжение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./куб. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./куб. м | 13,52 | 14,02 | 16,93 | 18,68 | 20,44 | 22,20 | 23,95 | 25,71 | 27,47 | 36,26 | 43,14 | 1,4 | 3,2 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Водоотведение |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./куб. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./куб. м | 9,68 | 10,05 | 12,12 | 13,38 | 14,64 | 15,89 | 17,15 | 18,41 | 19,67 | 25,96 | 30,89 | 1,4 | 3,2 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Жилищные услуги (в том числе за утилизацию ТБО) |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кв. м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| тариф | руб./кв. м | 18,23 | 20,29 | 22,82 | 25,19 | 27,56 | 29,93 | 32,30 | 34,67 | 37,03 | 48,89 | 58,17 | 1,4 | 3,2 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |

16 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы

Расчет расходов населения Бокситогорского городского поселения на коммунальные ресурсы до 2030 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Расчёт прогноза доходов населения произведён в соответствии с данными территориального органа Росстата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростатом) за 2012г. и  согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России (таб. ниже). Денежный среднемесячный доход в среднем на душу населения Бокситогорского городского населения за 2012 год составил 14645 рублей.

Таблица 171 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012-2015 гг. | 2016-2030 гг. | 2016-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 2 3 | 5,5 | 5,0 5,0 4,3 | 3,9 3,7 3,5 | 2,7 2,6 3,0 | 3,8 3,7 3,6 |
| Товары | 1 2 3 | 5,0 | 4,6 4,6 3,5 | 3,5 3,3 2,6 | 2,3 2,0 1,8 | 3,5 3,3 2,6 |
| продовольственные | 1 2 3 | 5,0 | 5,4 5,4 4,2 | 3,7 3,4 3,0 | 2,1 2 2,5 | 3,8 3,6 3,2 |
| непродовольственные | 1 2 3 | 4,9 | 3,9 3,9 2,8 | 3,4 3,1 2,2 | 2,2 2,0 1,5 | 3,1 3,0 2,3 |
| Услуги | 1 2 3 | 7,0 | 5,8 5,8 6,4 | 4,7 4,7 5,4 | 3,5 3,9 4,9 | 4,7 4,8 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 2 3 | 9,3 | 8,3 8,1 7,4 | 6,5 5,7 5,5 | 3,6 3,5 3,6 | 6,1 5,7 5,5 |
| прочие услуги | 1 2 3 | 5,9 | 4,7 4,8 6 | 3,9 4,3 5,4 | 3,5 4 5,1 | 4 4,4 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 2 3 | 3,5 | 4,0 4,1 0,6 | 2,4 1,6 0,3 | -1,2 -1,7 0,2 | 1,7 1,3 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 2 3 | 4,6 | 4,2 4,7 6,6 | 3,6 4,5 5,9 | 2,9 4,1 4,3 | 3,6 4,4 5,6 |

На 2013 – 2030 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан Бокситогорского городского поселения на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО, содержание и ремонт жилья (таб. 172).

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов населения Бокситогорского городского поселения (2012.г – 6,4 %; 2020г – 8,5 %; 2030г. – 10,6 %), а так же сравнили с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг в пересчёте на долю платы от среднемесячного дохода на душу населения. Все сведения предоставлены в таблице 173.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. Устанавливаются постановлением Правительства Ленинградской области. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц в отопительный сезон и в межотопительный сезон, включая стоимость содержания и ремонта жилого помещения.

Исходя из того, что ожидаемая величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги не превышает предельную величину платежей граждан (региональный стандарт) на всех этапах реализации Программы, можно сделать вывод: выделение субсидий на оплату коммунальных услуг для населения не требуется.

Таблица 172 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Газоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 2073,00 | 2901,64 | 2945,25 | 2989,00 | 3006,87 | 3024,78 | 3042,74 | 3060,75 | 3108,81 | 3160,89 | 3210,19 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м3 | 4,25 | 5,07 | 5,90 | 6,72 | 8,08 | 9,44 | 10,80 | 12,16 | 13,51 | 18,38 | 20,22 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 8 810 | 14 724 | 17 374 | 20 097 | 24 300 | 28 553 | 32 855 | 37 207 | 42 013 | 58 095 | 64 901 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 91 | 152 | 177 | 202 | 242 | 283 | 324 | 365 | 405 | 551 | 607 |
| Электроснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. кВт*ч | 9,41 | 9,42 | 9,55 | 9,67 | 9,71 | 9,74 | 9,78 | 9,82 | 9,95 | 10,10 | 10,24 |
| Прогнозируемый тариф | руб./кВт*ч | 2,66 | 3,01 | 3,35 | 3,70 | 4,18 | 4,66 | 5,14 | 5,62 | 6,10 | 9,40 | 12,03 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 25 023 | 28 329 | 31 997 | 35 749 | 40 555 | 45 397 | 50 276 | 55 191 | 60 728 | 94 896 | 123 112 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 126 | 142 | 159 | 175 | 198 | 221 | 244 | 266 | 289 | 445 | 570 |
| Теплоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Гкал | 108425 | 108425 | 108425 | 110057 | 110057 | 110057 | 110833 | 110833 | 110833 | 112258 | 113212 |
| Прогнозируемый тариф | руб./Гкал | 979,90 | 1052,80 | 1230,75 | 1358,14 | 1450,50 | 1542,85 | 1635,20 | 1727,56 | 1819,91 | 2311,29 | 2657,98 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 106 246 | 114 150 | 133 445 | 149 472 | 159 636 | 169 801 | 181 235 | 191 470 | 201 706 | 259 461 | 300 916 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 563 | 604 | 697 | 771 | 820 | 869 | 924 | 973 | 1011 | 1282 | 1466 |
| Водоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 704,20 | 637,15 | 1374,60 | 1391,61 | 1396,88 | 1402,14 | 1407,41 | 1412,68 | 1431,93 | 1443,04 | 1454,15 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м3 | 13,52 | 14,02 | 16,93 | 18,68 | 20,44 | 22,20 | 23,95 | 25,71 | 27,47 | 36,26 | 43,14 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 9 521 | 8 933 | 23 268 | 26 002 | 28 554 | 31 124 | 33 713 | 36 320 | 39 330 | 52 318 | 62 738 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес. | 48 | 45 | 116 | 127 | 139 | 151 | 163 | 175 | 187 | 245 | 290 |
| Водоотведение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 1303,90 | 1707,40 | 1316,33 | 1321,63 | 1326,73 | 1331,93 | 1337,13 | 1342,23 | 1347,52 | 1373,42 | 1399,31 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м3 | 9,68 | 10,05 | 12,12 | 13,38 | 14,64 | 15,89 | 17,15 | 18,41 | 19,67 | 25,96 | 30,89 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 12 622 | 17 159 | 15 953 | 17 680 | 19 417 | 21 168 | 22 932 | 24 707 | 26 499 | 35 652 | 43 225 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 64 | 86 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 126 | 167 | 200 |
| Жилищные услуги (в том числе утилизация ТБО) |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 23,5 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30,3 | 32,5 | 34,7 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м2 | 18,23 | 20,29 | 22,82 | 25,19 | 27,56 | 29,93 | 32,30 | 34,67 | 37,03 | 48,89 | 58,17 |
| Средняя норма площади для населения | м2/чел. | 26,2 | 26,2 | 26,5 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 16540 | 16571 | 16786 | 17000 | 17067 | 17133 | 17200 | 17267 | 17502 | 17759 | 18000 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 7 900 | 8 809 | 10 152 | 11 350 | 12 701 | 14 102 | 15 555 | 17 060 | 18 798 | 25 612 | 31 414 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел | 40 | 44 | 50 | 56 | 62 | 69 | 75 | 82 | 90 | 120 | 145 |
| Расходов населения на услуги организаций коммунальной инфраструктуры, ВСЕГО | тыс. руб. | 170 121 | 192 104 | 232 189 | 260 350 | 285 163 | 310 145 | 336 565 | 361 955 | 389 075 | 526 034 | 626 307 |
| Расход на душу населения (с учётом доли потребителей от общего числа граждан), ВСЕГО | руб./мес./чел | 932 | 1 074 | 1 278 | 1 418 | 1 557 | 1 696 | 1 842 | 1 981 | 2 108 | 2 811 | 3 279 |

Таблица 173 Сопоставление совокупных платежей с доходами для населения, проверка доступности тарифов

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап | 2 этап | 2015/ 2012 | 2030/ 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2025г. | 2030 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Процент роста цен на услуги организаций коммунального комплекса | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 5,7 | 3,5 | ― | ― |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | % | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,50 | 4,10 | ― | ― |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения в Ленинградской области | руб. | 17 105 | 17 892 | 18 715 | 19 576 | 20 496 | 21 459 | 22 468 | 23 524 | 24 629 | 31 649 | 37 187 | 1,1 | 2,2 |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения Бокситогорского городского поселения | руб. | 14 645 | 15 319 | 16 024 | 16 761 | 17 549 | 18 373 | 19 237 | 20 141 | 21 088 | 25 832 | 31 128 | 1,1 | 2,1 |
| Численность населения | чел. | 16 540 | 16 571 | 16 786 | 17 000 | 17 067 | 17 133 | 17 200 | 17 267 | 17 502 | 17 759 | 18 000 | 1,0 | 1,1 |
| Прогноз затрат на услуги коммунального комплекса | тыс. руб. | 170 121 | 192 104 | 232 189 | 260 350 | 285 163 | 310 145 | 336 565 | 361 955 | 389 075 | 526 034 | 626 307 | ― | ― |
| Расчётная стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Бокситогорского городского поселения | руб./чел/мес. | 932 | 1 074 | 1 278 | 1 418 | 1 557 | 1 696 | 1 842 | 1 981 | 2 108 | 2 811 | 3 279 | 1,5 | 3,5 |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. УСТАНОВЛЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 18 марта 2013 года N 72 | руб./чел/мес. | 1 345,3 | 1 470,4 | 1 607,2 | 1 756,7 | 1 899,0 | 2 052,8 | 2 219,1 | 2 398,8 | 2 593,1 | 3 332,1 | 3 915,3 | 1,3 | 2,9 |
| Нормируемая доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения | % | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,9 | 12,6 | ― | ― |
| Рассчитанная доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения |  | 6,4 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,9 | 10,5 | ― | ― |

17 Модель для расчета Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка ПКР, в частности корректировка целевых показателей и данных программ инвестиционных проектов. Для корректировки основных разделов ПКР составлена электронная модель в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации в электронных таблицах в формате MS Excel.